Введение

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края выполнено Обществом с ограниченной ответственностью «ПроектИнжТеррПланирование» на основании муниципального контракта от 12.01.2015 г. №1 с муниципальным образованием город Горячий Ключ.

За основу проекта внесения изменений в планировочную организацию функциональных зон проектируемой территории приняты все положения проекта  «Генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края», разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании договора от 20 декабря 2005 года №А1-050216 и утвержденного решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 06 сентября 2013 года, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным заданием заказчика и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта.

Данные изменения представлены Заказчиком в виде предложений по конкретным населенным пунктам или их частям, перечень приведен ниже в составе настоящей пояснительной записки.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края затрагивает следующие населенные пункты и прилегающие к ним территории городского округа:

- город Горячий Ключ,

- станицу Саратовская,

- поселок Первомайский,

- село Фанагорийское,

- поселок Приреченский,

- хутор Молькин.

В томе 4 представлены материалы проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края применительно к территории населенного пункта поселок Первомайский.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- генерального плана городского округа город Горячий Ключ, разработанного ОАО «ИТРКК» и утвержденного в сентябре 2013 г. и входящих в него специализированных разделов;

-- кадастровой карты муниципального образования город Горячий Ключ с положением дел на начало проектирования;

- стратегии экономического развития муниципального образования город Горячий Ключ до 2020 года.

- паспортов инвестиционных проектов по отдельным объектам капитального строительства, располагаемым на территории поселка.

Настоящий проект по внесению изменений в генеральный план городского округа  учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территории на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Генеральный план является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Настоящим проектом подготовлены материалы по внесению изменений применительно к территории поселка Первомайский с детальной проработкой проектных решений в М 1:5000.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенного пункта.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно действующему законодательству генеральным планом поселка устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселка;

- функциональное зонирование территории поселка;

- планируемое размещение объектов местного значения на территории поселка.

Утвержденный проект генерального плана используется в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского округа.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края, установленного законом Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением ЗСК КК от 24 июня 2009 г. N 1381-П,

- методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Министерством Регионального развития РФ 13.11.2010 г.,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- противопожарных и других норм проектирования.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2030 год.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

# 1.1. Административное устройство муниципального образования

город Горячий Ключ

Муниципальное образование город Горячий Ключ расположено в северных предгорьях Кавказского хребта в юго-восточной части Краснодарского края в долине реки Псекупс в 60 км. от города Краснодара.

Городской округ как объект административно–территориального устройства Краснодарского края состоит из 1 городского поселения и 7 сельских административно – территориальных сельских округов. Количество населенных пунктов – 31.

Административные границы муниципального образования городской округ Горячий Ключ установлены Законом Краснодарского края от 10.03.2004 г. №669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город Горячий Ключ и наделении его статусом городского округа», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 февраля 2004 года.

На территории муниципального образования город Горячий Ключ проживает 1% всего населения Краснодарского края – 51,2 тысячи человек. По данному показателю городской округ занимает 38 место среди городов и районов Краснодарского края.

Около 57% жителей муниципального образования (29,2 тыс. человек) проживает на территории города. Население сельской местности – 22,0 тыс. человек или 43 %.

Поселок Первомайский является центром Черноморского сельского округа, входящего в состав муниципального образования город Горячий Ключ.

Поселок расположен в северо-восточной части городского округа в 20 км от административного центра городского образования города Горячий Ключ и в 60 км от краевого центра – города Краснодара.

1.2. Экономическая база развития

Ведущей отраслью экономики пос. Первомайского и Черноморского сельского округа в целом является сельскохозяйственное производство.

Территория сельского округа расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому основу специализации сельского хозяйства составляют овощеводство и животноводство мясомолочного направления.

Аграрный сектор представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Переработка сельскохозяйственной продукции на территории сельского округа не ведется.

1.3. Существующая территориально-планировочная организация

Поселок Первомайский расположен восточнее станицы Саратовская в 20 км от административного центра городского образования города Горячий Ключ и в 60 км от краевого центра – города Краснодара.

По южной окраине поселка Первомайский проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения ст-ца Кубанская - ст-ца Саратовская III технической категории.

Селитебная зона поселка представляет компактное жилое образование. Жилые кварталы хаотичной формы формировались с учетом некоторых планировочных ограничений: балки Яр, перепадов рельефа до 20 м.

Поселок даже в современных условиях представляет собой населенный пункт с достаточно четким функциональным зонированием территории: общественный центр исторически сложился в его геометрическом центре (с наличием всех значимых социальных, торговых и других функций), прилегающая к объектам обслуживания многоквартирная мало- и среднеэтажная застройка в окружении усадебной застройки на периферийных территориях, две выраженных производственных зоны на северной и восточной окраинах.

Производственная зона, кроме завода игристых вин, представлена, в основном, малыми производственными предприятиями, частично – не действующими. Но в целом все земельные участки имеют собственников с целевым назначением – производственная деятельность.

Участки земель лесного фонда примыкают к границам застройки со всех сторон поселка.

В настоящее время в границах населенного пункта исчерпан территориальный резерв, за исключением  участков в непосредственной близости от производственных территорий.

Территория индивидуальной застройки с большемерными приусадебными участками является преобладающей. Имеют место многоквартирные дома также с земельными участками, а также квартал пятиэтажных многоквартирных домов секционного типа.

В центральной части застройка образует более регулярную прямоугольную сетку улиц, ближе к окраинам – имеет более свободные очертания, повторяющие линии рельефа, балок. Плотность жилой застройки традиционно более высокая в зоне расположения главного общественного центра поселка.

ГП-5

Схема размещения п. Первомайский  в системе

муниципального образования город Горячий Ключ

Объекты обслуживания сосредоточены вдоль главных улиц поселка. Главный общественный центр образован компактно расположенными на улицах Бендуса и Юбилейной: многофункциональным административным зданием Черноморского сельского округа с отделением банка, сельским Домом культуры, средней общеобразовательной школой №10, детским садом №14, отделением почтовой связи, АТС, магазинами, рынком, амбулаторией, храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

В южной части жилой зоны находится действующее кладбище.

Численность проживающих в поселке Первомайском по состоянию на 01.07.2014 г. составляла 2233 чел. Площадь земель населенного пункта составляет 189,70 га.

1.4. Население

По данным администрации численность постоянного населения пос.Первомайского на 1 июля 2014 года составляла 2233 человека – это около 70% общего числа жителей в Черноморском сельском округе.

С момента Всероссийской переписи населения 2002 года численность жителей поселка уменьшилась на 9,7%.

Главной причиной депопуляции территории является естественная убыль населения, в свою очередь, обусловленная чрезмерно низкой рождаемостью и устойчиво сохраняющимся высоким уровнем смертности на протяжении последних 20 лет.

На фоне относительно стабильных показателей естественного движения населения, динамика миграционного процесса имеет неустойчивый характер, выражающийся как притоком населения, так и его оттоком.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется высоким уровнем демографической старости.

# Возрастной состав населения

Таблица 1

| № п/п | Возрастная структура населения | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 460 | 20,6 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 1250 | 56,0 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 523 | 23,4 |
|  | Итого: | 2233 | 100,0 |

# 1.5. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд пос. Первомайский по состоянию на 01.07.2014 г. составлял 436 жилых строения общей площадью квартир 42,5 тысяч квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,0 м2.

В структуре жилой застройке пос. Первомайский выделяются:

- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками – 333 строения;

- многоквартирные жилые дома с приквартирными участками – 88 строений общей емкостью квартирного фонда 236 единиц;

- дома секционного типа – 12 строений общей емкостью квартирного фонда 353 единицы;

- дома барачного типа – 3 строения на 36 квартир.

Весь жилищный фонд поселка находится в хорошем и удовлетворительном техническом состоянии, включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана.

1.6. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в населенном пункте относится к социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, а также жителей других населенных пунктов сельского округа. Она сформирована объектами повседневного и периодического спроса.

Объекты образовательного профиля на территории населенного пункта представлены детским садом на 75 мест и средней школой на 305 мест.

Для проведения мероприятий культурно-досуговой и массово-просветительной деятельности в поселке работает Дом культуры со зрительным залом на 450 мест. В этом же здании размещается сельская библиотека.

Медицинскую помощь жителям сельского округа оказывает врачебная амбулатория на 50 посещений в смену.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляет 1 аптека.

Предприятия торговли на территории поселка представлены магазинами товаров повседневного спроса общей торговой площадью 450 м2.

Из объектов бытового обслуживания населения в поселке имеется парикмахерская.

В поселке Первомайском работают отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

- ГП-8

- Карта расположения объектов местного значения

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются преимущественно предприятиями и учреждениями обслуживания г. Горячий Ключ, а также г. Краснодара.

1.7. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы

# Химически опасные объекты (ХОО)

На проектируемой территории п. Первомайский химически опасные объекты отсутствуют. В зону действия поражающих факторов при авариях на ХОО проектируемая территория не попадает.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты (ПОО)

На территории п. Первомайский располагается АЗС №1 (нефтепродукты, в наибольшей емкости 40 т), которая относится к ПОО.

Возможные на аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций: разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. Расчет зон поражения при возможных авариях на АЗС проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-2012.

Радиус зоны поражения при пожаре пролива на АЗС №1 составит 31,47 м, при взрыве – 243,20 м.

# Гидротехнические сооружения

На территории поселка Первомайский гидротехнических сооружений нет.

Территория п. Первомайский не попадает в зону возможного катастрофического затопления при аварии на Краснодарском водохранилище.

Опасные происшествия на транспорте

Автотранспорт

На прилегающих к поселку территориях транспортное сообщение осуществляется по трем автодорогам регионального значения: ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская III технической категории, подъезд к п. Первомайский IV технической категории, подъезд к ст-це Кутаисская V технической категории.

По южной окраине территории поселка Первомайский проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская III технической категории, с которой и осуществляется въезд в поселок на ул. Суворова.

Генеральным планом предлагается организовать въезд в новое жилое образование поселка Первомайский, расположенное к югу от региональной автодороги ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская, по проектируемой дороге, соединив его с продолжением ул. Гагарина.

Дорожно-транспортные происшествия на перечисленных автодорогах могут привести к чрезвычайным ситуациям. На  территории поселка Первомайский имеется существующая АЗС, следовательно, возможны аварии на автотранспорте, перевозящем взрывопожароопасные вещества (ВВ) – бензин и дизельное топливо в автомобильных цистернах. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожар, взрыв.

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-2012 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 2.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов

Таблица 2

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течение времени | 37,12 | 3,56 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 24,02 | 2,15 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 19,17 | 1,63 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 15,87 | 1,28 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 14,39 | 1,13 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 12,64 | 0,94 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 13,08 | 1,93 |
| 50%-ное разрушение зданий | 18,35 | 2,72 |
| Средние повреждения зданий | 26,80 | 3,98 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 47,77 | 7,11 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 95,46 | 14,22 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 148,72 | 22,16 |

Железнодорожный транспорт

Территория п. Первомайский не попадает в зону действия при авариях на железнодорожном транспорте.

Трубопроводный транспорт

Газопроводы

Подача природного газа потребителям пос. Первомайский Черноморского сельского округа Краснодарского края осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения поселка.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

Головные сооружения:

а) газораспределительные станции (ГРС):

АГРС Горячий Ключ.

От АГРС по территории поселка проложены газопроводы высокого давления к  ГРП, ШРП.

Схема газоснабжения пос. Первомайский двухступенчатая:

I ступень - газопроводы высокого давления 6 кгс /см2;

II ступень - газопроводы низкого давления 0,003 кгс /см2.

К газопроводам высокого давления подключаются  ГРП, ШРП, котельные.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории поселка Первомайский осуществляет ОАО «Горячеключевской горгаз» в составе ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».

По поселку проложены существующие газопроводы высокого давления.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального газопровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

Оценка частот проливов газа из магистральных газопроводов (МГ) проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Диаметр газопровода высокого давления (6 кгс /см2) – 108 мм, 159 мм.

Степень аварийности для газовых трубопроводов с диаметром менее 20˝ (508 мм) принимается равной 1×10-3/км-год.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

Расчет размеров зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части газопровода выполнен в соответствии с методикой, приведенной в учебнике «Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций» под общей редакцией Шойгу С.К. (Москва, 1998).

Границы зон возможных сильных разрушений определены величиной избыточного давления 50 кПа.

Расчет размеров зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части газопровода высокого давления выполнен для диаметра 108 мм, 159 мм.

Для газопровода диаметром 108 мм опасное расстояние равно 140,5 м, для газопровода диаметром 159 мм – 207 м.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселка Первомайский, относятся:

пожары в зданиях (жилых и общественных);

аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Пожары в зданиях

Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

– пламя и искры;

– повышенная температура окружающей среды;

– токсичные продукты горения и термического разложения;

– дым;

– пониженная концентрация кислорода.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории будет выполнено на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

Аварии на сетях газоснабжения

Подача природного газа потребителям поселка Первомайский Черноморского сельского округа Краснодарского края осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения поселка.

Источником газоснабжения пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий Ключ Краснодарского края является существующая АГРС Горячий Ключ.

Давление газа на выходе из АГРС Горячий Ключ - 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

На данном этапе проектирования распределительные сети низкого давления не рассматриваются.

На сетях газоснабжения территории населенного пункта поселка Первомайский максимальными по последствиям являются следующие аварии:

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП (ШРП).

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП (ШРП). Наиболее частыми причинами аварий на ГРП (ШРП) являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках газораспределительного пункта.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003 (далее МУ АРА).

Согласно п. 6.3 МУ АРА, частота возникновения аварий на ГРП (ШРП) составляет приблизительно 5х10-4. Из этого числа аварии со взрывами и пожарами составляют не более 30 %, т.е. ~ 1,7х10-4 случаев.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров. Число погибших не превышает 1 чел. (случайный пешеход или рабочий эксплуатационно-ремонтной бригады).

Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных

На котельных максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно:

Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности, М.: РАО «Газпром», 1996.

ГОСТ Р 12.3.047–2012. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Принималось, что система автоматики не срабатывает и отключение производится вручную (1-й вариант аварии), а также, что система автоматики срабатывает, но вероятность отказа превышает 1x10-6 год-1, и не обеспечивается резервирование ее элементов (2-й вариант аварии).

Выбор данного варианта максимальной по последствиям аварии обусловлен максимальным объемом утечки топливного газа. Рассматриваемый вариант аварии является наименее вероятным и носит гипотетический характер.

Согласно первому источнику, частота отказа технологических трубопроводов (в данном случае следует использовать данные для технологических трубопроводов, вследствие схожих характеристик труб и условий эксплуатации) составляет 5*10-6 м-1 год-1, и только в 10% случаев отказ носит катастрофический характер, то есть частота полного разрыва трубопровода составляет 5*10-7м-1 год-1. В остальных 90% случаев предполагается утечка через отверстие диаметром 25 мм до тех пор, пока она не будет остановлена (частота реализации указанного варианта аварии – 4,5*10-6 м-1 год-1).

Несмотря на низкую частоту реализации, с точки зрения возможных последствий, данный вариант аварии является наихудшим, и таким образом подлежит обязательному рассмотрению.

В зависимости от наличия источников воспламенения авария, связанная с выбросом горючего газа в помещение может развиваться по следующим сценариям:

-сгорание газа с развитием избыточного давления;

- рассеивание газа без горения.

Вследствие отсутствия значимой статистики по вероятности воспламенения газа после утечки в подобных зданиях, предполагалось, что вероятность воспламенения равна 0,8 (в 80% случаев аварий).

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления являются пламя и волна избыточного давления. С учетом частоты реализации рассматриваемого варианта максимальной по последствиям аварии, удельная частота возникновения сценария сгорания газа с развитием избыточного давления может составить 4*10-7 м-1 год-1.

С точки зрения поражения людей, сценарий рассеивания газа без горения   опасности не представляет. С учетом частоты реализации рассматриваемого варианта максимальной по последствиям аварии, удельная частота возникновения сценария рассеивания газа без горения может составить 1*10-7 м-1 год-1.

В качестве исходных данных при расчетах зон действия основных поражающих факторов использовались следующие усредненные параметры:

максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме – 720 кПа;

начальное давление – 101 кПа /2/;

коэффициент участия горючего при сгорании газовоздушной смеси – 0,5 /2/;

молярная масса газа – 16,04 кг/кмоль /2/;

мольный объем – 22,413 м3/кмоль /2/;

расчетная температура – плюс 20°С;

коэффициент, учитывающий не герметичность помещения и не адиабатичность процесса горения – 3 /2/;

расчетное время отключения трубопровода – 300 с при ручном отключении и 15 с при срабатывании автоматики /2/.

Следует отметить, что расчет носит заведомо консервативный характер. Результаты расчета сильно зависят от времени срабатывания автоматики.

При возникновении 1-го варианта аварии в помещение котельной будет выброшено, в среднем, 7,633 м3 газа, что соответствует массе газа 4,464 кг. При взрыве газовоздушной смеси в помещении уровень избыточного давления может достигнуть 11,59 кПа, что, согласно таблице 2 /2/ соответствует умеренному повреждению здания (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

При возникновении 2-го варианта аварии в помещение котельной будет выброшено примерно 0,382 м3 газа, что соответствует массе газа  0,223 кг. При взрыве газовоздушной смеси в здании уровень избыточного давления может достигнуть 0,58 кПа, что соответствует отсутствию повреждения здания.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Взрывы газа внутри помещения котельной могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на людей и оборудование за пределами самих зданий (технический персонал котельной составляет не более 2-х человек в рабочую смену). Реально при крупной аварии может пострадать только 1 оператор.

С учетом доли времени (в течение года) пребывания «третьих лиц» на объектах вблизи котельных, в т. ч. на открытом воздухе и степени защищенности этих объектов от термического воздействия пламени, реальные значения индивидуального риска не будут превышать значений, принятых в международной практике как допустимые.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., аварии на сетях газоснабжения техногенных ЧС идентифицируются. Пожары и взрывы на сетях газоснабжения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, территория поселка Первомайский, по опасности ЧС в результате аварий на сетях газоснабжения, относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения

На тепловых сетях, проходящих по территории населенного пункта поселка Первомайский, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях, поведения рабочих и служащих, а также других факторов.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

Террористические акты

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что на проектируемой территории п. Первомайский проектом планировки предусматриваются места массового скопления людей, которые включают жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, существует вероятность, что эта территория может стать объектом совершения террористических актов.

Анализ статистических данных показывает, что частота реализации опасности от террористических актов в нашей стране составляет 1,4×10-7 случаев/год.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, проектируемая территория по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ в 2008 г., к неблагоприятным процессам на проектируемом участке относятся:

- подтопление;

- затопление;

- потенциальное подтопление;

- образование верховодки;

- боковая эрозия берегов б. Яр и б. Гадючья;

- просадочность и набухание грунтов;

- оползни, оплывины, крип при подрезке уступов и в бортах рек;

- сели;

- обвалы, осыпи;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (делювиальный снос, линейная и боковая эрозия);

- ветровая эрозия;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 8 баллов.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2 подтопление территории (+ потенциальное), затопление во время паводков, эрозия, просадочность и набухание грунтов, оползни, сели, землетрясения относятся к возможным источникам природных ЧС на проектируемой территории.

Опасность природных явлений по категориям опасности, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», на рассматриваемой территории оценивается следующим образом:

- подтопление, потенциальное подтопление, затопление – опасная категория;

- боковая эрозия берегов б. Яр и б. Гадючья, эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (делювиальный снос, линейная и боковая эрозия) – опасная категория;

- просадочность и набухание грунтов – опасная категория;

- оползни – опасная категория;

- сели  – опасная категория;

- землетрясения – весьма опасная категория.

Опасные метеорологические явления.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю к опасным природным явлениям, возможным на проектируемой территории п. Первомайский, относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, обильные снегопады в горах, снежные заносы, обледенения, гололед, подтопления территории, повышение уровня воды в реках, пылевые бури. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на проектируемой территории п. Первомайский.

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – опасная категория.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовое количество осадков составляет 887 мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения п. Первомайский.

1.8. Баланс современного использования территории

поселка Первомайский

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние, 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в установленных границах населенного пункта всего: в том числе: | га | 189,70 |
| 1. | Жилая зона | га | 112,97 |
|  | - существующая жилая застройка с приусадебными участками | га | 98,69 |
|  | - существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками | га | 2,14 |
|  | - существующая многоквартирная среднеэтажная жилая застройка с приусадебными участками | га | 3,26 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 5,44 |
|  | - резервная жилая застройка с приусадебными участками | га | - |
|  | - территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 2,54 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,86 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 1,32 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,54 |
|  | - территория базы отдыха | га | - |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 5,28 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 5,28 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | - |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 26,17 |
|  | - дороги, проезды | га | 25,14 |
|  | - территория объектов дорожного сервиса | га | - |
|  | - индивидуальные гаражи | га | 0,89 |
|  | - водозаборные сооружения | га | - |
|  | - объекты инженерной инфраструктуры | га | 0,14 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 16,71 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, зоны отдыха) | га | 1,46 |
|  | - территория спортивных сооружений | га | 0,06 |
|  | - территория лесонасаждений и лесопарков | га | 15,19 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, неудобья и прочие земли | га | 23,28 |
|  | - территории земель сельскохозяйственного использования |  | 20,05 |
|  | - водные территории | га | 1,23 |
|  | - прочие земли |  | 2,00 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 1,43 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 1,43 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | - |

2.Обоснование предложений

по территориальному планированию

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Ключевыми направлениями развития территории поселка Первомайского в период предстоящей перспективы будут являться жилищное строительство, рекреация, сельскохозяйственное производство.

Планируемая территория имеет прекрасные природно-экологические характеристики – природный ландшафт лесостепного типа в предгорной зоне Северного Кавказа, с благоприятными климатическими условиями и хорошей экологической обстановкой.

Потенциал выгодного экономико-географического положения территории характеризуется достаточно близким ее расположением относительно быстроразвивающихся городов – Краснодар и Горячий Ключ, наличием развитого транспортного сообщения между поселком  и краевым и городским центрами по благоустроенным автодорогам.

В совокупности вышеизложенных факторов на территории поселка Первомайского планируется реализация проектов комплексной жилой застройки коттеджного типа, строительство объектов культурно-образовательной сферы, торгового и бытового обслуживания.

Тенденция к усилению селитебной функции территории в свою очередь будет способствовать развитию строительного сегмента. На территории поселка намечено размещение завода по производству элементов домостроения для быстровозводимого жилья.

Одновременно предполагается развивать и рекреацию. Из средств коллективного размещения отдыхающих на территории населенного пункта намечена к строительству  база отдыха на 350 мест.

В части реализации производственного потенциала территории предусмотрено развитие традиционных для сельского округа отраслей сельскохозяйственного производства, строительство предприятий малого бизнеса по переработке получаемого сельскохозяйственного сырья.

Крупным агропроектом, планируемым к реализации  на территории поселка в краткосрочной перспективе, является возведение тепличного комплекса для выращивания овощей. Реализация данного проекта предполагает строительство высокотехнологичного комплекса и позволит круглогодично производить овощную продукцию защищенного грунта общей площадью 6 га в объеме 3650 тонн в год. Планируется создание 100 рабочих мест.

Дополнительным фактором развития поселка Первомайского будет выступать использование транспортных путей, проходящих через его территорию, для организации комплексов придорожного сервиса.

# 2.2. Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена, с одной стороны, на основе идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована исходя из принятых параметров жилищного строительства. Проектом генерального плана рассмотрен значительный ресурсный потенциал свободных территорий, находящихся, как в пределах, так и за пределами существующих границ  населенного пункта.

В настоящее время число постоянных жителей поселка составляет 2233 человека. За счет развития селитебных функций и увеличения жилой зоны проектом полагается рост численности постоянного населения до 3100 человек  к расчетному сроку генерального плана (2030 год). Относительно исходного периода постоянное население пос. Первомайского может увеличиться в 1,4 раза.

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

Таблица 4

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2030 г. |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 460 | 1250 | 523 | 690 | 1734 | 676 |
| % от общей численности | 20,6 | 56,0 | 23,4 | 22,3 | 55,9 | 21,8 |

# 2.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Для обеспечения жильем проектного населения планируется строительство 289 единиц индивидуального усадебного жилищного фонда. Предварительная потребность в новой селитебной территории на расчетный период составит 66,5 га.

2.4. Расчет учреждений обслуживания

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории. Он приведен в таблице №

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края

(приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П);

- методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Расчет объектов обслуживания населения поселка Первомайского

на расчетный срок

Таблица 5

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность населения поселка | Сохраняется в существующих учреждениях обслуживания | Новое строи-тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 232 | 75 | 150 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 428 | 305 | 0 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос. в смену | 55 | 50 | 0 |
| 4 | Аптеки | учрежден. | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | м2. | 6043 | 5883 | 1200 |
| 6 | Клубы или учреждения клубного типа | место | 248 | 450 | 0 |
| 7 | Библиотеки | объект | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 930 | 450 | 150 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 124 |  | 124 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 22 | 2 | 10 |
| 11 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Отделения, филиалы банка | операцион.место | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,7 | 1,4 | 1,0 |

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Планировочная организация территории

поселка Первомайский

Основные задачи, поставленные администрацией города Горячий Ключ и заказчиком и требующие решения в данном проекте, это:

- Включение в границы поселка Первомайский земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных к югу от поселка и региональной автодороги по причине полного исчерпания земельных ресурсов для развития застройки поселка;

- Создание экологического жилого поселения на прирезаемых участках с определением основных функциональных зон с учетом существующих объектов дорожной инфраструктуры, рекреации, сложившихся природных условий, допустимых нагрузок на ландшафт, максимального сохранения лесных насаждений;

- Резервирование на обособленных территориях в границах поселка производственных зон, ориентированных на производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции;

- Подготовка предложений по организации транспортной связи двух жилых микрорайонов поселка, разделенных региональной автодорогой, и четкой системы транспортных связей внутри поселка с выходом на сложившуюся транспортную сеть городского округа;

- Подготовка предложений по обеспечению существующей и проектируемой жилой зоны современными системами инженерного оборудования, позволяющими создать комфортные условия проживания населения;

- Подготовка предложений по проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территории, позволяющих обеспечить сохранность экологического баланса, лесных и водных ресурсов, включение их в рекреационную систему жилого образования;

- Сохранение сложившейся структуры и застройки поселка.

Одним из наиболее веских обоснований территориального развития населенного пункта с выходом на земли сельскохозяйственного назначения является тенденция расселения россиян в малых экологически чистых населенных пунктах, расположенных неподалеку от крупных центров расселения. В этом смысле территория ряда населенных пунктов города Горячий Ключ и, в частности, поселка Первомайский, расположенного достаточно близко от краевого центра г. Краснодара и центра муниципального образования город Горячий Ключ, обладающей устойчивой транспортной связью с обоими городами по благоустроенным автодорогам, расположенная в непосредственной близости от лесных массивов, курортных территорий и Черноморского побережья, является одной из наиболее привлекательной.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Генеральным планом предложено долгосрочная программа зонирования земель населенного пункта с целью предотвращения размещения объектов капитального строительства, препятствующих дальнейшему территориальному развитию различных функциональных зон.

Основные принципы территориальной организации поселка Первомайский проистекают из особенностей ее географического положения и места и специализации в экономике городского округа в целом и концепции, положенной в основу организации нового жилого образования.

Итак, в предложенном варианте развития поселка он будет представлен двумя жилыми микрорайонами: Северным - со сложившейся структурой селитебной и производственной зоны, и Южным – с проектируемым жилым микрорайоном усадебной застройки и развитием рекреационной зоны.

Точкой роста освоения проектируемого земельного участка в Южном микрорайоне, планируемом к освоению, является наличие привлекательного для организации рекреационной зоны природного уголка на берегу балки-пруда. Водное зеркало используется собственником для разведения рыбы, на берегу организованы навесы для отдыха и рыбной ловли. Участок имеет естественное обрамление лесным массивом, который при дальнейшем освоении земельного участка, находящегося западнее, послужит своеобразной амортизационной полосой между различными функциональными зонами. Рассматриваемый земельный участок позиционируется генеральным планом как база отдыха на землях общественного-делового назначения с возможностью расширения видов обслуживания населения, связанным со строительством объектов общественного питания, проживания, проведения активного досуга и развлечения.

К западу от базы отдыха в проектируемом Южном жилом районе поселка генеральным планом предусматривается размещение комплексной жилой застройки с объектами обслуживания.

Участок идеально подходит для размещения жилой зоны: отсутствуют какие-либо планировочные ограничения: вредное воздействие производственных объектов, сложных инженерно-геологических и прочих условий, отсутствие полезных ископаемых, памятников природы и культуры и т.п. Площадка  в целом высокая по отношению к сложившейся застройке, характеризуется незначительными перепадами рельефа. Более того, она по периметру окружена лесом, что существенно повышает привлекательность для освоения данной территории.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией города.

В центральной части нового жилого образования, в центре нагрузок, организована зона общественно-делового назначения, где могут размещаться самые значимые социальные объекты и обслуживания: это детский сад, объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, связи, банки и т.п.. Здесь же проектом предложено освоение нормативно необходимой территории для рекреационной зоны образуемого микрорайона с парком, спортивными и детскими площадками.

На окраинах жилого образования возле залесенных территорий также обозначены участки, привлекательные для размещения объектов общественно-делового назначения, возможно, частного бизнеса.

Генеральным планом предлагается организовать въезд в новое жилое образование и связь Северного и Южного микрорайонов непосредственно с автодороги регионального значения по проектируемой дороге, являющейся продолжением  ул. Гагарина.

Мероприятия генерального плана в Северном микрорайоне по отношению к сложившейся застройке поселка Первомайский заключаются в следующем.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям. Предлагается в первую очередь решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение населения и общественно-деловой застройки достаточными мощностями энерго-, водо-, и газоснабжения с учетом увеличения численности населения и строительства новых объектов на проектируемых территориях.

К проектируемым градостроительным мероприятиям относятся также освоение окраинных территорий под индивидуальное жилищное строительство (в северо-западной и юго-восточной частях поселка возле производственных зон), инженерная подготовка территории, озеленение и благоустройство мест общего пользования, доведение уровня всеми видами обслуживания населения до нормативно необходимых показателей.

Все существующие здания и сооружения общественного обслуживания поселка проектом сохраняются по прямому назначению, кроме заброшенной бани, территория которой предусмотрена для индивидуальной жилой застройки.

ГП -3

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселка Первомайский (основной чертеж)

Объекты производственного назначения, в том числе сельскохозяйственного, будут располагаться в двух сложившихся производственных зонах. Здесь возможно размещение предприятий 4-5 класса согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Класс опасности каждого конкретного предприятия определяется его расстоянием от зоны жилой и общественно-деловой застройки и документами, определяющими размер его санитарно-защитной зоны.

Что касается существующих предприятий - проектом предлагается также сохранение или восстановление по прямому функциональному назначению независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

Действующие производственные мощности подлежат сохранению при безусловном обеспечении нормативного разрыва до жилой и общественной застройки, обязательной организации санитарно-защитных зон и выполнении экологических паспортов.

Для жилой и общественно-деловой застройки, расположенной в пределах нормативных водоохранных зон и прибрежных полос, санитарных разрывов от линейных инженерных сооружений, охранных зонах памятников историко-культурного наследия и других зонах планировочных ограничений, установлены зоны, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами. Более подробно этот вопрос отражен в разделе настоящей пояснительной записки «Зоны с особыми условиями использования территории».

Существующее кладбище проектом сохраняется с расширением его территории к югу в сторону региональной автодороги.

На земельных участках, не занятых застройкой, вдоль региональной автодороги ст-ца Кубанская - ст-ца Саратовская III технической категории на трех площадках запланировано размещение зоны для объектов дорожного сервиса. Здесь получит свое развитие строительство пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок, придорожных магазинов, кафе, гостиниц, возможно строительство АЗС. Также рекомендуется постепенное замещение жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне от автодороги, объектами этого же назначения.

Отраженные в генеральном плане мероприятия по организации каждой функциональной зоны носят рекомендательный характер и призваны определить прежде всего функциональное назначение территорий, но при этом предоставляют определенную свободу местным органам власти в выборе конкретных объектов для строительства в рамках разрешенных видов использования для данной функциональной зоны.

Земли, предусмотренные под строительство и подлежащие включению в границы поселка, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента необходимости их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определённых генеральным планом.

3.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта внесений изменений в генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ применительно к территории поселка Первомайский - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения или его части;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании.

На территории поселка Первомайский выделены следующие группы функциональных зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.2.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, малоэтажной многоквартирной, среднеэтажной многоквартирной застройки секционного типа, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Водным кодексом и Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, зонах санитарного разрыва от региональной автодороги установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

3.2.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения поселка, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает строительство к расчетному сроку 289 домовладений общей площадью 34,5 тыс.м2

Вся жилая застройка предлагается индивидуальными домами усадебного типа. Территория новой застройки, как и сложившаяся ее часть, подлежат инженерному обеспечению, благоустройству тротуаров, улиц и дорог и т.д.

При полной реализации проекта жилой фонд поселка составит 77,0  тыс. м2 общей жилой площади (с учетом существующего жилья).

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя увеличится до 24,8 м2/чел.

3.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона поселка Первомайский представлена существующими общественным центром и отдельно стоящими общественными зданиями обслуживания и проектируем центром обслуживания, расположенным в существующих в проектируемом жилом микрорайоне.

3.2.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в сложившихся производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование на перспективу экологически  вредных предприятий из жилой зоны в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

Производственная зона поселка Первомайский развивается на  расчетный срок на базе отведенных и установленных территорий производственных и предприятий на двух производственных площадках, расположенных в южной и юго-западной частях поселка, с учетом расширения территории для размещения новых производственных мощностей.

При этом выдвигается необходимость сокращения негативных воздействий данных предприятий на окружающую среду и прилегающую застройку. Администрациями предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами государственного Роспотребнадзора.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами ниже нормативных требований по материалам систематических лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды; подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; уменьшении мощности.

Все это требуется как в интересах жителей населенных пунктов (соблюдение благоприятных экологически чистых условий проживания), так и в интересах собственников предприятий (сохранение производственных территорий).

Размещение новых объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется на прилегающих проектируемых производственных территориях.

Класс вредности каждого конкретного предприятия, как существующего, так и проектируемого, определяется расстоянием от жилой и общественно-деловой застройки для безусловного соблюдения требований СанПиН.

Проектом рекомендуется санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

3.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории существующих и проектируемых территорий для размещения объектов дорожного сервиса, АЗС и АГЗС.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

3.2.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ населенного пункта располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границ поселка, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

3.2.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона поселка представлена существующим парком, проектируемыми парком, скверами, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, а также прибрежными территориями балки в северной части поселка, активно используемыми населением для отдыха и рыбалки.

3.2.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах поселка Первомайский отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

3.2.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения поселения относится территория существующего кладбища традиционного захоронения в южной части поселка с учетом увеличения его территории и санитарно-защитная зона.

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории поселка Первомайский в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий и объектов специального назначения.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории поселка Первомайский муниципального образования город Горячий Ключ особо охраняемые территории отсутствуют.

4. В настоящее время на территории поселка Первомайский города Горячий Ключ числится 1 объект культурного наследия, который охраняется государством согласно действующему законодательству.

На территории поселка Первомайский муниципального образования город Горячий Ключ согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается объект культурного наследия, который включен в государственный список памятников истории и культуры и стоит на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 6

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила секретаря комсомольской организации партизана П.П. Бендуса, замученного фашистскими оккупантами,1942г. | п. Первомайский, центр | 996 | 63 | Р | И |  |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, х. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ, режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ от 03.03.06г. №74-ФЗ и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров, размер водоохранных зон определен вышеназванным постановлением.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В поселке Первомайский зарегистрирован 1 недропользователь - МП «ВКХ» г. Горячий Ключ, осуществляющий добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения из 2-х зарегистрированных скважин: №№ 6651, 6088 в п. Первомайский.

Часть отображенных  в генеральном плане источников, расположенных на территориях хозяйств и предприятий, числится в отмененных лицензиях. Они функционировали для производственных нужд на момент регистрации источников, но в настоящее время заброшены и не используются. Фактически функционируют только источники с вышеназванными номерами.

Параметры утвержденных ЗСО отображены на карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории поселка Первомайский ГП-7.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На территории поселка Первомайский отсутствуют зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отображены на соответствующей карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГП-7, текстовое описание приводится в разделе 1.8 настоящей пояснительной записки.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории поселка Первомайский ГП-7.

3.4. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории п. Первомайский муниципального образования город Горячий Ключ на стадии проекта  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Данный раздел проекта предусматривает выполнение инженерной подготовки  п. Первомайский  в М 1:5000.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, подтопления, понижение уровня грунтовых вод,  борьба с оврагообразованием, эоловыми процессами, оползнями, селями, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ в 2008 г., к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

В результате анализа из опасных геологических процессов на  территории районирования могут быть выделены следующие процессы:

подтопление;

затопление;

потенциальное подтопление;

образование верховодки;

боковая эрозия берегов б. Яр и б. Гадючья;

набухание грунтов;

оползни, оплывины, крип при подрезке уступов и в бортах рек;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (делювиальный снос, линейная и боковая эрозия);

ветровая эрозия;

сейсмичность.

Поселок Первомайский входит в состав муниципального образования город Горячий Ключ и расположен между двумя водотоками – балка Яр и балка Гадючья. Площадь п. Первомайский входит в пределы равнины возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной (Закубанской равнина).

На территории п. Первомайский выделены следующие геоморфологические  элементы:

- пойма балки Яр;

- первая надпойменная терраса балки Яр;

- овраги и балки, пересекающие поверхности террас.

Пойма балки Яр занимает до 5% территории п. Первомайский и имеет симметричный поперечный профиль. Протягиваются вдоль русел рек извилистой полосой незначительной ширины, от 20.0 до 80.0м на р. Бакинка и от 40.0 до 185.0м на р. Псекупс. Русло реки Псекупс шириной от 10.0 до 35.0м, извилистое, с частыми, резкими поворотами. Русло реки Бакинка в районе автодороги Саратовская–Суздальская перегорожено земляной дамбой, ширина русла выше по течению от дамбы 20.0-45.0 м, ниже по течению около 5.0м. Борта русел рек эрозионные, участков с пологими бортами практически нет. Боковая эрозия развита практически на всем протяжении рек Псекупс и Бакинка, причем на обоих берегах. Активная боковая эрозия приводит к локальному развитию оползневых процессов в бортах.

Четко разделить высокую и низкую пойму по всей протяженности балки Яр в данной работе не представляется возможным. Пойма не застроена и частично изменена техногенным вмешательством, т.е. местами проложены дамбы, утроенные водохранилища и пруды.

Эоплейстоценовая надпойменная терраса р. Кубани четко выделяется в рельефе, занимает до 80% площади территории и проходит широкой полосой по левому и правому берегу реки.

Ширина террасы в среднем составляет один километр. Поверхность первой надпойменной террасы с местным уклоном к руслу б. Яр. Превышение первой террасы над урезом воды б. Яр около 6.5–10.5 м. Уступ и бровка террасы выражены очень четко. Уступы крутизной до 25°, бугристые, со ступенчатым профилем, задернованные, местами залесенные.

Поверхность террасы слабо изрезана естественными протоками, балками, техногенно изменена при сооружении объектов строительства.

Овражно-балочная сеть балки Гадючья занимает незначительную часть (до 10% территории) и расположена на западе исследуемой территории. Овраги и балки имеют в основном простые, местами слабоизвилистые тальвеги, постоянные водотоки в них, в целом, отсутствуют.

Главной водной артерией территории является пересыхающая в засушливый период балка Яр. Балка имеет неширокую долину и осложнена искусственными сооружениями, перекрывающими русло и образовывает искусственные сооружения – небольшие водохранилища.

Протяженность балки от верховьев до места впадения ее в р. Апчас составляет 15 км. Уклон русла в среднем 1м на 1 погонный километр. Площадь водосбора составляет около 20 км2.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 8 баллов. На большей части территории - категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно,  итоговая сейсмичность составит – 8 баллов. В пределах поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III. Повышение или понижение итоговой сейсмичности должно быть подтверждено инструментальными методами. На последующих стадиях изысканий сейсмичность необходимо уточнять.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Режим подземных вод на уступах террас – склоновый, относительно устойчивый. Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод ≈ 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

Для п. Первомайский доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – просадка грунтов I типа, набухание грунтов, затопление, оползни, сели, сейсмичность.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"  и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

3. Мероприятия по берегоукреплению.

4. Благоустройство водоемов.

5.Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

6.Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,   подтопление, затопление, просадочность и набухание грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта. Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ИП  в М 1:5000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

3.4.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории п. Первомайского настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенного пункта и перспективы его развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов и реконструкция существующих;

- строительство дренажной системы на затопляемой территории;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территории понижается в сторону существующих водосборных балок, каналов.

Территория пойм подтопляема. Поверхностные стоки с территории населенного пункта после соответствующей очистки выводятся в водоприемники.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов п. Первомайского.

В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока. Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

При рассмотрении плана п. Первомайского выделено девять водосборных бассейнов в которых  проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение которых определяется рельефом местности (см. таблицу 7).

Таблица 7

| № водо-сборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м | Тип очистного сооружения тип/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.9 | Сброс на рельеф без очистки | - | - |
| 2 | 55.2 | Сброс в балку №1 | 588.0 | ОС/1 |
| 3 | 49.1 | Сброс в балку №2 | 248.0 | ОС/1 |
| 4 | 14.7 | ГК-1, сброс в балку Гадючью | 551 | ПО/1 |
| 5 | 9.3 | Сброс на рельеф без очистки | - | - |
| 6 | 6.2 | Сброс в балку Яр №3 | 1340.0 | ОС/1 |
| 7 | 15.9 | Сброс в приток балки Яр | 151.0 | - |
| 8 | 25.9 | Сброс в балку №4, далее в балку Гадючью | 545.0 | ПО/1 |
| 9 | 39.4 | ГК-2 ГК-3 Сброс в балку Яр | 161.0 451.0 | ПО/1 |

Согласно решениям разработанного генерального плана п. Первомайского на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. При невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения, которые размещаются рядом с главным коллектором перед выпуском сбросных вод в водоприемник.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,5 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

- исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана п. Первомайского составляет 1875 л/сек.га.

Водосборный бассейн №1 –  17.9 га – 116.0 л/сек га;

Водосборный бассейн №2 -  55.2 га -  358.0л/сек га;

Водосборный бассейн №3 – 49.1 га -  318.0 л/сек га;

Водосборный бассейн №4 – 14.7 га -    95.0 л/сек га;

Водосборный бассейн №5 – 9.30 га -    60.0 л/сек га;

Водосборный бассейн №6 – 6.20 га -  402.0 л/сек га;

Водосборный бассейн №7 – 15.9 га -  103.0л/сек га;

Водосборный бассейн №8 – 25.9 га – 168.0 л/сек га;

Водосборный бассейн №9 – 39.4 га -  255.0 л/сек га.

Основным водоприемником  водостоков являются балки Яр и Гадючья,  каналы,  пруды и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников.

На стадии разработки генплана п. Первомайского в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов балок, каналов, прудов, расчистку дна и бортов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.4.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Физико-геологические процессы территории п. Первомайский

Застройка территории п.Первомайский, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории относятся:

- просадочность суглинков лёссовых;

- суглинистые покровные отложения характеризуются I типом по просадочности;

- эрозионный размыв берега; подтопление и заболачивание;

- оползни, осовы, осыпи, обвалы, оврагообразование;

- ветровая дефляция;

- изменения физико-механического состояния грунтов из-за переувлажнения;

- увеличения гидродинамического давления подземных вод или развития суффозии;

- увеличения нагрузки на склон вследствие возведения сооружений.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории п. Первомайский  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна балок, прудов, наносов в паводковый период, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла балок с защитой от подтопления территории  с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана п. Первомайский в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления, селей, подтопления и заболачиваемости;

- противоселевые мероприятия;

- противооползневые мероприятия, защита от обвалов, осыпей;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляциии.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистка дна рек, балок, каналов, профилирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация. Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния

В пониженных местах, в пойме балок   наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению инженерных и санитарных свойств.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом и затопление прибрежной части в паводковый период и в период выпадения ливневых дождей.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м в паводковое время.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через очистные сооружения в водоприемники.

Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на проектируемой территории.

Береговая эрозия в б. Яр по степени активности относится к неинтенсивной. Набухание и усадка грунтов происходят в основном в результате:

– техногенного замачивания (утечки из водонесущих коммуникаций, фильтрация воды из каналов и др.);

– сезонного изменения влажности набухающих грунтов под влиянием климатических факторов (увлажнение в период с октября-ноября до мая-июня и высыхание в летний период);

– изменения условий испарения влаги после застройки и асфальтирования территории.

Формирование набухающих грунтов тесно связано с их генезисом и последующими стадиями литогенеза. Независимо от фациально-генетической, возрастной и региональной принадлежности для набухающих грунтов характерен ряд общих признаков и черт. Это высокая дисперсность и пластичность, монтмориллонитово-гидрослюдистый состав, неводостойкий характер структурных связей, значительные уплотненность и упрочненность в сухом состоянии, наличие трещин усадки (шириной от 0.1 до 15см), разбивающих толщу глин на отдельные глыбы и уходящих на глубину до 3.0–5.0м и более от поверхности земли.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Особенностью этих рек является то, что сток их зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных  водотоков. Инженерно-геологическое значение этих процессов, особенно эрозии берегов, весьма значительно. При этом следует иметь в виду, что значимость процесса определяется также трудностью проведения защитных мероприятий от его негативного воздействия.

В большинстве случаев береговые эрозионные процессы, так же, как и абразионные сопровождаются формирование вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми явлениями лишь при размыве пойменных террас. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и компетентностью пород.

Многочисленные эродируемые участки отмечены по берегам.

В последних случаях эрозия часто сопровождается формированием оползневых массивов.

Эрозии подвержены многочисленные населенные пункты по левобережью и по правобережью р. Псекупс.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.  На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для п.Октябрьский составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков распространена довольно широко как на равнинной, так и в горной части, но формы и интенсивность проявления её различны.

Вся предгорная зона северного склона Главного Кавказского хребта представляет собой холмистую местность с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250 мм.

Благоприятные условия способствуют повсеместному произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительности, которые хорошо укрепляют склоны сложенные, в основном, рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями.

Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами полностью уничтожена деятельностью человека (вырубка лесов, распашка склонов). На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия и средняя и сильная плоскостная эрозия. Характерной особенностью является равномерное  развитие отмерших, задернованных и залесенных балок и лощин по всей территории и крайне неравномерное, локальное приуроченное лишь к местам вырубки леса, распашки склонов, прокладки лесовозных дорог и скотопрогонных троп, развитие овражной эрозии первой, реже второй стадии.

Наиболее обширная территория, где развиты процессы эрозии временных водотоков, объединяет низкогорную и среднегорную часть района.

Степень расчлененности, чаще всего возрастает с высотой гор. Склоны по всей территории имеют эрозионно-опасную крутизну 10-150 и выше. Все склоны гор сложены терригенно-карбонатными флишевыми толщами палеогена, мела и юры. Ливни часты и весьма интенсивны, максимальная величина ливневого стока более 250 мм. Плоскостная эрозия повсеместно сильная и очень сильная. Скальные, лишенные растительности участки, чередуются в горах с горными лесными массивами и густым покровом альпийских лугов.

Эрозия временных водотоков представлена, в основном, длинными (часто по длине всего склона) балками, промоинами, расщелинами.

На склонах сложенных рыхлыми осадками, в том числе осыпями и оползнями, развиваются мелкие промоины и небольшие овраги.

Пораженность эрозией временных водотоков возрастает, в основном, с высотой гор. В низкогорье она составляет 5-25%, в среднегорье – 15-30%.

Распространенность и активность овражной эрозии определяется сложным сочетанием природных факторов и хозяйственной деятельности человека.

В связи с этим, проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем выполаживания склонов, максимального сохранения почвенного покрова и растительности, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих оврагов, засыпки мелких балок, регулирование стока в существующих выраженных балках по каналам, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

На участках растущих оврагов необходимо предусмотреть упорядочивание поверхностного стока (в каналах), укрепление склонов с посадкой древесно-кустарниковой растительности.

Для защиты берегов от размыва необходимо профилирование откосов с укреплением одерновкой или мощением.

Наиболее активным экзогенным процессом  является боковая и донная эрозия  балок.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок,  профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

-профилирование откосов с их укреплением;

-профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

-укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  плитами, мощением, подпорными стенками;

-укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от затопления, подтопления и заболачиваемости

Затопление.

Затопление территории поверхностными водами распространено в поймах и устьях балок во время паводков.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Под подтоплением понимают любое повышение уровня грунтовых вод выше некоторого критического положения, при котором отсутствуют необходимые условия для строительства и эксплуатации как отдельных зданий, так и территории в целом. Глубина критического уровня грунтовых вод, при котором возникает подтопление, зависит от глубины заложения и типов фундаментов, состава и свойств грунтов и др.

В большинстве случаев подтопленными считаются территории, где грунтовые воды поднимаются к поверхности земли до глубины менее 2.0м, образуя своеобразные купола. По мере поступления воды площади куполов расширяются, а следовательно, увеличивается и площадь подтопления. На поверхность земли грунтовые воды обычно не выходят, что связано с влиянием испарения и транспирацией влаги растительностью.

Подтопление весьма негативно влияет на геологическую среду. Массивы горных пород переувлажняются и заболачиваются. Активизируются оползни, суффозия, карст и другие опасные геологические процессы. В лессовых породах могут возникать просадки, а в глинах – набухание. Возрастает сейсмическая балльность подтопляемой территории.

В пределах п. Первомайский к подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0,0 до 2,0 м, т.е. это территория поймы б. Яр.

Деятельность поверхностных вод на территории п. Первомайский связана также с боковой эрозией постоянных и временных водотоков.

Скорость размыва берегов водотоков определяется в основном скоростью и продолжительностью течения воды и литологическим составом пород, слагающих береговой уступ русла. Наибольшая скорость разрушения уступа отмечается в период половодья, когда скорость течения воды достигает максимальных значений. Наиболее размываемыми породами являются гравийно-галечниковые отложения с супесчаным и суглинистым заполнителем четвертичного возраста пойменных и надпойменных террас. Наличие цоколя в основании террас в виде плотных крепких пород в большинстве случаев снижает скорость разрушения уступов.

Селевые процессы.

По балкам  и долинам реки отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к рекам, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от рек. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом  - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах рек и их притоков.

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Инженерная защита от подтопления для п. Первомайский должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов. При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны п.Первомайский проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Максимально сохранять прибрежную растительность для сохранения фауны.

Мероприятия по защите от подтопления и затопления проводить в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Противооползневые мероприятия

Действие гравитационных сил связано с проявлением оползневых явлений. Оползни – это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под действием гравитационных сил и при активном участии поверхностных и подземных вод. В отличие от обвалов потери контакта между смещающейся массой и подстилающими неподвижными породами не происходит. Под оползнем понимают не только процесс смещения земляных масс, но и само оползневое тело, как форму рельефа.

Причины образования оползней могут быть естественными и техногенными, связанными с деятельностью человека. К основным причинам возникновения оползней относят:

– изменение внешней формы и высоты склона, приводящее к перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем (подрезка склонов, колебания базисов эрозии рек, оврагов, подмыв берегового склона рекой или морем, чрезмерно крутое заложение откоса выемок и насыпей);

– изменение состава, состояния и физико-механических свойств горных пород (чрезмерное увлажнение их подземными, дождевыми, талыми и хозяйственными водами, выветривание, выщелачивание из них водорастворимых солей и др.);

– дополнительное давление на склон (сейсмические воздействия, вибрация, искусственные статические и динамические нагрузки, гидродинамическое давление при фильтрации подземных вод в сторону склона и др.).

Современные оползневые процессы могут развиваться на территории п Первомайский  только непосредственно в бортах овражно-болочной сети б. Гадючья при подрезке крутых эрозионных уступов.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

Обвально-осыпные процессы. На территории развиты спорадически в южной части, и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести к образованию подпруженных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах реки, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство авто и ж/д дорог).

Склоновые территории при их подрезке обладают оползневыми процессами, оползнями, осовами.

На освоенных прибрежных территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- регулирование отвода поверхностных стоков и талых вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено:

- устройство дренажа, способного перехватывать подземные воды в глубине склона и предотвращающего таким образом выход их на поверхность склона и подошву откоса;

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения.

- укрепление склонов с посевом трав предохранит от выветривания.

Защита от ветровой дефляции

Интенсивное развитие ветровой эрозии наблюдается при сочетании следующих условий:

– поверхностная толща отложений сложена легковыдуваемыми песками, супесями и другими рыхлыми породами, находящимися в сухом состоянии;

– на территории длительно действуют ветровые потоки с высокими скоростями (более 5м/с);

– растительный покров отсутствует или он сильно разрежен.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Территория п. Первомайский расположена на переходе предгорной зоны в равнинную. В связи с этим, ветровая эрозия здесь не обладает такой интенсивностью, как в степной части. В зоне предгорий эоловые процессы в силу залесенности, задернованности, отсутствия открытых пространств и мощных рыхлых отложений отсутствуют. В то же время, ветровая эрозия получает локальное развитие на участках лишенных растительного покрова.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания.

Береговая эрозия в балке Яр по степени активности относится к неинтенсивной. Набухание и усадка грунтов происходят в основном в результате:

– техногенного замачивания (утечки из водонесущих коммуникаций, фильтрация воды из каналов и др.);

– сезонного изменения влажности набухающих грунтов под влиянием климатических факторов (увлажнение в период с октября-ноября до мая-июня и высыхание в летний период);

– изменения условий испарения влаги после застройки и асфальтирования территории.

Формирование набухающих грунтов тесно связано с их генезисом и последующими стадиями литогенеза. Независимо от фациально-генетической, возрастной и региональной принадлежности для набухающих грунтов характерен ряд общих признаков и черт. Это высокая дисперсность и пластичность, монтмориллонитово-гидрослюдистый состав, неводостойкий характер структурных связей, значительные уплотненность и упрочненность в сухом состоянии, наличие трещин усадки (шириной от 0.1 до 15см), разбивающих толщу глин на отдельные глыбы и уходящих на глубину до 3.0–5.0м и более от поверхности земли.

На территории п. Первомайский набухающие грунты распространены в виде покровных отложений на эоплейстоценовой террасе р. Кубани.

Просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Распространены просадочные грунты в  пределах надпойменных террас.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам:

связных (ИГЭ-1, 3, 4, 6, 7, 9);

несвязных (ИГЭ-2, 5, 8),

подгруппам осадочных, типу минеральных и полиминеральных, виду глинистых и песков.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- набухающие.

К набухающим грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95, следует относить глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную деформацию набухания без нагрузки более 0.04.

В пределах площади изысканий к набухающим грунтам отнесены:

ИГЭ-3 – глины легкие, твердые, сильнонабухающие, залегают с поверхности до глубины 6.0-10.0м в пределах эоплейстоценовой надпойменной террасы р. Кубани. Давление набухания 20кПа. Влажность набухания 34%. Свободное набухание 0,125.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″.

Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

3.4.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства села в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2 и укреплением одерновкой. В населенном пункте для берегоукрепления и предотвращения затопления профилированные откосы укрепить плитами или мощением. Как вариант, укрепление откосов, прибрежной полосы возможно сеткой Макмат с посевом трав.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.4.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заполнены наносами в паводковый период.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла балки, каналов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на      прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты;

- укрепление откосов плитами, мощением, одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек, балок, прудов, каналов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

3.4.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

3.4.6. Инженерно-геологическое районирование территории

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-ИГР -  поймы балки Яр (I-3-в);

V - ИГР-территория населенного пункта; (V-3-в)

VI - инженерно-геологический район  - балок и оврагов (III-6а).

В первом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический участок I-1-а с уровнем залегания подземных вод на глубине от 0,0 до 2,0м  ().

В пятом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический участок V-3-в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м.

В шестом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический участок VI-6-а - с уровнем залегания подземных вод на глубине от 0,0 до 2,0м.

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, состава и свойств грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

Инженерно-геологический таксон - I-1-а – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). Эта поверхность поймы, подтопляемая подземными водами, затопляемая в паводки, с развитием боковой эрозии

Для застройки этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает:

-дренаж;

-гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов;

-берегозащитные мероприятия;

-возведение искусственных оснований;

-расчистку русла;

-противооползневые мероприятия;

-антисейсмические мероприятия.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противо-фильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита  от затопления, включает:

-берегоукрепление;

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7 и более баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

- инженерно-геологический таксон - V-3-в - благоприятен для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как это территория не подтопляемая, подземные воды расположены на глубине от 5.0 до 10.0м. Из опасных геологических процессов здесь можно отметить набухание грунтов, возможное образование верховодки в зимне-весенний период и сейсмичность. В целом строительство требует оптимальных затрат на учет набухающих свойств грунтов, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, противоэрозионные и антисейсмические мероприятия.

На данной территории экономически наиболее целесообразно проводить строительство.

Территория балок, оврагов

- инженерно-геологический таксоны -  VI-6-а, характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет).

Это территория балок, подверженная затоплению в паводки, с развитой боковой и глубинной эрозией, застоем поверхностных вод и высокой сейсмичностью, развитием родникового стока. Кроме того, принято балки считать естественными дренами (рис. 6).

В случае застройки такой территории, т.е. при возведении искусственных оснований, естественный водоток будет перекрыт, будут созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод и поэтому необходимо предусмотреть поверхностный или подземный дренаж этой территории и другие инженерные мероприятия. Учитывая дорогостоящие мероприятия, связанные со строительством и эксплуатацией дренажных систем, рекомендуется балки не застраивать, а использовать как естественные дрены.

Выбор средств и способов  по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

3.4.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- сейсмичность;

- возможность просадки и набухания грунтов.

В связи с чем, на территории п. Первомайский необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.4.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории п. Первомайский необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Вследствие литологической неоднородности отложений и довольно сложных гидрогеологических условий, при проектировании капитальных сооружений, необходимы детальные инженерно-геологические исследования.

При неообходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов.

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- наиболее рационально строительство на свайных фундаментах;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

- для устранения свойств набухания  должны предусматриваться следующие мероприятия:

-водозащитные мероприятия;

-предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

-применение компенсирующих песчаных подушек;

-полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

-почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

-инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.5. Инженерное оборудование территории

3.5.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации п. Первомайский МО город Горячий Ключ Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания на проектирование, справок и схем существующих сетей водопровода и канализации.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

А также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ((( категории сложности и представлены суглинками тяжелыми твердыми с прослоями песка, просадочными I типа и глинами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 0 до 5 м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность п. Первомайский для строительства зданий и сооружений составляет 8 баллов.

### 3.5.1.1. Водоснабжение

#### Существующее положение

Главным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды, приуроченные к прослоям песков в водоносном горизонте киммерийских отложений. Качество подземных вод киммерийских отложений соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074.01 по химическим и бактериологическим показателям за исключением железа, которое составляет 1-1,3 мг/л (вместо нормируемого 0,3) и низкого содержания фтора < 0,3 мг/л.

Водоснабжение поселка обеспечивают три источника, вода из которых поступает в объединенную сеть:

– две артезианские скважины, подающие воду в водонапорные башни;

– насосная станция II подъема, переданная на баланс МУП «ВКХ» от воинской части. На территории насосной станции расположены: две артезианские скважины, резервуар запаса воды и ВНС.

Одна из башен находится в неудовлетворительном техническом состоянии: имеют место протечки по швам и в местах коррозии металла.

Существующие водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов: асбестоцементных, пластиковых и стальных.

Протяженность разводящих сетей

Таблица 8

| Населенный пункт | Протяженность сетей, м |
| --- | --- |
|  | сталь | чугун | а/ц | пнд | Всего |
| пос. Первомайский | 1841 | 0 | 942 | 12775 | 15558 |

Трубы находятся в аварийном изношенном состоянии (70-75%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельских населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

#### Проектируемое водоснабжение

Проектируемый и водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения п. Первомайский, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения п. Первомайский.

Расчетное водопотребление поселка принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки п. Первомайский.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающий население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принят дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные пресные воды киммерийских отложений.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 9.

Данные по водопотреблению п. Первомайский

| Таблица 9 |
| --- |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Коэф. сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | Расчетный срок |
|  |  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (чел) | Водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (чел) | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 810 | 242,19 | 260 | 810 | 210,60 | 273,78 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 1423 | 295,99 | 190 | 2290 | 435,10 | 565,63 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 |  |  |  | 230 | 350 | 80,50 | 96,60 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 538,18 |  |  | 726,20 | 936,01 |
| 4 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 107,64 | 20% |  | 145,24 | 187,20 |
| 5 | Промпредприятия (25% оьъема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 134,55 | 25% |  | 181,55 | 234,00 |
| 6 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 1423 | 71,15 | 50 | 2290 | 114,50 | 114,50 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 851,52 |  |  | 1167,49 | 1471,71 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п. Первомайский:

- на современное состояние Q=851,52 м3/сут;

- на расчетный срок Q=1471,71 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

###### Схема водоснабжения

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  МО город Горячий Ключ, для обеспечения  расчетных расходов Q=1471,71 м3/сут. для населения п. Первомайский в полном объёме на хозпитьевые и противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция существующих водопроводных сооружений п. Первомайский в составе:

– Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды (реконструируемые);

– Насосная станция II подъема;

– Артезианские скважины (2 рабочих реконструируемых; 1 резервная проектируемая);

– Электролизная установка (проектируемая);

– Станция обезжелезивания;

– Трансформаторная подстанция (реконструируемая);

– Ограждения зоны санитарной охраны.

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения поселка на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Q=1471,71 м3/сут необходимо построить кольцевые сети объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода.

Проектируемая производительность водопроводных сооружений составляет: 1500 м3/сут.

Для обеззараживания воды на водопроводных сооружениях предусматривается электролизная установка.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по химическим и бактериологическим показателям за исключением железа, которое составляет 1-1,3 мг/л (вместо нормируемого 0,3) и низкого содержания фтора < 0,3 мг/л.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды.

Для обеспечения населения качественной водой в п. Первомайский необходимо строительство станции по обезжелезиванию воды.

###### Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 15 л/с (10х1+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода через пожарные гидранты.

###### Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-200 мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 15,32 км, водоводов – 2,5 км.

###### Объем работ по водопроводу

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Характеристика | Материал | Ед. изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть (проектируемая) | Ду100мм | полиэтилен | м | 1290,00 |
| 2 | Водопроводная сеть (проектируемая) | Ду150мм | полиэтилен | м | 4610,00 |
| 3 | Водопроводная сеть (проектируемая) | Ду200мм | полиэтилен | м | 130,00 |
| 4 | Сборный водовод от арт. скважин (проектируемый) | 2хДу100мм | полиэтилен | м | 820,00 |
| 5 | Водовод (проектируемый) | 2хДу150мм | полиэтилен | м | 340,00 |
| 6 | Водопроводная сеть (реконструируемая) | Ду75мм | полиэтилен | м | 750,00 |
| 7 | Водопроводная сеть (реконструируемая) | Ду100мм | полиэтилен | м | 2340,00 |
| 8 | Водопроводная сеть (реконструируемая) | Ду150мм | полиэтилен | м | 3420,00 |
| 9 | Водопроводная сеть (реконструируемая) | Ду200мм | полиэтилен | м | 2570,00 |
| 10 | Водовод (реконструируемый) | 2хДу80мм | полиэтилен | м | 1190,00 |
| 11 | Водовод (реконструируемый) | 2хДу200мм | полиэтилен | м | 150,00 |
| 12 | Водопроводная сеть (существующая) | Ду100мм | полиэтилен | м | 210,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 18200,00 |
| 13 | Артезианская скважина (реконструируемая, рабочая) | 40м3/ч |  | шт. | 2 |
| 14 | Артезианская скважина (проектируемая, резервная) | 40м3/ч |  | шт. | 1 |
| 15 | Резервуары запаса воды (реконструируемые) | 350м3 | ж/б | шт. | 2 |
| 16 | Насосная станция II подъема | 80м3/ч |  | шт. | 1 |
| 17 | Станция обезжелезивания | 80м3/ч |  | шт. | 1 |
| 18 | Электролизная | 2,0 кг активного Cl в сутки |  | шт. | 1 |

###### Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) для площадок водозаборных и водопроводных сооружений, а также санитарно-защитных полос для водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м. от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м. по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

1. Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев и все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений;

- здания должны быть оборудованы канализацией. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля дебита.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство должно производиться при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработка недр земли.

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО, только при использовании защищенных подземных вод. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников не допускается размещение скотомогильников, кладбищ, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса.

Охрана окружающей среды

Для предупреждения загрязнения окружающей среды должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земли, предотвращение вредных выбросов нефтепродуктов в почву. Почвенный слой, пригодный для последующего использования, снимается и складируется в специально отводимые места. Для сохранности чистоты почвы строительная бригада организует места сбора строительных отходов и вывозит их на свалку;

- водозабор должен быть оборудован устройством для систематического наблюдения за уровнем воды и водомером;

- вокруг устья скважин необходимо предусмотреть устройство асфальтобетонной отмостки радиусом 1,5 м.

При работе электролизной установки вредных выбросов в атмосферу не обнаруживается.

### 3.5.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации п. Первомайский разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

##### Существующая канализация

В поселке сточная вода поступает на очистные сооружения производительностью 150 м3/сут, а очищенная вода – в биологические пруды.

Таблица 11

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производительность очистных сооружений | м3/сут | 150 |
| Количество насосных станций | шт | 1 |
| Диаметры трубопроводов | мм | 110-200 |
| Протяженность сетей | км | 3,26 |

Очистные сооружения биологической очистки в пос. Первомайском рассчитаны на производительность 150 м3/сутки и состоят из:

– Приемной камеры;

– Лотка «Паршаля»;

– Распределительной камеры;

– Двухярусных отстойников;

– Бачков «Морра»;

– Биофильтров;

– Вторичных отстойников;

– Ершового смесителя;

– Контактных резервуаров;

– Распределительной камеры с узлом управления;

– Сборного колодца;

– Насосной станции;

– Иловых площадок.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в биологические пруды.

Режим работы очистных сооружений – круглосуточный. Реагентная обработка воды не применяется.

Учет сточных вод на очистных сооружениях в поселке Первомайский ведется косвенным способом (по работе оборудования).

Производственный лабораторный контроль за качеством очистки сточных вод по санитарно-химическим показателям проводит аккредитованная лаборатория МУП ВКХ, по бактериологическим – лаборатория БФ ФГУЗ.

Протяженность самотечных и напорных сетей поселка Первомайского – 3,26 км, в том числе напорных – 1,5 км.

На сети канализации установлена одна канализационная насосная станция, оборудованная насосами ФГ100. Насосная станция находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование требует модернизации, либо замены.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом и тяжелыми условиями эксплуатации.

##### Проектируемая канализация

Расход сточных вод по п. Первомайский на настоящее время составляет – 780,37 м3/сут., на проектный срок – 1357,21 м3/сут. (см. табл. № 12). Данным проектом предусматривается прокладка самотечно-напорной канализации с установкой смотровых колодцев и канализационных насосных станций (КНС).

Канализационные самотечные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб Ø200-300 мм. Общая протяженность сети – 12060 метров. Напорная канализация запроектирована в две нитки из полиэтиленовых труб Ø65-200 мм. Общая протяженность сети – 1370 м.

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей предусматривается строительство канализационных насосных станций.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на реконструируемые очистные сооружения канализации.

Существующая КНС к расчетному сроку подлежит реконструкции с заменой насосного оборудования и увеличением производительности до 185 м3/ч. Кроме того, на сети предусматривается установка пяти КНС:

Насосная № 1 (производительностью 10 м3/ч)

Насосная № 2 (производительностью 100 м3/ч)

Насосная № 3 (производительностью 160 м3/ч)

Насосная № 4 (производительностью 20 м3/ч)

Насосная № 5 (производительностью 10 м3/ч)

Генеральным планом предлагается реконструкция очистных сооружений канализации, расположенных в северо-западной части поселка с увеличением производительности до 1360 м3/сут.

Предусматривается полная биологическая очистка сточных вод с доочисткой на фильтрах и последующим сбросом в биологические пруды.

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

-	БПКполн 							- до 3,0 мг/л

-	Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

-	Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

-	Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

-	Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

-	Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

-	Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

-	ПАВ 								- до 0,1мг/л

Схема очистки сточных вод состоит из следующих основных элементов:

-	подача сточных вод;

-	механическая очистка сточных вод;

-	полная биологическая очистка стоков;

-	обеззараживание очищенных сточных вод;

- сброс очищенных сточных вод в водоем.

Расчёт водоотведения

Данные по водоотведению п. Первомайский

| Таблица 12 |
| --- |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Коэф. сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | Расчетный срок |
|  |  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (чел) | Водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей (чел) | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Водопотребление, с учетом коэф. сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,3 | 230 | 810 | 242,19 | 260 | 810 | 210,60 | 273,78 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,3 | 160 | 1423 | 295,99 | 190 | 2290 | 435,10 | 565,63 |
| 3 | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 |  |  |  | 230 | 350 | 80,50 | 96,60 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 538,18 |  |  | 726,20 | 936,01 |
| 4 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 107,64 | 20% |  | 145,24 | 187,20 |
| 5 | Промпредприятия (25% оьъема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 134,55 | 25% |  | 181,55 | 234,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 780,37 |  |  | 1052,99 | 1357,21 |

Расход стоков составляет:

на современное состояние Q=780,37 м3/сут.;

на расчетный срок Q=1357,21 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Объём работ по канализации

Таблица 13

| №№ пп | Наименование | Характеристика | Материал | Ед-ца измер. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная (проектируемая) | Ду200мм | полиэтилен | м. | 9080,00 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная (проектируемая) | Ду250мм | полиэтилен | м. | 2650,00 |
| 3 | Канализационная сеть самотечная (проектируемая) | ду300мм | полиэтилен | м. | 330,00 |
|  | ИТОГО самотечных сетей |  |  | м. | 12060,00 |
| 4 | Канализационная сеть напорная (проектируемая) | 2хДу65мм | Полиэтилен | м. | 340,00 |
| 5 | Канализационная сеть напорная (проектируемая) | 2хДу125мм | Полиэтилен | м. | 390,00 |
| 6 | Канализационная сеть напорная (проектируемая) | 2хДу150мм | Полиэтилен | м. | 60,00 |
| 7 | Канализационная сеть напорная (проектируемая) | 2хДу200мм | Полиэтилен | м. | 580,00 |
|  | ИТОГО напорных сетей |  |  | м. | 1343,00 |
|  | ВСЕГО сетей |  |  | м. | 13403,00 |
| 8 | КНС 1 | 10 м3/ч | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 9 | КНС 2 | 100 м3/ч | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 10 | КНС 3 | 160 м3/ч | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 11 | КНС 4 | 20 м3/ч | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 12 | КНС 5 | 10 м3/ч | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 13 | ГКНС | 185 м3/ч | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 14 | Очистные сооружения канализации | 1360 м3/сут | полная биологическая очистка | шт. | 1 |

###### Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водозаборных сооружений поселка Первомайский составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640 и действующих норм СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м. от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

-	герметично закрыть устья скважин;

-	выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

-	глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

-	произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть п. Первомайский должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

###### Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно таблице 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются:

для насосных станций:

- при производительности КНС до 200 м3/сут – 15 м;

- при производительности КНС от 200 м3/сут до 5000 м3/сут – 20 м;

- при производительности КНС более 5000 м3/сут – 30 м.

для очистных сооружений полной биологической очистки с термической обработкой осадка – 150 м.

###### Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов является одним из основных мероприятий по охране окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из композитных материалов (ПНД, стеклопластик, полиэтилен), что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

### Основные технико-экономические показатели по разделу

### «Водоснабжение и канализация»

Таблица 14

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 851,52 | 1471,71 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 538,18 | 839,41 |  |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1000 | 1500 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1000 | 1500 |  |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 160-230 | 190-260 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160-230 | 190-260 |  |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | 15,56 | 17,82* |  |
| Канализация |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 780,37 | 1357,21 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 538,18 | 839,41 |  |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 150 | 1360 |  |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 3,26 | 13,43 |  |

* кольцевые сети водопровода

3.5.2.Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана поселка Первомайский муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Поселок Первомайский с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктуры располагается на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края. Населенный пункт имеет численность постоянного населения - 2233 человека. Проектная численность постоянного населения на расчётный срок (2030 год) –3100 человек.

В составе генерального плана развития поселка Первомайский решены вопросы электроснабжения населенного пункта, а именно: разработаны схемы электроснабжения для энергообеспечения жилых зон, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, предприятий торговли, бытового обслуживания и промышленных объектов, находящихся в границах проектируемого генерального плана на расчётный срок до 2030 года.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с Изменениями и Дополнениями.

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 15 и 16.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 15

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | Современное состояние 2014 г. | На расчетный срок 2030 г. |
| поселок Первомайский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 903 | 903 |
| проектируемый | 0 | 637 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 338 | 338 |
| проектируемый | 0 | 247 |
| Наружное освещение | 22 | 31 |
| Итого: а) Существующие | 1263 | 1272 |
| б) Проектируемые | 0 | 884 |
| Итого: а) + б) | 1263 | 2156 |
| С учетом мелкопромышленных потребителей | 1768 | 3018 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1238 | 2113 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50, А-70 и АС-70 от подстанций:

- ПС-35/10 кВ "Бакинская", мощностью 2х4,0 МВА;

- ПС-35/10 кВ "Саратовская", мощностью 2,5+4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей и объектов электроснабжения с учетом перспективного развития поселка Первомайский.

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- строительство до 2030 года пяти понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

- КТП мощностью 2х250 кВА;

- КТП мощностью 250 кВА;

- 2 КТП мощностью по 160 кВА;

- КТП мощностью 100 кВА.

- строительство участков ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,95 км.

Характеристики и количество понизительных трансформаторных подстанций, их мощности, точки подключения и коридоры прохождения линий электропередачи могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Краснодарских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения поселка Первомайский на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2011г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода марки СИП;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 10 кВ.

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ в пос. Первомайский – 11,75км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ в пос. Первомайский – 0,95 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами марки СИП.

Схема электроснабжения поселка Первомайский, размещение понизительных ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 16

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2014 год | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 11,1 | 18,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,2 | 5,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,9 | 13,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4956 | 6092 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3542 | 4352 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 14,5 | 28,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 11,75 | 12,7 |
|  | сети 10 кВ (в границах поселка) | км | 11,75 | 12,7 |

3.5.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края выполнен на основании задания на проектирование, и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки»   и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

Теплоснабжение объектов на территории пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края в настоящее время осуществляется от одной существующей котельной. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 17

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная Мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края |
| Котельная «Первомайская» г Горячий ключ (Черноморский СО) п. Первомайский, ул. Терешковой | 2,12 | 2,24 | газ |
| Итого | 2,12 | 2,24 |  |

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 18(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 2,3(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 153 суток.

Проектное решение

«Теплоснабжение» пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края.

Теплоснабжение объектов на территории пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края в настоящее время осуществляется от одной существующей и одной проектируемой котельных. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Теплоснабжение проектируемого ДДУ на 150 мест от блочной котельной №1.

Расчет тепловых нагрузок объекты первой очереди освоения

Таблица 18

| Наименование | Расчетный срок 2030 г. | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края |
| Котельная «Первомайская» г Горячий ключ (Черноморский СО) п. Первомайский, ул. Терешковой | 1,68 |  | 0,52 | 2,2 | 2,24 |
| Котельная №1 проектируемая | 0,12078 | - | 0,02625 | 0,147 | 0,1617 |
| Итого |  |  |  |  | 2,4017 |

Для установки в проектируемых  котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»– по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей и от автономных источников теплоснабжения. Источником тепла является проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 19

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2014 г | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий ключ Краснодарского Края |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003831 | 0,004108 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003831 | 0,004108 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,24 | 2,402 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,1617 |

3.5.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» для генерального плана пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий Ключ Краснодарского края выполнен в соответствии с заданием на проектирование и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданными заказчиком.

Источником газоснабжения пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий Ключ Краснодарского края является существующая АГРС Горячий ключ.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Горячий Ключ - 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям пос. Первомайский Черноморского сельского округа Краснодарского края осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения поселка.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

Головные сооружения:

а) газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Горячий Ключ.

От АГРС по территории поселка проложены газопроводы высокого давления к  ГРП, ШРП.

Схема газоснабжения пос. Первомайский двухступенчатая:

I ступень - газопроводы высокого давления 6 кгс /см2;

II ступень - газопроводы низкого давления 0,003 кгс /см2.

К газопроводам высокого давления подключаются  ГРП, ШРП, котельные.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории поселка Первомайский осуществляет ОАО «Горячеключевской горгаз» в составе ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».

По поселку проложены существующие газопроводы высокого давления.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию поселка. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития пос. Первомайский необходимо построить шкафные газорегуляторные пункты – 2 шт.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью – 1,14 км.

При подземной прокладке газопроводов низкого давления в сейсмичном районе 8 баллов предусмотрены полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГОСТ Р 50838-2009* SDR11. Для подземной прокладки газопроводов высокого давления (до 0.6МПа) применены трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (сортамент) из стали группы В по ГОСТ 10705-80*.

Для строительства надземных газопроводов низкого и высокого давления предусмотрены трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (сортамент) марка стали  В ст.3 сп. 2-5 технические требования по ГОСТ 10705-80*.

Трубы должны отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 с учетом сейсмичности 8 баллов и имеющих сертификат соответствия Госстандарта России.

Отопление

В проекте предусматривается использование природного газа на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов усадебного типа, многоэтажных жилых домов секционного типа, а также для автономных источников питания, предусмотренных для зданий коммунально-бытового назначения и  котельных.

В секционных жилых домах предусмотрено поквартирное отопление и горячее водоснабжение. В каждой квартире предусмотрена установка двухконтурного газового котла с закрытой камерой сгорания и установкой газовой плиты на пищеприготовление. В жилых кварталах для домов усадебного типа предусматривается автономное отопление и горячее водоснабжение от бытового газового котла и установка газовой плиты на пищеприготовление. Схемой газоснабжения предусмотрена установка ШРП в районах перспективной застройки.

В настоящее время в пос. Первомайский действует 1 отопительная котельная, подключенных к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается строительство 1 новой котельной для отопления детского сада.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопровода высокого давления к ней протяженностью 0,73 км.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана пос. Первомайский Черноморского сельского округа г. Горячий Ключ Краснодарского края был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок 2030 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 20 - 22.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние 2014 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Первомайский, всего | м³/ч | 390,5 | 1512,2 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Современное состояние 2014 г. | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Первомайский, всего | тыс. м³/год | 1375,95 | 2694,0 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2014 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 2 | Потребление газа по пос. Первомайский | млн. м3/год | 1,37 | 2,69 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления | км | - | 1,14 |

3.5.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана поселка Первомайский муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, с учетом Генерального плана МО город Горячий Ключ.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана поселка Первомайский МО город Горячий Ключ.

2. РД 45.120-2000 НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

3. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

4. Федеральный закон РФ от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

5. «Нормативы развития и размещения в городах и сельской местности отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи».

На территории поселка Первомайский услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Горячеключевской линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуниционная компания» (ЮТК) - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Горячеключевской ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Отделение почтовой связи «Первомайский» (353287) Предгорного почтамта Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

Поселок Первомайский входит в состав Черноморского сельского округа муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.

В настоящее время на проектируемой территории проживает - 2233 человека, проектная численность населения – 3100 человек.

Телефонизация

Телефонизация поселка Первомайский в настоящее время осуществляется АТСК-100/2000 (СТС) номерной емкостью NN400, расположенной по адресу: пос. Первомайский, ул. Октябрьская, 1.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации поселка Первомайский на расчетный срок (2030 г.), основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит – 84 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности в телефонной связи на проектируемой территории поселка Первомайский на расчетный срок понадобится – 261 номер.

Для обеспечения жилого сектора – 1034 номера (с учетом коэффициента семейности равного 3).

Кроме того, на основании Федерального закона «О связи» № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

Таким образом, для телефонизации поселка Первомайский на расчетный срок (2030г) потребуется - 1302 номера, что потребует увеличения емкости существующей АТС до 1328 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана поселка Первомайский видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенного пункта на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается:

- 	реконструкция существующей АТСК-100/2000 на цифровую типа SI-2000 номерной емкостью NN1328,

- 	строительство линейно-кабельных сооружений связи до проектируемых районов поселка Первомайский от существующей АТС по техническим условиям оператора связи сетей общего пользования;

- 	подключение абонентов.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в поселке Первомайский проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание. В случае необходимости, проводная радиофикация пос. Первомайский будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В поселке Первомайский в настоящее время имеется отделение почтовой связи «Первомайский» (353287) Предгорного почтамта Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи организован пункт коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории поселка Первомайский предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн);

- ООО «Т2 РТК Холдинг» (Торговая марка Теле2).

Вся территория поселка входит в зоны покрытия указанных операторов сотовой связи.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 23

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2014 г. | На расчётный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 396 | 1302 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 1302 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 1034 |

3.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система муниципального образования город Горячий Ключ связана в единое целое сетью региональных или межмуниципальных автомобильных дорог и автодорог местного значения.

На прилегающих к поселку территориях транспортное сообщение осуществляется по трем автодорогам регионального значения: ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская III технической категории, подъезд к п. Первомайский IV технической категории, подъезд к ст-це Кутаисская V технической категории.

По южной окраине территории поселка Первомайский проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская III технической категории, с которой и осуществляется въезд в поселок на ул. Суворова.

Генеральным планом предлагается организовать въезд в новое жилое образование поселка Первомайский, расположенное к югу от региональной автодороги ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская, по проектируемой дороге, соединив его с продолжением ул. Гагарина. Для безопасности пешеходной связи Северного и Южного жилых микрорайонов в месте пересечения проектируемого въезда и региональной автодороги необходима организация пешеходного перехода, оборудованного светофором, или строительство пешеходного путепровода.

Схема прохождения проектируемой автодороги отображена на карте транспортной инфраструктуры и размещения объектов социального обслуживания ГП-9.

Благодаря достаточно развитой сети автодорог и в связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом предполагается развитие сферы обслуживания транспорта – объектов дорожного сервиса. Территории этого функционального назначения на расчетный срок предусмотрены - вдоль автомобильной дороги ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская.

Здесь получит свое развитие строительство придорожных рынков, АЗС, пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок, возможно размещение оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.

На чертеже ГП-9 показаны основные элементы существующей дорожной сети поселка. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги.

Сеть улиц и дорог в населенном пункте

Улично-дорожная сеть поселка сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц по их значению, без учета интенсивности

транспортного велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных кварталах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь поселка с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы); по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

ГП-11

Карта транспортной инфраструктуры и размещения объектов социального обслуживания

- пешеходно-транспортные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, в праздничные и выходные дни движение автотранспорта по этим улицам осуществляться не будет.

Классификация улично-дорожной сети показана на карте транспортной инфраструктуры и размещения объектов социального обслуживания ГП-9.

Ширина главных и основных улиц в жилой застройке продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 36,0 м.,  проезжей части – 7,0 -8,0 м.

Главные улицы в новых проектируемых жилых микрорайонах и кварталах обозначены условно, без названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В главных общественных центрах поселка проектом рекомендуется в праздничные и выходные дни выделить бестранспортную зону, где вся площадь улиц будет отдана под пешеходное движение.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха, проектируемых производственных зонах, возле проектируемых кладбищ. На стоянках должно быть выделено не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

3.7. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане муниципального образования город Горячий Ключ применительно к территории поселка Первомайский является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на проектируемой территории должна соответствовать условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях (округах) не должно превышать 10 минут, в сельской местности – 20 мин.

В настоящее время обеспечение пожарной безопасности поселка Первомайского осуществляется пожарной частью, расположенной в станице Саратовская на ул. Табачной на 2 спецавтомашины.

Расположение ближайшей пожарной части соответствует требованию по нормативной доступности.

На перспективу с учетом прироста населения городского округа на основании утвержденного генерального плана городского округа Горячий Ключ в станице Саратовская планируется размещение еще одного пожарного депо на 2 автомашины около производственной зоны вдоль дороги в ст. Кубанскую.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

3.8. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Утилизацию твердых бытовых отходов поселка Первомайский планируется производить на территории существующей усовершенствованной свалки г. Горячий Ключ. В настоящее время в городе и городском округе мусор вывозится на усовершенствованную свалку города Горячий Ключ, расположенную к северо-западу от г. Горячий Ключ. На срок действия генерального плана предлагается сохранение планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на существующей территории на усовершенствованном полигоне. В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в городском округе - соответственно ТБО будут утилизоваться на нем.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов поселения в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Более детально вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

3.9. Озеленение

Существующее положение

Территория населенных пунктов муниципального образования город Горячий Ключ представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория поселка Первомайский относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков по данным многолетних наблюдений составляет 887 мм. Относительная влажность несколько завышена и колеблется в пределах 70-78 %.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

В течение всего года в городе господствуют ветры восточного и северо-восточного, западного и юго-западного направлений.

Почвы отнесены к 3-му типу – почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные.

Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%, характеризуются не очень высоким плодородием.

Зеленые насаждения общего пользования поселка Первомайский представлены в основном небольшим парком по ул. Бендуса.

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов наряду с существующими входят проектируемые парки и скверы, озелененные зоны отдыха на берегу балки Яр, бульвары пешеходно-транспортных улиц и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также подлежащий благоустройству существующий парк озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Менее высокие живые изгороди из кустарников рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль водоемов.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, региональных автодорог и ветрозащитными полосами по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

3.10. Проектное предложение по изменению категории земель

Комплексный анализ территории, планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели поселка Первомайский определили параметры территориального развития различных функциональных зон.

Территориальные ресурсы требуют бережного отношения, любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

В сложившихся границах поселок Первомайский полностью исчерпал территориальные ресурсы для размещения социально значимых объектов, строительства объектов жилой зоны, рекреации.

Территориальное и функциональной развитие жилой, общественно-деловой, производственной и транспортной зон поселка Первомайский предусматривается в проектных границах. Включение новых земельных участков в границы населенного пункта является одной из задач данного проекта, поставленной заказчиком. При этом планируется включение в границы поселка земель сельскохозяйственного назначения 57,08 га.

Для развития жилищного строительства с объектами обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено 70 га, развития производственных территорий – 8 га, проектируемой территории кладбища – 1,5 га, объектов обслуживания автодороги и дорожного сервиса- 4,9 га.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 24 приводится проектный баланс земель населенного пункта поселка Первомайский в сравнении с существующим положением.

3.11.Проектный баланс территории пос. Первомайский

в сравнении с существующим положением

Таблица 24

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние, 2014 г. | Расчётный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в установленных границах населенного пункта всего: в том числе: | га | 189,70 | 296,71 |
|  | Площадь земельных участков, включаемых в проектные границы населенного пункта всего, в том числе: | га |  | 107,01 |
|  | Земельные участки, являющиеся землями населенного пункта по правоустанавливающим документам, но фактически расположенные за его существующими границами | га | - | 26,94 |
|  | Земельные участки, расположенные вдоль региональной автомобильной дороги (под ЛЭП, газопроводом, кладбищем, насыпями и т.п.), включаемые в проектные границы населенного пункта | га | - | 8,10 |
|  | Земельный участок сельскохозяйственного назначения, сохраняемый для сельскохозяйственного использования (с зарыбленными прудами), включаемый в проектные границы населенного пункта | га | - | 14,89 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения, включаемые в проектные границы населенного пункта | га | - | 57,08 |
| 1. | Жилая зона | га | 112,97 | 152,30 |
|  | - существующая жилая застройка с приусадебными участками | га | 98,69 | 98,69 |
|  | - существующая многоквартирная малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками | га | 2,14 | 2,14 |
|  | - существующая многоквартирная среднеэтажная жилая застройка с приусадебными участками | га | 3,26 | 3,12 |
|  | - жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 5,44 | 41,21 |
|  | - резервная жилая застройка с приусадебными участками | га | - | 3,78 |
|  | - территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | га | 2,54 | 3,36 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,86 | 9,79 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 1,32 | 2,85 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,54 | 0,33 |
|  | - территория базы отдыха | га | - | 6,61 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 5,28 | 29,62 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 5,28 | 7,59 |
|  | - проектируемая производственная территория | га | - | 8,91 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 13,12 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 26,17 | 53,07 |
|  | - дороги, проезды | га | 25,14 | 43,44 |
|  | - территория объектов дорожного сервиса | га | - | 4,88 |
|  | - индивидуальные гаражи | га | 0,89 | 0,89 |
|  | - водозаборные сооружения | га | - | 3,72 |
|  | - объекты инженерной инфраструктуры | га | 0,14 | 0,14 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 16,71 | 21,31 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, зоны отдыха) | га | 1,46 | 9,67 |
|  | - территория спортивных сооружений | га | 0,06 | 0,07 |
|  | - территория лесонасаждений и лесопарков | га | 15,19 | 11,57 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, неудобья и прочие земли | га | 23,28 | 27,77 |
|  | - территории земель сельскохозяйственного использования |  | 20,05 | 15,63 |
|  | - водные территории | га | 1,23 | 9,84 |
|  | - прочие земли |  | 2,00 | 2,30 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 1,43 | 2,85 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 1,43 | 1,43 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | - | 1,42 |

3.12. Основные технико-экономические показатели

генерального плана поселка Первомайский

Таблица 25

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Современ-ное состояние на 2014 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в границах, всего в том числе: | га | 189,70 | 296,71 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 112,97 | 152,30 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,86 | 9,79 |
| 1.3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 5,28 | 29,62 |
| 1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 26,17 | 53,07 |
| 1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 16,71 | 21,31 |
| 1.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 23,28 | 27,77 |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | 1,43 | 2,85 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения | чел. | 2233 | 3100 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% | 460/20,6 | 690/22,3 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1250/56,0 | 1734/55,9 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 523/23,4 | 676/21,8 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 42,5 | 77 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 |  | - |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 34,5 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19 | 24,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 75 | 225 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 305 | 305 |
| 4.3 | Поликлиники, амбулатории | пос.в смену | 50 | 50 |
| 4.4 | Аптеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 450 | 600 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 120 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 2 | 12 |
| 4.8 | Клубы | место | 450 | 450 |
| 4.9 | Библиотеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 5880 | 7100 |
| 4.11 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Отделения банка | операц. место | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 16,4 | 26,0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 851,52 | 1471,71 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 538,18 | 839,41 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1000 | 1500 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 1000 | 1500 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 160-230 | 190-260 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 160-230 | 190-260 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 15,56 | 17,82* |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 780,37 | 1357,21 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 538,18 | 839,41 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 150 | 1360 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 3,26 | 13,43 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003831 | 0,004108 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003831 | 0,004108 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,24 | 2,402 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,1617 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа | млн. м3/год | 1,37 | 2,69 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | - | 1,14 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 11,1 | 18,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,2 | 5,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,9 | 13,5 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4956 | 6092 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3542 | 4352 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 14,5 | 28,0 |
| 6.5.4 | Протяжённость сетей - всего, в том числе: | км | 11,75 | 12,7 |
|  | сети 10 кВ (в границах поселка) | км | 11,75 | 12,7 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 396 | 1302 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 1302 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. |  | 1034 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 13,12 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 2 |
|  | -действующих; -закрываемых; -закрытых; -проектируемых | га га га га | 1,43 - - - | 1,43 - - 1,42 |