- Введение

Проект генерального плана городского округа Горячий Ключ разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании договора от 20 декабря 2005 года №А1-050216 в составе проекта «Генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края» по заданию Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и администрации муниципального образования город Горячий Ключ и является градостроительным документом, определяющим основные идеи градостроительного развития городского округа на I очередь строительства до 2020 года, ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта «Округа горно-санитарной охраны курорта Горячий Ключ в Краснодарском крае» - корректировки «Округа и зон санитарной охраны курорта Горячий Ключ Краснодарского края», выполненных ООО «Фирмой по разведке, охране и технологии использования природных лечебных ресурсов» «ГЕОМИНВОД» г. Москва соответственно в 2010 и 1982 гг.;

- генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования город Горячий Ключ, выполненной  ООО «Управляющей компанией «Чистый город» г. Краснодар в 2007 году;

- кадастровой карты муниципального образования город Горячий Ключ в М 1:50 000;

- стратегии экономического развития муниципального образования город Горячий Ключ до 2020 года.

Необходимость разработки новой градостроительной документации города Горячий Ключ обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана являются следующие материалы и документы:

- протокол заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок на участие в проектировании генерального плана муниципального образования г. Горячий Ключ;

- договор на разработку генерального плана муниципального образования г. Горячий Ключ Краснодарского края от 20.12.2005 г. №А1-050216;

- задание на разработку генерального плана муниципального образования г. Горячий Ключ Краснодарского края;

- исходные данные, представленные администрацией муниципального образования г. Горячий Ключ и другими организациями города и Краснодарского края.

В составе проекта выполнены следующие разделы:

1.Топографическая съемка М 1:25000- выполнена филиалом ФГУП «Госкадастрсъемка» - ВИСХАГИ,

2.	 Охрана историко-культурного наследия - выполнена ОАО «Наследие Кубани»;

3. Специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», выполненный ООО «Промпроект»;

4. Специальный раздел «Охрана окружающей среды», выполненный ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».

В состав материалов проекта входят положения о территориальном планировании (утверждаемая часть проекта) и материалы по обоснованию генерального плана городского округа Горячий Ключ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов территориального планирования должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае муниципального образования город Горячий Ключ) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций краевого и муниципального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации.

- К моменту начала работ по подготовке данного схемы проекта из указанных выше документов была разработана схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – Краснодарского края.

В связи с этим в проекте генерального плана муниципального образования город Горячий Ключ особое внимание уделялось анализу факторов краевого и муниципального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

  - анализу местоположения и сельскохозяйственной, рекреационно-туристической и производственной специфики муниципального образования город Горячий Ключ в системе расселения Краснодарского края;

  - проработке вариантных решений трассировки краевых и муниципальных транспортных магистралей и связей.

При разработке схемы использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНИП 2.07.01-89*, удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных регионов, либо отдельных рамочных нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

При подготовке генерального плана городского округа Горячий Ключ использовались отчётные и аналитические материалы территориальной службы государственной статистики, материалы отдельных органов муниципального управления, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией муниципального образования, данные собственных исследований состояния окружающей среды территории, проведённых сотрудниками института, прочие источники. Существенную помощь при подготовке проекта оказали сотрудники МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ», Управления по обеспечению градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, территориального управления Роснедвижимости – институт выражает им особую благодарность.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой генерального плана, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных организаций. Проект не является директивным документом по развитию муниципального образования, но представляет собой модель развития событий по оптимистическому сценарию.

Часть проектных решений генерального плана городского округа Горячий Ключ может быть уточнена после разработки документов территориального планирования федерального и краевого уровня.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня и оперирует важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, разрешенным использованием и режимами ограничения использования земельных участков.

Проект генерального плана подлежит согласованию и утверждению в порядке,  установленном  статьями 24 и 25 Градостроительного кодекса РФ.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

-Градостроительного кодекса Краснодарского края № 1540-КЗ, принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 16 июля 2008 года;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических  и инженерно-геологических изысканий.

2.Комплексный анализ современного состояния планируемой

территории и экономическая база городского округа

2.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

Климат муниципального образования город Горячий Ключ характеризуется как умеренно-континентальный, с очень теплым и влажным летом и умеренно влажной и мягкой зимой.

Климатическими особенностями курорта Горячий Ключ являются: повышенная влажность воздуха, среднее количество осадков, мягкие теплые зимы, теплые, а иногда жаркие дни лета с умеренно прохладными ночами, немалое количество безветренных дней в году. Таким образом, на курорте сочетаются благоприятные условия для проведения климатолечения в течение всего года.

Летняя погода обычно начинается с мая, когда наступает переход среднесуточной температуры воздуха от +150С в сторону ее увеличения и длится до октября. Первые заморозки наблюдаются только в первой половине ноября. Зима непродолжительная. Снежный покров неустойчивый, снег в течение зимнего периода выпадает 3 – 4 раза, но быстро тает.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет +11,80С.  Максимальные среднемесячные температуры наблюдаются в июле (+22,40С), минимальные –  в январе (- 1,00С).

Среднее количество осадков по данным многолетних наблюдений составляет 858 – 1096 мм. Наибольшее их количество выпадает в течение апреля-октября – 474 мм. В холодный период, с ноября по март  – 384 мм.

Средняя относительная влажность воздуха несколько завышена – 70-78%.

Среднегодовое атмосферное давление воздуха составляет 755 мм ртутного столба. Барометрическая неустойчивость резче выражена зимой – ее амплитуда 20-30 мм ртутного столба. Такие колебания атмосферного давления связаны с приходом циклонов и сменой воздушных масс.

В районе курорта преобладают ветры юго-западного направления. Курорт защищен с трех сторон горами и характеризуется специфической безветренностью, но вдоль долины реки Псекупс отмечается регулярно дующий горно-долинный ветер – в дневные часы более теплый (северо-восточный), дующий с равнины в горы, а с вечера до утра более холодный (юго-западный), дующий с гор.

Эти ветры создают хорошее проветривание части территории курорта, расположенной на берегу реки. По мере удаления от берега интенсивность ветра ослабевает и в центре территории курорта доходит почти до полного штиля.

Территория муниципального образования город Горячий Ключ расположена у северо-западных предгорий Кавказского хребта. Большая часть её находится в области низкогорного эрозионно-тектонического рельефа: предгорно-холмистого, пересеченного отдельными неглубоко врезанными долинами рек и балками. В юго-западной части района рельеф среднегорный. Северо-восточная часть территории представляет собой денудационно-аккумулятивную высокую равнину, сложенную преимущественно  породами неогена и характеризуется полого-холмистым рельефом с абсолютными отметками вершин до 200 м.

Одним из наиболее крупных элементов рельефа является хребет Котх, у северного склона которого располагается территория курорта. Хребет протягивается с юго-востока на северо-запад от реки Пшиш до реки Псекупс и сложен флишевыми песчано-глинистыми  образованиями палеоцена и верхнего мела.

Наиболее высокими вершинами хребта являются г. Безымянная – 514,2 м и г. Ключевая – 415 м.

Северо-восточный склон хребта Котх расчленен многочисленными балками, живописными ущельями и щелями, которые в верховьях  представляют собой узкие и глубокие долины, в устьевых частях  –  пологие достаточно широкие долины, выполненные четвертичными отложениями.

Наибольший интерес представляет Минеральное ущелье, расположенное в долине реки Псекупс на границе гор и равнины в курортной зоне города Горячий Ключ.   Ширина ущелья 30-35 м с крутыми залесенными склонами. В устьевой части ущелья находится Минеральная площадка, в пределах которой  ранее были выходы на поверхность минеральных источников, а  в настоящее время находятся  эксплуатационные скважины Псекупского месторождения минеральных вод.

С юга и запада Минеральную площадку ограничивают выходы массивного песчаника скалы «Петушиный Гребень» высотой 25-30 м. В юго-восточном направлении Минеральное ущелье переходит в узкую щель шириной 5-10 м с отвесными бортами в скале массивного песчаника. Благодаря своему мрачному виду, постоянному влажному прохладному полумраку она получила название «Дантово ущелье».   Склоны Минерального ущелья покрыты густым дубовым лесом, малопроницаемым для солнца.

К востоку от Дантова ущелья расположены щели: Больничная, Церковная, Мальцева, Грушевая, Кладбищенская и Ключевая. В засушливое время большинство щелей и балок обычно являются сухими, но при выпадении дождя появляются ручьи, которые при большом количестве осадков превращаются в мощные потоки, являющиеся правыми притоками реки Псекупс.

Северо-западная часть хребта  Котх, находящаяся на  правом берегу реки Псекупс, на территории курорта раздваивается на отроги:  южный, опускающийся к реке в районе «Волчьих Ворот» и северный, оканчивающийся скалой «Петушиный Гребень». Отроги хребта разделены широкой балкой, называемой «Попова Щель».

Южнее хребта Котх располагается несколько резко очерченных вершин: г. Лысая (422 м), г. Хребтовая (649 м), г. Фонарь(277 м).

На северо-западе района на левобережье реки Псекупс хребет Котх переходит в хребет Пшаф, берущий свое  начало  от места впадения  реки Кобза в реку Псекупс, причем граница структурного перегиба проходит по долине реки Псекупс.

Хребет Пшаф в юго-восточном окончании разделен долинами ручьев (Пятигорским и Холодным) на ряд отрогов.  К долине реки Псекупс подходят также щели: Бабакова (берущая начало на хребте Пшаф), Губина и Шкибова.

Относительные превышения хребтов Котх и Пшаф  над долиной реки Псекупс в районе курорта составляют 120-150 м, а отдельных вершин – 250 м.

На севере района горный рельеф заметно меняется, теряет свои резкие очертания,  переходя постепенно к равнинному  и сливаясь с Кубанской низменностью.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну  реки Псекупс – левого притока реки Кубань. Река Псекупс берет начало на северных склонах Главного Кавказского хребта у Гойтского перевала. Протяженность реки от верховьев до курорта –  50 км, где  ее водосборная площадь составляет 763 км2. Площадь всего бассейна реки  – 1470 км2. Общая протяженность реки – 128 км.

В верховьях – это горная река с узкой глубокой (до 250 м) долиной, в предгорье долина реки расширяется до 2-3 км. В 2-5 км южнее  курорта в реку Псекупс впадают реки Чепси и Кобза  – ее наиболее крупные левые притоки.  В северо-восточной части района, за пределами курорта, рельеф расчленен рядом рек и ручьев, впадающих в реку Псекупс: Кумпалтова, Соленая, Шкелюк, Лисицина и др.

Река Псекупс пересекая Псекупское месторождение в центральной его части, разделяет его на западный (Левобережный) и восточный (Правобережный) участки.

Уровень и расход воды в реке Псекупс зависят от количества выпадающих атмосферных осадков, составляющих 70% питания реки. Остальные 20% приходятся на весенние талые воды и 10%   –  на грунтовые воды. Летом река мелеет, а в период дождей, осенью и весной, уровень воды в ней резко поднимается.

По химическому составу вода реки Псекупс, в основном, гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Наблюдения за изменением химического состава воды реки, показали идентичность и  достаточную стабильность химического состава  воды.

Бассейн реки Псекупс с ее многочисленными притоками является областью питания минеральных вод исследуемой территории и одним из естественных режимообразующих факторов их водопроявлений.

Характерной геолого-гидрогеологической особенностью территории работ является его положение на стыке двух тектонических районов: горного сооружения Большого Кавказа и зоны Передового прогиба.

В геологическом строении района принимают участие отложения от юрского до четвертичного возраста.

Наиболее древними в пределах рассматриваемой территории являются отложения юрской системы, которые выходят на дневную поверхность к югу и юго-западу от курорта и представлены верхним и среднем отделами общей мощностью 1300-1400 м. Непосредственно на территории курорта они залегают на глубинах порядка 3000 м.

Меловые отложения, образуя наиболее высокие горные хребты, представлены нижним и верхним отделами и  распространены в западной и юго-западной частях описываемого района. Общая мощность отложений 3500-4000 м.

Терригенно-карбонатные флишоидные отложения палеогена широко развиты в северо-восточной  части территории на размытой поверхности верхнемеловых образований и представлены всеми тремя отделами: палеоценовым, эоценовым и олигоценовым. Общая мощность отложений колеблется в пределах от 1000 до 2500 м. Отличительной особенностью палеогеновых отложений является их региональная нефтеносность и газоносность.

Неогеновые отложения, представленные миоценом и плиоценом,  широко распространены на северо-востоке территории и характеризуются значительной фациальной изменчивостью, выражающейся в смене литологического  состава пород от карбонатно-терригенных к песчано-глинистым по мере их погружения. Мощность образований возрастает в 2-4 раза по мере погружения пластов в северо-восточном направлении и достигает 2000м.

Образования четвертичной системы подразделяются на средне-  верхнечетвертичные и современные. Генетически они относятся к континентальным отложениям. Общая мощность четвертичных отложений достигает 75 м.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее положением на стыке юго-западного борта Азово-Кубанского артезианского бассейна и гидрогеологической горно-складчатой областью  северо-западной части мегантиклинория Большого Кавказа с его многочисленными дизьюнктивными нарушениями.

Сложность гидрогеологических условий территории заключается в том, что здесь трещинные водоносные системы мезозойских отложений горно-складчатой области погружаются на северо-восток и перекрываются водоносными комплексами кайнозойских отложений артезианского бассейна, характеризующегося широким развитием межпластовых водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах описываемой территории водоносны четвертичные, неогеновые, палеогеновые, меловые и юрские отложения.

По приуроченности к отдельным литолого-стратиграфическим образованиям, условиям формирования, залегания, циркуляции, режима и химического состава можно выделить три типа подземных вод:

а) пресные и слабоминерализованные воды четвертичных отложений со свободной поверхностью;

б) пресные напорные воды отложений плиоцена, приуроченные к пластам и прослоям песков в толще глинистых отложений;

в) пресные и минеральные пластовые, пластово-трещинные и трещинные напорные воды отложений миоцена, палеоцена, мела и юры.

К первому типу подземных вод относятся водоносный горизонт современных аллювиальных отложений и воды спорадического распространения террас средне- верхнечетвертичного возраста  и делювиальных, пролювиальных современных отложений.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений приурочен к гравийно-галечниковым отложениям с песчано-глинистым заполнителем современных русел и пойменных террас. Распространение их по площади и в разрезе зависит от степени разработанности долин.

Наиболее мощные и выдержанные по площади гравийно-галечниковые отложения принадлежат долине реки Псекупс, где мощность их изменяется от 3-5 до 16-20 м. В долине реки Соленая встречен карман этих образований мощностью до 42 м.

Питание водоносного горизонта происходит по всей площади его распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока, поступающего в долину со склонов, а также за счет подпитывания речными водами в периоды высоких паводков и естественного притока в соответствии с региональным движением потока от верховьев долины к устью.

Разгрузка подземных вод аллювиальных отложений происходит несколькими путями. Главные из них: естественный отток вниз по долине, питание поверхностных потоков в меженный период, испарение с поверхности подземных вод и транспирация их влаголюбивой растительностью. Некоторую роль в процессе разгрузки играет также отбор подземных вод на хозяйственно-питьевые и прочие нужды из колодцев и скважин.

Подземные воды спорадического распространения террас средне- верхнечетвертичного возраста и делювиальных, пролювиальных современных отложений приурочены к гальке, валунам и обломкам коренных пород с суглинистым и песчано-глинистым заполнителем мощностью до 12 м.

Водоносность отложений носит ярко выраженный сезонный характер. Питание  подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, при этом дебиты родников изменяются от сотых до тысячных долей литра в секунду. Химический состав вод гидрокарбонатный кальциевый, минерализация не превышает 0,3-0,4 г/дм3.

Ко второму типу подземных вод относятся водоносные комплексы  и горизонты нерасчлененных средне-верхнеплиоценовых, киммерийских и понтических отложений, развитых на северо- северо-востоке территории.

Водоносный комплекс нерасчлененных отложений среднего и верхнего плиоцена (киммерийский и куяльницкий ярусы) включает в себя серию редких, обычно маломощных водоносных прослоев и линз песков, залегающих среди глинистой толщи. Количество песчаных прослоев при общей мощности отложений комплекса до 500 м  не превышает 12. В подошве комплекса залегает выдержанный слой плотных серых глин мощностью от 6,5 до 42,0 м.

Воды комплекса пресные гидрокарбонатные кальциевые или натриевые.

Область питания комплекса находится на юго-западе описываемого района, где песчаные пласты водоносных горизонтов перекрываются покровными четвертичными отложениями. Питание здесь происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока.

Водоносный горизонт киммерийских отложений приурочен к довольно мощной (19-67 м) толще серых кварцевых разнозернистых песков, гранулометрический состав которых изменяется как по площади, так и в разрезе. От выходов на поверхность в направлении погружения на северо-восток среднезернистые пески замещаются мелкозернистыми, от кровли к подошве мелко- и среднезернистые пески замещаются тонкозернистыми глинистыми местами пылеватыми.

Воды горизонта пресные, химический состав гидрокарбонатный кальциево-натриевый, реже натриевый. Содержание токсичных микрокомпонентов не превышает предельно допустимых значений для питьевых вод.

Водоносный горизонт киммерийских отложений служит главным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе г. Горячий Ключ.  Утвержденные лимиты забора подземных вод составляют 6,2 тыс.м3/сут.

В толще глинистых отложений понта водоносными являются прослои серых тонкозернистых песков. Всего в разрезе встречены 2-3 прослоя песка, из которых только верхний относительно выдержан и распространен регионально. Песчаные прослои, мощностью от 1,3 до 30,0 м, разделены пластами плотных глин мощностью от 8 до 64 м. Общая мощность отложений 300 м.

Воды комплекса в основном пресные гидрокарбонатного натриевого состава.

Воды понтического водоносного комплекса дополнительно к киммерийскому водоносному горизонту могут служить источником централизованного водоснабжения г. Горячий Ключ.

2.2. Административное устройство

городского округа Горячий Ключ в системе Краснодарского края  и расположение в системе Краснодарского края

Муниципальное образование город Горячий Ключ расположено в северных предгорьях Кавказского хребта, в юго-восточной части Краснодарского края, в долине реки Псекупс в 60 км. от города Краснодара.

Город расположен на федеральной трассе «Дон», основной автомагистрали по пути к морю, он является стратегической развязкой следования к побережью Черного моря, Северному Кавказу и Закавказью, обеспечивающей основной поток транзитных отдыхающих (в летний период до 38000 автомобилей в сутки). Расстояние до Черноморского побережья – 60 км.

Через территорию городского округа проходят основные автомобильные и железнодорожные магистрали, туристические маршруты.

Площадь территории округа равна 175 555 га, большую часть занимают земли Лесного фонда: 140 000 га, что составляет 79,75 % от общей площади городского округа.

Территорию муниципального образования с северо-востока на юго-запад пересекает одна из основных стратегических транспортных артерий России - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» - по ней осуществляется связь района с краевым центром г. Краснодаром.

Городской округ как объект административно–территориального устройства Краснодарского края состоит из 1 городского поселения и 7 сельских административно – территориальных сельских округов. Количество населенных пунктов – 31. Они связаны с центром округа и между собой региональными дорогами в асфальтовом исполнении, которые в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Основные региональные автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения – г. Горячий Ключ-г.-г.Хадыженск, магистраль «Дон»-ст-ца Саратовская-г. Горячий Ключ, ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская.

Территорию муниципального образования город Горячий Ключ с севера на юг пересекает железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем. Инфраструктуру обслуживания осуществляют 6 железнодорожных станций: Лесная сказка, Саратовская, Горячий Ключ, Долина очарования, Безымянная, Фанагорийская. Эти железнодорожные станции обеспечивают  пассажирское и товарное сообщение.

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории района отсутствуют. Расстояние до морских портов составляет – в г. Туапсе - 100 км, Новороссийске - 219 км, ближайший аэропорт расположен в г. Краснодаре – 65 км.

Административные границы муниципального образования городской округ Горячий Ключ установлены Законом Краснодарского края от 10.03.2004 г. №669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город Горячий Ключ и наделении его статусом городского округа», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 февраля 2004 года.

2.3. Существующая территориально-планировочная организация

Сложившаяся планировочная структура городского округа Горячий Ключ представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных артерий.

Большую часть территории муниципального образования занимают земли Лесного фонда, что находит отражение на территориально-планировочной организации территории округа.

Территория округа имеет среднюю степень развитости транспортной инфраструктуры, основные магистрали которой являются и планировочными осями.

Распределение поселенческой сети по территории муниципального образования достаточно равномерно, но в центральной части оно более уплотнено и представлено более крупными населенными пунктами, что объясняется приближенностью к федеральной трассе «Дон» и, как следствие, более развитой экономической базой этой части территории.

Территория округа по планировочным условиям делится на три планировочных района – Западный, Восточный и Южный. Условной границей планировочных районов является федеральная автодорога 1 категории М-4 «Дон» и железная дорога Краснодар-Адлер, проходящие по территории городского округа одним коридором, и автодорога регионального значения г. Горячий Ключ- г. Хадыженск.

Западный планировочный район – представлен территориями Саратовского сельского округа и частью Безымянного, Южный – территорией центра городского округа городом Горячий Ключ,  большей частью Безымянного и Кутаисского, небольшой частью Черноморского округа, Восточный – Бакинским, Суздальским, Имеретинским округами, большей частью Черноморского, небольшой частью Кутаисского округа. Административный центр городского округа Горячий Ключ расположен в центре муниципального образования на стыке трех планировочных районов и основных планировочных осей, условно его территория отнесена к Южному планировочному району.

Муниципальное образование городской округ Горячий Ключ расположено в северных предгорьях Кавказского хребта.

Южная часть городского округа расположена на северном макросклоне Главного Кавказского хребта - здесь более чем где-либо на юге России, сохранилась первозданная природа, целебные и заповедные горные леса.

Большая часть территории округа – 63,9 % территории - покрыта лесом твердолиственных пород, общая площадь – 1 121 км 2. Среди богатств города важное место занимают леса, из них 60 процентов занимают дубовые и  буковые, имеющие промышленное значение. В местных лесах можно найти деревья и кустарники, не свойственные этому региону. Среди них реликтовая сосна, можжевельник и даже тис – древнейший представитель третичной эпохи.

На территории муниципального образования город Горячий Ключ  находится 56 озер и водоемов общей площадью 13,7 кв.км.

Так как город Горячий Ключ находится в предгорьях Кавказа, следовательно, здесь имеются большие возможности для туризма.  Богатейшая природа Кавказских гор привлекает большое число экотуристов, это любимое место отдыха "Туристов с рюкзаками". Большинство маршрутов в окрестностях города доступны почти каждому. Городской округ располагает большим количеством достопримечательностей, созданных природой, часть из них является памятниками природы краевого значения, находящимися под охраной государства.

Основу курорта составляют 6 типов минеральных вод из 17 основных разрабатываемых скважин (общее количество источников около 200): сероводородные источники превышающие качеством мацестинские аналоги, йодобромные термальные источники хадыженского типа и питьевые воды, относящиеся к типу «Ессентуки», разной минерализации и температуры от 26 до 60оС, используемые для лечебно-питьевых и бальнеологических целей.

Юго-западную часть городского округа занимает Горечеключевской заказник,  организованный в 1958 году в бассейне р. Каверзе. Широколиственные леса покрывают почти всю территорию заказника. Здесь охраняются Кавказский благородный олень, рысь, косуля, дикий кабан, выдра, лесная куница, норка, барсук, белка альпийская, енот, заяц-русак, енотовидная собака. Из других животных обитают лисицы красные, шакалы, дикие коты.

В городском округе разведаны 9 месторождений нефти и 1 месторождение газа. Добыча ведется на 7 месторождениях. Имеются залежи полезных ископаемых: 3 разведанных месторождения глины, 1 разведанное месторождение песчано–гравийных смесей месторождение песка. Также имеются залежи строительного камня, битума, извести и мергеля. Разведка месторождений не проводилась.

2.4. Экономическая база развития

Муниципальное образование город Горячий Ключ  расположено в Южной экономической зоне Краснодарского края (в соответствии с макроэкономическим зонированием, приведенным в СТП Краснодарского края). Хозяйственный комплекс городского округа характеризуется высоким уровнем агропромышленной специализации, с развитыми туристко-рекреационными, транспортными и строительными функциями.

По состоянию на 1.01.2009 года на территории городского округа функционируют 74 предприятия промышленности (в том числе 5 категории крупные и средние), 48 строительных организации (в том числе 3 крупных и средних), 5 сельхозпредприятий (в том числе 2 крупных и средних), 8 предприятий транспорта.

Количество занятых в экономике составляет 16,4 тыс. человек (53% трудоспособного населения городского округа).

Структура экономики муниципального образования

город Горячий Ключ

Таблица 1

| Наименование отрасли | Объем отгруженной продукции (работ, услуг), млн.руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 Промышленность | 2957,1 | 26,5 |
| 1.1 Добыча полезных ископаемых | 931,2 | 8,4 |
| 1.2 Обрабатывающие производства | 1748,5 | 15,6 |
| 1.3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 277,4 | 2,5 |
| 2 Сельское хозяйство | 412,7 | 3,7 |
| 3 Строительство | 981,7 | 8,8 |
| 4 Транспорт и связь | 337,6 | 3,0 |
| 5 Торговля и общественное питание | 5468,7 | 49,1 |
| 6 Санаторно-курортный комплекс | 348,9 | 3,1 |
| 7 Другие отрасли | 633,6 | 5,8 |

Ведущие предприятия муниципального образования

город Горячий Ключ

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Численность персонала, чел. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» | 900 | Производство мебели |
| 2 | ОАО «Санаторий «Горячий Ключ» | 340 | Санаторно-курортные услуги |
| 3 | ОАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» | 269 | Санаторно-курортные услуги |
| 4 | ООО «Терем» | 200 | Строительство |
| 5 | ЗАО «Завод по розливу минеральных вод «Горячеключевской» | 160 | Розлив минеральных вод |
| 6 | ООО «Ручеек» | 150 | Розлив минеральных вод |
| 7 | АПФ «Рубин» | 170 | Сельское хозяйство |
| 8 | СХП «Приреченский» | 150 | Сельское хозяйство |

Градообразующую базу городского округа составляют промышленные виды специализации. Основной промышленный потенциал сконцентрирован на территории городского поселения.

На основе эксплуатации богатой природно-сырьевой базы здесь получили развитие деревообработка, производство пищевых продуктов (включая напитки), производство строительных материалов, добыча минеральной воды и других полезных ископаемых.

В структуре промышленной продукции лидирует производство мебели, затем – производство минеральной воды и безалкогольных напитков.

Наличие на территории городского округа значительных лесных массивов, 60 % из которых составляют леса промышленного значения (дубовые, буковые), способствовало формированию лесопромышленного комплекса (от заготовки древесины до её переработки). Деревообрабатывающая отрасль включает 28 предприятий и 10 предпринимателей, осуществляющих заготовку древесного сырья,  производство пиломатериалов, деловой древесины, паркета и столярных изделий.

Ведущим предприятие в области деревообработки является ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика». Предприятие специализируется на выпуске корпусной мебели для дома и офиса; ассортимент составляют свыше 200 наименований изделий: гостиные, спальни, прихожие, кухни, детские, мебель для офисов и административных помещений.

Основной подотраслью пищевой промышленности на территории городского округа является производство  минеральной воды и безалкогольных напитков. Горячий Ключ занимает лидирующее место в крае по производству минеральной воды (80 % от общего краевого выпуска). Ведущими предприятиями отрасли являются ЗАО «Завод минеральных вод «Горячеключевской», ООО «Ручеёк» (около 70% разливаемой минеральной воды в масштабах городского округа).

Пищевая отрасль также представлена рядом предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий, мяса, мясных субпродуктов, колбасных изделий, цельномолочной продукции и др.

Производство основных видов промышленной продукции на территории городского округа

Таблица 3

| Наименование, единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн | 49,1 | 101 | 120 |
| Цельномолочная продукция, тонн | 1299 | 1258 | 1273 |
| Минеральная вода, млн. полулитров | 81,2 | 106 | 110 |
| Мебель, млн. рублей | 503 | 616 | 703 |

Горячий Ключ расположен в зоне рискованного земледелия, поэтому основу специализации сельского хозяйства составляют промышленное садоводство  и животноводство мясомолочного направления.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования составляет 21,8 тыс.га, из них за сельхозпредприятиями, организациями  и гражданами закреплено 19,2 тыс.га.

Представителями крупнотоварного сельскохозяйственного производства на территории городского округа являются ООО АПФ «Рубин» (ст. Суздальская) и ООО СХП «Приреченский» (п.Приреченский, х.Молькин).

ООО АПФ «Рубин» специализируется на производстве продукции мясного скотоводства и молочного животноводства. Годовое производство составляет 1,3 тыс.тонн молока и 300-320 тонн мяса КРС и свиней в живом весе. Потенциал предприятия на сегодняшний день используется на 20-30 %. С 2008 года, после смены собственника, хозяйство работает над реализацией инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса по выращиванию мясного скота на 4500 голов.

ООО СХП «Приреченский» организовано в 2000 году на базе совхоза «Приреченский». Специализируется на таких направлениях, как садоводство, растениеводство, страусоводство. На предприятии заложены и возделываются сады интенсивного типа с применением капельного орошения на площади 185 гектаров. В садоводстве  идёт наладка замкнутого  цикла  производства – от посадки молодого сада до хранения и реализации яблок и продукции переработки фруктов (сок, повидло, джем). В составе предприятия имеется фруктохранилище на 500 тонн.

В 2004 года на базе ООО «СХП «Приреченский» в хуторе Молькин был открыт производственно-выставочный комплекс «Страусиное ранчо» - крупнейшее хозяйство на Кубани и в России по разведению черных африканских страусов с полным производственным циклом от инкубации яиц собственного производства до мясопереработки и реализации готовой продукции. Такой нетрадиционный, до недавнего времени вообще считавшийся экзотическим вид хозяйственной деятельности, как разведение страусов, позволил активно наряду с производственным направлением внедрять и развивать туристическое направление. На сегодня туристический продукт комплекса включает экспозицию из редких птиц, рыболовный туризм, прогулочный туризм (верховая езда на лошадях), оздоровительный отдых на берегу пруда.

Успешно развиваются малые предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления на культурных пастбищах (ООО «Агрофирма «Альпико» - 470 голов КРС завезенных из Калмыкии, ООО «Мясные технологии» - более 100 голов КРС мясной  породы «Герифорд»). Особенности климата, рельефа местности и характера почв позволяют создавать долголетние культурные пастбища на неиспользуемых землях, а высококачественное, «мраморное», мясо имеет высокий спрос в курортной сфере.

Сектор малых форм хозяйствования в муниципальном образовании представлен крестьянскими хозяйствами (более 140 единиц) и личными подсобными хозяйствами граждан (11,1 тыс.шт.). На их долю приходится более 3 тыс.га пахотных земель, что составляет до 20% общей площади  используемой пашни муниципального образования. Крестьянские и личные подсобные хозяйства содержат 1850 голов КРС, 1780 голов свиней, более 1600 голов овец и коз, почти 25 тыс. голов птицы и производят в год до 6 тыс.тонн молока, 1,5 тыс. тонн мяса (в живом весе).

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

на территории городского округа

Таблица4

| Наименование, единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) | 3,2 | 2,4 | 3,2 |
| пшеница озимая | 2,4 | 1,8 | 2,1 |
| кукуруза на зерно | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
| Подсолнечник | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Картофель | 4,3 | 2,3 | 3,1 |
| Овощи | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
| Плоды и ягоды | 0,7 | 0,4 | 1,7 |
| Виноград, тонн | 38 | 49 | 47 |
| Реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| Молоко | 6,8 | 6,6 | 6,1 |
| Яйца, млн. штук | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
| Шерсть, тонн | 1 | 3 | 3 |

Одной из перспективных и интенсивно-развивающихся отраслей промышленного комплекса городского округа  является промышленность стройматериалов. В границах муниципального образования имеются богатейшие залежи неметаллических полезных ископаемых – глинистое сырье для производства кирпича и керамзита, песчано–гравийные смеси, известняки.

Стимулирующим фактором развития отрасли также является необходимость удовлетворения растущих потребностей функционирующих на территории города  строительных организаций – потенциальных потребителей продукции предприятий промышленности стройматериалов.

В строительном комплексе городского округа работает 48 предприятий и организаций, в том числе 3 - крупных и средних: ООО «Югмонтажспецстрой», ООО «Стройинвест» и ООО «Терем». По темпам строительства жилых объектов Горячий ключ входит в топ-пятерку городов Краснодарского края.

Муниципальное образование г.Горячий Ключ располагает сырьевыми ресурсами для развития топливно-энергетической промышленности, ее добывающей подсистемы. Эксплуатацией месторождений занимается НК «Роснефть». Добыча нефти составляет 227 тыс.тонн. в год., газа - 42 млн.м3 в год.

В структуре базовых отраслей экономики городского округа выделяются торговля и общественное питание.

Выгодное положение относительно главной транспортной артерии Краснодарского края – федеральной трассы «Дон», обеспечивает высокий оборот розничной торговли и общественного питания, особенно в летние месяцы, когда в кратном размере увеличивается поток отдыхающих на курорты Черноморского побережья. В сфере торговли и общественного питания занято более 3 тыс. человек (18,5% занятых в экономике округа).

Территория планирования обладает богатейшим рекреационным потенциалом и уникальными природными лечебными ресурсами.

Горячий Ключ признан курортом краевого значения (Постановление главы администрации Краснодарского края «О курортах краевого значения» от 6 декабря 2006 г. N 1098)

Основным лечебным фактором являются сульфидные минеральные воды Псекупского месторождения, используемые для лечебно-питьевых и бальнеологических целей.

К факторам, благоприятным для развития рекреации также относятся мягкий климат, живописные ландшафты предгорной и степной зон с разнообразной флорой и фауной, чистые горные реки,  богатые лиственные леса. Город-курорт обладает большими возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов.

Главное достоинство курорта – развитый, высокотехнологичный в лечебном и оздоровительном отношении санаторно-курортный комплекс.

В составе санаторно-курортного комплекса городского округа выделяются санатории, базы отдыха, пансионаты, частные гостиницы, детский лагерь туристическая база – всего порядка 30 учреждений отдыха суммарной емкостью номерного фонда  2234 места (по данным администрации). Самым крупным санаторно-оздоровительным учреждением является санаторий «Горячий Ключ» на 340 мест.

В 2009 году на курорте Горячий Ключ отдохнуло более 61 тыс. чел. (учитывая туристов выходного дня). Количество рекреантов в санаториях Горячего Ключа в зависимости от времени года колеблется незначительно.

На современном этапе природно-рекреационные ресурсы г. Горячий Ключ  не востребованы в полной мере, в структуре базовых отраслей экономики доля санаторно-курортного комплекса составляет 3-5 %.

Существенной проблемой является недостаточно высокий уровень качества предоставляемых сервисных услуг для отдыхающих в санаторно-курортном комплексе в целом (в сравнении с мировыми стандартами обслуживания), а также отсутствие гостиничных предприятий уровня 4-5 звезд.

Не в полном объеме используются главные природные ресурсы - лечебные  минеральные воды - в связи с недостаточной емкостью номерного фонда в санаторно-курортных предприятиях.

Для реализации курортно-рекреационного потенциала территории необходима более активная интеграция сферы курортных и туристских  услуг в экономику города. Запасы минеральной воды Псекупского месторождения позволяют увеличить число отдыхающих в санаториях г. Горячий Ключ. Задействовать имеющиеся резервные мощности возможно путем реконструкции существующих санаториев и строительства новых объектов.

2.5. Численность и состав населения

Система расселения и трудовые ресурсы

На территории муниципального образования город Горячий Ключ проживает 1% всего населения Краснодарского края – 51,2 тысячи человек. По данному показателю городской округ занимает 38 место среди городов и районов Краснодарского края.

Около 57% жителей муниципального образования (29,2 тыс.человек) проживает на территории города. Население сельской местности – 22,0 тыс.человек или 43 %.

Численность населения муниципального образования город Горячий Ключ

Таблица 5

| Наименование | Численность населения, человек | Динамика численности населения (2009/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2009 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| Муниципальное образование г.Горячий Ключ | 49707 | 51234 | 1527 | 3,1 |
| 1 Городское население | 27693 | 29174 | 1481 | 5,3 |
| 2 Сельское население | 22014 | 22060 | 46 | 0,2 |
| 2.1 Бакинский сельский округ | 2185 | 2172 | -13 | -0,6 |
| станица Бакинская | 2185 | 2172 | -13 | -0,6 |
| 2.2 Безымянный сельский округ | 3008 | 2847 | -161 | -5,4 |
| поселок Мирный | 760 | 712 | -48 | -6,3 |
| село Безымянное | 788 | 724 | -64 | -8,1 |
| станица Пятигорская | 980 | 967 | -13 | -1,3 |
| село Фанагорийское | 462 | 433 | -29 | -6,3 |
| село Хребтовое | 18 | 11 | -7 | -38,9 |
| 2.3 Имеретинский сельский округ | 1414 | 1317 | -97 | -6,9 |
| станица Имеретинская | 1414 | 1317 | -97 | -6,9 |
| 2.4 Кутаисский сельский округ | 2051 | 1903 | -148 | -7,2 |
| поселок Кутаис | 1070 | 1068 | -2 | -0,2 |
| хутор Веселый | 57 | 42 | -15 | -26,3 |
| хутор Домики | 16 | 18 | 2 | 12,5 |
| поселок Кура-Промысел | 1 | - |  |  |
| поселок Кура-Транспортный | 38 | 22 | -16 | -42,1 |
| хутор Кура-Цеце | 194 | 172 | -22 | -11,3 |
| поселок Октябрьский | 177 | 150 | -27 | -15,3 |
| поселок Промысловый | 14 | 4 | -10 | -71,4 |
| поселок Транспортный | 112 | 75 | -37 | -33,0 |
| поселок Широкая Балка | 372 | 352 | -20 | -5,4 |
| 2.5 Саратовский сельский округ | 7528 | 7984 | 456 | 6,1 |
| станица Саратовская | 6039 | 6364 | 325 | 5,4 |
| хутор Молькин | 263 | 271 | 8 | 3,0 |
| поселок Приреченский | 1130 | 1219 | 89 | 7,9 |
| хутор Папоротный | 14 | 25 | 11 | 78,6 |
| хутор Северный | 35 | 43 | 8 | 22,9 |
| хутор Соленый | 20 | 28 | 8 | 40,0 |
| хутор Сорокин | 27 | 34 | 7 | 25,9 |
| 2.6 Суздальский сельский округ | 2426 | 2631 | 205 | 8,5 |
| станица Суздальская | 1245 | 1381 | 136 | 10,9 |
| хутор Красный Восток | 49 | 38 | -11 | -22,4 |
| станица Мартанская | 1132 | 1212 | 80 | 7,1 |
| 2.7 Черноморский сельский округ | 3402 | 3206 | -196 | -5,8 |
| поселок Первомайский | 2464 | 2297 | -167 | -6,8 |
| станица Кутаисская | 239 | 242 | 3 | 1,3 |
| станица Черноморская | 699 | 667 | -32 | -4,6 |

* без учета населения «военного городка»

Демографические тенденции

Численность постоянного населения муниципального образования на начало 2009 года составила 51,2 тыс.человек , что на 1,5 тыс.человек (3,1%) больше статистической оценки на начало 2002 года. Ситуация повышения численности населения наблюдается на территории города, Саратовского и Суздальского сельских округов. В остальных пяти сельских округах число постоянных жителей за рассматриваемый ретроспективный интервал снизилось.

В целом территорию муниципального образования можно охарактеризовать как демографически устойчивую с тенденцией к росту.

Общая демографическая динамика по компонентам характеризуется следующими показателями:

- баланс рождений и смертей – отрицательный. Всего за период с 2002г. по 2008г. в городском округе родилось 4,5 тыс. человек, умерло в 1,3 раза больше – 5,9 тыс. человек. В пересчете на 1000 жителей средняя величина общего коэффициента рождаемости в рассматриваемом периоде составляет 10- 12,5 промилле, при среднегодовом уровне смертности – 16,0 промилле.

- на фоне острой депопуляции единственным источником восполнения потерь населения, проживающего на территории городского округа, является миграция. За период 2002-2008 гг. ее чистый объем превысил 5,3 тыс. человек. Среднегодовая интенсивность миграционного прироста в целом по территории муниципального образования составляет около 15 промилле, что значительно превышает показатели естественной убыли населения.

Наблюдаемая разнонаправленность динамики народонаселения в центре муниципального образования по отношению к большинству сельских населенных пунктов в значительной степени определяется неравномерностью распределения миграционных ресурсов внутри самого городского округа: как правило, основной миграционный приток локализуется на территории города Горячий Ключ.

Из-за некоторого увеличения числа деторождений в последние годы и одновременного снижения уровня смертности, отмечается сокращение темпов естественной убыли населения до минимальных значений (принимая во внимание период 2002-2008 г.г). Также наблюдается рост интенсивности миграционных процессов. Поэтому уже в краткосрочной перспективе (при условии дальнейшего развития сложившихся демографических тенденций) будет наблюдаться существенный рост среднегодового показателя динамики численности населения, в первую очередь касательно территории г. Горячий Ключ.

Половозрастной состав населения

Особенно в последнее десятилетие, в силу существенно различной средней продолжительности жизни, сложилась тенденция значительного превышения численности женского населения над мужским, которая сохраняется и на современном этапе демографического развития.

По данным 2008 года соотношение полов составляет 1107 человек женского населения на 1000 человек мужского. В 2002 году на 1000 мужчин приходилось 1111 женщин. Общая численность на конец 2008 года: 26,9 тыс. человек - женщины, 24,3 тыс. человек – мужчины. Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается после 55-летнего возраста.

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в конце 80 гг. – в начале 90 гг. прошлого века, привело к усилению процесса демографического старения. Ярким индикатором данного процесса можно считать величину абсолютного и относительного изменения численности населения в младших возрастных группах.

На примере соотношения возрастных структур 2002 г. и 2008 г. (то есть в условиях  сравнительно небольшого по длине  интервала) – доля населения в возрасте до 16 лет снизилась на 2,9 % (с 20,0 % до 17,1 %), а абсолютная его численность сократилась на 1,2 тыс. человек. В свою очередь, доля пожилых и старых людей в общей численности населения городского округа за рассматриваемый период осталась практически неизменной и составляет порядка 23 % (11,6 тыс. человек).

Следовательно, трансформация возрастной структуры носит регрессивный характер с высокими темпами ее демографического старения «снизу».

Характерны некоторые различия для демографических структур городского и сельского населения округа. Вследствие более высокого уровня рождаемости, в сельской местности доля населения моложе трудоспособного возраста больше на 0,6 %, чем в городе – соответственно 17,4 % против 16,8 %. В то же время возрастная структура населения сельской местности имеет меньший (21,7 % против 23,5 %) удельный вес лиц старше трудоспособного возраста, что в свою очередь является результатом более высокого уровня смертности среди сельских жителей. Сопоставление (пропорциональных величин) трудоспособного сельского и городского населения характеризуется превышением последнего на 1,1 % - 60,8 % против 59,7 %.

Общей тенденцией (и для городской и для сельской местности) является сокращение доли населения в возрасте моложе трудоспособного относительно лиц пенсионного возраста.

Возрастной состав населения муниципального образования

город Горячий Ключ

(в процентах от общей численности)

Таблица 6

| Возрастные группы населения | 2002 | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  | все население | городское население | сельское население | все население | городское население | сельское население |
| младше трудоспособного | 20,0 | 18,7 | 19,3 | 17,1 | 16,8 | 17,4 |
| трудоспособного | 57,7 | 57,8 | 57,6 | 60,2 | 59,7 | 60,8 |
| старше трудоспособного | 23,3 | 23,5 | 23,1 | 22,7 | 23,5 | 21,8 |

Кроме постоянно проживающего населения, на территории муниципального образования Горячий Ключ присутствует временное население – рекреанты.

Численность рекреантов определена в соответствии с ёмкостью  учреждений отдыха, функционирующих на территории городского округа, и составляет 2234 человека единовременного пребывания, в том числе 1592 человека – на территории г.Горячий Ключ.

2.6. Жилищный фонд

Существующий жилищный муниципального образования г.Горячий Ключ на 01.01.2009г. составил 1191,8 тысячи квадратных метров общей площади, в том числе по городской местности – 733,4 тысячи квадратных метров (61,5%), и по сельской местности – 458,4 тысячи квадратных метров (38,5 %).

В  результате процессов приватизации жилья населением и преобладания в структуре нового строительства  частного жилищного фонда, его доля в общем объеме составляет 96,5 %.

Распределение жилищного фонда по основным формам собственности

(в процентах от общей площади)

Таблица 7

| Весь жилищный фонд | Частная собственность | из нее в собственности граждан | Государственная собственность | Муниципальная собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 96,5 | 96,3 | 1,5 | 2,0 |

Из общего объёма жилищного фонда около 70 % приходится на индивидуальную жилищную застройку, 30 % - на многоквартирную застройку. 80 % от общей площади многоквартирного жилищного фонда расположено на территории города Горячий Ключ.

С 2002 года жилищный фонд городского округа увеличился на 253,6  тыс. м2 (прирост 27%), в том числе жилищный фонд городской местности увеличился на 191,9 тыс. м2 (35,4 %), сельской – на 61,7 тыс. м2 (15,5 %).

Как видно, районом наиболее сосредоточенного жилищного строительства является территория города Горячий Ключ -  76% от  общего строительного объёма.

Характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования город Горячий Ключ

Таблица 8

| Наименование | Общая площадь | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % | м2 |
| Всего по муниципальному образованию: | 1191,8 | 100,0 | 23,3 |
| 1 Городская местность | 733,4 | 61,5 | 25,1 |
| 2. Сельская местность: | 458,4 | 38,5 | 20,8 |
| 2.1 Бакинский сельский округ | 54,7 | 4,6 | 25,2 |
| 2.2 Безымянный сельский округ | 55,2 | 4,6 | 19,4 |
| 2.3 Имеретинский сельский округ | 24,1 | 2 | 18,3 |
| 2.4 Кутаисский сельский округ | 47,2 | 4 | 24,8 |
| 2.5 Саратовский сельский округ | 170,8 | 14,3 | 21,4 |
| 2.6 Суздальский сельский округ | 43,6 | 3,7 | 16,6 |
| 2.7 Черноморский сельский округ | 62,8 | 5,3 | 19,6 |

Среди важнейших критериев оценки жилищных условий населения выделяется показатель средней обеспеченности площадью жилого помещения в расчете на 1 человека.

По состоянию на 1 января 2009 года средняя обеспеченность общей площадью на территории города составляла 25,1 м2/чел, в сельских населённых пунктах – 20,8 м2/чел. В среднем по муниципальному образованию обеспеченность общей площадью составляла 23,3 м2/чел.

С 2002 года жилищная обеспеченность в городском округе увеличилась на 5,1 м2 (28 %).

Благоустройство жилищного фонда городского округа характеризуется значительным отставанием уровня благоустройства между городской и сельской местностью. При этом показатели благоустройства по основным видам инженерного оборудования и в городской и в сельской местности ниже общекраевых значений.

Уровень благоустройства жилищного фонда в 2008 году (в процентах)

Таблица 9

| Территория | Удельный вес площади, оборудованной |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | центральным отоплением | горячим водоснабжение | ваннами(душем) | газом | напольными электроплитами |
| Жилищный фонд – всего |
| городской округ | 52,6 | 50,2 | 40,0 | 41,2 | 40,7 | 66,5 | 0,5 |
| край | 77,1 | 72,8 | 72,7 | 60,8 | 59,3 | 81,6 | 2,7 |
| Городской жилищный фонд |
| городской округ | 71,7 | 70,8 | 56,6 | 58,1 | 57,5 | 82,4 | 0,2 |
| край | 85,7 | 84,1 | 84,5 | 72,3 | 71,2 | 85,7 | 4,9 |
| Сельский жилищный фонд |
| городской округ | 22,1 | 17,4 | 13,5 | 14,0 | 13,8 | 41,2 | 0,9 |
| край | 67,0 | 59,6 | 58,9 | 47,2 | 45,5 | 76,7 | 0,2 |

Уровень технического состояния жилищного фонда городского округа характеризуется высокой долей жилья, процент физического износа которого не достигает 30 %; а также небольшими объемами ветхого и аварийного фонда.

Ветхий жилищный фонд по данным администрации насчитывает 13,3 тысячи квадратных метров, что составляет 1,1 % от всего фонда.  Общей концепцией развития территории предусматривается полная замена жилищного фонда с процентом износа свыше 65 в срок до 2020 года.

2.7. Структура обслуживания населения

Социальная инфраструктура муниципального образования г.Горячий Ключ включает в свой состав комплекс размещаемых на его территории учреждений, предприятий и сооружений непроизводственной сферы, связанных с удовлетворением духовных и материальных потребностей человека.

На территории городского округа представлена следующая иерархия центров обслуживания:

- центр городского округа – г. Горячий Ключ с широким комплексом объектов повседневного и периодического спроса, а также эпизодического обслуживания, выполняющих и функции внутрипоселенческой социальной инфраструктуры, и функции межселенного обслуживания на уровне всего муниципального образования.  Здесь размещаются учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждения системы здравоохранения, социального обеспечения; представлен широкий комплекс объектов административного назначения, культурно-досуговой деятельности, физкультуры, спорта и отдыха;

- населенные пункты с комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания. К этой категории принадлежат центры сельских округов и относительно крупные населенные пункты, на территории которых могут размещаться объекты общего образования; сельские клубы и библиотеки, участковая больница, либо амбулатория, спортивные сооружения, предприятия общественного питания и бытового обслуживания;

- населенные пункты района средней и малой градостроительной категории с ограниченным набором объектов повседневного обслуживания.

Система народного образования

Сеть образовательных учреждений муниципального образования г.Горячий Ключ представлена

-детскими дошкольными учреждениями,

-общеобразовательными школами различных категорий (средние, начальные, основные школы, вечерняя (сменная) школа),

-учреждениями дополнительного (внешкольного) образования,

-учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.

В муниципальном образовании г.Горячий Ключ функционируют 17 учреждений дошкольного образования и 16 общеобразовательных школ.

Всего в детских дошкольных учреждениях городского округа при наличии 1,7 тысяч мест воспитывается 1,95 тысяч детей. В настоящее время возрастает потребность в детских садах, что ведет к увеличению их нагрузки: фактическая наполняемость составляет 114,8 %.

Плановая ёмкость существующих общеобразовательных школ всех видов (за исключением вечерней школы) составляет 4,7 тысяч мест, фактическая наполняемость – 5,1 тысяч учащихся (108,5%).

Наиболее сильно загружены образовательные учреждения на территории города, ст.Саратовской, п.Первомайского.

В перспективе планируется увеличение возрастной категории детей дошкольного и школьного возрастов. Очевидна потребность в развитии сети  учреждений образования путём ввода новых объектов  на территории размещения перспективного жилищного строительства.

Специализированные учреждения дополнительного (внешкольного) образования городского округа включают Дом детского творчества, станцию юных техников, детскую школу искусств, детскую спортивно-юношескую школу. Данные учреждения посещают 2,8 тысяч детей и подростков с территории всего округа.

На территории городского округа также функционируют филиал Кубанского государственного  университета, филиал Ейского медицинского училища, профессиональное училище №82.

Сфера культуры и искусства

Сеть учреждений культуры городского округа включает в себя:

- 18 учреждений клубного типа: 12 Домов культуры, 6 сельских клубов;

- 1 городской молодежный центр;

- 18 библиотек, в том числе 4 - расположенных в центре муниципального образования;

- 1 городской парк культуры и отдыха;

- 1 музей города Горячий Ключ.

Система здравоохранения

Основными медицинскими учреждениями города и округа в целом являются центральная  городская больница и городская поликлиника. Общая мощность стационара  – 263 койки, поликлиники - 1385 посещений в смену. В составе городской больницы имеется станция скорой медицинской помощи на 5 автомобилей.

В сельской местности функционируют 7 врачебных амбулаторий суммарной емкостью 300 посещений в смену, 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

В соответствии с действующими социальными нормами фактическая обеспеченность население городского округа лечебно-профилактическим обслуживанием составляет: 38,1 % - коечным фондом, 181 % - поликлинической сетью.

Физическая культура и спорт

В структуру физкультурно-спортивного комплекса городского округа входят следующие спортивные сооружения: стадионы, спортивные залы в составе детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ, спортплощадки.

Самый крупный спортивный объект расположен на территории г.Горячий Ключ – стадион «Юность» с трибунами на 1500 зрительских мест.

В сельских населённых пунктах основу сети физкультурно-спортивных сооружений образуют объекты спортивного назначения, расположенные на территории общеобразовательных  школ.

Торговля, общественное питание, сфера бытового обслуживания

В городском округе действует достаточно обширная сеть торговых предприятий: более 400 магазинов и объектов мелкой розницы (палатки, павильоны, тонары, лотки и др.), большая часть которых расположена на территории города и ст.Саратовской. Общая площадь торговых залов объектов розничной торговли составляет 19,6 тыс. м2.

Услуги общественного питания предоставляют 58 предприятий. Число посадочных мест в объектах общественного питания – 2,1 тысяч. Ряд предприятий общественного питания относится к объектам придорожного сервиса и располагается вдоль автодорог «Дон», Краснодар-Джубга.

Сеть учреждений бытового обслуживания городского округа представлена главным образом мастерскими (ювелирными, ремонтными, швейными и пр.), салонами красоты, парикмахерскими. Основная часть объектов данной сферы сконцентрирована на территории г. Горячий Ключ.

2.8 Санаторно-курортное обслуживание и туристский комплекс

Удобное географическое положение города, близость от главного международного аэропорта Краснодарского края и наличие собственной железнодорожной станции, через которую проходят основные грузопотоки и пассажирские поезда в Адлер, Москву и Санкт-Петербург, по праву определяют статус города, как главных ворот курортной зоны Краснодарского края.

Главное богатство города Горячий Ключ – уникальные минеральные воды, позволяющие лечить заболевания органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, обмена веществ, хронические воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы, заболевания кожи. Уникальные для края и России природно-климатические условия, наличие санаторно-оздоровительных учреждений с разработанными лечебными программами, признанными лучшими в России и на международном уровне, создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса федерального и международного уровня, формирующего благоприятный имидж края на федеральной и международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с лечением, отдыхом и туризмом.

Климат в городе один из наиболее благоприятных в России для проживания и деятельности человека. Средняя продолжительность времени, когда в светлое время суток на территории города наблюдается солнечная погода, составляет 2130 часов в год.

Горячий Ключ – единственное место в России, где сочетаются лечебные факторы ессентукских питьевых минеральных вод и сероводородных ванн типа Сочи-Мацеста.  Сегодня в здравницах города используются для внутреннего и наружного применения 6 типов минеральной воды из 17 скважин. Именно это разнообразие делает Горячий Ключ универсальным бальнеологическим и питьевым курортом.

Современное состояние курортной отрасли характеризуется следующими основными показателями.

В настоящее время в городе функционирует 6 санаториев («Горячий Ключ», «Изумрудный», «Предгорье Кавказа», «Звездочка», «Русь», «Горный»), 2 пансионата,  1 база отдыха, 1 детский лагерь, 1 туристическая база, 13 частных гостиниц (в т.ч. в 2009 году открылись 3 объекта: санаторий «Горный»,  гостиница «Псекупс», спа-отель «де Муазель». Емкость новых средств размещения 202 койко-мест. Общая коечная ёмкость санаторно-курортной отрасли города Горячий Ключ 2234 койко-места.

Санаторно-курортный и туристский комплекс

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели, 2008 год | Кратко-срочные перспективы развития (1-3 года) | Среднесрочные перспективы развития (5-10 лет) | Долгосрочные перспективы развития (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы |
| 1 | Количество предприятий | Ед. | 13 | 16 | 18 | 20 |
| 2 | в т.ч. категории 4*-5* | Ед. | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Номерной фонд | Ед. | 258 | 320 | 370 | 400 |
| 4 | Коэффициент годового использования номерного фонда (заполняемость в год) | % | 35 | 37 | 40 | 45 |
| 5 | Количество обслуженных туристов | Чел. | 10,5 | 12 | 14 | 16 |
| Прочие места временного проживания (частные квартиросдатчики) |
| 1 | Количество предприятий (ИП) | Ед. | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 2 | Номерной фонд | Ед. | 128 | 150 | 180 | 250 |
| 3 | Коэффициент годового использования номерного фонда (заполняемость в год) | % | 25 | 27 | 30 | 35 |
| 4 | Количество обслуженных туристов | Чел. | 4,6 | 5,5 | 7 | 10 |
| Туризм (туристские и экскурсионные услуги) |
| 1 | Количество предприятий | Ед. | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | Количество обслуженных экскурсантов | Чел. | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Санаторно-курортные организации |
| 1 | Количество предприятий | Ед. | 11 | 14 | 16 | 20 |
| 2 | Количество обслуженных отдыхающих по путевкам | Чел. | 78 000 | 90 000 | 110 000 | 130 000 |
| 3 | Количество обслуженных отдыхающих по курсовкам | Чел. | 25 000 | 27 000 | 30 000 | 35 000 |
| 4 | Коэффициент годового использования номерного фонда (наполняемость в год) | % | 80 | 83 | 85 | 87 |

Санаторно-курортные объекты расположены разрозненно среди кварталов усадебной застройки преимущественно в юго-западной части города. Это санатории: «Горячий Ключ», «Изумрудный», «Предгорье Кавказа», «Звездочка», «Русь», «Горный» и другие учреждения.

В 2009 году территории муниципального образования город Горячий Ключ отдохнуло 61 332 человека.

Курортные учреждения в последнее десятилетие заметно изменили свой лечебный профиль: из чисто бальнеологического в популярный питьевой, не уступающий по своему лечебному эффекту таким курортам, как Ессентуки, Железноводск, Трускавец. В отличие от санаториев, расположенных на побережье Черного моря, количество рекреантов в санаториях Горячего Ключа в зависимости от времени года колеблется незначительно. В летний период заполняемость здравниц составляет 100%, в остальное же время этот показатель не выше 80-85%.

Существующий лечебный комплекс общего пользования базового санатория «Горячий Ключ» имеет значительные резервные мощности при отсутствии мест проживания. Так, единственная бальнеолечебница может отпускать до 1500 процедур в день, фактически загружена на 50 процентов, лечебно-диагностическое отделение, рассчитанное на 1600 посещений в день, работает на 40 процентов мощности,   питьевая галерея позволяет принимать до 3000 посетителей, тогда как реально её посещают лишь 1500 отдыхающих. Запасы минеральной воды Псекупского месторождения также позволяют увеличить число отдыхающих в санаториях города.

2.10. Транспортное и инженерное обеспечение

2.10.1. Автомобильный транспорт

Анализ современного состояния транспортной сети

Территорию муниципального образования с северо-востока на юго-запад пересекает одна из основных стратегических транспортных артерий России - федеральная автомагистраль М-4 «Дон», которая является стратегической развязкой следования к побережью Черного моря, Северному Кавказу и Закавказью. Автомобильная дорога М-4 «Дон» обеспечивает выход областям центральной и южной части России к курортам Черного моря и крупному морскому порту – г. Новороссийск. Протяженность участка этой дороги по району составляет 50,8 км.

Населенные пункты городского округа связаны с центром округа и между собой региональными дорогами, основные региональные автомобильные дороги муниципального образования – г. Горячий Ключ-г.-г.Хадыженск, магистраль «Дон»-ст-ца Саратовская-г. Горячий Ключ, ст-ца Кубанская-ст-ца Саратовская. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории муниципального образования город Горячий Ключ, по состоянию на 01.01.2009 г., составляла 151,44 км, в том числе с асфальтобетонным и черногравийным покрытием 124,08 км, гравийным – 27,36 км (18,1 %).

Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа, включая грунтовые, составляет 475,70 километров. В настоящее время твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное или гравийное) имеют 83,1 % местных дорог.

Пассажирские перевозки в муниципальном образовании город Горячий Ключ осуществляют одно малое предприятие ООО "Чайка" и 5 частных предпринимателей.

Маршрутная  сеть  муниципального образования город Горячий Ключ состоит из 20 автобусных маршрутов (из них 9 городских и 11 пригородных). Количество транспортных средств, обслуживающих маршруты, составляет 46 единиц, из них 26 автобусов. Междугородние маршруты обслуживаются 10 автобусами.

Разработана и реализуется программа «Развития городского и пригородного транспорта на 2009—2020 годы».

На территории муниципального образования функционируют 15 АЗС, 6 АГЗС, 3 МАЗС.  До 2014 года за счет инвестиционной  программы ОАО «НК «Роснефть» планируется строительство 2 АЗС и реконструкция АЗС №45 за счет инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Территорию муниципального образования город Горячий Ключ с севера на юг пересекает железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем. Инфраструктуру обслуживания осуществляют 2 железнодорожные станции: Саратовская, Горячий Ключ и 3 посадочные платформы: Молькино, Долина очарования, Фанагорийская. Железнодорожные станции обеспечивают пассажирское и товарное сообщение. Протяжённость железной дороги на территории округа – 145 км.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования город Горячий Ключ составляет 0,387 км/кв.км, - этот показатель ниже, чем в среднем по краю (0,508 км/кв.км). При плотности населения 30 чел./кв.км. (среднее значение по краю - 68,105 чел./кв.км.) на каждого жителя района приходится 0,013 км – почти в два раза больше, чем среднекраевое значение этого показателя (0,007 км/чел.).

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории района отсутствуют. Расстояние до морских портов составляет – в г. Туапсе - 100 км, Новороссийске - 219 км, ближайший аэропорт расположен в г. Краснодаре – 50 км.

Регион обладает достаточно высоким потенциалом для укрепления своей экономики посредством организации транзитного пропуска через свою территорию межрегиональных транспортных потоков.

На территории муниципального образования город Горячий Ключ получили развитие три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный.

2.10.2.Железнодорожный транспорт

Территорию муниципального образования город Горячий Ключ с севера на юг пересекает железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем. Железнодорожные станции обеспечивают  пассажирское и товарное сообщение. Протяжённость железной дороги на территории округа – 145 км.

Грузооборот по станции Горячий Ключ за 2008 год составил 102 тыс.тон. Перерабатывающая способность станции – 56 вагонов в сутки. Имеются два вытяжных пути общей длиной 587 м. Подъемные средства на станции отсутствуют.

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты Краснодарского края из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов культурно-бытового и производственного назначения.

В ближайшее десятилетия будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Конфигурация железных дорог и расположенные на них станции, их мощность в значительной степени определяют направление автомобильных перевозок и влияют на их объемы. Инфраструктуру обслуживания городского округа осуществляют 2 железнодорожные станции: Саратовская, Горячий Ключ и 3 посадочные платформы: Молькино, Долина очарования, Фанагорийская.

Техническое состояние железнодорожных путей и железнодорожных тупиков в промышленной зоне удовлетворительное.

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории муниципального образования город Горячий Ключ отсутствуют.

2.10.3. Трубопроводный транспорт

Нефтепроводы.

На территории муниципального образования южнее станицы Бакинской расположен стратегический объект трубопроводного хозяйства - нефтеперекачивающая станция ЛПДС ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», от которой в сторону Краснодара и Хадыженска проходит нефтепровод ООО "Черномортранснефть".

Также по территории городского округа проходят промысловые нефтепроводы.

Газопроводы.

Северную окраину территории муниципального образования город Горячий Ключ в направлении запад-восток пересекает магистральный газопровод Майкоп-Афипская Ду 200 протяженностью 39,3 км.

От магистрального газопровода проложены газопроводы-отводы:

- к ГРС г. Горячий Ключ Ду 300 протяженностью 23,70 км;

- к ГРП ст. Мартанская Ду 168 протяженностью 1,39 км;

- к ГРП ст. Суздальская Ду 168 протяженностью 3,41 км.

Вышеперечисленные газопроводы эксплуатируются ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

На балансе стороннего потребителя находится газопровод-отвод к ГРП ст. Бакинская Ду 168 протяженностью 3,60 км.

Также на территории городского округа имеется промысловый газопровод (газопровод попутного газа г. Горячий Ключ-г.Апшеронск).

Информацией о строительстве новых нефте- и газопроводов на территории муниципального образования город Горячий Ключ институт не располагает.

Трубопроводный транспорт проходит транзитом и не задействован в экономике района. Однако он накладывает ограничения на градостроительную и хозяйственную деятельность.

2.10.4. Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Главным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Горячий Ключ являются подземные воды, приуроченные к прослоям песков в водоносном горизонте киммерийских отложений. Качество  подземных вод киммерийских отложений соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074.01 по химическим и бактериологическим  показателям за исключением железа, которое составляет 1-1,3 мг/.л (вместо нормируемого 0,3) и низкого содержания фтора < 0,3 мг/л.

Система водоснабжения построена на эксплуатации 33 артезианских скважин (действующих скважин - 31) глубиной 180 – 500 м, 35 коммунальных водопроводов, из них 23 - в сельских поселениях, 8 насосных станций, 16 водонапорных башен, 18 накопительных резервуаров. Протяженность водопроводных сетей составляет 336,2 км., в т.ч. в городе - 134,3 км., в сельской местности - 205,3 км. Эксплуатацией системы водоснабжения занимается МУП «ВКХ».

Суммарный дебет  по населенным пунктам составляет:

1. ст. Саратовская – 2 тыс.м3/сут
2. п. Приреченский – 0,8 тыс.м3/сут.

3. х. Молькин – 0,3 тыс.м/сут.
4. ст. Черноморская – 0,2 тыс.м3/сут.
5. ст. Кутаисская – 0,2 тыс.м3/сут.
6. ст. Имеретинская – 0,4 тыс.м3/сут.
7. ст. Первомайская – 0,5 тыс.м3/сут.
8. ст. Суздальская – 0,6 тыс.м3/сут.
9. ст. Мартанская – 0,5 тыс.м3/сут.
10. ст. Бакинская – 0,7 тыс.м3/сут.

11. п. Кутаис – 0,2 тыс.м3/сут.

12. г. Горячий Ключ – 8,2 тыс.м3/сут. (12 артезианских скважин).

Система водоснабжения города не предусматривает водоподготовки. Подаваемая вода проходит обеззараживание хлором и частично обезжелезивание и осветление в резервуарах водозабора.

Централизованным водоснабжением обеспечены город и 14 сельских населенных пунктов (частично). Общая численность населения, пользующегося водоснабжением, составляет 42029 тыс. чел. (71,8 % от общего количества населения городского округа). Часть отдаленных населенных пунктов используют в качестве хозяйственно-питьевых нужд воду общественных и частных колодцев. Общее количество децентрализованных источников (общественных) – 54.

В целях улучшения качества водоснабжения в 2005 году начато строительство водозаборных сооружений в ст. Саратовской. Сметная стоимость работ составляет 118 млн.руб. выполнено работ на 58 млн.руб. Построены 2 из 14 артезианских скважин, ТП, насосная, в 2007 году выполнено строительство двух ниток водовода от водозабора ст. Саратовской к городу диаметром 160 мм каждая с присоединением к существующей сети. Данные мероприятия позволят снять проблему водоснабжения города с перспективой на 10 лет.

Мощность водозаборных сооружений позволяет подавать 6,8 млн.м. куб. воды в год., в настоящее время водопотребление составляет  2,6 млн.м.куб. в год.

## Загруженность сельских артезианских скважин не постоянная, что обусловлено особенностью схемы водоснабжения (использование накопительных напорных скважин Рожновского). Городские скважины загружены на 100% по причине недостатка суммарного дебета, необходимого для подачи на город.

## Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении муниципального образования г. Горячий Ключ показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 82,2%. Ветхость водопроводов так же снижает эффективность водоподачи, что сказывается в конечном итоге на качестве водоснабжения в целом. Единственным решением накопившихся проблем видится неотложное принятие мер по реконструкции водопроводных сетей малых населенных пунктов, частичная замена участков, пришедших в негодность, а также усовершенствование схем водоснабжения на основе правильных гидравлических расчетов.

## Основной проблемой водоснабжения г. Горячий Ключ является дефицит суммарного дебета артезианских скважин, подающих воду на город. Имеющийся парк скважин используется на 80% своей мощности по причине частичного снижения дебета некоторых из них, а так же полного выхода из строя.

Водоотведение

## Охват населения г.Горячий Ключ централизованными сетями канализации составляет около 30%. Протяженность канализационных сетей составляет 39,4 км ., в т.ч.по городу - 35,4км, по селу - 4,0 км. Система канализации представлена 3 очистными сооружениями и 4 канализационными насосными станциями. На территории муниципального образования г. Горячий Ключ очистные сооружения канализации (ОСК) имеются в 3 населенных пунктах: г. Горячий Ключ – проектная мощность – 13,4 тыс.м3/сут., п. Приреченский – 0,7 тыс.м3/сут., п. Первомайский – 0,15 тыс.м3/сут.

Стоки отводятся на городские очистные сооружения канализации, имеющие проектную мощность 13.4 тыс. м3/сутки. Городская загрузка составляет 5 – 6 тыс. м3/сутки. Городские сети канализации принимают как хозяйственно-бытовые стоки, так и промышленные.

Для производственных стоков установлены предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ на сбросе в муниципальную хозяйственно-бытовую канализацию. Все стоки из главного коллектора подаются в приемный резервуар главной насосной станции. От ГНС до приемной камеры очистных сооружений стоки идут по двум ниткам напорных трубопроводов 500 мм и протяженностью 1315 м. каждая из асбестоцементных труб.

Производственный лабораторный контроль за качеством очистки сточных вод по санитарно-химическим показателям проводит аккредитованная лаборатория МУП ВКХ, по бактериологическим - лаборатория БФ ФГУЗ.

Сброс очищенных сточных вод производится в р. Псекупс после обеззараживания, точка сброса находится ниже города по течению реки.

Газоснабжение

Инженерная инфраструктура газоснабжения МО город Горячий Ключ включает 401,5км. газопроводов, 110шт ГРП, ШГРП. Обслуживание газовых сетей осуществляет ОАО «Горячий Ключгоргаз». Реализацией газа потребителям занимается ООО «Краснодаррегионгаз».

В настоящее время из 31 газифицировано 9 населенных пунктов округа (29% населения). Пропускная способность ГРС  30 тыс.м.куб./ч. Существующее максимальное газопотребление составляет 13тыс.м.куб./ч. (43,3% от установленной мощности). Годовое газопотребление составляет 49млн.м.куб., в том числе на потребности населения – 32,6млн.куб.м. (66,5%), коммунально-бытовой сектор – 8,6млн.куб.м. (17,6%), промышленности – 7,8млн.куб.м. (16%).

Краевой целевой программой «Газификация Краснодарского края» на 2007 – 2011 годы» предусмотрена газификация практически всех населенных пунктов, но в связи с сокращением финансирования ведутся проектные работы по газификации трех населенных пунктов с. Безымянное, ст. Кутаисская, х. Молькин.

Энергоснабжение

## Электроснабжение населения, предприятий и объектов социальной сферы муниципального образования город Горячий Ключ обеспечивают филиал ОАО «НЭСК» «Горячеключевские городские электрические сети» и ОАО «Кубаньэнерго».

В настоящее время электроснабжение муниципального образования город Горячий Ключ осуществляется от двух питающих центров: ПС 220/110/35/27,5/10кВ «Тяговая-Горячий Ключ (загрузка 100%) и ПС ОАО «Кубаньэнерго» 35/10 «Горячий Ключ» (загрузка 97%), которые не удовлетворяют потребности города из-за возрастающих нагрузок (как следствие - ограничение на присоединяемые мощности).

Система электроснабжения городского округа состоит из 991,2 км. воздушных и кабельных линий электропередач, 259 трансформаторных подстанций и 211 км линий уличного освещения.

Для нормального электроснабжения необходимо строительство ПС110/10кВ «Хоззона» и реконструкция ПС 35/10кВ «Горячий Ключ» с заменой существующих и установкой дополнительных трансформаторов.

В 2009 году согласована инвестиционная программа филиала ОАО «НЭСК-Элекетросети» «Горячеключэлектросеть» на 2009 – 2011 годы, которая включает в себя реконструкцию существующих и строительство новых ТП и ВЛ. Но вопрос по строительству и реконструкции ПС  принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго» не решен из-за отсутствия источников финансирования.

Потребление электроэнергии в год составляет 125,6 млн.кВт/ч (в т.ч.: ОАО «НЭСК» - 87,6 млн.кВт/ч, ОАО «Кубаньэнерго» - 38млн.кВт/ч). Разрешенная мощность всего по муниципальному образованию 68МВт в т.ч.: ОАО «НЭСК» - 32 МВт, ОАО «Кубаньэнерго» - 36МВт. Планируемое увеличение - за счет реализации инвестиционных проектов до 2020 года на 19,8 МВт.

Перечень существующих источников электроснабжения городского округа представлен в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Мощность | Класс напряжения кВ |
| --- | --- | --- |
| ПС «Мартанская» | Т1-10,0 МВА | 110 |
| ПС «Мартанская» | Т2-10,0 МВА | 110 |
| ПС «Саратовская» | Т1-2,5 МВА | 35 |
| ПС «Саратовская» | Т2-4 МВА | 35 |
| ПС «Рорячий Ключ» | Т1-10 МВА | 35 |
| ПС «НС-15» | Т1-2,5 МВА | 35 |
| ПС «НС-15» | Т2-4 МВА | 35 |
| ПС «Бакинская» | Т1-4 МВА | 35 |
| ПС «Бакинская» | Т2-4 МВА | 35 |
| ПС «Заря» | Т1-2,5 МВА | 35 |

Теплоснабжение

В муниципальном образовании город Горячий Ключ эксплуатацией котельных занимается МУП «Объединенные котельные и тепловые сети», которое эксплуатирует 12 котельных (10 из которых расположено в границах города), работающих на природном газе.

Протяженность сетей составляет 19,7км. Установленная мощность оборудования - 23,2Гкал/час, потребляемая мощность - 22 Гкал/час в год. Предприятие на имеющихся мощностях способно вырабатывать 85тыс. Гкал в год. Потребление составляет 42 тыс. Гкал в год. Обеспечены централизованным отоплением 8701 человек, централизованным горячим водоснабжением - 6801 житель.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов – индивидуальное, в основном – печное.

Связь и телекоммуникации

## Электросвязь

## Услуги электросвязи на территории муниципального образования оказывают две организации: ОАО «ЮТК» и ОАО «Ростелеком». Уровень цифровизации сети 90%,  в 7 сельских населенных пунктах установлены аналоговые АТС.

## Общее количество АТС 29 шт., в том числе 15 в городе, 14 в сельской местности. Пользуются услугами связи 12820 абонентов, в том числе 10662 - население. Телефонная плотность на 100 жителей - 23. На территории муниципального образования установлено 68 таксофонов.

## Услуги по доступу в сеть Интернет оказывает один провайдер ОАО «ЮТК», пользуются услугами Интернет более 2237 абонентов, в том числе скоростной Интернет 1277 абонентов.   Количество пользователей Интернет на 100 жителей – 4 человека. Доступ к сети Интернет возможен на 70% территории города и 30% территории сельских населённых пунктов.

## Сотовая связь

## Сотовая связь представлена четырьмя операторами сотовой связи. Пользуются услугами сотовой связи более 35 тыс. человек, что составляет 63% от общего числа жителей. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 22.03.2004 № 274 (в ред. от 12.05.2005 № 411) «Об обеспечении реализации инвестиционных проектов операторов подвижной радиотелефонной связи» на территории муниципального образования город Горячий Ключ были размещены башни сотовой связи следующих операторов ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Кубань-GSM», которые охватывают всю территорию  муниципального образования город Горячий Ключ.

## На территории построены 10 базовых станций сотовой связи.

## Почтовая связь

## На территории муниципального образования действуют 19 отделений почтовой связи ФГУ «Почта России», в том числе в четырех отделениях выполнен ремонт в корпоративном стиле. В отделениях почтовой связи открыто 7 пунктов коллективного доступа в Интернет. В 2008 году отделениями почтовой связи муниципального образования обработано 723 тысячи писем (в том числе 15,1 тысяча ценных), 39 тысяч посылок, 418 тысяч денежных переводов. Помимо основных услуг отделениями почтовой связи оказываются услуги: по ремонту бытовых изделий, услуги телеграфной связи, услуги денежного посредничества, сдача внаем собственного недвижимого имущества, услуги коллективного доступа в Интернет. Объем платных услуг по итогам 2008 года составил 56,4 млн.руб.

## Информатизация

## На территории муниципального образования город Горячий Ключ  осуществляет услуги по доступу в сеть Интернет один провайдер, пользуются услугами Интернет более 2237 абонентов, в том числе скоростной Интернет 1277 абонентов. Доступ к сети Интернет возможен на 70% территории город, 30% территории сельских населенных пунктов.

2.11.Ланшафтно-рекреационная оценка территории

Горячий Ключ обладает значительными запасами различных рекреационных ресурсов: уникальными и богатейшими по своему химическому составу минеральными водами, чистыми горными реками, живописными ландшафтами предгорной и степной зон с разнообразной флорой и фауной, мягким климатом, богатыми лиственными лесами и близостью Чёрного моря, обеспечивающему благоприятные климатические условия.

Горячий Ключ – это одно из самых целебных мест северного Кавказа и страны в целом. Псекупское месторождение минеральных вод (Псекупские Минводы) – это около ста целебных ключей и минеральных источников, обладающих универсальным разнообразием, сочетающих в себе достоинства почти всех российских минеральных источников (в том числе кавминводских и сочинско-мацестинских), что позволяет эффективно применять минеральные воды при лечении десятков болезней.

Климатическими особенностями курорта Горячий Ключ являются: повышенная влажность воздуха, среднее количество осадков, мягкие теплые зимы, теплые, а иногда жаркие дни лета с умеренно прохладными ночами, немалое количество безветренных дней в году. Таким образом, на курорте сочетаются благоприятные условия для проведения климатолечения в течение всего года. В комплексе климатообразующих факторов влияние местных орографических особенностей занимает доминирующее положение.

Среди богатств города важное место занимают леса. Основные породы деревьев, произрастающие на территории города:  дуб, бук, граб, ольха, тополь.  из них 60 процентов занимают дубовые и буковые.

Зона лесов муниципального образования город Горячий Ключ составляет 112 тыс. гектаров,  это 63, 9 % общей площади его территории.

Уникальные природно-климатические особенности региона создают наиболее благоприятные условия для развития туризма, укрепления здоровья человека и многократно повышают эффективность санаторно-курортного лечения и отдыха. Для туристов эти места завораживающе красивы и разнообразны.

В целом рекреационные ресурсы региона имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут быть широко использованы в различных видах туризма: экологический, этнический, туризм выходного дня, пеший туризм, познавательный (краеведческий), трекинговый (походы через горы к Черному морю), конный и даже альпинизм и скалолазание.

При содействии департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края в 2008-2009 годах администрацией города была разработана техническая документация (паспорта) по 8 туристическим маршрутам на территории муниципального образования город Горячий Ключ:

1.  «Долиной реки Каверзе»: г.Горячий Ключ – х. Хребтовый – Большой Каверзинский водопад – пещ. Университетская – г. Щетка – х. Хребтовый;

2. «Долиной Псечиако»: г. Горячий Ключ – р. Мальцев Ерик – ист. «Рыжик» - скала Зеркало – Мальцев водопад – хр. Котх – скала Петушок – Дантово ущелье – г. Горячий Ключ;

3. «Долиной древних могил»: г. Горячий Ключ – х. Поднависла – хр. Хазарова – х. Подхребтовый – пос. Новомихайловский;

4. «По Бабакову ручью»: г. Горячий Ключ, остановка «Мебельная фабрика» - пос. Заречье – р. Бабаков – Бабаковы скалы – хр. Пшаф – автотрасса Джубга;

5. «По Берендееву ручью»: г. Горячий Ключ – с. Фанагорийское р. Чепси – р. Аюк – Большой Аюкский водопад – р. Берендеев – г. Нависла (704 м) - х. Поднависла – с. Фанагорийское;

6. «По Карапетовой и Орловой щелям»: г. Горячий Ключ – ст. Пятигорская – долина ручья Карапетова Щель – долина руч. Орлова Щель – с. Безымянное – г. Горячий Ключ;

7. «Горячий Ключ – Узуновы поляны – Горячий Ключ»: г. Горячий Ключ – урочище Шапошниковы Поляны – хребет Котх – урочище Узуновы Поляны – истоки Поповой Щели – водораздел р.р. Соленой и Кумпанова ручья – г. Горячий Ключ;

8. «Дорогами древних цивилизаций»: с.Фанагорийское -  ур. Поднависла – дол.р. Чепси – дол.р.Адов ручей – лев.ист. Адова ручья – лев.ист.р.Бол.Собачка – Голубые водопады –– ГКХ -  г.Почепсуха – ур.Тагмазовы поляны – пер.Граничный – г.Фаше – рад.вых. г. Псиф – ур.Иваньковы поляны – дол.р.Шенемок – ур.Хаджизеп – дол.р.Фоштам – дольменная группа Фоштам – дол.р.Хошепс – дол.р. Небуг -  с. Небуг.

Данные туристические маршруты охватывают практически все достопримечательности и природные объекты, расположенные на территории  муниципального образования город Горячий Ключ, наиболее привлекательные для показа туристам:

Таблица 12

| Наименование объекта | Тип объекта | Площадь, местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1. Дантово ущелье. |  | Санаторий «Горячий Ключ», курортный парк |
| 2. Скальные катакомбы «Петушок» (пещеры «Звонкая», «Спасения») |  | В скальном выходе скалы Петушок |
| 3. Городище «Псэфабэ» |  | На окончании отрога г. Абадзех хребта Котх |
| 4. «Богатырские пещеры» | Рукотворная пещера. | северный склон г. Лысой. Ключевское лесничество, кв.35 выд.49, недалеко от асфальтированной дороги на с. Фанагорийское (кемпинг «Межгорье», 0,8 км. к югу. Площадь – 3.0 га |
| 5. Сталактитовая пещера | Карстовая пещера, длиной более 2 км. | Фанагорийское лесничество Кв.29, выд.28,29,40,41 Площадь – 3,0 |
| 6. Аюкские водопады |  | Фанагорийское лесничество, кв. 20, выд. 23. высота – 5 м. |
| 7. Каверзинские водопады |  | Псекупское лесничество |
| 7.Ландшафтные посадки сосны Крымской (Палласа) | Лесные культуры, имеющие рекреационное значение | Ключевское лесничество.кв.28,выд.8,12 Площадь-2,2 га |
| 3.Реликтовые насаждения сосны Коха (крючковатой) | Насаждения сосны Коха, оторванные от основного ареала | Псекупское лесничество, Кв.20. выд.17,18 Площадь 1,4 га |
| 7. Пещера Кошачья | Использовалась под погребения | Фанагорийская пещера, 1,8 км. к северу |
| 13. Источник Св. Великомученика Пантелеймона |  | Санаторий «Горячий Ключ», курортный парк. |
| 14. Скала Зеркало (на Мальцевом ручье) |  | Ключевское лесничество. кв. 40, выд.6, высота 32 м. |
| 15. 4-х – каскадный водопад на Мальцевом ручье |  | Ключевское лесничество. кв.48, выд. 2 |
| 16. Обзорные поляны на хребте Котх |  | Ключевское лесничество кв39, выд 3 S – 9,6 га. (прогалина) |
| 17. Узуновы поляны |  | Ключевское лесничество кв.53, выд. 16, S – 2,5 га кв. 54, выд. 17, S – 4,3 га |
| 18. Пещера Чёрного в долине р. Апчас |  |  |
| 19. Мемориаль-ный комплекс «Поднависла»: -Братская могила советских войнов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 г.г.; -часовня русская православная в честь Св. Великомученика Дмитр. Солунского; часовня апостольская армянская | Памятник истории | Размеры 7х10м. г. Горячий Ключ, местечко Поднависла, Безымянного сельского округа |
| 20. Водопады Тамбовской щели |  | Псекупское лесничество кв.53, выд.7. Высота – 5 м. |
| 21. Пещера Университетская |  |  |
| 22. Водопад Кесух |  | Фанагорийское лесничество кв.41, выд.17 |

Горячий Ключ - это огромные, мало освоенные туристами территории: 30 предлагаемых и около 100 потенциальных экскурсионных маршрутов, большие возможности для семейного отдыха на природе, уникальные «туристические угодья», наличие естественных, но доступных участков огромных массивов горного леса.

Более полная информация о наиболее привлекательных для показа туристам объектах отражена в таблице13.

Таблица 13

8 листов лист 1

Таблица 13

8 листов лист 2

Таблица 13

8 листов лист 3

Таблица 13

8 листов лист 4

Таблица 13

8 листов лист 5

Таблица 13

8 листов лист 6

Таблица 13

8 листов лист 7

Таблица 13

8 листов лист 8

Помимо вышеперечисленных факторов особое рекреационное и научное значение в городском округе Горячий Ключ имеет ряд объектов, отнесенных к особо охраняемым природным территориям краевого значения. Согласно данным департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края к ним относятся территории, приведенные в таблице 14.

Особо охраняемые природные территории

краевого значения в МО г. Горячий ключ

Таблица 14

| № пп | Наименование | Местонахождение, описание границ | Площадь, га | Нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООТ | Охранной зоны |  |
| 1 | Урочище в верховье р. Каверзе (памятник природы, значение- научно-рекреационное) | северный склон гор Чубатая и щетка, юго-восточнее с. Хребтовое, земли Лесного фонда, квартал 35, выдел 54 | 1500 |  | Постанов. Главы адм. Краснодарского края от 10.12.07 г. № 1136 |
| 2 | Богатырские пещеры (значение- научно-познавательное) | северный склон горы Лысой, земли Лесного фонда, квартал 35, выдел 54 | 3,0 |  |  |
| 3 | Дантово ущелье (значение- научно-познавательное) | юго-западная окраина г. Горячий Ключ |  |  |  |
| 4 | Фанагорийские пещеры (или Сталактитовые пещеры (значение- научно-познавательное) | с. Фанагорийское, земли Лесного фонда, квартал 29 | 3,0 |  |  |
| 5 | Насаждения сосны Коха (значение- научно-познавательное) | земли Лесного фонда, квартал 20, выдел 17 | 2,1 |  |  |
| 6 | Массив сосны Крымской (значение- научно-рекреационное) | земли Лесного фонда, квартал 28, выдел 8,12 | 2,1 |  |  |
| 7 | Скала Петушок (значение- эстетическое) | юго-западная окраина г. Горячий Ключ |  |  |  |

Указанные природные объекты утверждены решениями Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14.09.83 г. № 488 и от 14.07.88 г. № 326, решениями Горячеключевского горисполкома от 15.06.1977 г. №11 и от 04.03.1980 г. №4.

Кроме того, на территории муниципального образования г. Горячий ключ расположен заказник регионального значения – Горячеключевской на площади 38 тыс. га (в соответствии с решением исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 26.08.88 г. № 391).

Вышеупомянутые территории отображены на графических материалах проекта на следующих чертежах: основном чертеже ГП-1, схеме ограничений использования территории ГП -7 и схеме размещения рекреационных территорий и объектов санаторно-курортного и туристического назначения ГП-8.

Горячий Ключ - это огромные, мало освоенные туристами территории: 30 предлагаемых и около 100 потенциальных экскурсионных маршрутов, большие возможности для семейного отдыха на природе, уникальные «туристические угодья», наличие естественных, но доступных участков огромных массивов горного леса.

Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 06.12.2006 г. №1098 курорту Горячий ключ придан статус курорта краевого значения в границах утвержденных округов санитарной охраны.

Проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Горячий Ключ в Краснодарском крае», выполненным ООО «Геоминвод», г. Москва в 2010 году (корректировка одноименной работы, выполненной в 1982 году) определены зоны 1, 2 и 3 поясов горно-санитарной охраны курорта; работа утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от19.07.2011 г. №771.

2.12. Оценка территории по комплексу

ресурсно-сырьевого потенциала

На территории муниципального образования г. Горячий Ключ имеются залежи природных полезных ископаемых в виде пресных подземных вод , минеральных подземных вод, твердых полезных ископаемых, нефти и газа.

Согласно данным ООО «КубаньГеоЭкотор» по состоянию на 1 апреля 2009 года на территории Горячеключевского городского округа зарегистрировано 42 действующих лицензии, из них:

- 21  – на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 3 – на добычу минеральных подземных вод;

- 6 – на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых;

- 11 – на разработку нефти и газа

- 1 – строительство и эксплуатация подводного перехода.

2.12.1.Твердые полезные ископаемые

Разработкой твердых полезных ископаемых на территории района занимается 5 предприятий.

Ведется добыча песка, ПГС, глины, и строительного камня. Кроме того имеется три месторождения в нераспределенном фонде недр – одно строительного камня  и два – глины для производства кирпича.

Кирпично-черепичное сырье

1.Распределенный фонд.

Бакинское месторождение глин. Запасы утверждены проколом ТЭК №14 в 2007г. Месторождение разрабатывается с 2003 г. Лицензия КРД 2152 ТР выдана в 2002 г. предпринимателю Хорошайло Л.М. на разведку с одновременной добычей открытым способом глины для производства кирпича в ст. Бакинской.

2. Нераспределенный фонд.

«Горячеключевское» месторождение глин – запасы утверждены протоколом № 34 от 01.01.1992 г. (таблица 2). Разрабатывалось с 1993 года.

«Красный Восток» месторождение глин – запасы утверждены протоколом ТКЗ № 24 от 01.01.1995 г. (таблица 2). Сведения о разработке отсутствуют.

Песчано-гравийные смеси

«Фанагорийское» месторождение – разрабатывается ООО "Спецстрой". Лицензия КРД 1795 ТЭ. Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 64 от 01.01.1998 г.

Неразведанная залежь – лицензия КРД 2153 ТЭ выдана в 2003 г.  ЗАО «КубаньтрансСтрой» на попутную добычу песчано-гравийной смеси при организации защиты земель лесного фонда р. Чепси.

Песок строительный

«Кутаисское» месторождение расположено в 3,8 км к северо-востоку от п. Кутаис. Запасы утверждены 08.09.2003 г. протоколом ТКЗ № 125. Лицензия КРД 2115 ТР в 2003 году выдана ООО "Песчаник".

«Шкуратовское» месторождение. Разрабатывается с 1995 года. Лицензия КРД 1794 ТЭ на добычу строительных песков открытым способом выдана ООО "Спецстрой".

Камень строительный

1.Распределенный фонд.

Неосвоенная залежь. Расположена на склонах р. Чепси и щели Кислякова. В 2002 году выдана лицензия  КРД 2030 ТР ОАО «Кропоткинское» на попутную добычу плитчатого камня из коллювиальных отложений.

2. Нераспределенный фонд.

«Кобзинское» месторождение. Расположено в 17 км к юго-западу от г. Горячий Ключ на левом берегу р. Кобза. Открыто в 1972 г. Запасы утверждены  01.01.2007 г. протоколом ТКЗ №2

2.12.2. Пресные воды

На территории Горячеключевского округа Краснодарского края 24 недропользователя осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения из 75 скважин, одного колодца и одного каптируемого родника.

2.12.3. Минеральные воды

Пескупское месторождение - одно из старейших месторождений минеральных вод России. Все гидрогеологические работы по району города курорта Горячий Ключ были обобщены с подсчетом запасов минеральных вод Псекупского месторождения, которые после проведения цикла опытных работ и режимных наблюдений утверждены ГКЗ по состоянию на 14.04.1966 г.

Добычу минеральных вод Псекупского месторождения ведет 3 недропользователя – ООО «Горячий Ключ» (Фанагорийский участок, 2 скважины), ООО «Краснодарская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» (Псекупское месторождение, 30 скважин) и ООО «Фирма СВОМАС» (Митрофановский участок, 1 скважина).

2.12.4. Углеводородное сырье

Разработкой, поисками и сервисными услугами, связанными с добычей углеводородов на территории Горячеключевского городского округа занимаются:

1. ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» на 10 лицензионных участках:

- Лицензия КРД 3205 НЭ – Добыча нефти по месторождению «Абузы»;

- Лицензия КРД 3209 НЭ – Добыча нефти по месторождению «Апчас»;

- Лицензия КРД 3216 НЭ – Добыча нефти, газа, сброс промысловых вод с целью поддержания пластового давления (ППД) на месторождении «Дыш»;

- Лицензия КРД 3221 НЭ – Добыча нефти по месторождению «Камышановая балка»;

- Лицензия КРД 3223 НЭ – Добыча нефти, газа, пресных вод на питьевые и хозбытовые нужды, сброс сточных вод с целью ППД на месторождении «Ключевое»;

- Лицензия КРД 3226 НЭ – Добыча нефти и попутного газа по месторождению «Кура-Цеце», закачка газа с целью ППД;

- Лицензия КРД 3228 НЭ – Добыча нефти по «Кутаисскому» месторождению;

- Лицензия КРД 3244 НЭ – Добыча нефти, газа по месторождению «Узун»;

- Лицензия КРД 3251 НЭ – Добыча нефти и газа по месторождению «Широкая Балка», сброс (захоронение) добываемых с нефтью подземных и сточных вод для целей ППД;

- Лицензия КРД 3252 НЭ – Добыча нефти, сброс подземных и сточных вод с целью ППД «Южно-Ключевого» (западный залив) месторождения.

2. ООО "Нефтебитум":

- Лицензия КРД 12126 НЭ – Добыча нефти по месторождению «Чибий».

Южно-Ключевое нефтегазовое месторождение (восточный залив) и Шкелюкская перспективная площадь находится в нераспределенном фонде недр.

Информация о недропользователях городского округа Горячий Ключ приведена в таблице 15.

Таблица 15 из 7 листов

Лист 1

Таблица 15 из 7 листов

Лист 2

Таблица 15 из 7 листов

Лист 3

Таблица 15 из 7 листов

Лист 4

Таблица 15 из 7 листов

Лист 5

Таблица 15 из 7 листов

Лист 6

Таблица 15 из 7 листов

Лист 7

2.12.5. Земельные ресурсы

Площадь земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования составляет 21,75 тыс.га, из них сельхозпредприятия, организации и граждане занимают 19,2 тыс.га.

Пашня, задействованная сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, составляет 9,6 тыс. га или 5,5% территории района. 1,6 тыс.га – фонд перераспределения земель, не вовлеченных в сельскохозяйственный оборот.

Особенности климата, рельеф местности и характер почв предопределяют большую степень риска в земледелии. Кроме того, неправильная конфигурация полей, ограниченных лесом, и небольшие их площади не позволяют использовать современную широкозахватную почвообрабатывающую и уборочную технику. Наличие охранных зон источников минеральных вод не позволяет размещать крупные животноводческие комплексы и индустриальные сады на большей части территории муниципального образования.

Наиболее перспективными отраслями являются пастбищное животноводство, интенсивное садоводство с применением капельного орошения на садопригодных землях и развитие тепличных хозяйств.

2.12.6. Лесные ресурсы.

На территории муниципального образования город Горячий Ключ действует Горячеключевское лесничество ГУ КК «Комитет по лесу» департамента лесного хозяйства Краснодарского края, осуществляющее государственный лесной контроль и надзор на территории муниципального образования. В его состав входит четыре участковых лесничества: Псекупское, Кутаисское, Ключевское и Саратовское. Расчетная лесосека составляет – 16,6 тыс. м3, из них рубки ухода –  108,4 тыс.м3., рубки спелой и перестойной древесины – 18,2 тыс. м3.

Ведением  лесного хозяйства занимается Горячеключевской филиал ГУ КК «Управление «Краснодарлес» (бывший Горячеключевской сельский лесхоз). К функциям филиала относятся все виды лесовосстановительных работ (сбор семян, подготовка почвы, посадка лесных культур), отводы лесосек под рубку ухода.

На территории муниципального образования  заготовкой и переработкой древесины  занимаются 28 предприятий  и 10 предпринимателей, из них только 6 в прошлом году вели  заготовку древесины для собственного производства на территории Горячеключевского лесничества.

Земли лесного фонда  в городском округе составляют 112,12 тыс. га.

2.13. Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние природной среды определяется как состоянием геологической среды, так и состояние воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения в муниципальном образовании городской округ Горячий Ключ, следующие:

- Отсутствие достаточного количества питьевой воды является причиной нарушений санитарно-гигиенического режима в санаторно-курортных учреждениях, не соблюдения населением правил личной гигиены, сдерживает развитие канализационных сетей в сложившейся жилой застройке. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическим и бактериологическим показателям за исключением железа, которое составляет 1-1,3 мг/дм3 (вместо нормируемого 0,3) и низкого содержания фтора < 0,3 мг/дм3.(ПДК<1,5).

Сельские населенные пункты (станицы Безымянная и Фанагорийская, поселки Мирный и Пятигорский), не имеющие централизованного водоснабжения, обеспечиваются водой из общественных и частных колодцев, санитарно-техническое состояние которых оказалось не на должном уровне. Анализ проб воды (по бактериологическим показателям) показал, что они на 90% не соответствует нормативным требованиям. Такое качество воды обусловлено, прежде всего, их малой глубиной, местоположением – не выдерживается санитарно-защитная зона до выгребных ям и помещений для содержания скота.

Качество хозяйственно-питьевой воды, подаваемой населению, улучшается, но процент нестандартных проб продолжает оставаться высоким. Бактериологическое загрязнение происходит в разводящей сети. По мнению главного санитарного врача это происходит за счет подачи воды по графику, изношенности водопроводных сетей и сооружений, а также за счет повышенного содержания в воде железа.

Подача воды по графику отрицательно сказывается на санитарно-техническом состоянии водопроводных сетей (за счет коррозионных процессов, заиливанию и загрязнению труб, гидравлических ударов в период подачи воды в систему укорачивается время эксплуатации водопроводных сетей и увеличивается их износ).

- Качество воды в реке Псекупс в черте города по данным многолетних лабораторных наблюдений не отвечает требованиям «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения» № 4360-88 по содержанию кишечной палочки во всех точках наблюдения, что свидетельствует о микробном загрязнении реки антропогенного происхождения. Качество воды ухудшается в летний период. Загрязнение реки обусловлено недостаточным благоустройством жилого фонда, большим количеством поглощающих ям для сбора жидких нечистот, отсутствием системы ливневой канализации для сбора поверхностных стоков. В городе имеется несколько ериков, по которым поверхностные стоки поступают в реку. Кроме того, река Псекупс выше города загрязняется своими притоками, протекающими через жилые поселки и сельскохозяйственные предприятия, которые в силу своей неблагоустроенности и отсутствия канализации являются источниками микробного загрязнения реки. Населенные пункты обустроены поглощающими туалетами и имеют водоснабжение из общественных и частных колодцев. Немалое значение в загрязнении водоемов имеют выпас скота по берегам рек и использование их для водопоя животных. Также недопустимо мытье частных автомашин в поверхностных водоемах второй зоны санитарной охраны.

- Основным загрязнителем воздушного пространства курорта на сегодняшний день является предприятие ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика». Действующая мебельная фабрика расположена во второй зоне санитарной охраны курорта на берегу реки Псекупс без необходимого санитарного разрыва с территорией существующей жилой застройкой.

Значительное загрязнение в атмосферный воздух города вносит сжигание отходов древесно-стружечных плит в качестве топлива в местных источниках теплоснабжения в частных жилых домах, владельцам которых  мебельная фабрика продает эти отходы. Администрацией города принято распоряжение о запрете реализации населению отходов ДСП.

Загрязняющим фактором атмосферного воздуха курорта также является все увеличивающееся количество автотранспорта.

- Для приема, хранения и утилизации ТБО имеются: 1 городская свалка, находящаяся в 12 км. от города по автодороге на Калужскую, и 10 свалок в сельских населенных пунктах. Свалки округа находятся в неудовлетворительном состоянии (территория не благоустроена, не огорожена, нет подъездных путей с твердым покрытием, кроме свалки в городе, нет производственно-бытовых зданий, производственный лабораторно-инструментальный контроль не ведется, регламент работы свалок не разработан), санитарно-эпидемиологические заключения свалки не имеют.

Скопление отходов на полигонах и свалках населенных пунктов приводит к нарушению эстетического вида ландшафта, загрязнению продуктами разложения органических веществ атмосферы, поверхностных и подземных вод, распространению животных, являющихся разносчиками и возбудителями инфекционных заболеваний, а возникновение очагов возгорания на территории свалки влечет за собой поступление в атмосферный воздух супертоксикантов (диоксинов).

В связи с вышеизложенным, а также в связи с тем, что в городе и сельских административных округах стали возникать стихийные свалки, администрацией города было принято решение о необходимости проектирования и строительства районной усовершенствованной свалки ТБО с биотермической ямой. В 1999 году ГУП «Проектный институт «Крайжилкомунпроект» разработана проектно-сметная документация на строительство свалки ТБО.

- В городе просто катастрофическое положение с общественными туалетами (их всего 5). В период массовых городских мероприятий дополнительно устанавливаются биотуалеты. С 2005 года внутри помещения автовокзала начал функционировать канализованный туалет. Санитарной службой города отмечается, что количество и вместимость общественных туалетов недостаточная. Особенно это видно на примере территории курортного парка. Наиболее посещаемая территория минеральной площадки, где расположены первые зоны санитарной охраны эксплуатационных скважин и являющаяся зоной отдыха как для отдыхающих на курорте, так и для горожан и посещающих курорт туристов, из-за отсутствия общественных туалетов выглядит экологически неблагополучной.

- В округе функционируют три очистных сооружения. Протяженность канализационных сетей составляет 39,4 км ., в т.ч.по городу - 35,4км, по селу - 4,0 км. Система канализации представлена 3 очистными сооружениями и 4 канализационными насосными станциями. Стоки отводятся на городские очистные сооружения канализации, имеющие проектную мощность 13,4 тыс. м3/сутки. Городская загрузка составляет 5 – 6 тыс. м3/сутки. Охват населения г.Горячий Ключ централизованными сетями канализации составляет всего около 30%.

Схема комплексной оценки территории ГП-14

2.14 Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# 2.14.1 Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, разработанными «ГеоАрхСтройПроект» году к опасным геологическим процессам в МО г. Горячий ключ следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- заболачивание;

- оползни, оплывины, крип;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- боковая эрозия берегов рек;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0м, т.е. это пойма и передовые части первой надпойменной террасы.

Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме, балках и на пониженных передовых частях высокой пойменной террасы во время паводков.

Город Горячий Ключ находится в среднем течении реки Псекупс. В результате активных действий русловых процессов в реке Псекупс происходят изменения геометрических параметров берегов, что составляет немалую угрозу затопления города при прохождении по ней паводков.

Продолжительность стояния максимума обычно не превышает 2-3 часа.

При прохождении катастрофических паводков уровень воды в р. Псекупс поднимается на 1,7-4,2 м над меженным.

Заболачивание, причинами которого являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. На возникновение водной эрозии влияют такие факторы, как рельеф, экспозиция склона, растительность и хозяйственное использование территории.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории г. Горячий Ключ имеют развитие оба типа водной эрозии. Площадной смыв почв или плоскостная эрозия является начальной стадией развития водной эрозии, происходит она на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается, в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В  результате  поверхностного смыва с бассейна, боковой  и  глубинной  эрозии  русла, а  также  ветровой  эрозии образуется сток  наносов, который увеличивается  по  длине  водотока  за  счет  возрастающего  смыва с водосборной площади. Большая часть стока наносов, как и воды, проходит во время паводков.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Образование оврагов происходит, как правило, на возвышенных равнинных пространствах, на уступах террас р. Псекупс и склонах.  Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями.

Боковая эрозия р.Псекупс слабая, размывы составляют до 0,5 м в год. Высота береговых уступов от 2-3 до 6 м.

Активность боковой эрозии зависит от величины стока р. Псекупс. С 1997 г. расходы реки резко снизились, что замедлило темпы боковой эрозии. В тоже время, по берегам р. Псекупс отмечаются эрозионные оползни, наиболее значительный по протяженности (80 м) участок находится на правом берегу р. Псекупс в створе с центральной частью города. Слабоактивный эрозионно-оползневой участок находится на левом берегу у подвесного моста западнее мебельного комбината. В районе автомобильного моста скальные коренные отложения сменяются неогеновыми глинами и  четвертичными образованиями. Скорость размыва берегов до 1997 г. была достаточно высокой, в настоящее время  боковая эрозия слабая, размывы составляют до 0,5 м в год.

В настоящее время стадии развития эрозионных врезов - от первой до четвертой степени, т.е. от рытвины до равновесного состояния (балки).

Оползневые процессы распространены в южной части г. Горячий Ключ. Наибольшая пораженность оползнями наблюдается на юго-западной окраине вдоль тектонической трещины (надвига). За период с 1983 г. по 2007 г. по наблюдениям ГУП «Кубаньгеология» неоднократно активизировались оползни по ул. Лермонтова, Шевченко, Зеленой, Достоевского, Нагорной.

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс тесно взаимосвязаны.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составляет –8 баллов.

Опасные метеорологические явления:

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории МО г. Горячий Ключ, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, обильные снегопады в горах, снежные заносы, обледенения, гололед, подтопления территории, повышение уровня воды в реках, пылевые бури. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400.В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовая сумма осадков  составляет 887мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения МО г. Горячий Ключ.

# 2.14.2 Опасные процессы и явления техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Химически опасные объекты экономики

На территории МО г. Горячий Ключ химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории МО г. Горячий Ключ осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

ПВОО МО г. Горячий Ключ

Таблица 16

| Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Наименова-ние опасного вещества | Количество опасного вещества в наибольшей емкости (т) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная перекачиваю-щая станция (НПС) «Псекупская» | ст. Бакинская | нефть | 350 | сущ. |
| АЗС | ст. Пятигорская | Нефтепро-дукты | 16 | сущ. |
| АЗС «Газпром» | г.Горячий Ключ, автодорога «Дон» М4, км 1385+045 м | Нефтепро-дукты,газ | 60 | сущ. |
| АЗС «Гаражи» | г.Горячий Ключ, ул. Ярославского 130 | Нефтепро-дукты | 15 | сущ. |
| АЗС №1 | пос. Первомайский | Нефтепро-дукты | 40 | сущ. |
| АЗС №2 | ст. Черноморская | Нефтепро-дукты | 40 | сущ. |
| АЗС №2 | г. Горячий Ключ, 63 км а/д «Краснодар-Джубга» | Нефтепро-дукты | 60 | не действ. |
| АЗС №20 | г. Горячий Ключ, ул. Революции 4 | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС №25 | г. Горячий Ключ, ул. Промышленная 2 | Нефтепро-дукты. | 60 | сущ. |
| АЗС №277 | ст. Саратовская, 1375 км а/д Дон | Нефтепро-дукты | - | не действ. |
| АЗС №44 | г. Горячий Ключ, 64-й км а/д Краснодар Джубга | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС № 45 | г. Горячий Ключ, 64-й км а/д Краснодар Джубга | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС № 46 | ст. Саратовская, ул. Шоссейная 2 | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС №6 | г. Горячий Ключ, 63-й км а/д Краснодар Джубга | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС №8 | г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого 64 | Нефтепро-дукты | 60 | подлежит ликвидации |
| Склад ГСМ | г. Горячий Ключ, 67 км а/д «Дон» | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| ЦДНГ (центр добычи нефти и газа) | г. Горячий Ключ-3, Промзона | нефть | 100 | сущ. |
| АЗС №126 | г. Горячий Ключ, пересечении улиц Ярославского и Хадыженской | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС «Газпромторг» | х. Молькин | Нефтепро-дукты | - | не действ. |
| АЗС | х. Молькин | Нефтепро-дукты | 60 | сущ. |
| АЗС | п. Приреченский | Нефтепро-дукты | 16 | сущ. |
| АЗС | ст. Суздальская | Нефтепро-дукты | 16 | сущ. |
| АЗС | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 109а | Нефтепро-дукты | - | не действ. |
| АГЗС ООО «Газпром» | г.Горячий Ключ , 63 км а/д «Дон» | СУГ | 10 | сущ. |
| АЗС | ст.Имеретинская | Нефтепро-дукты | - | проект. |
| АЗС | ст. Саратовская | Нефтепро-дукты | - | проект. |
| АЗС | п. Кутаис | Нефтепро-дукты | - | проект. |
| Скважины | месторождение «Абузы» (лицензия КРД 3205 НЭ) | нефть |  |  |
| Скважины | месторождение «Апчас» (лицензия КРД 3209 НЭ) | нефть |  |  |
| Скважины | месторождение «Дыш» (лицензия КРД 3216 НЭ) | нефть газ |  |  |
| Скважины | месторождение «Камышановая балка» (лицензия КРД 3221 НЭ) | нефть |  |  |
| Скважины | месторождение «Ключевое» (лицензия КРД 3223 НЭ) | нефть газ |  |  |
| Скважины | месторождение «Кура-Цеце» (лицензия КРД 3226 НЭ) | нефть газ |  |  |
| Скважины | месторождение «Кутаисское» (лицензия КРД 3228 НЭ) | нефть |  |  |
| Скважины | месторождение «Узун» (лицензия КРД 3244 НЭ) | нефть |  |  |
| Скважины | месторождение «Широкая Балка» (лицензия КРД 3251 НЭ) | нефть газ |  |  |
| Скважины | месторождение «Южно-Ключевское» (лицензия КРД 3252 НЭ) | нефть |  |  |
| Скважины | месторождение «Чибий» (лицензия КРД 12126 НЭ) | нефть |  |  |

# При авариях на проектируемых и недействующих АЗС для расчетов принимается осредненная вместимость одного резервуара – 60 т.

# Возникающие на АЗС, АГЗС, ГСМ, НПС «Псекупская», ЦДНГ аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

# Виды возможных чрезвычайных ситуаций: разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. Расчет зон  и риска при возможных авариях на АЗС, АГЗС, ГСМ, НПС «Псекупская», ЦДНГ проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчетов приведены в таблице 17.

# Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях

# на АЗС, АГЗС, ГСМ, НПС «Псекупская», ЦДНГ, м

# Таблица 17

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (макси-мальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| НПС «Псекупская» | 40.74 | 418,04 |
| ЦДНГ | 27.77 | 276,49 |
| АЗС (ст.Пятигорская) | 20,44 | 179,73 |
| АЗС «Газпром» | 36,16 | 277,99 |
| АЗС «Гаражи» | 19,88 | 175,88 |
| АЗС №1 | 31.47 | 243,20 |
| АЗС №2 (ст. Черноморская) | 31.47 | 243,20 |
| АЗС №2 (г. Горячий Ключ) | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №20 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №25 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №277 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №44 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №45 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №46 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №6 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №8 | 36,16 | 277,99 |
| Склад ГСМ | 36,16 | 277,99 |
| АЗС №126 | 36,16 | 277,99 |
| АЗС «Газпромторг» | 36,16 | 277,99 |
| АЗС (х.Молькин) | 36,16 | 277,99 |
| АЗС (х.Молькин) | 20,44 | 179,73 |
| АЗС (ст. Суздальская) | 20,44 | 179,73 |
| АЗС (г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 109а) | 36,16 | 277,99 |
| АГЗС ООО «Газпром» | 28,70 | 225,08 |
| АЗС (ст. Имеретинская) | 36,16 | 277,99 |
| АЗС (ст. Саратовская) | 36,16 | 277,99 |
| АЗС (п. Кутаис) | 36,16 | 277,99 |

Скважины по добыче нефти и газа

При авариях на скважинах возможные следующие сценарии развития аварии:

- нарушение герметичности фонтанной арматуры→выход газа и нефти в окружающую среду→образование пролива нефти →появление источника зажигания→ возгорание пролива нефти → возможность поражения людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы продуктами горения нефти;

- нарушение герметичности фонтанной арматуры→выход газа и нефти в окружающую среду→появление источника зажигания→ воспламенение фонтана нефти и газа → возможность поражения людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы продуктами горения нефти);

- нарушение герметичности фонтанной арматуры→выход газа и нефти в окружающую среду→разлитие нефти по площадке буровой→ испарение разлитой нефти → пары нефти рассеиваются в атмосфере .

При расчете интенсивности теплового излучения в случае вертикального факела [Ю.Н. Шебеко, В.Л. Малкин и др. Методы оценки поражающих факторов крупных пожаров и взрывов на наружных технологических установках. //Журнал «Пожарная безопасность зданий, сооружений и объектов», 1999, № 4. – с.18-27.] применялись методы расчета аналогичные методам расчета пожара-пролива. При этом эффективные диаметры d и высота H пламени определялись с помощью эмпирических формул. Максимальная зона поражения при возгорании открытого фонтана нефти составила 16,00 м. Эффективный диаметр пламени – 17,68 м.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах для гипотетических аварий на проектируемых объектах проводился по методике ГОСТ Р 12.3.047-98.

Максимальная зона поражения при пожаре пролива составила – 76,34 м.

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Территорию муниципального образования с северо-востока на юго-запад пересекает одна из основных стратегических транспортных артерий России - федеральная автомагистраль М-4 «Дон», которая является стратегической развязкой следования к побережью Черного моря, Северному Кавказу и Закавказью. Автомобильная дорога М-4 «Дон» обеспечивает выход областям центральной и южной части России к курортам Черного моря и крупному морскому порту – г. Новороссийск. Протяженность участка этой дороги по району составляет 50,8 км.

Населенные пункты городского округа связаны с центром округа и между собой региональными дорогами, основные региональные автомобильные дороги муниципального образования – г. Горячий Ключ-г.-г.Хадыженск, магистраль «Дон» – ст-ца Саратовская-г. Горячий Ключ, ст-ца Кубанская-ст-ца – Саратовская. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории муниципального образования город Горячий Ключ, по состоянию на 01.01.2009 г., составляла 151,44 км, в том числе с асфальтобетонным и черногравийным покрытием 124,08 км, гравийным – 27,36 км (18,1 %).

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах городского округа. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 18.

# Результаты расчета зон действия поражающих факторов

# при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях

# аварий на автомобильном транспорте

# Таблица 18

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 20,47 | 167,40 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 1,81 | 24,94 |

Железнодорожный транспорт

Территорию муниципального образования город Горячий Ключ с севера на юг пересекает железная дорога Краснодар – Туапсе Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем. Железнодорожные станции обеспечивают  пассажирское и товарное сообщение. Протяжённость железной дороги на территории округа – 145 км.

Наибольшую опасность для муниципального образования город горячий Ключ представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, провозимых по железной дороге Краснодар – Туапсе, пересекающей территорию муниципального образования город Горячий Ключ с севера на юг. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

# Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 19.

# Расчет размеров взрывоопасных зон

# Таблица 19

| Вещество | Пло-щадь разли-тия всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазован-ности м | Радиус зоны порога пора-жения людей, м | Радиус зоны полных разру-шений, м/ избы-точное давление, кПа | Радиус зоны сильных разруше-ний, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разруше-ний, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разруше-ний, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутило-вый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропи-лбензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

# Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

# При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

Северную окраину территории муниципального образования город Горячий Ключ в направлении запад-восток  пересекает магистральный газопровод Майкоп-Афипская Ду 200.

От магистрального газопровода проложены газопроводы-отводы:

- к ГРС г. Горячий Ключ Ду 300;

- к ГРП ст. Мартанская Ду 168;

- к ГРП ст. Суздальская Ду 168.

Вышеперечисленные газопроводы эксплуатируются ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

На балансе стороннего потребителя находится газопровод-отвод к ГРП ст. Бакинская Ду 168.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром 200 мм опасное расстояние равно 6 м при разрыве на полный диаметр, диаметром 300 мм – 9 м, диаметром 168 мм – 5 м.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального газо-провода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

На территории муниципального образования южнее станицы Бакинской расположен стратегический объект трубопроводного хозяйства - нефтеперекачивающая станция ЛПДС ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», от которой в сторону Краснодара и Хадыженска проходит нефтепровод ООО "Черномортранснефть" Ду 300 .

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Радиус разлива нефти при разрыве трубопровода может достичь 0,25 км.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального нефтепровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

На территории МО г. Горячий Ключ возможно осуществление террористических актов.

2.15. Существующий баланс земель

городского округа Горячий Ключ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации - № 136—ФЗ - земли на территории городского округа представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, земли особо охраняемых территорий.

Общая площадь муниципального образования город Горячий Ключ составляет 175555 га, в том числе:

Распределение земельного фонда

муниципального образования город Горячий Ключ

Таблица 20

| № п/п | Категория земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20818 | 11,9 |
| 2 | Земли населённых пунктов, В том числе: | 5628 | 3,2 |
|  | Город Горячий Ключ | 2077,3 |  |
|  | Бакинский сельский округ |  |  |
|  | станица Бакинская | 369,9 |  |
|  | Безымянный сельский округ |  |  |
|  | поселок Мирный | 61,5 |  |
|  | село Безымянное | 107,4 |  |
|  | станица Пятигорская | 116,6 |  |
|  | село Фанагорийское | 88,2 |  |
|  | село Хребтовое | 23,2 |  |
|  | Имеретинский сельский округ |  |  |
|  | станица Имеретинская | 212,6 |  |
|  | Кутаисский сельский округ |  |  |
|  | поселок Кутаис | 345,7 |  |
|  | хутор Веселый | 24,7 |  |
|  | хутор Домики | 15,1 |  |
|  | поселок Кура-Промысел | 9,9 |  |
|  | поселок Кура-Транспортный | 13,1 |  |
|  | хутор Кура-Цеце | 63,6 |  |
|  | поселок Октябрьский | 75,9 |  |
|  | поселок Промысловый | 19,3 |  |
|  | поселок Транспортный | 50,0 |  |
|  | поселок Широкая Балка | 154,7 |  |
|  | Саратовский сельский округ |  |  |
|  | станица Саратовская | 739,5 |  |
|  | хутор Молькин | 18,1 |  |
|  | хутор Папоротный | 7,0 |  |
|  | поселок Приреченский | 102,3 |  |
|  | хутор Северный | 3,2 |  |
|  | хутор Соленый | 7,9 |  |
|  | хутор Сорокин | 5,1 |  |
|  | Суздальский сельский округ |  |  |
|  | станица Суздальская | 170,3 |  |
|  | хутор Красный Восток | 28,9 |  |
|  | станица Мартанская | 315,7 |  |
|  | Черноморский сельский округ |  |  |
|  | поселок Первомайский | 189,7 |  |
|  | станица Кутаисская | 113,8 |  |
|  | станица Черноморская | 165,3 |  |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения. | 29675 | 16,9 |
| 4 | Особо охраняемых территорий | 5 | 0,1 |
| 5 | Земли лесного фонда | 112120 | 63,9 |
| 6 | Земли водного фонда | 952 | 0,5 |
| 7 | Земли запаса | 6357 | 3,6 |
| Всего земель в административных границах городского округа: | 175555 | 100,0 |

Примечание: Площадь земель населенных пунктов принята на основании границ, установленных Законом Краснодарского края от 10.03.2004 г. №669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город Горячий Ключ и наделении его статусом городского округа», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 25 февраля 2004 года за исключением  населенных пунктов, по которым до разработки настоящего проекта были выполнены генеральные планы с уточнением границ населенных пунктов.

Земли лесного фонда. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В муниципальном образовании город Горячий Ключ к данной категории отнесено 112,120 тыс. га, что составляет 63,9 % территории округа, то есть его большую часть.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и  выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 21,797 тыс. га или 12,4% от площади округа – это второй по величине показатель занимаемой площади в округе.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за границей населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств и фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Земли запаса. В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

В муниципальном образовании город Горячий Ключ к данной категории отнесено 6,375 тыс. га, что составляет 3,6% территории округа.

Земли населенных пунктов. В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой (границей) от земель других категорий.

Площадь земель, отнесенных к данной категории по муниципальному образованию город Горячий Ключ, составила 4,631 тыс. га или 2,6% земельного фонда.

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят также земли сельскохозяйственного использования.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения. В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границей населенных пунктов.

В муниципальном образовании город Горячий Ключ к данной категории отнесено 29, 675 тыс. га, что составляет 16,9 % территории округа.

Земли особо охраняемых территорий. К ним относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. На территории округа площадь особо охраняемых территорий составляет 5 га или 0,1 % территории округа.

Земли водного фонда. Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. К этой категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания  водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

В муниципальном образовании город Горячий Ключ к ним отнесено 0,952 тыс. га, что составляет 0,5 % территории округа.

3.Обоснование предложений по территориальному планированию

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития,

развитие курортных территорий

Согласно «Схеме территориального планирования Краснодарского края», в организации и развитии территории края муниципальное образование город Горячий Ключ участвует (как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе), прежде всего через  усиление туристско-рекреационных, промышленных и транспортных функций.

В качестве приоритетного направления экономики городского округа на перспективу рассматривается развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на основе эффективного использования имеющихся бальнеологических, экологических, туристских и гидроминеральных ресурсов.

Перспективы развития туристического сектора муниципального образования г.Горячий Ключ связаны с повышением качества лечебно-оздоровительных услуг и увеличением возможностей активного отдыха и развлечений. С этой целью планируется реконструкция действующих санаториев и объектов лечебного комплекса, строительство новых предприятий санаторно-курортного комплекса с увеличением номерного фонда до 10 тыс.койко-мест,  развитие инфраструктуры развлечений, активного и познавательного отдыха.

Курорт Горячий Ключ обладает большими возможностями для экскурсий, путешествий и туристических походов. Природные достопримечательности,  и прежде всего, экологическая безопасность как таковая могут стать немаловажными факторами развития туризма на территории планирования.

Перспективными видами туризма на территории городского округа являются экологический туризм (чистый воздух, богатство растительности,  отсутствие крупных промышленных предприятий), пеший туризм (богатейшая природа Кавказских гор, большое разнообразие пешеходных радиальных маршрутов, относительная доступность объектов турпоказа для слабо подготовленных туристов), этнический туризм, туризм выходного дня, корпоративный туризм, велотуризм и др.

В целях диверсификации туристического продукта и увеличения туристического потока, на территории городского округа реализуются и планируются к реализации следующие крупные инвестиционные проекты:

г.Горячий Ключ

- строительство термального комплекса и бизнес-центра,

- строительство спортивно-оздоровительного и развлекательного парка семейного отдыха «Поляна Шапошникова»,

- строительство спортивно-развлекательного комплекса «Страйк»,

- строительство оздоровительного комплекса на 180 мест,

- строительство гостиницы для спортсменов на 80 мест.

Безымянный с/о

- строительство «Кубанского парка развлечений»,

- строительство базы отдыха «Царицына поляна»,

- строительство оздоровительного комплекса на 230 мест категории 4*,

- строительство гольф-комплекса «Чудо-долина».

Развитие гостиничной инфраструктуры на территории муниципального образования также планируется обеспечить посредством строительства ряда туристских учреждений различного плана (гостиниц, мотелей, туристических кемпингов и др.), в том числе для семейного и детского отдыха.

Проектом предусмотрена поэтапная реконструкция существующих санаториев с расширением емкости номерного фонда, дальнейшее развитие объектов лечебного комплекса, реконструкция набережной в курортной зоне города, строительство новых объектов спортивно-оздоровительного и торгово–развлекательного назначения.

В перспективе на территории городского округа возможно создание  санаторно-курортного кластера круглогодичного типа с центром в городе Горячий Ключ.

В прогнозном периоде важной составляющей экономической сферы городского округа останется промышленность, как за счет сохранения традиционных промышленных производств путем расширения, реконструкции и технической модернизации, так и строительства промышленных объектов на новых площадках.

На современном этапе базовым сектором экономики муниципального образования является лесное и деревообрабатывающее производство, которое и на перспективу рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений экономического развития территории.

В деревообрабатывающей промышленности главными направлениями перспективного развития должны стать модернизация действующих предприятий с внедрением современных технологий по полному циклу переработки леса в конечную продукцию, организация производства альтернативных видов топлива из отходов лесоперерабатывающих предприятий.

Общая цель развития пищевой отрасли – увеличение объемов и ассортимента продуктов питания, конкурентоспособных по качественным и ценовым параметрам к импортным аналогам.

Основными направления развития пищевой промышленности являются:

- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота и овец, в том числе и в консервированном виде;

- переработка и консервирование фруктов и овощей, производство фруктовых и овощных соков, смесей;

- переработка рыбопродуктов – инвестиционный проект, в рамках которого планируется строительство завода по выращиванию осетрины методом замкнутого водоснабжения производительностью до 100 тонн. (ст.Саратовская) ;

- производство минеральной воды – инвестиционный проект. В рамках проекта планируется строительство цеха по розливу чистой питьевой воды мощностью до 18 млн. литров в год (ст.Саратовская).

С позиции повышения хозяйственного освоения территории  перспективно развитие промышленности строительных материалов посредством строительства предприятий по производству стройматериалов на базе  местного сырья.

В рамках развития промышленности стройматериалов на территории городского округа определены к реализации следующие инвестиционные проекты:

- строительство завода по производству газобетонных блоков мощностью 14000 м.куб. газобетона автоклавного твердения в месяц (ст.Саратовская);

- строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. штук керамического кирпича в год (г.Горячий Ключ);

- строительство завода по производству элементов домостроения для быстровозводимого жилья (п.Первомайский).

Согласно «Стратегии инвестиционного развития муниципального образования город Горячий Ключ до 2020 года» намечено создание промышленного парка в станице Бакинская с размещением производственных объектов различного назначения, что позволит организовать деятельность порядка 40 предприятий разной направленности (птицефермы, цеха по производству мраморной плитки, пластиковых труб и т.д.). В настоящее время проводится работа по формированию земельного участка общей площадью 32 га  для дальнейшего раздела и предоставления земельных участков площадью примерно 1 га для крупных предприятий и 0,5 га для цехов и представителей малого предпринимательства.

Стратегической целью развития сельского хозяйства является создание оптимальной структуры и повышение эффективности аграрного производства, максимальное обеспечение жителей городского округа и посетителей курорта в продуктах питания, а перерабатывающей промышленности – в сырье.

В растениеводстве перспективными направлениями являются:

- промышленное садоводство интенсивного типа на основе применения капельного орошения;

- развитие овощеводства, в том числе закрытого грунта.

Овощеводство и плодоводство в первую очередь должно обеспечивать местное и рекреационное население свежей продукцией, а также стать отраслью формирующей развитие консервной промышленности.

В животноводстве основными направлениями развития станут мясное скотоводство, овцеводство и страусоводство.

На территории муниципального образования в стадии активной реализации находится крупный инвестиционный проект в сфере животноводства: строительство животноводческого комплекса на 4500 голов КРС мясного направления, сформирован земельный участок под строительство тепличного комплекса в п.Первомайском. Планируется создание садоводческих комплексов на базе существующих хозяйств; создание закупочных и перерабатывающих предприятий.

Таким образом, перспективы развития хозяйственного комплекса городского округа связаны с использованием природного потенциала территории, развитием собственной сырьевой базы и усилением роли обрабатывающей промышленности.

Хозяйственная  деятельность должна ориентироваться на достижение экономического благосостояния в сочетании с экологической безопасностью территории городского округа.

Социальный эффект при условии реализации комплекса мероприятий по экономическому развитию городского округа будет достигнут за счёт повышения уровня занятости населения, развития сети учреждений обслуживания, инфраструктурного обустройства территории.

3.2 Расчет перспективной численности населения

Прогноз перспективной численности населения муниципального образования город Горячий Ключ выполнен по двум основным категориям, включающим:

- население, постоянно проживающее на проектируемой территории;

# - население, временно пребывающее на территорию городского округа с целью отдыха в учреждениях курортно-рекреационного комплекса.

Прогноз численности населения разработан по следующим проектным этапам:

# I очередь  -  2020 г.;

# Расчетный срок - 2030 г.;

# Долгосрочная перспектива - 2045 г.

Постоянное население

Демографический прогноз опирается на данные разрабатываемой и ранее подготовленной проектной документации: генеральные планы города Горячий Ключ, населенных пунктов Саратовского сельского округа (станицы Саратовской, хуторов Молькин, Приреченский, Сорокин, поселка Соленый), Кутаисского сельского округа (поселка Октябрьский), Безымянного сельского округа (поселка Безымянный).  Для остальных населенных пунктов в составе муниципального образования проектный прогноз выполнен по методике «передвижки возрастов».    Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущество метода заключается в его комплексности – он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Общая стратегическая линия демографического развития муниципального образования город Горячий Ключ на перспективу выработана, исходя из представления о наиболее оптимистичном сценарии развития социально-экономической ситуации, в частности достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, сочетающихся с преломлением сложившейся малодетной модели репродуктивного поведения населения.

Рассматриваемый вариант основывается на следующих прогнозных параметрах:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста с 1,5-1,6  до 1,9-2,1 детей. В результате общее число новорожденных будет расти и к концу прогнозного периода может превысить 770 человек в год; затем вероятно снижение общего числа родившихся из-за возрастных передвижек;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения с современных 67 лет (значение показателя рассчитано методом косвенной стандартизации) до 70 лет. Общее количество смертей может снизиться до 750 человек в год.

- комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что баланс рождений и смертей может к концу расчетного срока приблизиться до уровня простого воспроизводства.

- большой объем чистой миграции, особенно для населенных пунктов контактной зоны с городом Горячий Ключ (Саратовский, Безымянный сельские округа). Здесь среднегодовые значения показателя миграционного прироста определены на уровне 10-20 промилле. На территории самого города проектное среднегодовое сальдо миграции составит 15 промилле. Для большинства остальных территорий городского округа среднегодовые темпы миграционного прироста определены на уровне 3,0 – 4,5 промилле.

Таким образом, проектом принимается модель демографического роста территории. Рост численности населения основан на предложении, что в результате активной миграционной политики  (сочетающейся с высокими темпами развития экономической базы городского округа) ежегодные миграционные потоки будут резко повышены – до уровня не только, который полностью позволит компенсировать естественную убыль населения, но и обеспечит рост его численности.

Согласно прогнозным расчетам к началу 2030 году численность населения в муниципальном образовании город Горячий Ключ составит 66 тыс. человек, из них 60 % будет проживать на территории города  и 40 % - в сельских населенных пунктах. По сравнению с базовым периодом (2009 год) численность населения увеличится на 14,8 тыс. человек.

Проектная оценка численности населения муниципального

образования город Горячий Ключ

Таблица 21

| Территория | Численность населения, человек | Процент изменения |
| --- | --- | --- |
|  | существующее положение (2009 г.) | первая очередь строительства (2020 год) | расчетный срок (2030 год) |  |
| Муниципальное образование г.Горячий Ключ, всего | 51234 | 58480 | 66036 | 128,9 |
| 1 Городское население | 29174 | 34 500 | 40 000 | 137,1 |
| 2 Сельское население | 22060 | 23 980 | 26 036 | 118 |
| 2.1 Бакинский сельский округ | 2172 | 2 266 | 2 370 | 109,1 |
| станица Бакинская | 2172 | 2 266 | 2 370 | 109,1 |
| 2.2 Безымянный сельский округ | 2847 | 3098 | 3283 | 115,3 |
| поселок Мирный | 712 | 740 | 766 | 107,6 |
| село Безымянное | 724 | 874 | 970 | 134 |
| станица Пятигорская | 967 | 1 024 | 1 078 | 111,5 |
| село Фанагорийское | 433 | 449 | 458 | 105,8 |
| село Хребтовое | 11 | 11 | 11 | 100 |
| 2.3 Имеретинский сельский округ | 1317 | 1371 | 1440 | 109,3 |
| станица Имеретинская | 1317 | 1 371 | 1 440 | 109,3 |
| 2.4 Кутаисский сельский округ | 1903 | 2024 | 2173 | 114,2 |
| поселок Кутаис | 1068 | 1 100 | 1 150 | 107,7 |
| хутор Веселый | 42 | 42 | 42 | 100 |
| хутор Домики | 18 | 18 | 18 | 100 |
| поселок Кура-Промысел |  |  |  | 0 |
| поселок Кура-Транспортный | 22 | 22 | 22 | 100 |
| хутор Кура-Цеце | 172 | 172 | 172 | 100 |
| поселок Октябрьский | 150 | 239 | 338 | 225,3 |
| поселок Промысловый | 4 | 4 | 4 | 100 |
| поселок Транспортный | 75 | 75 | 75 | 100 |
| поселок Широкая Балка | 352 | 352 | 352 | 100 |
| 2.5 Саратовский сельский округ | 7984 | 9 133 | 10 493 | 131,4 |
| станица Саратовская | 6364 | 6 900 | 7 620 | 119,7 |
| хутор Молькин | 271 | 450 | 680 | 250,9 |
| поселок Приреченский | 1219 | 1 500 | 1 800 | 147,7 |
| хутор Папоротный | 25 | 25 | 25 | 100 |
| хутор Северный | 43 | 43 | 43 | 100 |
| хутор Соленый | 28 | 145 | 219 | 782,1 |
| хутор Сорокин | 34 | 70 | 106 | 311,8 |
| 2.6 Суздальский сельский округ | 2631 | 2 755 | 2 859 | 108,7 |
| станица Суздальская | 1381 | 1 410 | 1 445 | 104,6 |
| хутор Красный Восток | 38 | 38 | 38 | 100 |
| станица Мартанская | 1212 | 1 307 | 1 376 | 113,5 |
| 2.7 Черноморский сельский округ | 3206 | 3 333 | 3 418 | 106,6 |
| поселок Первомайский | 2297 | 2 388 | 2 430 | 105,8 |
| станица Кутаисская | 242 | 251 | 276 | 114 |
| станица Черноморская | 667 | 694 | 712 | 106,7 |

Демографическая структура населения

муниципального образования город Горячий Ключ

(по возрастному признаку, в процентах)

Таблица 22

| Возрастные группы населения | 2008 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | все население | городское население | сельское население | все население | городское население | сельское население | все население | городское население | сельское население |
| младше тру-доспособного | 17,1 | 16,8 | 17,4 | 19,6 | 20,3 | 18,5 | 20,0 | 20,8 | 18,8 |
| трудоспособ-ного | 60,2 | 59,7 | 60,8 | 54,9 | 54,8 | 55,1 | 57,0 | 57,0 | 56,8 |
| старше тру-доспособного | 22,7 | 23,5 | 21,8 | 25,5 | 24,9 | 26,4 | 23,0 | 22,2 | 24,4 |

Демографическим трендом перспективного периода будет снижение доли трудоспособной группы населения как следствие абсолютного увеличения численности населения в возрастах моложе трудоспособного и старше его. Следует отметить, что если увеличение население пенсионного возраста (даже при самых различных вариантах демографического развития), с высокой долей вероятности, является предопределенным процессом, то рост численности населения младшей возрастной группы является вероятностной оценкой, наступление которой возможно в случае кардинального повышения уровня рождаемости населения.

# Временное население

# Количество временного населения (рекреантов) определено по суммарной ёмкости существующих и проектируемых учреждений курортно-рекреационного комплекса.

# К расчетному сроку при условии реализации мероприятий по развитию курортно-рекреационной сферы проектная мощность средств размещения отдыхающих на территории городского округа может составить 10,5 тыс. мест, из них на территории города – 6,5 тыс. мест.

# В срок до 2020 года (на краткосрочную перспективу) численность рекреантов составит 5,3 тыс.человек, в том числе на территории города -3,8 тыс.человек.

# Прогноз численности временного населения

# муниципального образования город Горячий Ключ

# Таблица 23

| Территория | Численность временного населения, человек |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| Всего по муниципальному образованию: | 2234 | 5260 | 10500 |
| 1 Город Горячий Ключ | 1592 | 3760 | 6500 |
| 2. Сельские округа | 642 | 1500 | 4000 |
| 2.1 Бакинский сельский округ | - | - | 220 |
| 2.2 Безымянный сельский округ | 587 | 817 | 1850 |
| 2.3 Имеретинский сельский округ | - | - | - |
| 2.4 Кутаисский сельский округ | 15 | 265 | 820 |
| 2.5 Саратовский сельский округ | 40 | 100 | 380 |
| 2.6 Суздальский сельский округ | - | - | 80 |
| 2.7 Черноморский сельский округ | - | 318 | 650 |

# На отдалённую перспективу численность рекреантов может составить порядка 13,0 тыс. человек единовременного пребывания.

# Прогноз численности населения городского поселения

# г.Горячий Ключ

# (с учетом постоянного населения и рекреантов)

# Таблица 24

| Население, чел. | Современное состояние | 1 очередь строительства | Расчётный срок | Долгосрочная перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Муниципальное образование г. Горячий Ключ, всего | 53468 | 63740 | 76536 | 91500 |
| в том числе |  |  |  |  |
| -постоянное | 51234 | 58480 | 66036 | 78500 |
| -временное | 2234 | 5260 | 10 500 | 13000 |
| 1.1 Горячий Ключ, всего | 30766 | 38260 | 46500 | 58000 |
| в том числе |  |  |  |  |
| -постоянное | 29174 | 34500 | 40000 | 50000 |
| -временное | 1592 | 3760 | 6500 | 8000 |
| 1.2 Сельские округа, всего | 22702 | 25480 | 30036 | 33500 |
| в том числе |  |  |  |  |
| -постоянное | 22060 | 23 980 | 26 036 | 28500 |
| -временное | 642 | 1500 | 4000 | 5000 |

3.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2030 года согласно проекту составит 66036 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 14802 человека – 4934 семьи при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.

Дополнительно проектом резервируются территории под жилищное строительство для расселения жителей городского округа, в настоящее время проживающих в санитарно-защитных зонах производственных объектов (1016 человек).

В проектных границах г.Горячий Ключ к 2030 г. на новых территориях планируется расселить 11301 человек, в том числе:

1) в индивидуальной усадебной застройке – 2478 чел. (22%);

2) в секционной застройке – 8823 чел. (78%);

Строительство индивидуальных домов с приусадебными участками намечается в количестве 826 единиц; 2942 квартиры планируется в секционной застройке малой и средней этажности. В том числе проектное предложение на первую очередь строительства (до 2020 года) включает: строительство 417 домов индивидуальной застройки с приусадебными участками, 1358 единиц квартирного фонда в многоквартирной застройке.

Перспективное жилищное строительство рассчитано на обеспечение нового населения (10826 чел.), а также существующего населения города, проживающего в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов (475 человек).

В сельских населенных пунктах основным типом в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Всего к расчетному сроку планируется строительство 1506 единиц индивидуального усадебного фонда, в том числе первоочередное строительство – 641 единица жилья.

Перспективное жилищное строительство рассчитано на обеспечение нового населения (3976 чел.), а также существующего сельского населения, проживающего в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов (541 человек).

Расчетная потребность в новой селитебной территории для муниципального образования город Горячий Ключ  представлена в таблице.

Прогноз потребности в селитебной территории

Таблица 25

| Наименование населённого пункта | 1 очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | (2010-2020 г.г.) | (2010-2030 г.г.) |
|  | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  | чел. | семей |  |
| 1 город Горячий Ключ | 5 326 | 1 775 | 103,3 | 11 301 | 3 768 | 212,2 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ |  |  |  | 475 | 158 | 23,7 |
| 2 Сельские округа | 1 920 | 641 | 134,5 | 4 517 | 1 506 | 316,2 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 541 | 179 | 37,5 |
| 1.1 Бакинский сельский округ | 94 | 31 | 6,5 | 264 | 88 | 18,5 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 66 | 22 | 4,6 |
| 1.2 Безымянный сельский округ | 251 | 83 | 17,4 | 461 | 154 | 32,3 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 25 | 8 | 1,7 |
| 1.3 Имеретинский сельский округ | 54 | 18 | 3,8 | 154 | 51 | 10,7 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 31 | 10 | 2,1 |
| 1.4 Кутаисский сельский округ | 121 | 41 | 8,6 | 303 | 101 | 21,2 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 33 | 11 | 2,3 |
| 1.5 Саратовский сельский округ | 1149 | 384 | 80,6 | 2759 | 920 | 193,2 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 250 | 83 | 17,4 |
| 1.6 Суздальский сельский округ | 124 | 42 | 8,8 | 328 | 109 | 22,9 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 100 | 33 | 6,9 |
| 1.7 Черноморский сельский округ | 127 | 42 | 8,8 | 248 | 83 | 17,4 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 36 | 12 | 2,5 |
| Итого по муниципальному образованию: | 7 246 | 2 416 | 237,8 | 15 818 | 5 274 | 528,4 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 1016 | 337 | 61,2 |

Таким образом, нормативная потребность в новой селитебной территории, с учетом резервов для выноса жилья из зон ненормативного градостроительного использования, составит:

212,2 га – для расселения проектного населения г.Горячий Ключ

316,2 га – для расселения проектного населения в сельских округах.

В целом по  муниципальному образованию потребность в новой селитебной территории составит 528,4 га, в том числе для первой очереди строительства (до 2020 года) – 237,8 га.

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения городского округа.

Проектная организация системы культурно-бытового обслуживания на территории городского округа рассчитана на удовлетворение потребностей постоянного населения и рекреантов.

Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края

(приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П);

- методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания на территории города Горячий Ключ на расчетный срок до 2030 года  приводится в таблицах 26-28.

Таблица 26    4 листа

Лист 1

Таблица 26    4 листа

Лист 2

Таблица 26    4 листа

Лист 3

Таблица 26    4 листа

Лист 4

Таблица 27    10 листов

Лист 1

Таблица 27    10 листов

Лист 2

Таблица 27    10 листов

Лист 3

Таблица 27    10 листов

Лист 4

Таблица 27    10 листов

Лист 5

Таблица 27    10 листов

Лист 6

Таблица 27    10 листов

Лист 7

Таблица 27    10 листов

Лист 8

Таблица 27    10 листов

Лист 9

Таблица 27    10 листов

Лист 10

Таблица 28    4 листа

Лист 1

Таблица 28    4 листа

Лист 2

Таблица 28    4 листа

Лист 3

Таблица 28    4 листа

Лист 4

3.5. Расчет курортных территорий

Прогноз потребности в территориях для размещения объектов курортного и рекреационного назначения произведён в соответствии с прогнозом численности временного населения (рекреантов).

Общее количество рекреантов, планируемое к размещению на территории городского округа к расчетному сроку составит 10,5 тыс. человек единовременного пребывания, в том числе в период до 2020 года – 5,3 тыс.человек.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, для расчета учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма  площадь земельного участка в расчете на 1 отдыхающего варьируется в пределах 75-200 м2 в зависимости от функционального профиля учреждения.

Прогноз потребности в территории под курортную застройку

Таблица 29

| Наименование | Территория курортных учреждений, га* |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Всего по муниципальному образованию: | 67,6 | 129,6 |
| 1 Город Горячий Ключ | 45,1 | 69,6 |
| 2. Сельские округа | 22,5 | 60 |
| 2.1 Бакинский сельский округ | 0 | 3,3 |
| 2.2 Безымянный сельский округ | 12,3 | 27,8 |
| 2.3 Имеретинский сельский округ | 0 | 0 |
| 2.4 Кутаисский сельский округ | 4 | 12,3 |
| 2.5 Саратовский сельский округ | 1,5 | 5,7 |
| 2.6 Суздальский сельский округ | 0 | 1,2 |
| 2.7 Черноморский сельский округ | 4,8 | 650 |

* с учетом существующих

На отдаленную перспективу (2045 год) минимальная потребность в площади курортных территорий на территории городского округа составит ориентировочно 200 га.

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план городского округа Горячий Ключ является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план (в данном случае городского округа) является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение генеральных планов населенных пунктов городского округа;

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории округа;

- функциональное зонирование территории городского округа;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития округов, поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана городского округа или поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане городского округа Горячий Ключ

Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ определяет основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий городского округа.

Генеральный план городского округа Горячий Ключ является стратегическим градостроительным документом, представляющим территориальное развитие городского округа на расчетный срок (2030 г.) и прогнозный период (до 2045 г.).

Генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Главная градостроительная идея Проекта – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

В генеральном плане городского округа  Горячий Ключ на расчетный срок до 2030 года  в территориальном контексте развития округа на прогнозный период (до 2045 г.) выполнены и представлены:

- прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования город Горячий Ключ, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: благоприятных природно-климатических ресурсах, бальнеологических условиях и привлекательных природных ландшафтах, наличием значительных территорий, занятых лесными массивами, а также социально-экономическом потенциале, выгодном местоположении, богатом историко-культурном и духовном наследии с учетом определенных ресурсных ограничений (прежде всего трудовых);

- анализ и комплексная оценка территории городского округа с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его функциональному макрозонированию с рекомендациями по установлению для каждой зоны регламентов (режимов) хозяйственного (в т.ч. градостроительного) использования территории;

- предложения по перспективной пространственной структуре городского округа в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров и осей, способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом;

- предложения по перспективному функциональному зонированию территории с целью комплексного и наиболее эффективного ее использования;

- основные направления развития и рационального взаимоувязанного размещения в пределах городского округа промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе совершенствования модели развития муниципального образования;

- предложения по охране памятников природы, заповедников, историко-культурного наследия;

- предложения по перспективному развитию сельских округов и населенных пунктов, систем расселения, строительству жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, организации массового отдыха населения;

- прогноз перспективной численности населения городского округа в целом, а также в разрезе сельских округов и населенных пунктов;

- предложения по водоснабжению, энергоснабжению, газоснабжению, развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

- предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и КК и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования город Горячий Ключ  и департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана муниципального образования городской округ Горячий Ключ являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории городского округа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала муниципального образования с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи;

- развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования;

- создание условий для охраны объектов культурного наследия, памятников природы, лесного фонда, развитие сферы отдыха и туризма;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для сокращения оттока экономически активного населения, а также для привлечения населения из менее развитых регионов.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития округа, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации, разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схемы генерального плана в границах муниципального образования; создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории округа;

- обеспечение жителей округа полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий;

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- создание условий для развития промышленности;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в округах, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям  и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального округа, а также организация отдыха детей;

- организация предоставления населению района медицинских услуг;

- создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда;

- создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного наследия;

- создание условий для развития рекреационной деятельности на территории округа;

- модернизация транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры округа, обеспечение жилищно-коммунального сектора электро- и газоснабжением;

- решение вопроса утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов;

- создание условий для защиты населения региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории городского округа, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения и т.п..

В результате анализа использования территорий населенных пунктов округа проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

5.Перечень основных мероприятий по территориальному

планированию городского округа Горячий Ключ

5.1. Планировочная организация территории

Генеральный план городского округа – основной документ планировочной организации территории - является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию округа и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории округа и перспективы его развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости ее развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры.

Основная часть территории муниципального образования представляет собой густозалесенные горные склоны и практически не используется как в курортной сфере, так и в народном хозяйстве.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах максимального сохранения природных ресурсов с учетом оптимизации и развития городского округа Горячий Ключ как бальнеологического и климатического курорта.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования город Горячий Ключ представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий территории населенных пунктов между собой, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов с наибольшей плотностью расселения.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры городского округа являются: одна из основных стратегических транспортных артерий России - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории, пересекающая муниципальное образование в направлении север - юго-запад, а также автомобильные дороги регионального значения - г. Горячий Ключ - г. Хадыженск, магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская - г. Горячий Ключ, ст-ца Кубанская - ст-ца Саратовская, пгт. Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская - ст-ца Мартанская.

Стратегические направления комплексного развития территории муниципального образования городской округ Горячий ключ, которые нашли отражение в планировочной организации территории, следующие:

- Санаторно-курортный комплекс (г. Горячий Ключ, с. Безымянное, с.Фанагорийское, ст.Кутаисская, п.Мирный, п.Кура-Цеце, п.Октябрьский). Модернизация существующих санаториев и строительство новых санаториев, баз отдыха, мини-гостиниц, охотничьих баз, туристических кемпингов, усиление рекреационных функций территории путем благоустройства природных ландшафтов, сохранение памятников природы и историко-культурного наследия; в горной и залесенной части городского округа генеральным планом предусмотрено размещение объектов спортивно-оздоровительного и курортно-туристического назначения;

- Развитие транспортного узла городского округа, укрепление автомобильной транспортной сети регионального и местного значения, реконструкция автомобильных дорог, строительство объездных магистральных дорог и транспортных развязок, строительство пешеходных мостов через реку Псекупс, федеральную автодорогу и железную дорогу, организация транспортных маршрутов, развитие структуры дорожного сервиса;

- Развитие сферы дорожных услуг (населенные пункты вдоль автодороги «Дон»: х. Молькин, ст. Саратовская, г. Горячий Ключ, ст. Пятигорская, с.Хребтовое). На территории муниципального образования успешно работают такие объекты придорожного сервиса, как кафе «Ё-моё», комплекс «Старый замок», кафе-гостиница «Харчевня», гостиница «Мотель», но учитывая ежегодное увеличение количества отдыхающих следующих на автомобилях (40 тыс. автомобилей в сутки) и отсутствие объектов придорожного сервиса, способных оказать весь спектр услуг, есть необходимость создания новых объектов. Необходимо также усиление сектора технического обеспечения на дорогах и обеспечения стоянок автотранспорта, в том числе большемерных грузовиков дальнего следования; нельзя забывать об увеличении транспортного потока южного направления, направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи.

- Агропромышленный комплекс (ст. Саратовская, ст. Черноморская, ст. Имеретинская, п. Первомайский, ст. Бакинская, ст. Мартанская, ст. Суздальская). Строительство животноводческих комплексов, закладка садов интенсивного типа, строительство тепличных комплексов, строительство заводов по розливу минеральной воды, строительство комплексов по выращиванию и переработке рыбы. Превращение существующего на территории муниципального образования агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области животноводства и растениеводства с производством натуральной экологически чистой сельскохозяйственной продукции, способной составлять конкуренцию как на отечественном, так и мировом рынке.

- Жилищное строительство. Город Горячий Ключ является экологически чистым городом, что привлекает многих жителей города Краснодара и других регионов с целью переезда для постоянного проживания. Одним из наиболее веских обоснований территориального развития населенных пунктов с выходом на земли сельскохозяйственного назначения является тенденция расселения россиян в малых экологически чистых населенных пунктах, расположенных неподалеку от крупных центров расселения. В этом смысле территория ряда населенных пунктов города Горячий Ключ и, в частности, села Безымянного, поселка Приреченского, хутора Сорокин, хутора Молькин, хутора Соленый, расположенная неподалеку от центра муниципального образования город Горячий Ключ, обладающая устойчивой транспортной связью с краевым центром другими городами по благоустроенным автодорогам, расположенная в непосредственной близости от лесных массивов и курортных территорий на берегу реки Псекупс, является одной из наиболее привлекательной;

- Развитие жилищного строительства будет способствовать производству строительных материалов. На сегодняшний день в стадии реализации находится строительство 3 промышленных объектов. Этому способствует имеющаяся в городском округе сырьевая база;

- Усиление промышленных функций территории, преимущественно в городской промзоне и крупных станицах, промышленное освоение экономически эффективной наукоемкой техники и технологий с целью применения в экономике и социальной сфере; переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции и производство товаров несырьевых экологически безопасных отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке;

- Полная газификация и водоснабжение населенных пунктов;

- Строительство и развитие учреждений обслуживания населения: здравоохранения, образования, культуры, расширении сети объектов обслуживания в мелких населенных пунктах, в том числе выездного;

- Усиление роли центров муниципальных образований (сельских округов) в районной системе расселения.

Дальнейшее развитие городского округа, в том числе территориально-планировочное, предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов – новых узлов развития муниципального образования:

- «Реконструкция набережной города Горячий Ключ»;

- Перенос мебельной фабрики из жилой зоны города в производственную зону в западной части города;

- Реконструкция санатория «Горячий Ключ» - (строительство термального комплекса на базе санатория; Строительство VIP-корпуса на 30 мест, реконструкция пищеблока, строительство котельной и теплосетей, реконструкция водолечебницы);

- Реконструкция санаториев «Предгорье Кавказа», «Изумрудный», «Звездочка», «Русь»;

- Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Страйк»;

- Строительство оздоровительного комплекса на 180 мест в г. Горячий Ключ;

- Строительство оздоровительного комплекса на 230 мест в Безымянном сельском округе (Орлова Щель);

- Строительство оздоровительного комплекса (ЛДРЦ) на 230 мест в Безымянном сельском округе (Орлова Щель);

- Строительство завода деревянно-каркасно-панельного домостроения" (п.Первомайский);

- Строительство цеха по переработке рыбы в г. Горячий Ключ;

- Строительство многоквартирных домов на земельном участке площадью 10 га. В г.Горячий Ключ, ул.Революции, правый берег р.Псекупс;

- Строительство термального комплекса и бизнес-центра в г. Горячий Ключ;

- Строительство завода для разведения рыб осетровых пород методом замкнутого водоснабжения в ст. Саратовская;

- Строительство мини-гостиниц в с.Фанагорийское, с.Безымянное, п.Октябрьский;

- Строительство второй очереди торгового центра «Юпитер» в г. Горячий Ключ;

- Строительство торгового центра с подземной парковкой в г. Горячий Ключ по ул. Псекупская;

- Строительство торгового комплекса с автостоянкой в г. Горячий Ключ по ул. Школьной;

- Строительство торгового комплекса в г. Горячий Ключ по ул. Ленина;

- Строительство ряда объектов придорожного сервиса вдоль  автодороги «Дон»;

- Строительство тепличного комплекса в п. Первомайском;

- Строительство коттеджного поселка на земельном участке площадью 23га. в ст. Кутаисской;

- Жилищное строительство в ст. Саратовская (площадь земельного участка 31га).

Основной чертеж ГП-1

Автодорога М-4 «Дон» и железная дорога, проходящие в меридиальном направлении, являющиеся основными планировочными осями округа, и автомобильные дороги регионального значения широтного направления образуют каркас, на который нанизана сеть населенных пунктов района – от наиболее крупных в центральной части округа к более мелким по мере удаления.

В границах городского округа расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, складские предприятия, другие объекты, обслуживающие сельскохозяйственное производство, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники. В основном они примыкают к границам крупных населенных пунктов в зоне интенсивного сельскохозяйственного использования в северо-восточной части городского округа. Проектом предлагается сохранение или  восстановление по прямому функциональному назначению всех сельскохозяйственных предприятий поселения независимо от формы собственности, возможно их перепрофилирование.

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории городского округа настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в утвержденных границах.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией городского округа. К жилой застройке, расположенной  в зонах различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и т.п..

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация, проводная связь, телевидение.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Территория округа по планировочным условиям, как уже упоминалось в обосновывающей части проекта, делится на три планировочных района – Западный, Восточный и Южный. Условной границей планировочных районов является федеральная автодорога 1 категории М-4 «Дон» и железная дорога Краснодар-Адлер, проходящие по территории городского округа одним коридором, и автодорога регионального значения г. Горячий Ключ- г. Хадыженск.

Южный планировочный район сохраняет свои ведущие позиции в территориальной организации промышленного производства и расселения и развития рекреационного сектора. В состав планировочного района входят территории города Горячий Ключ, большая часть Безымянного и Кутаисского сельских округов.

В состав Восточного планировочного района входят территории Бакинского, Черноморского, Имеретинского, Суздальского и часть Саратовского и Кутаисского сельских округов. Специфика планировочного района заключается в наиболее высокой для городского округа плотности расселения, конечно, не считая собственно город, это сельскохозяйственный район городского округа. Это наиболее крупные населенные пункты городского округа: станицы Саратовская, Бакинская, Суздальская, Мартанская, Имеретинская, Черноморская, поселок Первомайский.

Западный планировочный район образован большей частью Саратовского сельского округа и меньшей – Безымянного. Поскольку значительная часть территории Саратовского сельского округа представлена землями специального назначения, плотность расселения очень низкая.

Развитие Южного планировочного района, занятого преимущественно лесами, базируется на максимальном сохранении экологической специфики территории и одновременно развитии населенных пунктов. Это район лесных массивов, природных достопримечательностей, особо охраняемых территорий, развития санаторно-курортного бизнеса, туризма, природного заказника и т.п.

В данном районе генеральным планом предусматривается развитие центра городского округа города Горячий Ключ и села Безымянного в проектных границах. Размещение объектов капитального строительства при этом планируется исключительно на не занятых лесом землях - преимущественно сельскохозяйственного назначения.

Для развития жилой и общественно-деловой зон города Горячий Ключ планируется северное направление на земельном участке, ограниченном рекой и трассой М-4 «Дон». Для размещения объектов производственной зоны – восточное направление в районе сложившейся производственной зоны на развилке на расчетный срок и северное направление – земельный участок между трассой «Дон» и железной дорогой – на перспективу. Что касается развития курортного и рекреационного комплекса, настоящим проектом предлагается освоение следующих территорий:

- в районе Шапошниковой поляны в соответствии с программами и стратегиями развития города планируется первоочередное размещение санаториев, строительство объектов санаторно-курортного назначения, пансионатов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и спортивно-развлекательных комплексов;

- два участка лесного фонда проектом предлагаются для включения в границу города для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей: к югу от города и сложившейся курортной зоны (от санатория Горячий Ключ до Шапошниковой поляны, где намечено создание курортного леса городского подчинения (городского леса), и к юго-востоку от границ города вдоль дороги на Апшеронск.

Проектом планируется первоочередное освоение не занятых застройкой территорий и неудобий, находящихся в непосредственной близости к объектам культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры в сложившейся городской застройке – в первую очередь представительской многоквартирной застройки, предназначенной для оформления облика города, вдоль русла реки Псекупс. Проектом предлагается также резервирование земельных участков для размещения жилой и общественно-деловой застройки города в северном направлении (на землях сельскохозяйственного назначения), расположенных между трассой «Дон» и железной дорогой.

Особое внимание в проекте уделено развитию курортного сектора города Горячий Ключ. Фактически имеющаяся база для лечения и отдыха позволяет многократно увеличить рекреационную емкость территории и обслужить до 10 тысяч человек одновременно.

Эти показатели могут быть достигнуты в основном в результате освоения следующих территорий.

- Создание городского леса для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей к югу от города и сложившейся курортной зоны (от санатория Горячий Ключ до Шапошниковой поляны) с развитой системой объектов обслуживания отдыхающих и горожан, с терренкурами, канатно-кресельной дорогой и т.п.

- В районе Шапошниковой поляны в соответствии с программами и стратегиями развития города размещение санаториев, строительство объектов санаторно-курортного назначения, пансионатов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и спортивно-развлекательных комплексов;

- Обустройство участка лесного фонда, расположенного к юго-востоку от границ города вдоль дороги на Апшеронск для использования в спортивных и рекреационных целях;

- Строительство объектов санаторно-курортного, оздоровительного и туристического назначения, пансионатов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей на земельных участках, вкрапленных в лесной массив, находящийся по дороге на Апшеронск, в настоящее время значащихся как земли сельскохозяйственного назначения;

- Строительство в проектных границах города на привлекательных и приближенных к сложившейся застройке участках, расположенных вдоль левого берега реки Псекупс термального комплекса (водолечебницы) и бизнес-центр с объектами обслуживания, мотелей, кемпингов с объектами обслуживания, зоны отдыха и пляжа.

Основной планировочной и композиционной осью города остается река Псекупс. Поэтому самые значимые объекты обслуживания, инвестиционные площадки и городские места отдыха обращены именно к ее берегам. Территория береговой полосы генеральным планом предусматривается для массового использования горожанами и гостями города для купания и отдыха с соблюдением санитарных требований ее использования и максимально озеленена.

Для формирования облика полноценного города курорта необходимо создание сложной многофункциональной системы зеленых насаждений. Помимо благоустройства и расширения парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы, в левобережной части города при въезде проектом предусмотрен второй городской парк, рассчитанный на обслуживание также гостей Кубани и города-курорта Горячий Ключ. Помимо двух массивов городского леса, включаемых в границы города, существующего и проектируемого парка, предусмотрена система озелененных бульваров и скверов, полностью охватывающая проектируемые жилые кварталы и микрорайоны, имеющая выходы к реке Псекупс.

Село Безымянное вплотную к сложившейся застройке окружено лесными массивами с юго- восточной, северной и восточной стороны, расположенными на землях лесного фонда - это обстоятельство являются естественной преградой для территориального развития населенного пункта в обозначенных направлениях. Проектом предусматривается освоение пустующих или не рационально используемых земельных участков внутри населенного пункта для создания более компактной и эффективно используемой жилой среды и создания развитой сети обслуживания.

Настоящим генеральным планом предусматривается также включение в границы села пустующих земельных участков: двух массивов в пойменной части реки Псекупс на его правом и левом берегу, расположенных по другую сторону от железной дороги по отношению к существующей застройке села. Территория планируется к освоению для размещения современного коттеджного экологически чистого поселения, окруженного водным зеркалом Псекупса, предгорьями Кавказа, сплошь покрытыми лесом.

Генеральный план максимально учитывает и развивает специфические возможности развития села Безымянного, связанные с наличием лесов, прекрасных ландшафтов предгорий Кавказа, горной реки Псекупс, первозданных природных красот: речь идет о развитии туристического и санаторно-рекреационного направления.

В первую очередь, на генеральном плане отображена территория, позиционируемая администрацией муниципального образования город г. Горячий Ключ как инвестиционная площадка – лечебно-диагностический реабилитационный центр, территория которого отведена к северу от села рядом с существующей базой отдыха «Родничок». Этот объект является отправной точкой и толчком к развитию населенного пункта в целом.

Во- вторых, при въезде в населенный пункт запроектирован центр размещения отдыхающих с гостиничным комплексом и базой отдыха с полным инженерным обеспечением, благоустроенной территорией, где будет предоставлен комплекс услуг отдыхающим, предпочитающим высокий уровень комфорта. И, наконец, в третьих, на территории, расположенной в южной части от существующей застройки села до микрорайона железнодорожной станции Фанагорийская, планируется размещение туристических кемпингов и палаточных лагерей, где, соответственно, для отдыха высокого достатка не требуется. Данная территория рассчитана как базовый лагерь для пеших туристов, приезжающих в предгорье Кавказа для общения с дикой природой.

Выход на новые земли повлечет за собой изменение границ населенных пунктов села Безымянного и города Горячий Ключ, определенной решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края «Об установлении границы населенного пункта города Горячий Ключ Краснодарского края».

В настоящее время прирезаемые земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, но не используются в сельскохозяйственном обороте, так как малоценны для сельскохозяйственного производства в силу особенностей почвенного состава.

В селе Фанагорийском развивается сектор обслуживания населения: запроектированы два здания общественного назначения, детский сад, спортивные площадки.

К Южному планировочному району относятся населенные пункты Кутаисского сельского округа, расположенные в юго-восточной части района: п. Кутаис, х. Кура-Цеце, х. Веселый, х. Кура-Транспортный, х. Домики, п. Транспортный, п. Промысловый, х. Кура-Промысел, п. Октябрьский, п. Широкая Балка. Особенностью этой части городского округа являются следующие показатели: территориально населенные пункты тяготеют к региональной автомобильной дороге, ведущей из Горячего Ключа  в г. Хадыженск, их территориальное развитие замыкается на относительно ровных земельных участках, зажатых между отрогами предгорий Кавказа, полностью покрытых лесами. Расположение застройки населенных пунктов в лесной зоне придает им неповторимость и привлекательность как для проживания, так и для отдыха, лечения и туризма.

Основные принципы формирования планировочной и социальной инфраструктуры малых населенных пунктов южного планировочного района это:

- развитие в установленных существующих границах (за исключением п. Октябрьского),

- обеспечение всех населенных пунктов (с численностью жителей не менее 150 человек) минимальным набором объектов социальной инфраструктуры; как правило, это резервирование территорий для размещения многофункциональных зданий центра общественного обслуживания для почтовых и банковских услуг, пунктов бытового обслуживания, аптек, магазинов товаров повседневного спроса и т.п.; состав объектов обслуживания генеральным планом жестко не регламентируется, проектом предлагается минимально необходимый перечень функций обслуживания населения с возможным вариантом развития событий и размещения;

- строительство объектов социальной инфраструктуры муниципального уровня: детских садов, школ (в малых населенных пунктах - совмещенных детских садов с начальными школами), медицинских учреждений, объектов культуры;

- полное обеспечение населения и общественных зданий инженерной инфраструктурой,

- решение экологических вопросов (закрытие предприятий высокого класса, кладбищ, расположенных в водоохранных зонах, мероприятия для сокращения воздействия транзитных автодорог и другие),

- создание рекреационных зон в каждом населенном пункте в виде как минимум скверов, спортивных площадок.

- использование туристического и санаторно-рекреационного потенциала территории (наличие первозданных, не затронутых деятельностью человека лесов, прекрасных ландшафтов предгорий Кавказа, отсутствие вредных производств), выраженное в размещении  в Кутаисском округе объектов туристического и оздоровительно-рекреационного направления: мини-гостиниц в п. Октябрьском, баз отдыха в п. Октябрьском, х. Веселый, объекта развлекательного назначения так называемого Геопарка «Тэтис» между п. Кутаис и п. Транспортным, территории баз отдыха в п. Кутаис;

Генеральным планом поселка Октябрьского предусматривается упорядочивание сложившейся застройки окраинных территорий и узакониванием ряда земельных участков, застроенных за пределами фактически сложившихся границ. Проектом предусматривается освоение пустующих или не рационально используемых земельных участков внутри населенного пункта для создания более компактной и эффективно используемой жилой среды и создания развитой сети обслуживания. Прирезаемые территории к поселку – это земельные участки земель запаса, садоводческого товарищества, а также лесного фонда, фактически застроенные и подлежащие переводу в земли населенного пункта.

Для обеспечения нормативных радиусов и расчетных показателей потребности существующего и проектируемого населения в объектах обслуживания и социальной инфраструктуры генеральным планом запроектировано здание комплексного обслуживания на пересечении улиц Школьная и Советская в составе: отделение почтовой связи, приемные пункты КБО, кафе, магазины, мини-кинотеатр, интернет-кафе, парикмахерская. На продолжении улицы Школьной в самом центре поселка предлагается территория проектируемого детского сада с начальной школой, на пересечении улиц Мира и Советской – территория проектируемого детского сада.

Главная улица поселка на перспективу – улица Школьная, расположенная в самом центре поселка, и основная часть объектов обслуживания привязана именно к ней.

В южной части поселка зарезервирована территория для базы отдыха, также окруженная первозданными лесами.

Западный планировочный район, образованный большей частью Саратовского сельского округа и меньшей – Безымянного, в силу специфических особенностей не получает территориального развития – он большей частью представлен землями промышленности, находящимися на территории Саратовского сельского округа.

В ст. Пятигорской необходимо в существующих границах разместить объекты  обслуживания населения: запроектированы общественный центр, клуб, детский сад, спортивные площадки. В северной части в границах населенного пункта запроектирован лечебно-оздоровительный центр. Неподалеку от федеральной автодороги при въезде и выезде из станицы проектом предлагается территория для размещения оздоровительных учреждений (баз отдыха, кемпингов, туристических лагерей и т.п.).

В пос. Мирном проектом предлагается строительство следующих объектов и сооружений: здание общественного назначения, детский сад, станция скорой помощи, спортивные площадки.

В состав Восточного планировочного района входят наиболее крупные населенные пункты городского округа: станицы Саратовская, Бакинская, Суздальская, Мартанская, Имеретинская, Черноморская, поселок Первомайский.

Соответственно, здесь прослеживается гораздо более высокая плотность расселения, уровень культурно-бытового обслуживания населения.

Выход на земли сельскохозяйственного назначения и изменение границ населенных пунктов планируется в связи  развитием следующих населенных пунктов: ст. Саратовской, п. Приреченский, х. Сорокин, х. Соленый, х. Молькин.

Развитие станицы Саратовской предусматривает изменение существующих границ и включение в границы населенного пункта свободного от застройки земельного участка площадью 31,5 га в южной части населенного пункта для размещения микрорайона быстровозводимого жилья, а также участка площадью 12,1 га для реализации инвестиционного проекта – строительство завода для разведения осетровых пород методом замкнутого водоснабжения производительностью до 100 тонн в год в соответствии с утвержденной стратегией развития муниципального образования город Горячий Ключ.

Наиболее предпочтительным для развития являются южное направление в сторону центра муниципального образования город Горячий Ключ вдоль автодороги регионального значения. Освоение территорий, находящихся в непосредственной близости к объектам культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры сложившейся застройки станицы – речь идет о земельном участке, находящемся в настоящее время за границами населенного пункта с восточной стороны – также является благоприятным, экономически целесообразным и удовлетворяющим требованиям создания компактной и рационально используемой структуры. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками.

Проектом предлагается также резервирование земельных участков в северном направлении в сторону станицы Черноморской для жилой, общественно-деловой и рекреационной застройки станицы.

Развитие производственной зоны проектом предлагается на базе сложившихся предприятий в восточной части станицы. Класс предприятий определяется расстоянием до объектов жилой и общественно-деловой зоны.

Развитие п. Приреченский, х. Сорокин, х. Соленый, х. Молькин предполагается для размещения микрорайонов коттеджной застройки с объектами инфраструктуры, определения территорий для строительства производственных и сельскохозяйственных предприятий. Одним из наиболее веских обоснований территориального развития населенных пунктов с выходом на земли сельскохозяйственного назначения является тенденция расселения россиян в малых экологически чистых населенных пунктах, расположенных неподалеку от крупных центров расселения. В этом смысле территория ряда населенных пунктов города Горячий Ключ и, в частности, поселка Приреченского, хутора Сорокин, хутора Молькин, практически равноудаленная от краевого центра г. Краснодара и центра муниципального образования город Горячий Ключ, обладающая устойчивой транспортной связью с обоими городами по благоустроенным автодорогам, расположенная в непосредственной близости от лесных массивов и курортных территорий, на берегу реки Псекупс, является одной из наиболее привлекательной.

Основные принципы формирования планировочной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Восточного планировочного района в основном те же:

- развитие в установленных существующих границах (за исключением ст. Саратовской, п. Приреченский, х. Сорокин, х. Соленый, х. Молькин),

- обеспечение всех населенных пунктов (с численностью жителей не менее 150 человек) минимальным набором объектов социальной инфраструктуры;

- строительство объектов социальной инфраструктуры муниципального уровня: детских садов, школ (в малых населенных пунктах - совмещенных детских садов с начальными школами), медицинских учреждений, объектов культуры;

- полное обеспечение населения и общественных зданий инженерной инфраструктурой,

- решение экологических вопросов (закрытие предприятий высокого класса, кладбищ, расположенных в водоохранных зонах, мероприятия для сокращения воздействия транзитных автодорог и другие),

- создание рекреационных зон в каждом населенном пункте в виде как минимум скверов, спортивных площадок.

- использование производственного потенциала средних и крупных населенных пунктов (прежде всего сельскохозяйственной направленности), связанное с наличием градообразующей базы, производственных предприятий и сельскохозяйственных угодий, сохранение существующих предприятий и развитие новых комплексов – это принципиально отличает населенные пункты Восточного района от Южного планировочного района;

- В меньшей степени – использование туристического и рекреационного потенциала территории, выраженное в размещении  баз отдыха в ст. Бакинской, двух - неподалеку от х. Соленый, в п. Первомайский, ст. Черноморской, ст. Кутаисской, этнографического комплекса «Казачий курень» и производственно-выставочного комплекса «Страусиное ранчо» в х. Молькин – в основном размещение проектируемых территории связано с уникальными природными ландшафтами, естественными водоемами.

В наиболее крупных населенных пунктах запроектированы следующие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения межселенного и внутрипоселкового уровня:

- В ст. Саратовской: многофункциональный общественный центр микрорайона, 2 детских сада, средняя общеобразовательная школа, школа искусств, учебно-курсовой комбинат, реконструкции подвергаются здание Саратовской участковой больницы с размещением в нем поликлиники, молочной кухни, аптеки, здания амбулатории с размещением в ней станция скорой помощи на 1 автомобиль; строительство спортивно-оздоровительного центра, запроектированы  также гостиница, кафе, магазины, пункты бытового обслуживания, баня, прачечная, химчистка и другие;

- В ст. Бакинской: здание общественного назначения, детский сад, поликлиника со станцией скорой помощи, реконструируется здание амбулатории с размещением дополнительно аптеки;

- В ст. Суздальской: 3 здания общественного назначения, амбулатория, спортивные площадки;

- В ст. Мартанской: 3 здания общественного назначения, детский сад, спортивные площадки;

- В ст. Имеретинской: общественный центр, клуб, детский сад, спортивные площадки;

- В ст. Черноморской: 2 здания общественного назначения, больница, станция скорой помощи, общеобразовательная школа, детский сад, спортивные площадки;

- В п. Первомайский: 2 здания общественного центра, детский сад, дом детского творчества, спортивный зал,  спортивные площадки; а также два производственных комплекса - завод по розливу минеральных вод  и производственная база по изготовлению конструкций для быстровозводимого жилья;

- В п. Приреченский: здание общественного назначения, детский сад с начальной школой, дом детского творчества, амбулатория, спортивный комплекс с плавательным бассейном, футбольное поле, спортивные площадки.

5.2. Функциональное зонирование территории городского округа

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае генерального плана муниципального образования городской округ Горячий Ключ - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Это – инструмент регулирования территориального развития муниципального образования, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- - территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- - формирование рекреационных территорий;

- - сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- - упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

На территории городского округа выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны преимущественно сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, туристических, санаторно-курортных, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории отдельно расположенных объектов и комплексов рекреационного и развлекательного назначения;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра городского округа г. Горячий Ключ, определенной в планировочной структуре района, как точка роста, центров сельских округов и основные планировочные оси федеральной и региональных автодорог.

Вторая группа функциональных зон преимущественно сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Леса;

•	Водные объекты с охранными зонами

и другие ограничения.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий района, уточнить режим регулирования хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

5.3 Функциональное зонирование

населенных пунктов городского округа.

Размещение объектов капитального строительства

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов городского округа состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая;

- санаторно-курортная;

- рекреационная;

- общественно-деловая;

- производственная;

- сельскохозяйственного использования;

- особо охраняемых территорий;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей и проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками и в меньшей степени - многоквартирной застройки, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой застройки.

Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальные жилые дома усадебного типа в сельской местности, а также многоквартирные дома в новых микрорайонах и многоквартирные жилые дома в сложившейся городской застройке г. Горячий Ключ.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки  в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, зоне санитарного разрыва от федеральной и региональных автодорог установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне предприятий, подлежит выносу. Жилая застройка в зоне санитарного разрыва (шумовой зоне) от железной дороги и региональных и федеральных автодорог, рассматривается генпланом как территория, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния, а именно: устройство шумозащитных экранов, установка пластиковых окон и т. д.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры, и объемы мероприятий в отношении существующего жилья.

По проекту в период до 2020 года на территории городского округа предусмотрена замена жилищного фонда населения ветхих и аварийных домовладений – реновация в пределах существующих земельных участков. Кроме того, на расчётный период (2030 год) зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33-35 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

В среднесрочной перспективе на территории города Горячий Ключ предусматривается жилищное строительство в объеме 192,7 тыс. м2 общей площади – к 2020 году (первая очередь строительства), 215,2 тыс. м2 общей площади – на период 2020-2030 гг., то есть в среднем ежегодные объемы вводимого жилья определены на уровне 19,3  тыс. м2 – в пределах первой очереди строительства и 21,5 тыс. м2 – в пределах расчетного срока.

В совокупности по двум этапам строительства на территории городского поселения планируется ввести в эксплуатацию 407,9 тыс. м2 жилой площади, в том числе которого фонд жилых строений секционного типа составит 308,8 тыс. м2 (75,7%).

Выбытие жилищного фонда на территории города в результате ликвидации жилья из санитарно-защитных зон определено в объеме 11,9 тыс. м2.

Увеличение жилищного фонда города на расчетный период определено до 1129,4 тыс. м2 общей площади. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя увеличивается с 25,1 до 28,2 м2/чел. (на 12,3%).

Для обеспечения жильем проектного населения, проживающего в сельской местности, к расчетному сроку планируется построить 173,6 тыс.кв.м общей площади квартир, в том числе – 88,0 тыс.кв.м – в срок до 2020 года.

В качестве перспективного жилища в сельских округах принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

По причине ветхости и аварийности, ликвидации жилья из санитарно-защитных зон в сельских населенных пунктах намечается выбытие жилищного фонда в объеме 36,6 тыс.м2, который подлежит замене новым фондом.

Увеличение жилищного фонда в сельской местности  на расчетный период определено до 607,3 тыс. м2 общей площади. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя увеличивается с 20,8 до 23,3 м2/чел. (на 12,3%).

Динамика жилищного фонда на территории города  за период реализации генерального плана представлена в таблице 30.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 30

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2010-2020 г.г.) |
| Муниципальное образование город Горячий Ключ | 1191,8 | 13,3 | 280,7 | 1459,2 | 25 |
| 1 г. Горячий Ключ | 733,4 |  | 192,7 | 926,1 | 26,8 |
| 2 Сельские округа | 458,4 | 13,3 | 88 | 533,1 | 22,2 |
| 1.1 Бакинский сельский округ | 54,7 | 1,4 | 5,4 | 58,7 | 25,9 |
| 1.2 Безымянный сельский округ | 55,2 | 0,5 | 9,1 | 63,8 | 20,6 |
| 1.3 Имеретинский сельский округ | 24,1 | 0,4 | 2,5 | 26,2 | 19,1 |
| 1.4 Кутаисский сельский округ | 47,2 | 6 | 15,6 | 56,8 | 28,1 |
| 1.5 Саратовский сельский округ | 170,8 | 1,4 | 40,6 | 210 | 23 |
| 1.6 Суздальский сельский округ | 43,6 | 0,5 | 5 | 48,1 | 17,5 |
| 1.7 Черноморский сельский округ | 62,8 | 3,1 | 9,8 | 69,5 | 20,9 |
| до расчётного срока (2020-2030 г.г.) |
| Муниципальное образование город Горячий Ключ | 1459,2 | 23,3 | 300,8 | 1736,7 | 26,3 |
| 1 г. Горячий Ключ | 926,1 | 11,9 | 215,2 | 1129,4 | 28,2 |
| 2 Сельские округа | 533,1 | 11,4 | 85,6 | 607,3 | 23,3 |
| 1.1 Бакинский сельский округ | 58,7 | 1,7 | 5,6 | 62,6 | 26,4 |
| 1.2 Безымянный сельский округ | 63,8 | 0,5 | 6,9 | 70,2 | 21,4 |
| 1.3 Имеретинский сельский округ | 26,2 | 0,6 | 3,3 | 28,9 | 20,1 |
| 1.4 Кутаисский сельский округ | 56,8 | 0,8 | 6 | 62 | 28,5 |
| 1.5 Саратовский сельский округ | 210 | 5,4 | 53,1 | 257,7 | 24,6 |
| 1.6 Суздальский сельский округ | 48,1 | 1,7 | 6,7 | 53,1 | 18,6 |
| 1.7 Черноморский сельский округ | 69,5 | 0,7 | 4 | 72,8 | 21,3 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда муниципального образования город Горячий Ключ увеличится до 1736,7  тыс. м2 (в 1,5 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2010-2030 гг. может составить порядка 0,58 млн. м2. При этом показатель жилищной обеспеченности увеличивается до 26,3 м2/человек.

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями города и сельских населенных пунктов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.3.2.1 Размещение учреждений обслуживания

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания населенных пунктов города и округа с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д.; учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских округов для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения эпизодического пользования: административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

Существующая сеть учреждений обслуживания сохраняется на перспективу. На проектный срок генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана 20 лет (до 2030 года) выполнен на основании нормативных требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблицах 26-28 выше.

Вместимость учреждений обслуживания определена в соответствии с расчетными нормами по СНиП 2.07.01 – 89*, приложение 7.

5.3.3 Санаторно-курортная зона

Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 06.12.2006 г. №1098 курорту Горячий Ключ придан статус курорта краевого значения в границах утвержденных округов санитарной охраны.

Ввиду особой значимости для развития городского округа сектора санаторно-курортного лечения и туризма генеральным планом выделяется особая функциональная зона – санаторно-курортная.

Санаторно-курортная зона представлена существующими комплексами санаториев, детских оздоровительных лагерей и баз отдыха: санаторий "Горячий Ключ ", санаторий "Изумрудный", Адыгейский Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Звездочка",  санаторий "Предгорье Кавказа", СПК «Россия», санаторий «Очаково», санаторий «Источник», пансионат «Победа», ООО ГСОЛ «Межгорье», пансионат «Долина Очарования», база отдыха «Красная гвоздика», база отдыха «Родничок», турбаза «Лесная», турбаза «Царины поляны», а также проектируемыми комплексами санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.

5.3.4 Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки города и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского округа.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона населенных пунктов городского округа Горячий Ключ представлена городскими парками, скверами, спортивными комплексами, пляжами, открытыми спортивными сооружениями, бульварами и т.п.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Псекупс, активно используемые населением для отдыха.

Отдельной подзоной рекреационного назначения выделена территория включаемых в границы города Горячий Ключ земель Лесного фонда – Городского леса.

5.3.5 Производственная зона

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

В состав производственной зоны входят:

- коммунальная зона, предназначенная для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли;

- производственная зона, предназначенная для размещения производственных объектов и установления санитарно-защитных зон.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенных пунктов; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Производственная зона муниципального образования городской округ Горячий Ключ получила развитие в первую очередь в тех населенных пунктах, где до настоящего времени уже сформировалась производственная база, имеется территориальный резерв для размещения новых предприятий и градообразующая база. Конечно, при размещении проектируемых территорий производственной зоны учитывались прогнозные экономические данные и показатели долгосрочной стратегии развития городского округа, а также все планировочные ограничения. Речь идет о развитии производственной базы следующих населенных пунктов: города Горячий Ключ, станиц Саратовская, Бакинская, Суздальская, Мартанская, Имеретинская, Черноморская, поселка Первомайский, хутора Молькин, села Безымянное.

Функции проектируемых территорий производственной зоны определяются местными органами власти – проектом регламентируется только допустимый класс согласно санитарной классификации.

Для функционирования ряда производственных и сельскохозяйственных комплексов, расположенных в окружении жилой застройки, и соблюдения нормативных экологических требований генеральным планом сохраняются по прямому функциональному назначению только предприятия IV-V класса согласно санитарной классификации, определенной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, остальные подлежат реконструкции или перепрофилированию.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- перебазирование и перепрофилирование на перспективу экологически вредных производств в проектируемые и резервные производственные зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов в жилой зоне с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

5.3.6 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления их санитарно-защитных зон.

Зона транспортной инфраструктуры представлены объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них), железнодорожного транспорта.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся:

-  железная дорога Краснодар-Адлер с полосой отвода;

- автодорога М-4 «Дон» федерального значения;

- автодороги регионального или межмуниципального значения;

- ПАТП г. Горячий Ключ;

-автовокзал, железнодорожные станции, автостанции и остановочные пункты пассажирского автотранспорта;

- объекты дорожного сервиса;

- улично-дорожная сеть населенных пунктов.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водопроводные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранными зонами.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.7 Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

К зоне специального назначения в границах города Горячий Ключ и населенных пунктов городского округа относятся территории существующих сохраняемых, закрываемых и проектируемых кладбищ и их санитарно-защитных зон. Все мероприятия, касающиеся территорий для захоронений, отражены в составе графических материалов проекта на основных чертежах – генеральном плане городского округа ГП-1 и фрагментах генерального плана округа – генеральных планах населенных пунктов округа.

Утилизацию твердых бытовых отходов городского округа планируется производить на территории существующей усовершенствованной свалки г. Горячий Ключ. В настоящее время в городе и городском округе мусор вывозится на усовершенствованной свалке города Горячий Ключ, расположенной к северо-западу от г. Горячий Ключ. Генеральным планом и на срок действия генерального плана предлагается сохранение планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на существующей территории на усовершенствованном полигоне. В перспективе после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в городском округе - соответственно ТБО будут утилизоваться на нем.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.3.8 Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Особое рекреационное и научное значение имеет ряд объектов, отнесенных к особо охраняемым природным территориям краевого значения.

На территории городского округа согласно данным департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края к ним относятся: урочище в верховье р. Каверзе, Богатырские пещеры, Дантово ущелье, Фанагорийские пещеры, насаждения сосны Коха, массив сосны Крымской, скала Петушок. Более подробная информация о них отражена ниже в разделе 5.4 «Зоны с особыми условиями использования территорий».

Из них в границах населенных пунктов городского округа Горячий Ключ (а именно - города Горячий Ключ) расположены: Дантово ущелье, массив сосны Крымской, скала Петушок.

К землям особо охраняемых территорий относятся округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения. Последняя редакция границ зон 1, 2 и 3 поясов горно-санитарной охраны курорта определена проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Горячий Ключ в Краснодарском крае», выполненным ООО «Геоминвод», г. Москва в 2010 году (корректировка одноименной работы, выполненной в 1982 году) и утвержденным в июле 2011 года.

Прочие зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством, в границах населенных пунктов городского округа Горячий Ключ, отсутствуют.

К рекомендуемым настоящим проектом к постановке на государственную охрану в качестве особо охраняемых природных территорий относятся территории двух участков Городского леса в границах города Горячий Ключ.

5.3.9 Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ города и населенных пунктов городского округа располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах проектных границ города и сельских населенных пунктов, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений городского округа.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории городского округа ГП-7 в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий и объектов специального назначения.

2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов различаются по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории городского округа 5 га относятся к землям особо охраняемых территорий.

Особо охраняемыми природными территориями краевого значения являются: Урочище в верховье р. Каверзе, Богатырские пещеры, Дантово ущелье, Фанагорийские пещеры, Насаждения сосны Коха, Массив сосны Крымской, Скала Петушок.

Особо охраняемые природные территории

краевого значения в границах городского округа Горячий Ключ

Таблица 31

| № пп | Наименование | Местонахождение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пло-щадь ООТ, га | Профиль |
| 1 | Урочище в верховьях реки Каверзе (значение- научно-рекреационное) | Северный склон гор Чубатая и Щетка к юго-востоку от с. Хребтовое | 1500 | ландшафтный |
| 2 | Богатырские пещеры (значение- научно-познавательное) | Северный склон горы Лысой, Горячеключевское лесничество, квартал 35, выдел 54 | 3,0 | геологический |
| 3 | Дантово ущелье (значение- научно-познавательное) | юго-западная окраина г. Горячий Ключ |  | геологический |
| 4 | Фанагорийские пещеры (Сталактитовые пещеры), (значение – научно-познавательное) | Возле села Фанагорийское, Горячеключевское лесничество, квартал 29 | 3,0 | геологический |
| 5 | Насаждения сосны Коха (значение – научно-познавательное) | Горячеключевское лесничество, выдел 17, квартал 20 | 2,1 | ботанический |
| 6 | Массив сосны крымской (значение- научно-рекреационное) | Горячеключевское лесничество, квартал 28, выдел 8,12 | 2,1 | ботанический |
| 7 | Скала Петушок (значение- эстетическое) | юго-западная окраина г. Горячий Ключ | - | геологический |

Указанные природные объекты утверждены решениями Краснодарского краевого исполнительного комитета от 14.09.83 г. № 488 и от 14.07.88 г. № 326, решениями Горячеключевского горисполкома от 15.06.1977 г. № 11 и от 04.03.1980 г. № 4.

К землям особо охраняемых природных территорий необходимо отнести  заказник регионального значения – Горячеключевской на площади 38 тыс. га, расположенный на территории муниципального образования г. Горячий ключ (в соответствии с решением исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 26.08.88 г. № 391).

К землям особо охраняемых территорий также относятся округа горно-санитарной охраны курорта краевого значения.

Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 06.12.2006 г. №1098 курорту Горячий ключ придан статус курорта краевого значения в границах утвержденных округов санитарной охраны.

Границы округа определены соответствующим проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Горячий ключ в Краснодарском крае», выполненном ООО фирма по разведке, охране и технологии использования природных лечебных ресурсов «ГЕОМИНВОД» г. Москва  1982 год. Последняя редакция границ зон 1, 2 и 3 поясов горно-санитарной охраны курорта определена проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Горячий Ключ в Краснодарском крае», выполненным ООО «Геоминвод», г. Москва в 2010 году (корректировка одноименной работы, выполненной в 1982 году), работа утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от19.07.2011 г. №771.

Основной целью установления округа горно-санитарной охраны курорта является поддержание существующего экологического баланса на территории, природные факторы которой формируют ее рекреационный потенциал. Эта задача достигается соблюдением определенного режима природопользования на этой территории, предусматривающего ограничения и контроль хозяйственной деятельности (и всякого рода техногенных процессов) в целях предупреждения и устранения негативных воздействий на природные лечебные средства курорта, совокупность которых представлена на курорте Горячий Ключ гидроминеральными ресурсами, климатом, ценными ландшафтами.

Исходя из этой задачи, и в соответствии с требованиями действующего «Положения…», в охраняемую округом территорию  необходимо включение не только курортно-оздоровительных учреждений, но и месторождений  минеральных вод, разрабатываемых курортом,  областей питания  продуктивных водоносных горизонтов этих месторождений, а также рек и лесных массивов.

Предлагаемая настоящим проектом корректировка границ округа горно-санитарной охраны курорта Горячий Ключ, представлена следующим образом.

Округ состоит из пяти участков, устанавливаемых для охраны областей питания, прилегающих территорий и лесных массивов:

№ 1 - для Псекупского месторождения минеральных вод и курортная зона г. Горячий Ключ;

№ 2 - для Саратовского участка минеральных вод;

№ 3 - для Митрофановского участка минеральных вод;

№ 4 - для Фанагорийского участка минеральных вод;

№ 5 - для области питания Псекупского месторождения минеральных вод.

Участок № 1 – охватывает кварталы №№ 16, 23-29 Ключевского лесничества Горячеключевского лесхоза и западную часть города Горячий Ключ в пределах (в основном) санаторно-курортной застройки. Площадь участка –1121 га.

Участок № 2 – для скв. 934. Ввиду значительной удаленности области питания от скважины и возможности загрязнения горизонта только через непосредственно устье, границы округа совпадают с границами второй зоны. Площадь участка –73,1 га.

Участок № 3 – для скв. 1481. Как отмечалось выше, основным источником питания продуктивного горизонта являются атмосферные осадки, выпадающие на площади выхода отложений горизонта на поверхность в 750-800 м от  эксплуатационной скважины 1481, т.е. область питания практически совпадает с областью разгрузки маломинерализованных вод. Границы округа к северу от скважины совпадают с границами второй зоны, а к югу от скважины удалены на 800 метров. Участок в плане вытянут с северо-востока на юго-запад, юго-восточная граница которого трассируется по обочине автотрассы «Дон».  Площадь участка – 15,7 га.

Участок № 4  – для скв. 784-э область питания совпадает с областью разгрузки и границы округа в данном случае совпадают с границами второй зоны. Площадь участка –1,44 га.

Участок № 5  – включает в себя основные области питания (выходы на поверхность меловых отложений), расположенные на северном склоне Главного Кавказского хребта (Гойтхский перевал), для минеральных вод, выведенных скважинами из меловых отложений, а также областью питания и формирования Псекупского месторождения минеральных вод.

Пятый участок округа горно-санитарной охраны включает в себя кварталы №№ 36,40-45,48-49,54-56 Фанагорийского лесничества Горячеключевского лесхоза; кварталы №№ 1-4, 7-15, 17,19-48 Афанасьевского лесничества и кварталы №№ 1-3,11-14,29-32,43-45, 53-56 Шаумянского лесничества Пшишского лесхоза   и имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого с запада на восток. Площадь – 27,3 тыс. га.

В соответствии с требованиями действующего «Положения…»  границы округа горно-санитарной охраны совпадают с внешними границами третьей зоны.

Площади участков округа включают площади 2-й и 1-й зон ГСО.

В пределах округа и зон горно-санитарной охраны курорта Горячий Ключ должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту месторождений минеральных вод от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения.

Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохранение естественных ландшафтно-климатических  условий района и других природных факторов, совокупность которых используется на рассматриваемой территории в рекреационных целях.

Указанный режим   предусматривает также выполнение запретительных и санитарно-оздоровительных природоохранных мероприятий – подробно сведения о режиме трех зон горно-санитарной охраны имеются в составе вышеупомянутой работы ООО «Геоминвод», г. Москва, 2010 год.

К рекомендуемым настоящим проектом к постановке на государственную охрану в качестве особо охраняемых природных территорий относятся территории двух участков Городского леса.

Прочие зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством, в границах городского округа Горячий Ключ отсутствуют.

4. Перечень объектов историко-культурного значения и их охранных зон определен в разделе, выполненном ОАО «Наследие Кубани» в составе настоящего проекта и приведен в таблице 32.

В настоящее время на территории МО город Горячий Ключ располагается 67 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной

охране и являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории городского округа Горячий Ключ

Таблица 32

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос-списку | Решение о постановке на госуд. охрану | Катего-рия историко-культ. значения | Вид объекта | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иверский источник | г. Горячий Ключ |  | 11-1-р | В | А |  |
| 2 | Иверская часовня | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ |  | 11-1-р | В | А |  |
| 3 | Ванное здание | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ |  | 11-1-р | В | А |  |
| 4 | Столовая | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ |  | 11-1-р | В | А | Исключен из списков выявленных объек-тов |
| 5 | Контора | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ |  | 11-1-р | В | А | Исключен из списков выявленных объек-тов |
| 6 | Бювет | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ |  | 11-1-р | В | А |  |
| 7 | Дом войскового врача Косинова | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 35 |  | 11-1-р | В | А |  |
| 8 | Церковно-приходская школа | г. Горячий Ключ, ул. Советская, 100 |  | 11-1-р | В | А |  |
| 9 | Памятный знак в честь 100-летия города Горячий Ключ,1964г. | АО "Санаторий "Горячий Ключ" | 971 | 63 | Р | И |  |
| 10 | Памятник-арка в честь 50-летия Псекупских минеральных вод и войсковой больницы, 1914 г. | АО "Санаторий "Горячий Ключ" | 972 | 63 | Р | И |  |
| 11 | Памятник князю Хапачу Лакшуку, 1717 г. | АО "Санаторий "Горячий Ключ", у ванного здания | 973 | 63 | Р | И |  |
| 12 | Памятный знак советским воинам, освободившим город от фашистских захватчиков, 1968г. | г. Горячий Ключ, ул.Кучерявого | 974 | 63 | Р | И | ул. Кириченко, 12 (мемориальная доска) |
| 13 | Братская могила 18 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, центр | 975 | 63 | Р | И |  |
| 14 | Мемориальный комплекс: высота 249,6, где политрук роты А.П. Кириченко закрыл своим телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг А.П. Кириченко присвоено звание Героя Советского Союза, 9 ноября 1942 г; могила А.П.Кириченко (1892-1942), Героя Советского Союза | г. Горячий Ключ, гора Золотая, высота 249,6 | 984 | 333, 63 | Р | И | участок не обследован |
| 15 | Могила Героя Советского Союза А.А.Сиопляна | городское кладбище (Заречье) |  | 11-1-р | В | И | участок не обследован |
| 16 | Мемориальная доска учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | средняя школа №1 |  | 11-1-р | В | И |  |
| 17 | Памятник кубанскому казачьему войску | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ, у минеральной площадки |  | 11-1-р | В | И |  |
| 18 | Могила Героя Советского Союза А.М.Рогожникова | городское кладбище |  | 11-1-р | В | И |  |
| 19 | Бюст В.И. Ленина, 1930-е гг., 1952 г. | оздоровительный лагерь "Октябрь" | 979 | 63 | Р | МИ | утрачен |
| 20 | Памятник В.И. Ленину, 1949 г. | санаторий им. Н. Островского | 980 | 63 | Р | МИ | утрачен |
| 21 | Памятник В.И. Ленину, 1938 г. | у входа в санаторий "Горячий Ключ" | 981 | 63 | Р | МИ |  |
| 22 | Памятник В.И. Ленину | санаторий №1, 3-е отделение | 982 | 63 | Р | МИ | утрачен |
| 23 | Памятник В.И. Ленину, 1968г. | у школы № 10 | 983 | 63 | Р | МИ | утрачен |
| 24 | Бюст Павлова | г. Горячий Ключ, парк ОСКУ |  | 11-1-р | В | МИ |  |
| 25 | Памятный знак в честь 100-летия станицы Бакинской, 1964 г. | ст-ца Бакинская, центр | 987 | 63 | Р | И |  |
| 26 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Бакинская, центр | 988 | 63 | Р | И |  |
| 27 | Место, где были замучены фашистскими оккупантами партизан И.Т. Горбунов и подпольщик П.П. Бендус, 9 декабря 1942 г. | ст-ца Бакинская, у здания администрации | 989 | 63 | Р | И |  |
| 28 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Безымянное, парк | 991 | 63 | Р | И |  |
| 29 | Мемориальная доска 71 стрелковому полку 30-й Иркутской дивизии, защищавшей город | п. Безымянный, «Волчьи Ворота» |  | 11-1-р | В | И |  |
| 30 | Православная церковь | ст-ца Имеретинская, ул. Ленина, 18А |  | 11-1-р | В | А |  |
| 31 | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Имеретинская, центр | 993 | 63 | Р | И |  |
| 32 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | ст-ца Кутаисская |  | 11-1-р | В | И |  |
| 33 | Две могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | п. Кура-Цеце |  | 11-1-р | В | И | Могила рядового Болотни-чего М.П. |
| 34 | Памятный знак, установленный в честь 100-летия станицы Мартанской, 1964 г. | ст-ца Мартанская, центр | 994 | 63 | Р | И |  |
| 35 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Мартанская, центр | 995 | 63 | Р | И |  |
| 36 | Обелиск в честь воинов 30-й Иркутской дивизии, защищавшей Кавказ от немецко-фашистских захватчиков | п. Мирный, автострада Краснодар-Джубга |  | 11-1-р | В | И |  |
| 37 | Могила секретаря комсомольской организации партизана П.П. Бендуса, замученного фашистскими оккупантами,1942г. | п.Первомайский, центр | 996 | 63 | Р | И |  |
| 38 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Пятигорская, центр | 997 | 63 | Р | И |  |
| 39 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | местечко Поднависла | 4620 | 615 | Р | И |  |
| 40 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | х. Поднависла |  | 11-1-р | В | И | Местеч-ко Поднависла |
| 41 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | п. Приреченский |  | 11-1-р | В | И |  |
| 42 | Обелиск ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | ст-ца Саратовская, напротив школы | 998 | 63 | Р | И |  |
| 43 | Памятный знак, установленный в честь 100-летия станицы Саратовской, 1964 г. | ст-ца Саратовская | 999 | 63 | Р | И |  |
| 44 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Саратовская | 1000 | 63 | Р | И |  |
| 45 | Памятник-символ в честь погибших в годы Великой Отечественной войны учеников | ст-ца Саратовская, СШ №6 |  | 11-1-р | В | И | повтор гос. № 998 |
| 46 | Памятник В.И. Ленину, 1965г. | ст-ца Саратовская, центр | 1007 | 63 | Р | МИ | утрачен |
| 47 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Суздальская, центр | 1001 | 63 | Р | И |  |
| 48 | Обелиск в честь 100-летия ст-цы Суздальской | ст-ца Суздальская, центр |  | 11-1-р | В | И |  |
| 49 | Мемориальная доска учителю Толбатову А.А., погибшему 26 марта 1943 г. | ст-ца Суздальская, школа |  | 11-1-р | В | И |  |
| 50 | Мемориальная доска Герою Советского Союза М.М. Корницкому | ст-ца Суздальская, школа |  | 11-1-р | В | И |  |
| 51 | Мемориальная доска учащемуся П.Н. Никитовичу, замученному 4 сентября 1944 г. в концлагере «Дахау» | ст-ца Суздальская, школа |  | 11-1-р | В | И | Мемори-альная доска утрачена (учащемуся Гладко-ву) |
| 52 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | п.Транспортный, центр | 1002 | 63 | Р | И |  |
| 53 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | п.Транспортный, центр | 1003 | 63 | Р | И |  |
| 54 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками при защите и освобождении п.Транспортный | п. Транспортный |  | 11-1-р | В | И | повтор гос. № 1002 |
| 55 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Фанагорийское, центр | 1004 | 63 | Р | И |  |
| 56 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Хребтовое, центр | 1005 | 63 | Р | И |  |
| 57 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Хребтовое, в 2-х км от трассы Краснодар-Джубга |  | 11-1-р | В | И | с. Хребтовое, в 0,8 км слева от трассы Краснодар-Джубга |
| 58 | Могила партизана И.Т. Горбунова, замученного фашистскими захватчиками, 1913-1943 гг. | ст-ца Черноморская, центр | 1006 | 63 | Р | И |  |
| 59 | Обелиск в честь 100-летия ст-цы Черноморской | ст-ца Черноморская |  | 11-1-р | В | И |  |
| 60 | Дантово ущелье | р. Псекупс, левый берег реки, на территории санатория «Горячий Ключ» | 978 | 540, 333 | Р | А |  |
| 61 | Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками, 1942 г. | плодосовхоз | 976 | 63 | Р | И | перезахоронение к гос. № 975 |
| 62 | Памятный знак советским воинам, погибшим при защите города от фашистских захватчиков | турбаза "Лесная" | 977 | 63 | Р | И | участок не обследован |
| 63 | Мемориальный комплекс: высота 403,3, где Л.В. Кондратьев закрыл своим телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг Л.В. Кондратьеву присвоено звание Героя Советского Союза,30 октября1942г.; могила Л.В. Кондратьева (1892-1942), Героя Советского Союза | Кочкановский перевал, высота 403,3 | 985 | 333, 63 | Р | И | участок не обследован |
| 64 | Памятный знак воинам 395 стрелковой дивизии, защищавшим Кочкановский перевал от фашистских захватчиков в 1942-1943 гг., 1966 г. | Кочкановский перевал | 986 | 63 | Р | И | участок не обследован |
| 65 | Мемориальный комплекс: высота Безымянная, где совершил подвиг Г.Е. Кучерявый, удостоенный звания Героя Советского Союза, 1942 г.; могила Г.Е.Кучерявого (1910-1942), Героя Советского Союза | высота Безымянная | 990 | 333 | Р | И | участок не обследо-ван |
| 66 | Могила неизвестного советского воина, погибшего при защите п. Восточного от фашистских захватчиков, 1942г. | на территории Имеретинского сельского округа, (п. Восточный), центр | 992 | 63 | Р | И | Перезахо-ронение к гос. № 993 |
| 67 | Памятник-символ в честь погибших воинов 30-й Иркутской дивизии | лесхоз, гора Лысая |  | 11-1-р | В | И | участок не обследо-ван |
|  | Общее количество памятников |  |  | А И МИ | 10 50 7 | по городскому округу 67 |  |

В результате визуального обследования ОАО «Наследие Кубани» выявлено 3 объекта, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как представляющие историческую и культурную ценность

Объекты культурного наследия,

рекомендуемые к постановке на государственную охрану,

находящиеся на территории городского округа Горячий Ключ

Таблица 33

| МЕСТЕЧКО ПОДНАВИСЛА |
| --- |
|  | Братская могила воинов 76-ой морской десантной бригады Черноморского флота | местечко Поднависла |  |  |  | И |  |
|  | Могила командира 3-го стрелкового батальона 26-го пограничного полка капитана Ломакина С.Ф. | местечко Поднависла |  |  |  | И |  |
|  | Дом-музей Аршалуйс Хаджиян (27.12.1913-16.02.1998гг.), | местечко Поднависла |  |  |  | И |  |
| Количество объектов | И | 3 | итого по городскому округу - 3 |

Объекты археологического наследия

На территории городского округа Горячий Ключ ОАО «Наследие Кубани» были выявлены 184 объекта археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп. Многие из них являются уникальными.

Таблица 34

памятников археологии

23 листа

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны: для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

- для памятников археологии – для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или) закладки разведочных шурфов специалистами -археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Более детально вопросы по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия отражены в соответствующем томе настоящего проекта.

5.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) на основании постановления Законодательного собрания от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранная зона главной водной артерии городского округа реки Псекупс составляет 200 м., прибрежная полоса -50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Схема зонирования и ограничений ГП- 7

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В городе Горячий Ключ (в границах городского округа) осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 24 недропользователя из 75 скважин и проектируемого куста скважин неопределенного количества в ст. Саратовской, одного колодца и одного каптируемого родника.

В это количество не входит 31 скважина  лечебно-столовых минеральных подземных вод на Фанагорийском участке для бальнеолечения и промышленного розлива.

На дату завершения проектирования (декабрь 2010 г.) установленные в соответствии с требованиями законодательства ЗСО на территории городского округа имеет 41 источник хозяйственно-питьевого водоснабжения и один источник – минерального водоснабжения:

- Краснодарская дистанция гражданских сооружений Краснодарского отделения структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги»- проект организации зон санитарной охраны 3-х скважин водозабора ж.д.ст. Горячий Ключ № 40934, 46722, 46700 и одна №1/781 на ж.д. станции Фанагорийская;

- МП «ВКХ»г. Горячий Ключ – 13 скважин (городского водозабора) №№ 46723/1, 46724/2, 5295/5, 78630/3, 78631/4, 46916/6, Д 106-85/7, Д 128-90/8, Д 9-80/9, 51373/10, 65811/9 А, 36363/12, Д 1379;

- МП «ВКХ»г. Горячий Ключ – 7 скважин (городского водозабора) №№ Д-32 -02/11,7-М, 2, 72986, 65742, 26818, 65743;

- ООО «Горячий Ключ» - проект организации зон санитарной охраны скважины № 784-Э ООО «Горячий Ключ» г. Горячий Ключ» - (прим. минеральный источник);

- ООО «СТС» - проект организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 958 ООО «СТС» г. Горячий Ключ;

- МП «ВКХ»г. Горячий Ключ – 15 скважин (водозаборов в сельской местности) №№ 36012/2, б\н/1 в ст. Саратовская, №№ 366, 2412/2, б\н/1, 5612 в ст. Бакинская, №№ б\н/1, 46993/2 в ст. Суздальская, №№6237/1, 932/2 в ст. Мартанская, №6036 в ст. Кутаисская, №36235 в ст. Черноморская, №4081 в ст. Имеретинская, №№ 6651 и 6088 в п. Первомайский;

- ООО «Дифер» - проект организации и расчета зон санитарной охраны существующей артезианской скважины № 6-01 ООО «Дифер» в ст. Саратовской г. Горячий Ключ.

Существующие и проектируемые источники и сооружения водоснабжения, расположенные на проектируемой территории  городского округа Горячий Ключ, показаны на всех чертежах, в том числе на схеме ограничений использования территории ГП-7, основном чертеже ГП-1, генеральных планах населенных пунктов ГП-2 – ГП-6. Подробные сведения об источниках подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемого городского округа приведены выше в таблице 15 настоящей пояснительной записки.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории городского округа.

На территории Горячеключевского городского округа зарегистрировано 42 действующих лицензии на добычу полезных ископаемых, из них 21  – на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения; 3 – на добычу минеральных подземных вод; 6 – на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых; 11 – на разработку нефти и газа.

Более детально информация о полезных ископаемых городского округа отражена выше в п. 2.12 настоящей пояснительной записки «Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала» и таблице 15.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки». На всех вышеперечисленных горных отводах и месторождениях строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г. № 64) и согласия недропользователя.

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» и в пункте 2.14 пояснительной записки материалов по обоснованию проекта. Границы зон территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отображены на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» ГП-7.1 утверждаемой части проекта.

Детально перечень, характеристика зон чрезвычайных ситуаций и другие вопросы отражены в соответствующем специализированном разделе настоящего проекта «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий (вышеупомянутые зоны планировочных ограничений территорий)  отображены на графических материалах проекта на следующих чертежах: основном чертеже – ГП-1, генеральных планах населенных пунктов ГП-2 – ГП-6, схемах зон с особыми условиями использования территории ГП -7 и ГП 7.1.

Иных зон с особыми условиями использования территории, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории городского округа не имеется.

На территории Горячеключевского городского округа необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны, приведение ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

- приведение к нормативному состоянию зон санитарной охраны курорта Горячий Ключ 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны,

- Подготовке проектов и обустройство зон охраны памятников природы и историко-культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства.

5.5 Развитие транспортной инфраструктуры

5.5.1 Автомобильный транспорт.

Важную роль в формировании сети автомобильных дорог и транспортного узла городского округа Горячий Ключ играет его особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации.

По территории края проходят федеральные автомобильные: М-4 «Дон» и М-29 «Кавказ», которые по своему значению и объему перевозок выполняют функцию опорных маршрутов, формирующих основу автодорожных сети края.

По плотности транспортной сети на 1000 кв.км. территории Краснодарский край относится к числу развитых субъектов в Российской Федерации. Плотность железнодорожной сети края в 6 раз, а автодорожной  - в 4 раза превышает существующие показатели Российской Федерации.

На долю транспортного комплекса края приходится порядка 55% общего объема грузовых перевозок Северо-Кавказского района.

Формирование Горячеключевского транспортного узла обусловлено особенностями хозяйственного комплекса, отраслевой и территориальной структурой производства, местом города в краевом разделении труда, его географическим положением.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования городской округ Горячий Ключ составляет 0,387 км/кв.км., меньше чем в среднем по краю (0,508 км/кв.км). При плотности населения 30 чел/кв.км. (среднее значение по краю – 68,105 км/кв.км) на каждого жителя района приходится  0,013 км – почти в два раза больше, чем среднекраевое значение этого показателя  (0,007 км/чел).

## Характеристика существующих автомобильных дорог муниципального образования г. Горячий Ключ.

Основой сети дорог общего пользования муниципального образования является автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон». Федеральная автомобильная дорога значительно перегружена, особенно в летний период, по магистрали «Дон» на перегоне Краснодар-Джубга проезжает более 30 тыс. автомобилей в сутки, что превышает расчетную нагрузку больше чем в 4 раза.

Автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон» по территории муниципального образования проходит в меридиальном направлении. Протяженность участка этой дороги по территории муниципального образования составляет 50,8 км.

Согласно существующей схеме автомобильных дорог городского округа Горячий Ключ все дороги регионального значения имеют выход на автомобильную дорогу федерального значения М-4 «Дон», обеспечивающую реализацию многочисленных транспортных связей как районного, так и краевого значения.

Среднегодовой показатель интенсивности движения автомобильного транспорта на участке км 1337+462 – км 1429+300 в транспортных единицах составил 11933 авт./сут, приведенных к легковому транспорту - 16460 авт./сут.

Автомобильная система городского округа Горячий Ключ и Краснодарского края связана в единое целое сетью региональных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, проходящих по территории городского округа Горячий Ключ, по состоянию на 01.01.2008 года приведен в таблицах 35 и 36.

Давая общую оценку технического состояния сети региональных дорог, следует отметить, что доля дорог с твердым покрытием в районе составляет 100%, то есть в районе практически решена задача обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта.

Таблица 35

Протяженность региональных автодорог по видам покрытия, наличия на них мостов и водопропускных труб по состоянию на 01.01.2008 г. приведены в таблице 36.

Перечень автомобильных дорог регионального значения.

Таблица 36

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Привязка | Тех. катег. | Протяженность, км | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало, км+ | Конец, км+ |  |  | кол-во | п.м. |
| 1 | ст-ца Кубанская - ст-ца Саратовская | 25,300 | 20,030 | 45,330 | III | 25,300 | 3 | 120,54 |
| 2 | г. Горячий Ключ - г. Хадыженск | 40,222 | 0,043 | 40,265 | III | 40,222 | 15 | 319,53 |
| 3 | пгт. Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г. Горячий Ключ | 18,752 | 31,578 | 50,330 | IV | 18,752 |  |  |
| 4 | Магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская - г. Горячий Ключ | 16,636 | 0,042 | 16,678 | III | 8,124 | 7 | 225,09 |
|  |  |  |  |  | IV | 8,512 |  |  |
| 5 | ст-ца Саратовская - ст-ца Мартанская | 20,143 | 0,000 | 20,143 | IV | 20,143 | 3 | 134,35 |
| 6 | Подъезд к с. Фанагорийское | 14,578 | 0,058 | 14,636 | IV | 14,578 | 1 | 44,20 |
| 7 | Подъезд п. Первомайский | 0,584 | 0,000 | 0,584 | IV | 0,584 |  |  |
| 8 | Подъезд к с. Безымянный | 1,866 | 0,000 | 1,866 | IV | 1,866 | 1 | 93,70 |
| 9 | Подъезд к п. Мирный | 5,262 | 0,038 | 5,300 | IV | 5,652 | 1 | 24,50 |
| 10 | Подъезд к п. Октябрьский | 2,500 | 0,000 | 2,500 | V | 2,500 | 1 | 30,65 |
| 11 | Подъезд к ст-це Кутаисская | 2,600 | 0,000 | 5,600 | V | 2,600 |  |  |
|  | ИТОГО: | 151,443 |  | 32 | 992,56 |

Среднегодовая суточная интенсивность движения

Таблица 37

| Наименование дороги | № учетного пункта | Местоположение учетного участка | Перегон, км | протяженность, км. | среднегодовая суточная интенсивность, авт.\сут. | среднегодовая суточная интенсивность, приведенная к автомобилям, авт.\сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |  |
| пгт. Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г. Горячий Ключ | 120 | 40,000 | 21,843 | 50,330 | 28,487 | 158 | 229 |
| г. Горячий Ключ – г. Хадыженск | 1007 | 0,500 | 0,041 | 1,670 | 1,629 | 3329 | 5370 |
| г. Горячий Ключ – г. Хадыженск | 810 | 3,700 | 1,670 | 10,524 | 8,854 | 1066 | 1545 |
| г. Горячий Ключ – г. Хадыженск | 116 | 12,000 | 10,524 | 38,528 | 28,004 | 722 | 1001 |
| ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская | 812 | 43,000 | 18,299 | 45,330 | 27,031 | 3725 | 5128 |
| Магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская – г. Горячий Ключ | 820 | 13,200 | 0,042 | 16,678 | 16,636 | 4701 | 5960 |

Основой сети дорог общего пользования муниципального образования является транспортный узел примыкания к магистральной дороге М-4 «Дон» автомобильных дорог:

- г. Горячий Ключ – г. Хадыженск;

- магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская – г. Горячий Ключ;

- магистральная дорога, обеспечивающая связь города Горячий Ключ с внегородской магистралью М-4 «Дон».

Выход на автомобильную дорогу федерального значения М-4 «Дон» обеспечивает связь административного центра городского округа Горячий Ключ с административным центром Краснодарского края г. Краснодаром. Эти автомобильные дороги оказывают определяющее влияние на развитие дорожного хозяйства как прилегающих муниципальных образований, так и городского округа Горячий Ключ в том числе.

Размер среднегодовой суточной  интенсивности движения на основных региональных дорогах района колеблется от 1001 до 5960 единиц, приведенных к легковым автомобилям в сутки, (см. таблицу 37) согласно данным замеров интенсивности движения Управления автомобильных дорог Краснодарского края по состоянию на 01.01.2008 г.

Подвижной состав автомобильного транспорта

В экономике Краснодарского края значительный удельный вес в общем объеме перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта, приходится на автомобильный транспорт. Автомобильным транспортом организаций всех отраслей экономики Краснодарского края было перевезено порядка 188,2 млн. тонн грузов в 2008 году, самую значительную часть которых составили потребительские товары и строительные материалы. Посезонно наблюдается цикличность при перевозке сельскохозяйственной продукции.

Кроме внутрирегиональных перевозок автотранспорт обеспечивает межрегиональные и международные связи.

По физическим показателям деятельности преимущество принадлежит специализированным автотранспортным организациям, в которых рост объемов перевозок грузов и особенно грузооборота отличались стабильностью на протяжении ряда прошлых лет.

Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом за 2008 год составил более 289 млн. человек. В 2008 году междугородная маршрутная сеть Краснодарского края насчитывала 442 маршрутов:

пригородных -330;

междугородных -112.

Уникальное географическое положение Краснодарского края обусловливает появление большого количества иногороднего автомобильного транспорта, в летнее время года - сезонное увеличение пассажиропотока.

Оценка существующего состояния автомобильного транспорта приведена в таблице 39 согласно данным Краснодарского краевого комитета государственной статистики и УГИБДД Краснодарского края.

Наличие автотранспортных средств

Таблица 38

| Наименование | Наличие автотранспортных средств, автомобилей в процентах к итогу |
| --- | --- |
|  | 1998 г. | 2008 г. |
|  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | груз. | легк. | автоб. |  | груз. | легк. | автоб. |
| Всего по Краснодарскому краю | 8864302 100% | 102532 11,6% | 762750 86,0% | 21150 2,4% | 1403321 100% | 122649 8,7% | 1255501 89,5% | 25171 1,8% |
| Городской округ Горячий Ключ | 8215 100% | 953 11,6% | 7126 86,7% | 136 1,7% | 15067 100% | 1343 8,9% | 13483 89,5% | 241 1,6% |

Примечание: использованы данные раздела «Автомобильные дороги» к «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанного Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ».

В таблице показана динамика численности автомобильного парка Краснодарского края и муниципального образования, изменение структуры парка с 1998 года по 2008 год. Из приведенных в таблице данных следует, что среднегодовые темпы роста численности автопарка края за рассматриваемый период составили:

в среднем по общей численности: 	по краю – 4,7%;

городскому округу Горячий Ключ – 6,2%;

по парку грузовых автомобилей:  	по краю – 1,7%;

городскому округу Горячий Ключ – 3,4%;

легковых автомобилей: по краю – 5,0%;

городскому округу Горячий Ключ – 6,5%;

автобусов: 	по краю – 1,7%;

городскому округу Горячий Ключ – 5,8%.

Таким образом, очевидно, что рост общей численности автопарка Краснодарского края обеспечивался в большей степени за счет значительного роста численности легковых автомобилей. Однако при этом наблюдался и рост парка грузовых автомобилей и автобусов, вследствие чего структура автопарка по видам автомобилей в течение рассматриваемого периода оставалась достаточно стабильной. В предыдущий период рост численности автопарка края обеспечивался исключительно за счет роста численности автомобилей, находящихся в личной собственности граждан.

В городском округе Горячий Ключ общий рост численности автопарка обеспечивался так же, как и в крае, исключительно за счет роста численности автомобилей, находящихся в личной собственности. Рост объемов выполняемых автотранспортных услуг очевиден за счет повышения грузоподъемности приобретаемого нового грузового транспорта.

Основные показатели работы автомобильного транспорта общего пользования в 2008 году  по городскому округу Горячий Ключ по данным службы гостатистики по Краснодарскому краю:

- перевезено грузов – 1,4 тыс.тон;

- перевезено пассажиров – 12,0 тыс. чел;

- пассажирооборот – 0,3 млн. пассажиро – км.

В округе уровень автомобилизации соответствует 260 автомобилей на 100 жителей, показатель весьма высокий в масштабах Южного Федерального Округа. Однако в развитых странах уровень автомобилизации в настоящие время составляет 400-500 автомобилей на 1000 жителей.

Проектом прогнозируется перспективный рост численности населения городского округа Горячий Ключ. С учетом численности населения на расчетный срок (до 2030 г.) – ориентировочно до 66 тыс. человек следует ожидать, что уровень автомобилизации населения рассматриваемого региона, как и всего края в целом, будет расти и, свою очередь влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли.

Согласно разделу транспортной инфраструктуры в «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанному Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» по Краснодарскому краю к 2030 году прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350-400 единиц на 1000 жителей, что будет соответствовать существующему уровню автомобилизации в экономически развитых странах.

Предполагается, что значительно возрастет мобильность населения за счет массового использования личных автомобилей.

В условиях растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки по дорогам городского округа Горячий Ключ потребуется обеспечить эффективное развитие и функционирование автомобильных дорог, интеграцию дорожной сети региона в общекраевую транспортную сеть, создать условия для безопасности и комфортного движения с минимальными затратами времени, снизить негативные воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды.

Транспортная схема ГП-11

Прогноз транспортных потоков

Основной транспортный поток  по территории городского округа Горячий Ключ обеспечивает автомагистраль М-4 «Дон».

Велико значение федеральной дороги в обслуживании не только региональных, но и международных транспортных связей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного округа, внешних связей края с центральными областями.

В связи с увеличением грузо- и пассажиропотоков, вызванных строительством объектов Олимпиады 2014 года, развитием санитарно-курортного комплекса в округе и крае магистраль «Дон» и на перспективу будет является важным транспортным коридором Север-Юг.

По данным Управления федеральных дорог по Краснодарскому краю  о размерах и составе движения по  магистрали среднесуточный годовой размер движения в 2008 году составил 1640 авт/сут, приведенных к легковому транспорту. Состав движения автотранспортных средств по видам транспортных средств на магистрали  «Дон» составляет:

- легковой автотранспорт	 – 77,7%

- грузовой автотранспорт	 – 19,5%

- автобусы				 – 2,8%

Интенсивность движения автотранспортных средств по видам транспортных средств на основных региональных дорогах городского округа Горячий Ключ приведена ниже в таблице 39.

Анализ результатов учета позволяет выявить удельный вес автотранспортных средств, в том числе:

а) грузового транспорта - по региональным дорогам - от 17% до 24%;

б) легкового транспорта - по региональным дорогам - от 17% до 78%;

в) автобусов -  по региональным дорогам от 0% до 4%.

В связи с увеличением парка индивидуальных легковых машин высока доля легкового транспорта (64%-85%). За последние годы резко изменился состав потока грузовых автомобилей в сторону увеличения доли легких (до 2-х тонн) и очень тяжелых (свыше 8 т) автомобилей, что определяет особые требования к прочности дорожной одежды.

В течение суток в движении автомобильного транспорта на региональных дорогах  наибольший пик наблюдается с 9 до 15 часов. В эти часы интенсивность движения достигает 36% от среднесуточной.

Большие объемы перевозимых грузов следующих как к черноморским портам, так и в обратном направлении, а также увеличивающийся в курортный сезон поток отдыхающих, на первое место выводит проблему пропускной способности автомобильных дорог в крае.

Таблица 39

По данным СКФ ОАО «ГИПРОДОРНИИ» предполагается, что ежегодные темпы роста интенсивности движения на основных региональных дорогах 2,5-3,0%.

Развитие автомобильных дорог городского округа Горячий Ключ

Развитие автомобильных дорог городского округа Горячий Ключ рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения, и ее составляющих подсистем.

Федеральные автомобильные дороги составляют основу опорной сети автомобильных дорог края и страны в целом и должны обеспечивать решения стратегических задач транспортной системы страны, это:

- пропуск межрегиональных и транзитных потоков;

- формирование и развитие на территории края сети многополосных дорог для обеспечения связи между крупнейшими региональными центрами страны;

- новое геополитическое положение – статус организатора Олимпийских игр – потребует развитие сети автомобильных дорог на Черноморском побережье с обустройством  въездных и обходных  дорог.

Для городского округа Горячий Ключ большое значение имеет реконструкция участка магистрали «Дон», проходящего по его территории, протяженностью 50,8 км. Количество полос движения на этом участке  составляет 3-4 полосы. До 2011 года Управление автомобильных дорог Краснодарского края планирует завершить реконструкцию всего участка этой дороги, проходящего по территории муниципального образования, по  параметрам автомобильной дороги I категории.

Важное значение для г. Горячий Ключ имеет сочетания внешних и городских путей сообщения с обеспечением безопасного и удобного ввода в город транспортных потоков в двух уровнях с устройством эстакадного перехода.

Пересечение в 2х уровнях с развязкой под эстакадой полностью изолирует местное движение, обеспечивая связь городского транспорта с железнодорожным вокзалом и обеспечивает выход на магистраль «Дон».

Примыкание автомобильной дороги «г. Горячий Ключ – г. Хадыженск» к магистрали «Дон» после реконструкции решено по схеме с отнесенным левым поворотом.

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети городского округа Горячий Ключ относятся следующие:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам и требуется их усиление;

- проход транзитного транспорта через населенные пункты.

С целью проведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции, таблица 40.

Перспективная категория дорог регионального значения определена исходя из ожидаемого роста интенсивности движения в 2,5-3%.

Перспективная категория дорог регионального значения

Таблица 40

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пер. |  |
| 030ПРЗ 03К-029 | г. Горячий Ключ – г. Ходыже6нск | III 2 | II-III 2 | Реконструкция уч-ка км 0,041 – 1,670 |
| 030ПРЗ 03К-022 | ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская | III 2 | II 2 | Реконструкция |
| 030ПРЗ 03К-173 | Магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская – г. Горячий Ключ | III-IV 2 | II 2 | Реконструкция |

Перспективность остальных дорог не превысит требования существующей категории.

Все населенные пункты городского округа обеспечены устойчивой дорожной связью с центром г. Горячий Ключ автомобильными дорогами различного значения – федерального, регионального или местного значения.

В г. Горячий Ключ все дороги регионального значения имеют выход на магистраль «Дон» в районе административного центра, что и образует Горячеключевской транспортный узел:

- г. Горячий Ключ – г. Хадыженск;

- подъездная дорога, объединяющая городскую территорию и район железнодорожного вокзала;

- магистраль «Дон»- ст-ца Саратовская- г. Горячий Ключ.

Генеральным планом предусмотрено развитие жилой и производственной зон в северо-западном и северном направлениях. Предложенное генеральным планом развитие территории города предусматривает прохождение магистрали «Дон» внутри по его территории. Такое решение определило особый подход в решении улично-дорожной сети в проектируемых районах.

Чтобы изолировать магистраль «Дон» от местного движения, в проекте предусмотрены магистральные улицы районного значения, проложенные с двух сторон параллельно магистрали. Связь городских путей сообщения с внегородскими автомобильными дорогами будет обеспечен по действующим направлениям в местах существующих транспортных развязок.

В южной части города Горячий Ключ (по ул. Кучерявого) генеральным планом предусмотрена организация транспортной связи с районом Заречье с устройством путепровода через магистраль «Дон» и железнодорожные пути.  Эта связь необходима для уменьшения транспортной нагрузки на два основных въезда в город.

На участке магистрали «Дон», приходящей в границах городского поселения необходимо предусмотреть обустройство, согласно требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования»:

- стационарное электрическое освещение;

- акустические экраны;

- тротуары или пешеходные дорожки с обеих сторон дороги.

Необходимо обеспечить участок магистрали средствами организации движения пешеходов.

На дорогах I категории по ГОСТ Р 52399 – тротуары обязательны на всех участках проходящих через населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов.

Пешеходные переходы предусмотрены через  200-300 м. Вид пешеходного перехода должен быть выбран в зависимости от величины интенсивности автомобильного движения – внеуличный переход (надземный или подземный).

Развитие автомобильных дорог Горячеключевского транспортного узла будут способствовать укреплению региональной системы расселения и составляющих подсистем.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления реконструкции автомобильных дорог можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов.

Для городского округа Горячий Ключ важным по значимости является и транспортный узел станицы Саратовской.

В транспортном узле пересекаются автомобильные дороги регионального значения:

- Магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская – г. Горячий Ключ;

- ст-ца Саратовская – ст-ца Мартанская;

- ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская.

Магистраль «Дон» федерального значения проходит по западной окраине ст. Саратовской.

Для обеспечения безопасности движения в ст. Саратовской и вывода транспортного движения из станицы  формирующегося на автомобильной дороге регионального значения «Магистраль «Дон» - ст-ца Саратовская – г. Горячий Ключ», генпланом предложен восточный обход.

Восточный обход ст. Саратовской позволит обеспечить безопасный и удобный ввод в станицу транспортного потока, тяготеющего потока с присущими ему высокими скоростями без помех для местного движения.

На участке магистральной дороге «Дон» в районе прохождения ст. Саратовской необходимо предусмотреть обязательные элементы обустройства:

- стационарное электрическое освещение;

- средства организации движения пешеходов.

Это тротуары и пешеходные переходы в разном уровне через магистраль, (на участке протяженностью до 0,5 км населенного пункта предусмотреть не менее 2х переходов).

Для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных средств, а также своевременного и качественного обслуживания водителей, пассажиров и автомобилей  автомобильные дороги оборудованы объектами дорожного сервиса.

Благодаря достаточно развитой сети автодорог и наличию железнодорожной станции и в связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации проектом предполагается развитие сферы обслуживания транспорта – объектов дорожного сервиса. Территории этого функционального назначения предусмотрены преимущественно вдоль федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». Здесь получит свое развитие строительство АЗС, пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок и объектов, предназначенных для обслуживания транзитных пассажиров - оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц. Расширение сети автосервиса возможно также в коммунальной и промышленных зонах городского округа.

Объекты дорожного сервиса являются важным элементом в работе дороги, с помощью которых создаются нормальные условия в удовлетворении потребностей в питании, отдыхе, ночлеге, своевременного обслуживания и ремонта автомобилей, обеспечения условий по осуществлению грузовых и пассажирских перевозок.

В зоне объектов дорожного сервиса возле города Горячий Ключ возможно размещение современных объектов, призванных обеспечить качественное обслуживание не только водителей, пассажиров и автомобилей транспортного направления, но и городское население по различным направлениям, от торгово-сервисных до спортивно-развлекательных:

- бизнес-центров;

- автомобильных выставок;

- автосалонов;

- зон для безопасных занятий автоспортом;

- автошкол;

- офисы, рестораны, гостиницы, торгово-выставочных центров.

Наличие такого рода объектов, объединяющих дорожный сервис в различные комплексы, позволит использовать общие коммуникации, объединять источники водо- ,тепло– и электроснабжение и будет способствовать росту рабочих мест, необходимых для культурно бытового и технического обслуживания не только транзитного движения, но и местного населения.

Одним из новых и перспективных направлений в строительстве транспортной инфраструктуры, нашедшем отражение в настоящем проекте, является центр логистики, расположенный в северо-западной части промышленной зоны города Горячий Ключ в непосредственной близости от автомобильной дороги.

В состав логистических центров могут входить, помимо складских терминалов, торгово-выставочные площадки, гостиницы, ресторан; заправочная станция, СТО, магазин, мойка, парковка.

Логистическое направление нацелено на оптимизацию схем товародвижения, минимизацию времени реализации продукции по всей цепочке поставок, организацию всех видов перевозок и экспедирование грузов. Логистика является эффективным инструментом управления бизнесом – её внедрение позволит ускорить оборачиваемость капитала, снизить себестоимость перевозок, сократить затраты на распределение услуг.

Важным проектом транспортной инфраструктуры, предлагаемой настоящим генеральным планом, является строительство городского автовокзала, призванного обслуживать дальние автобусные маршруты и главное, уменьшить пассажиропоток в центральной части города. Преимущество его размещения заключается в непосредственной близости к федеральной автодороге, к железнодорожной станции «Горячий Ключ», при въезде в город, а также в центре городского массива в проектируемых границах.

5.5.2 Железнодорожный транспорт

По территории городского округа Горячий Ключ проходит железнодорожная магистраль Краснодар – Туапсе, обеспечивающая связи центральных районов страны с Северным Кавказом и побережьем Черного моря. Участок железнодорожной магистрали проходит параллельно автомагистрали М-4 «Дон».

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты Краснодарского края из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов культурно-бытового и производственного назначении.

Инфраструктуру обслуживания железнодорожного транспорта в городском округе осуществляют 6 железнодорожных станций: Лесная сказка, Саратовская, Горячий Ключ, Долина очарования, Безымянная, Фанагорийская. Эти железнодорожные станции обеспечивают пассажирское и товарное сообщение, в том числе обеспечено движение пригородных электропоездов.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Конфигурация железных дорог и расположенные на них станции, их мощность, в значительной степени определяют направление автомобильных перевозок и влияют на их объемы.

Развитие железных дорог Краснодарского края на период ближайшей перспективы обусловлено потребностями формирования и развития на территории региона системы транспортных коридоров и освоения перспективных потоков транзитных грузов и включает следующие основные направления:

а) обеспечение внешнеторговых перевозок;

б) обеспечение региональных связей;

в) реализация высокоскоростного движения на участке Кривенковская -  Горячий Ключ – Краснодар;

г) расширение зоны пригородного пассажирского движения для населения края.

5.6 Развитие инженерной инфраструктуры

5.6.1 Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория муниципального образования г. Горячий Ключ, включающая также Бакинский сельский округ (ст. Бакинская); Безымянный сельский округ (п. Мирный, с. Безымянное, ст. Пятигорская, с. Фанагорийское, с. Хребтовое); Имеретинский сельский округ (ст. Имеретинская); Кутаисский сельский округ (п. Кутаис, х. Веселый, х. Домики, п. Кура-Промысел, п. Кура-Транспортный, п. Октябрьский, п. Промысловый, п. Транспортный, п. Широкая Балка); Саратовский сельский округ (ст. Саратовская, х. Молькин, п. Приреченский, х. Папоротный, х. Северный, х. Соленый); Суздальский сельский округ (ст. Суздальская, х. Красный Восток, ст. Мартанская); Черноморский сельский округ (п. Первомайский, ст. Кутаисская, ст. Черноморская).

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от опасных геологических процессов. Основное внимание уделено защите города Горячий ключ.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, разработанными «ГеоАрхСтройПроект» году к опасным геологическим процессам в МО г. Горячий ключ следует отнести:

-  затопление;

–  подтопление;

-  заболачивание;

-  оползни, оплывины, крип;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- боковая эрозия берегов рек;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Подтопление г. Горячий Ключ зависит от многих факторов, подразделяемых на две группы: естественного, природного характера и искусственного, антропогенного происхождения. К естественным факторам относятся: климатические, гидрологические, гидрогеологические, почвенные и рельеф.

Первопричиной переувлажнения и подтопления земель являются атмосферные осадки – их величина, характер и периодичность выпадения. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0м, т.е. это пойма и передовые части первой надпойменной террасы.

Наряду с природными, антропогенные факторы зачастую оказывают преобладающее влияние на подтопление  застроенной территории:

– индивидуальная застройка новых массивов без предварительного решения проблем отвода дождевых и талых вод с них;

– отсутствие бытовой и ливневой канализации, водоподводящих и водоотводящих трактов на застроенной территории;

– изменение гидрогеологической обстановки на застроенных и застраиваемых площадях.

Эти явления в подавляющем большинстве случаев вызываются действием техногенных факторов и включают изменение водного режима территорий в сторону  накопления грунтовых вод с последующим постепенным подъемом их уровня и подтоплением застроенных участков.

Затопление территории поверхностными водами распространено в пойме, балках и на пониженных передовых частях высокой пойменной террасы во время паводков.

Город Горячий Ключ находится в среднем течении реки Псекупс. В результате активных действий русловых процессов в реке Псекупс происходят изменения геометрических параметров берегов, что составляет немалую угрозу затопления города при прохождении по ней паводков.

Для предотвращения этих негативных факторов необходимо увеличить пропускную способность русла р. Псекупс на участке г. Горячий Ключ. Для этого необходимо выполнить санитарную расчистку русла от наносов, завалов, травяной растительности, кустарника и деревьев.

Влияние геоморфологии и рельефа на процесс переувлажнения и затопления рассматриваемой территории велико. Из гидрологических факторов, влияющих на затопление г. Горячий Ключ следует отметить высокие горизонты воды в р. Псекупс при прохождении паводков, а также стоков, формирующихся  с нагорной части, примыкающей к южной границе г. Горячий Ключ (балка Кунпанова, ерик Мальцева, щель Кладбищенская, щель Ключевая).

По особенностям водного режима р. Псекупс относится к рекам, для которых характерны паводки в течение всего года с преобладанием в холодное время и довольно устойчивой летней меженью. Продолжительность подъема и спада паводков в среднем 3-5 суток, иногда при их совмещении 10-15 суток.

Продолжительность стояния максимума обычно не превышает 2-3 часа.

Наиболее часто повышение уровней воды до катастрофических является следствием интенсивных и продолжительных дождей при переувлажненном состоянии грунтов на водосборе.

При прохождении катастрофических паводков уровень воды в р. Псекупс поднимается на 1,7-4,2 м над меженным.

Балки, проходящие через город, полноводные в период паводков, в остальное время являются водоприемником атмосферных осадков с вышерасположенных территорий. В результате хозяйственной деятельности человека – строительства автомобильных и железных дорог, хозяйственных построек, естественный сток балок нарушен.

Заболачивание, причинами которого являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. На возникновение водной эрозии влияют такие факторы, как рельеф, экспозиция склона, растительность и хозяйственное использование территории.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории г. Горячий Ключ    имеют развитие оба  типа водной эрозии. Площадной смыв почв или плоскостная эрозия является начальной стадией развития водной эрозии, происходит она на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается, в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате поверхностного смыва с бассейна, боковой  и  глубинной  эрозии  русла, а  также  ветровой  эрозии образуется сток наносов, который увеличивается  по длине водотока за счет возрастающего смыва с  водосборной площади. Большая часть стока наносов, как и воды, проходит во время паводков.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Образование оврагов происходит, как правило, на возвышенных равнинных пространствах, на уступах террас р. Псекупс и склонах. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями.

Боковая эрозия р.Псекупс слабая, размывы составляют до 0,5 м в год. Высота береговых уступов от 2-3 до 6 м.

Активность боковой эрозии зависит от величины стока р. Псекупс. С 1997 г. расходы реки резко снизились, что замедлило темпы боковой эрозии. В тоже время, по берегам р. Псекупс отмечаются эрозионные оползни, наиболее значительный по протяженности (80 м) участок находится на правом берегу р. Псекупс в створе с центральной частью города. Слабоактивный эрозионно-оползневой участок находится на левом берегу у подвесного моста западнее мебельного комбината. В районе автомобильного моста скальные коренные отложения сменяются неогеновыми глинами и  четвертичными образованиями. Скорость размыва берегов до 1997 г. была достаточно высокой, в настоящее время  боковая эрозия слабая, размывы составляют до 0,5 м в год.

В настоящее время стадии развития эрозионных врезов - от первой до четвертой степени, т.е. от рытвины до равновесного состояния (балки).

Оползневые процессы распространены в южной части г. Горячий Ключ. Наибольшая пораженность оползнями наблюдается на юго-западной окраине вдоль тектонической трещины (надвига). За период с 1983 г. по 2007 г. по наблюдениям ГУП «Кубаньгеология» неоднократно активизировались оползни по ул. Лермонтова, Шевченко, Зеленой, Достоевского, Нагорной.

Наиболее изучен оползневой участок между улицами Лермонтова и Шевченко, приуроченный к западному склону водораздела между ручьем Школьным и безымянной балкой. Склон поражен разновозрастными оползнями. В феврале 2003 года на этом склоне образовался новый оползень-поток.

В долине ручья Школьного от ул. Зеленой до санатория Очаково борта поражены разновозрастными оползнями. Активизация оползневых склонов отмечалась в 1993, 1997, 2002 годах. Последний оползень-поток сошел в январе 2002 г. Длина этого оползня 75 м, ширина 40-45 м, высота стенок срыва 0,5-0,7 м, базисом сползания является днище долины ручья Школьного. Весь участок увлажнен. Уровень грунтовых вод 0,3-0,5 м. Наблюдается высачивание грунтовых вод из стенки срыва древнего оползня выше жилого дома по склону.

В 2003 г. активизировался оползень по ул. Нагорной на правом борту долины ручья Школьного.

В 1993 году в районе ул. Нагорной в нижней части склона была отмечена активизация на древнеоползневом склоне, повлекшая за собой деформацию дороги и  построек в подошвенной части оползня.

В 1997 году на этом участке произошла катастрофическая активизация оползневых процессов, вследствие которой было уничтожено  5 жилых домов, один человек погиб, не успев выбраться из разрушающегося дома. Причиной активизации оползня является в первую очередь переувлажнение склона, в данном случае – вследствие затяжных дождей. В последующие годы оползень находился в стадии относительной стабилизации. В 2002 году отмечалась слабая активизация в теле оползня и разрастание его по флангам в ширину.

Активизация оползней по ул. Шевченко, Лермонтова, Достоевского отмечалась также в 2005-2007 годах, в основном в границах ранее закартированного оползня, за исключением ул. Достоевского, где оползень продвинулся вверх по склону на 10-15м. В тоже время отмечается стабилизация оползневых процессов около санатория «Очаково».

В 2006 г. активизировался оползень на древнеоползневом склоне на юго-восточной окраине г. Горячий Ключ (пер. Лесной 8) в районе пересечения тектонических нарушений в весенний период 2007 и 2008 годов на этом участке отмечена слабая активность оползневых процессов.

В 2007 г. образовался небольшой блоковый оползень по ул. Щорса 2б – (20м шириной), связанный с техногенной нагрузкой на склон.

В 1994 г. по ул. Вишневой и Новосельского на левом борту р. Кунпанова Щель активизировались процессы крипа перешедшие в оплывину, связанные, по-видимому, с процессами набухания-усадки.

В 1988г. образовался блоковый оползень и обвал в Дантовом ущелье, их образование связано с сейсмическими событиями, активизация в дальнейшем не повторялась.

В границах г. Горячий Ключ р. Псекупс имеет цокольные террасы, и протекает по коренным отложениям от юго-западной границы площади до автомобильного моста. На этом участке коренные породы представлены плотными глинами с прослоями известняков и мергелей. Высота береговых уступов от 2-3 до 6м.

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс тесно  взаимосвязаны.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составляет –8 баллов.

При разработке генерального плана МО г. Горячий Ключ учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов  и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока.

- Защита от опасных физико-геологических процессов.

3.  Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация.

- Особые условия строительства.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Графическое изображение проектируемых мероприятий показано на чертежах "Инженерная подготовка территории" (М 1:5000 и М 1:25000).

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

# 5.6.1.1. Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройству сети водостоков.

Одним из мероприятий для решения данной проблемы в инженерном плане является восстановление основных водоотводящих трактов и строительство мелкой водопроводящей  системы открытых и закрытых каналов на участках, подверженных подтоплению.

При разработке генплана дождевой канализации учтены перспективы развития г. Горячий Ключ и использовались существующие водоотводящие тракты для водоотведения в р.Псекупс.

На территории города выделено 19 водосборных бассейнов и разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них. Бассейны, в которых проходят существующие тракты разбиты на подбассейны. Схема стока по водосборным бассейнам и городу в целом выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима. При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. В данном проекте из-за невозможности выноса очистных сооружений за пределы населенного пункта, в каждом водосборном бассейне (подбассейне) устраиваются локальные очистные сооружения  производительностью до 500 л/сек. "Свирь".

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Перехват поверхностных вод, поступающих с сопредельных территорий осуществляется нагорными каналами, которые проходят выше защищаемой территории.  Поверхностные воды с нагорной части, примыкающей к западной окраине города, предусматривается отвести нагорным каналом НК1 непосредственно в р.Псенафа без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих городскому стоку. Поверхностные воды с нагорной части, примыкающей к южной окраине города отводятся нагорными каналами (НК2 - НК17) в ливневые коллекторы далее на очистку и в существующие водоотводные тракты далее в р. Псекупс без очистки. Откосы и дно канала должны быть защищены от размывания, это достигается выдерживанием определенного уклона лотка канала, а также применением соответствующих облицовок.

На территории водосборных бассейнов № 4, 6, 7, 10 поверхностные воды с нагорной части, примыкающей к южной окраине города, предусматривается отвести существующими водоотводящими трактами (балка Кунпанова, ерик Мальцева, щель Кладбищенская, щель Ключевая) непосредственно в р.Псекупс без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих городскому стоку. Впадающие в них главные коллекторы из подбассейнов сбрасывают в них уже очищенные воды.

В каждом бассейне (подбассейне) проходит главный коллектор. Он принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

К главному коллектору поверхностный сток транспортируется уличными коллекторами. Внутри кварталов вода собирается в открытые внутриквартальные лотки.

Согласно СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы допускается строить открытыми. Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные  с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они  устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения.

Водосборную и транспортирующую сеть в секторе многоэтажной застройки рекомендуется выполнять закрытого типа: из железобетонных безнапорных труб ГОСТ 6482-82-88 различного диаметра  или лотков

В местах пересечения открытой сети с выездами в кварталы и улицами устраиваются переезды или мостики. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" и СП 33-101-2003 "Определение основных гидрологических характеристик".

Тип и размеры сечения труб, лотков, канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Результаты гидравлических расчетов главных коллекторов приведены в таблице 5.1.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводящих трактов определить отдельным рабочим проектом.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток  во времени на 2 части:

– наиболее чистая направляется в водоприемник без очистки;

– загрязненная подается на очистные сооружения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.

На очистных сооружениях поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающего сброс воды в естественные водотоки.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок, выполняемых на стадии рабочих проектов. При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

# Результаты гидравлических расчетов коллекторов

# водосборных бассейнов г. Горячий Ключ

Таблица 41

| № водо-сборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Шифр коллектора | Протяжен-ность коллектора, м | Расчетный расход по-верхностного стока, м3/с | Способ прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 153 |  |  | 4,4 |  |  |
| 2 | 54 | 1-ГК | 1702 | 2,7 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 3 | 118 | 2-ГК | 2143 | 7,7 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 4 | 547 | 3-ГК | 2565 | 12,3 | Открытый | Ерик Мальцева |
|  |  | 3-1К | 1482 | 1,2 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 3-2К | 904 | 2,0 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 3-3К | 695 | 0,6 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 3-4К | 432 | 0,8 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 5 | 139 | 4-ГК | 2715 | 8,8 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 6 | 522 | 5-ГК | 2780 | 14,0 | Открытый | Щель Кладбищенская |
|  |  | 5-1К | 868 | 1,7 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 5-2К | 1260 | 1,4 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 5-3К | 1120 | 9,0 | Открытый | Щель Ключевая |
|  |  | 5-4К | 702 | 1,4 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 7 | 406 | 6-ГК | 1852 | 10,4 | Открытый | Балка |
|  |  | 6-1К | 2270 | 5,7 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 6-2К | 1273 | 2,2 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 6-3К | 665 | 2,0 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 8 | 88 | 7-ГК | 2070 | 3,2 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 9 | 24 | 8-ГК | 700 | 0,9 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 10 | 1591 | 9-ГК | 3590 | 34,0 | Открытый | Балка Кунпанова |
|  |  | 9-1К | 2780 | 4,2 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 9-2К | 1738 | 2,9 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 9-3К | 2370 | 3,2 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 9-4К | 975 | 2,7 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 11 | 100 | 10-ГК | 1782 | 3,0 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 12 | 22 | 11-ГК | 646 | 0,8 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 13 | 58 | 12-ГК | 1162 | 1,9 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 14 | 213 | 13-ГК | 3472 | 2,5 | Открытый | Балка Ворошилова |
|  |  | 13-1К | 1300 | 1,2 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 13-2К | 2622 | 2,0 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
|  |  | 13-3К | 1066 | 1,5 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 15 | 60 | 14-ГК | 1627 | 1,6 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 16 | 74 | 15-ГК | 1255 | 2,1 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 17 | 44 | 16-ГК | 1025 | 1,4 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 18 | 56 | 17-ГК | 1750 | 1,7 | Открытый, закрытый | Проектируемый |
| 19 | 42 | 18-ГК | 588 | 1,0 | Открытый | Бабакова щель |
|  |  | 19-ГК | 750 | 1,0 | Открытый, закрытый | Проектируемый |

Для перехвата и отведения поверхностных вод нагорной части предусматривается устройство нагорных каналов в следующих населенных пунктах:

- с. Фанагорийское – нагорные каналы на северо-западе,

- с. Безымянное – с западной стороны вдоль дороги и на северо-востоке,

- ст. Пятигорская - на северо-западе,

- х. Кура-Цеце – на северо-западе,

- п. Октябрьский – на северо-западе и северо-востоке,

- ст. Имеретинская – на востоке,

- ст. Бакинская – на западе,

- ст. Саратовская – в северной части территории станицы.

5.6.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты рассматриваемой территории от опасных природных процессов являются:

-защита от затопления и подтопления;

- противопаводковые мероприятия;

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия.

# Защита от подтопления и затопления

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны городского округа Горячий Ключ проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территорий, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

– строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

-   строительство нагорных каналов;

–  планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- берегозащита;

- регулирование стока поверхностных вод.

Необходима система мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Противопаводковые  мероприятия

Для предотвращения угрозы затопления городского округа Горячий Ключ при прохождении паводков необходимо увеличить пропускную способность русла р. Псекупс на этом участке. Для этого необходимо выполнить санитарную расчистку русла от наносов, завалов, травяной растительности, кустарника и деревьев.

Проектом рекомендуется выполнить устройство новых и реконструкцию существующих берегоукрепительных и берегозащитных мероприятий, обеспечивающих  организацию поверхностного стока без кардинального изменения морфологии русла и поймы.

Строительство дамб позволит защитить от наводнений застроенную и намеченную под застройку территорию города и для защиты берега от эрозионных процессов. На участке новой застройки защиту берега можно выполнить в виде подпорных стен (с использованием габионных конструкций или из сборных железобетонных блоков СБ-25) и образованных с их помощью террас в разных уровнях. Эти сооружения создадут благоустроенную прибрежную территорию – набережную. Набережная входит в комплекс парковых зон и зон отдыха.

Плановое расположение дамб г. Горячий Ключ показано на схеме инженерной подготовки города.

Местоположение оградительных дамб других населенных пунктов МО г. Горячий Ключ показано на схеме инженерной подготовки ГП-15. Рекомендуется строительство оградительных дамб в ст. Саратовской, ст. Бакинской, с. Безымянном.

Оградительные дамбы по капитальности относятся к III классу и в соответствии с таблицей 1 пункта 2.9 СНиП 33-01-2003 расчетным является расход 3% уровень обеспеченности и поверочный расход 0,5% обеспеченности и соответствующие им уровни воды.

Согласно СНиП 2.06.15-85 пункт 2.6 перелив воды через гребень сооружений инженерной защиты территорий не допускается. Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды определяется с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Мокрый откос дамб рекомендуется крепить габионными конструкциями. Проектом предусматривается устройство водозадерживающих валов, перегораживающих балки и ручьи, которые регулируют сток этих балок, а также обеспечивают защиту территорий от паводков: на р. Безымянка в ст. Мартанская, на балке в с. Фанагорийское, на балке в х. Кура-Промысел, на балке в х. Кура-Транспортный, на балках в х. Кура-Цеце, на балке в п. Транспортный, на балках в п. Промысловый, на балках в п. Октябрьский, на притоке реки Марта в ст. Имеретинской, на балке в ст. Черноморская.

Противоэрозионные мероприятия

На территории г. Горячий Ключ все склоны подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Эрозионные формы выражены главным образом в виде оврагов и балок, в которых происходит  размыв берегового откоса и его сопровождающие обвалы и оползни. По берегам р. Псекупс отмечаются эрозионные оползни. Скорость размыва берегов в настоящее время составляет до  0,5 м в год.

В связи с этим  схемой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на защиту г. Горячий Ключ   от эрозионных процессов:

-  посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство нагорных каналов;

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- биологический тип защиты;

- берегоукрепление р.Псекупс.

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование);

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности,  регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Для ликвидации оползневых процессов и боковой эрозии неподтопляемых насыпей и склонов рекомендуется биологический тип защиты. Предусмотрено укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим покрытием слоем почвы. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверностного слоя почвы.

Береговой откос и основание откоса р. Псекупс крепятся габионами. Габион – это сетчатый контейнер из металлической сетки двойного кручения, заполняемый каменным материалом. Укладываются габионы на основание, покрытое синтетическим полотном – геотекстилем. Применение габионов позволяет уменьшить толщину покрытия, а также использовать камень меньшего диаметра. В настоящем проекте предлагается использовать габионы следующих марок: коробчатые, коробчатые с армирующей панелью, и матрасно-тюфячные.

Заполнитель габионов – камень (окатанный или рваный), щебень или галька должны быть из изверженных или просадочных пород объемным весом 1,8-2,1 т/м3, морозостойкостью не менее F200, коэффициентом размягченности 0,90, удельным водопоглощением 5-7% по весу.

Максимальный диаметр фракций не больше 2/3 высоты матраца.

Размер фракций заполнителя (камня, щебня, гальки), укладываемого в верхний слой габионного матраца должен быть не менее 1,2 размера ячеек сетки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку сетки от истирания.

Проектом предполагается берегоукрепление балки щель Шпальная в с. Фанагорийском, р. Псекупс в с. Безымянное, р. Тхамашинка в п. Мирном, р. Кура-Цеце в х. Кура-Цеце и х. Веселом, р. Анчас в п. Кутаис, р. Анчас и приток р. Анчас в п. Промысловом, р. Сухой Сепсиль в п. Октябрьском, р. Марта в ст. Имеретинской, р. Шкелюк и. р. Апчас в ст. Черноморской, балки Яр в п. Первомайском, балки Соленой в х. Соленом, р. Марта в ст. Мартанской, р. Апчас в ст. Суздальской, р. Бакинки и р. Псекупс в ст. Бакинской, р. Псекупс в п. Приреченском, р. Малый Четук в х. Молькин.

Участки укрепления берегового откоса назначаются после детального выполнения геологических и топографических изысканий.

Рекомендуется выполнить противоэрозионные мероприятия западных склонов п. Широкая балка, южных склонов х. Домики, южных склонов х. Кура-Промысел, склонов балки возле х. Кура-Транспортный, южных склонов х. Кура-Цеце, юго-западных склонов х. Веселый, восточных склонов п. Кутаис, склонов балки с севера п. Транспортный, склонов балки с севера п. Промысловый, в долине р. Сухой Сепсиль и склонов балок в районе п. Октябрьский, южных склонов ст. Кутаисской, западных склонов ст. Черноморской, склонов у дома отдыха в районе х. Соленый, южных склонов ст. Мартанской, южных склонов ст. Суздальской, северных склонов х. Красный Восток.

Данным проектом схема противоэрозионных мероприятий дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

Противооползневые мероприятия

Оползневые процессы распространены в южной части г. Горячий Ключ. Наибольшая пораженность оползнями наблюдается на юго-западной окраине города.

К оползнеопасным относятся территории, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течение периода строительства и эксплуатации объекта. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Причины  активизации оползневых процессов:

- переувлажнение склона вследствие затяжных дождей,

- тектонические нарушения, ослабляющие прочность коренных пород,

- оплывины, связанные, с процессами набухания-усадки.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- устройство удерживающих сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод (устройство ливневой канализации);

- устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

- устройство нагорных каналов;

- агролесомелиорация грунтов в откосах (посадка на откосе древесно-кустарниковой растительности);

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство подпорно-удерживающих сооружений.

Применение тех или иных мероприятий связано с причиной возникновения оползней, уровнем ответственности защищаемых объектов. Оползневые участки показаны на плане М 1:5000.

Рекомендуются противооползневые мероприятия северо-западных склонов с. Фанагорийское, северо-восточные склоны с. Безымянное, северные склоны п. Мирный, северо-западных и восточных склонов ст. Пятигорская, юго-западных склонов п. Широкая Балка, в западной и северной частях ст. Саратовской. Местоположение намечаемых противооползневых мероприятий показано на плане М 1:25000.

Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

5.6.1.3. Благоустройство водоемов

В левобережной части города Горячий Ключ на территории проектируемой жилой застройки проходит балка Ворошилова. Балка перегорожена дамбами и превращена в систему прудов. В настоящее время пруды заилились, берега заросли болотной растительностью. В районе улиц Псекупская – Кучерявого также существующие водоемы требуют реконструкции.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав;

- организация проточности.

Расчистку  и углубление искусственных водоемов и балки Ворошилова произвести с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на прибрежные мелководья с целью вскрытия выходов грунтовых вод в русло, сокращение зарастаемости прудов и потерь на испарение и транспирацию с их зеркала, сокращения отчуждения земель под прибрежные полосы за счет создания полосы из отвального грунта.

Берегоукрепительные работы искусственных водоемов и балки Ворошилова необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Ворсистая лицевая поверхность сетки Макмат аккумулирует в себе частички грунта и препятствует  эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоема предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Планируется расчистка и благоустройство следующих водоемов: водоем рядом с базой отдыха в с. Фанагорийское, два водоема на юге п. Кутаис, пруд на севере ст. Кутаисской, три водоема на балке Яр в п. Первомайский, водоем на балке Соленая в х.Соленый, на балке Яр в ст. Суздальской, водоем на р. Малый Четук в х. Молькин, водоемы  на р. Псекупс в северо-восточной части ст. Саратовской.

Рекомендуется расчистка и благоустройство русел рек и балок: р. Чепси и щель Шпальная в с. Фанагорийское, р. Псекупс и Орлова щель в с. Безымянное, р. Тхамашинка в п. Мирный; р.Тхамашинка, р. Кавярзе, р. Тлябгу, р. Кобза в ст. Пятигорская; балка Глубокая и балка Широкая в п. Широкая Балка, р.Кура-Цеце в х. Кура-Цеце и х. Веселый; р. Сухая Цеце и р. Апчас в п. Кутаис, р. Апчас в п. Транспортный; р. Апчас и ее приток в п. Промысловый, р. Сухой Сепсиль в п. Октябрьский, р. Шкелюк в ст. Кутаисская, р. Марта в ст. Имеретинская, р. Шкелюк и р. Апчас в ст. Черноморская, балка Яр в п. Первомайский, балка Соленая в х. Соленый, р. Марта и р. Безымянка в ст. Мартанская, р. Апчас и Балка Староверка в ст. Суздальская, р. Бакинка в ст. Бакинская, р. Псекупс в п. Приреченский; р. Псекупс, р. Дыш, р. Малый Четук в х. Молькин, приток р. Марта в х. Красный Восток, р. Псекупс в ст. Саратовской

# 5.6.1.4. Особые условия строительства

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- наличие набухающих грунтов;

- сейсмичность.

К набухающим грунтам в соответствии с ГОСТ 25100-95, следует относить глинистые грунты, которые при замачивании водой или другой жидкостью увеличиваются в объеме и имеют относительную деформацию набухания без нагрузки более 0.04.

В связи с этим, на проектируемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи  с учетом возможного набухания грунтов.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

# 5.6.1.5. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания - 0,8 м;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН 22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края", балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен;

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Для устранения  и предупреждения свойств набухания грунтов оснований должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6.2 Водоснабжение  и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на стадии генерального плана городского округа.

В состав муниципального образования входят:

1. г. Горячий Ключ

2. Бакинский сельский округ:

ст. Бакинская.

3. Безымянный сельский округ:

п. Мирный, с.Безымянное, ст.Пятигорская, с. Фанагорийское, с. Хребтовое.

4. Имеретинский сельский округ:

ст. Имеретинская.

5. Кутаисский сельский округ:

п. Кутаис, х.Веселый,  х.Домики, п.Кура – Промысел, п.Кура – Транспортный, х.Кура – Цеце, п.Октябрьский, п.Промысловый, п.Транспортный, п.Широкая Балка.

6. Саратовский сельский округ:

ст.Саратовская, х. Молькин, п. Приреченский, х. Папоротный, х.Северный, х.Соленый, х.Сорокин.

7. Суздальский сельский округ:

ст.Суздальская,, х.Красный Восток, ст. Мартанская.

8. Черноморский сельский округ:

п.Первомайский, ст.Кутаисская, ст.Черноморская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособие к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками легкими, твердыми пылеватыми, просадочными I типа, глинами легкими средненабухающими. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 1,50 до 5,00м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 8 баллов.

5.6.2.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население г. Горячий Ключ снабжается водой от девяти артскважин, дебетом:

№3 - 50 м3/час; №4 – 40 м3/час; №5 - 40 м3/час;  №6 - 40 м3/час;

№7 - 50 м3/час; № 8 – 40 м3/час;  №9 - 10 м3/час; №10 – не работает.

№11 – 30 м3/час; №12 – 50 м3/час;

Скважины производственные находятся на дубзаводе:

№1 – 25 м3/час; №2 – 10 м3/час.

Источником питания являются подземные воды. Основной водозабор находится на ул. Ярославского,134. Ведется строительство нового узла водозаборных сооружений.

На территории города в разных местах располагаются скважины, водонапорные башни, резервуары, насосные.

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, Ø40-500 мм. Глубина заложения трубопроводов от 0,7 м до 3,0м. Общая протяженность сетей 134,3 км.

Согласно справке МУП «ВКХ» водоснабжение станицы Саратовской осуществляется от 4-х водозаборов. На территории водозаборов расположены артскважины и водонапорные башни. Фактический дебит артскважин принят 40м3/час. Водопроводные сети тупиковые Ø 50-110-150мм, выполнены из асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Водозаборы станицы Саратовской расположены в жилой застройке, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны и отдельные артскважины попадают под проектную застройку. Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В 2007 г. ООО «Юг-Автодорсервис» запроектировал для г. Горячий Ключ водозаборные сооружения №3, расположенные на юго-восточной окраине ст. Саратовской. Согласно техническим условиям проектный расчетный объем воды для города Горячий Ключ из комплекса водозаборных сооружений №3 составляет 14000м3/сутки. Для обеспечения суточного объема воды на 1 очередь запроектировано 2 рабочих артскважины с дебитом 40м3/час или 1920 м3/сутки. Для водоснабжения населения строящегося микрорайона №4 в ст. Саратовской проектом предусмотрена подача воды в водонапорную башню на территории микрорайона.

Согласно справке от 3 июля 2009 г. источником водоснабжения х. Молькин является артезианская скважина  дебетом 12 м3/час с  водонапорной башней Рожновского. Вода из скважины подается в бак водонапорной башни и, далее, вода поступает в сеть к потребителям.

Трубопроводы по хутору проложены стальные диаметром 50 - 100 мм, полиэтиленовые  Ø 63 мм.

Общая протяженность трубопроводов 1.6 км.

Глубина заложения трубопроводов 0.8 – 1.2 м.

Согласно справке от 3 июля 2009г источником водоснабжения п. Приреченский и х. Сорокин являются  две артезианские скважины производительностью 25 м3/час и 12 м3/час с водонапорными башнями Рожновского, расположенные в п. Приреченский.

Общая протяженность сетей составляет 5,8км.

Глубина заложения трубопроводов от 0,6 м до 1,8 м.

Трубопроводы проложены из разных материалов: стальные в п. Приреченский и полиэтиленовые в х. Сорокин.

Диаметр стальных трубопроводов: 50 – 100 мм, диаметр полиэтиленовых трубопроводов - 63 мм.

Согласно справке источником водоснабжения населения х. Соленый и п. Октябрьский являются индивидуальные скважины.

Согласно справке от 3 июля 2009г источником водоснабжения ст. Кутаисская является артезианская скважина дебетом 15 м3/час с водонапорной башней Рожновского. Стальные трубопроводы Ø 63-76 мм проложены  на глубине от 0,8м до 1,5м.Общая протяженность сетей составляет 3,7км.

Источник водоснабжения п. Промысловый находится в п. Кутаис. В п. Кутаис расположены резервуары чистой воды: 2 резервуара по 70 м3 и один резервуар емкостью 450 м3, скважина дебетом 12 м3/час, насосная станция, которая подает воду в п.Промысловый.

Стальные и полиэтиленовые трубопроводы  Ø 50-150 мм проложены  на глубине от 0,8м до 2,5м.

Общая протяженность сетей составляет 49,77км.

Согласно справке от 3 июля 2009 г. источником водоснабжения п. Первомайский является водозабор №1 и №2 и отдельно расположенные скважины дебетом 20 м3/час каждая, одна из которых не действует. На водозаборе №1 расположены скважина дебетом 25 м3/час, башня Рожновского, на водозаборе №2 расположена не действующая скважина дебетом 12 м3/час и башня Рожновского.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, полиэтилен, Ø76-150 мм.

Глубина заложения трубопроводов от 0,7 м до 1,5м.

Общая протяженность сетей составляет 24,1км.

Источником водоснабжения с. Безымянное, п. Октябрьский, ст. Имеретинской, х. Красный Восток является артезианская скважина с башней Рожновского.

Источником водоснабжения ст. Бакинской, ст. Мартанской, ст. Суздальской являются три артезианские скважины с башней Рожновского.

Источником водоснабжения ст. Черноморская являются две артезианские скважины с башней Рожновского.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из стали Ø100 мм -  Ø25 мм.

Глубина заложения трубопроводов от 0,8 м.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населения учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 42-72.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

г. Горячий Ключ

Q = 12924,25 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 19043,07 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 23023,60 м3/ сут – на расчетный срок.

Бакинский сельский округ

ст. Бакинская.

Q = 932,87 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1364,89 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1436,50 м3/ сут – на расчетный срок.

Безымянный сельский округ:

п. Мирный

Q = 305,80 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 375,65 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 386,80 м3/ сут – на расчетный срок.

с. Безымянное

Q = 310,96 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 389,84 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Таблицы 42-72

31 страница

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Q = 431,10 м3/ сут – на расчетный срок.

ст. Пятигорская

Q = 415,33 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 451,09 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 474,30 м3/ сут – на расчетный срок.

с. Фанагорийское

Q = 185,97 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 195,42 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 199,30 м3/ сут – на расчетный срок.

с.Хребтовое

Q = 4,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 4,72 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 4,72 м3/ сут – на расчетный срок.

Имеретинский сельский округ:

ст. Имеретинская

Q = 565,65 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 806,64 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 849,90 м3/ сут – на расчетный срок.

Кутаисский сельский округ:

п. Кутаис

Q = 458,71 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 472,45 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 493,90 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Веселый

Q = 18,04 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 18,04 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 18,04 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Домики

Q = 7,73 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 7,73 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 7,73 м3/ сут – на расчетный срок.

п. Кура – Транспортный

Q = 9,45 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 9,45 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 9,45 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Кура – Цеце

Q = 73,87 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 73,87 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 73,87 м3/ сут – на расчетный срок.

п. Октябрьский

Q = 63,54 м3/сут – на существующее положение

Q = 102,65 м3/сут – на первую очередь

Q = 129,60 м3/сут – на расчетный срок.

п. Промысловый

Q = 1,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1,72м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1,72 м3/ сут – на расчетный срок.

п. Транспортный

Q = 32,21 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 32,21 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 32,21м3/ сут – на расчетный срок.

п. Широкая Балка

Q = 151,18 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 161,68 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 161,68 м3/ сут – на расчетный срок.

Саратовский сельский округ:

ст. Саратовская

Q = 2733,34 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 3022,16 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 3331,40 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Молькин

Q = 99,25м3/ сут – на существующее положение.

Q = 177,19 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 267,75 м3/ сут – на расчетный срок.

п. Приреченский

Q = 446,46 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 590,63 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 708,75 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Папоротный

Q = 8,84 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 8,84 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 8,84 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Северный

Q = 15,21 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 15,21м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 15,21 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Соленый

Q = 11,70 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 54,55 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 67,50 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Сорокин

Q = 10,30 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 22,75 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 34,45 м3/ сут – на расчетный срок.

Суздальский сельский округ:

ст. Суздальская

Q = 593,14 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 810,72 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 832,70 м3/ сут – на расчетный срок

х. Красный Восток

Q = 119,92 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 119,92 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 119,92 м3/ сут – на расчетный срок

ст. Мартанская

Q = 520,55 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 778,17 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 821,50 м3/ сут – на расчетный срок

Черноморский сельский округ:

п. Первомайский

Q = 986,56 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1333,34 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1347,60 м3/ сут – на расчетный срок

ст. Кутаисская

Q = 103,94 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 110,97 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 121,70 м3/ сут – на расчетный срок

ст. Черноморская

Q = 286,48 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 309,56 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 317,30 м3/ сут – на расчетный срок

Водоснабжение г. Горячий Ключ

Для обеспечения водой населения г.Горячий Ключ на расчетный срок предусматривается реконструировать строящийся  узел водопроводных для жилой зоны производительностью 25000 м3/сут в составе:

-  резервуаров для хранения хозпитьевого-противопожарного запаса воды – 4шт;

- фильтров-поглотителей -4 шт;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- проектируемых 6 кустов артскважин (по 2 скважины в кусте рабочих  дебетом 50 м3/час каждая);

- 9 существующих  скважины;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Водоснабжение Саратовского сельского округа

Для обеспечения водой населения станицы Саратовской в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения.

Необходимо пробурить два куста артскважин по две скважины в кусте, с дебитом 40м3/час каждая (3скв. рабочие и 1скв. резервная).

На площадке узла головных водозаборных сооружений производительностью 3500 м3/сут располагаются:

-  артскважины с насосной станцией I подъема – 2 куста артскважин;

- два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды;

-  насосная станция II подъема с установкой водоподготовки;

-  фильтры-поглотители – 2 шт;

- трансформаторная подстанция;

-  проходная с бытовками.

Для обеспечения водой населения х. Соленый на расчетный срок проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 300 м3/сут.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

- проектируемая рабочая артезианская скважина -1шт;

- существующая резервная артезианская скважина – 1 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø110 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения п. Приреченский и х.Сорокин проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 1000 м3/сут.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

- проектируемые артезианские скважины -1 куст (в кусте 2 скважины  одна рабочая, одна резервная);

- реконструируемые существующие артезианские скважины – 2 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø200 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х. Молькин проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 300 м3/сут.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

- проектируемая рабочая артезианская скважина -1шт;

- существующая резервная артезианская скважина – 1 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø110 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х. Северного предлагаются водозаборные сооружения производительностью 15 м3/сут в составе:

- проектируемая рабочая артезианская скважина -1шт;

- существующая резервная артезианская скважина – 1 шт;

- водонапорная башня Рожновского.

Для обеспечения водой населения х. Папоротный предлагаются водозаборные сооружения производительностью 10 м3/сут в составе:

- проектируемые артезианские скважины -1 куст (в кусте 2 скважины  одна рабочая, одна резервная);

- водонапорная башня Рожновского.

Водоснабжение Бакинского сельского округа

Для обеспечения водой населения ст. Бакинская проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 1500 м3/сут в составе:

- проектируемая рабочая артезианская скважина -1шт;

- существующая рабочие артезианские скважины – 3 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø225 мм (кольцевая сеть).

Водоснабжение  Имеретинского сельского округа

Для обеспечения водой населения ст. Имеретинская проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 900 м3/сут в составе:

- проектируемые артезианские скважины -1 куст (в кусте 2 скважины рабочих);

- проектируемая резервная артезианская скважина -1шт;

- существующая рабочая артезианская скважиныа– 1 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø200 мм (кольцевая сеть).

Водоснабжение  Кутаисского сельского округа

Для обеспечения водой населения п. Октябрьский проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 150 м3/сут в составе:

- 2 проектируемые артезианские скважины;

- существующая артезианская скважина;

- два резервуара два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø90 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения п. Кутаис  и п. Транспортный проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с реконструкцией узла водозаборных сооружений производительностью 550 м3/сут  в составе:

- существующая рабочая артезианская скважиныа– 1 шт;

- проектируемые артезианские скважины -1 куст (в кусте 2 скважины 1 рабочая, 1 резервная);

- водонапорная башня Рожновского.

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø110 мм.

Водопроводные сооружения для подачи воды в п. Транспортный располагаются в районе старой насосной станции в составе:

- существующие два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø110 мм.

Для обеспечения водой населения х. Кура – Цеце, х.Веселый, х. Кура – Транспортный проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 100 м3/сут в составе:

- проектируемые артезианские скважины -1 куст (в кусте 2 скважины   рабочих);

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø75 - Ø 90 мм.

Для обеспечения водой населения х. Домики и п. Широкая Балка проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 180 м3/сут в составе:

- скважины -1 куст (в кусте 2 скважины   проектируемые артезианские рабочие);

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø75 - Ø 110 мм.

Водоснабжение  Черноморского сельского округа

Для обеспечения водой населения ст. Черноморской проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 400 м3/сут в составе:

- существующие рабочие артезианские скважины -2шт;

- проектируемая артезианская скважина;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø 160 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения ст. Кутаисской проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 150 м3/сут в составе:

- существующая рабочая артезианская скважина;

- проектируемая резервная артезианская скважина;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø 110 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения п. Первомайский проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 1300 м3/сут в составе:

- скважины -1 куст (в кусте 2 скважины   проектируемые артезианские: 1 рабочая, 1-резервная);

- существующие рабочие артезианские скважины – 3шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø 225 мм (кольцевая сеть).

Водоснабжение  Безымянного сельского округа

Для обеспечения водой населения с. Безымянное и с. Фанагорийское проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 700 м3/сут в составе:

- существующая резервная артезианская скважина;

- проектируемые рабочие артезианские скважины – 3шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø 160 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения ст. Пятигорская проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 900 м3/сут в составе:

- скважины проектируемые -2 куста (в первом кусте 2 скважины   рабочие, во втором кусте 1 рабочая, 1-резервная);

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø 160 мм (кольцевая сеть).

Население с. Хребтовое снабжается водой от индивидуальных артскважин с установкой у каждого потребителя установки водоподготовки.

Водоснабжение  Суздальского сельского округа

Для обеспечения водой населения ст. Суздальская проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 900 м3/сут в составе:

- проектируемая резервная артезианская скважина -2шт;

- существующая рабочие артезианские скважины – 2 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø200 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения ст. Мартанская проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 900 м3/сут в составе:

- проектируемая резервная артезианская скважина -1шт;

- существующая рабочие артезианские скважины – 3 шт;

- два резервуара хозпитьевого -  противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная;

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø200 мм (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х.Красный Восток проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений производительностью 150 м3/сут в составе:

- проектируемая резервная артезианская скважина -1шт;

- существующая рабочие артезианские скважины – 1 шт;

- водонапорная башня Рожновского.

- объединенная сеть хозпитьевого - противопожарного водопровода Ø75 мм (кольцевая сеть).

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для очистки воздуха поступающего в резервуары предусматриваются фильтры-поглотители.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Реконструкцией предусматривается демонтаж водонапорных башен, скважин и насосных.

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки, размещаемой в насосной станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г. Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Скважины, срок службы которых истек, необходимо законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение  принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 25 л/с на один пожар для г.Горячий Ключ. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. Общий расход составляет 55 л/с.

Расход на наружное пожаротушение составляет:

- ст. Бакинская, ст.Пятигорская, ст.Имеретинская, п.Кутаис, ст.Суздальская, ст. Мартанская, п.Первомайский – 10 л/с;

-п.Мирный, с.Безымянное, с. Фаногорийское, п.Широкая Балка, х.Веселый, х.Домики, х.Кура – Транспортный, х.Кура – Цеце ,п .Октябрьский, п.Транспортный ,х. Молькин, х.Сорокин, х.Соленый, х. Папоротный, п, Северный, ст.Кутаисская, ст.Черноморская, х.Красный Восток  – 5 л/с;

-ст. Саратовская – 15 л/с.

Расход на внутреннее пожаротушение составляет 2,5 л/с.

Общий расход  составит:

- ст. Бакинская, ст.Пятигорская, ст.Имеретинская, п.Кутаис, ст.Суздальская, ст. Мартанская, п.Первомайский – 12,5 л/с;

-п. Мирный, с. Безымянное, с. Фаногорийское, п.Широкая Балка, х.Веселый, х.Домики ,х.Кура – Транспортный, х.Кура – Цеце ,п.Октябрьский, п.Транспортный, х. Молькин, х.Сорокин, х.Соленый, х. Папоротный, п, Северный, ст.Кутаисская, ст.Черноморская, х.Красный Восток  – 7,5 л/с;

-ст. Саратовская – 17,5л/с

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 73

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горячий Ключ |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 8216,15 |
| 2 | Водопроводная сеть | 250 | полиэтилен | 1236,00 |
| 3 | Водопроводная сеть | 630 | полиэтилен | 42585,00 |
| 4 | Артскважины | проектир. |  | 10шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| Бакинский сельский округ |
| ст. Бакинская |
| 1 | Водопроводная сеть | 225 | полиэтилен | 13121,84 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| Имеретинский сельский округ |
| ст.Имеретинская |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 9022,11 |
| 3 | Артскважины | проектир. |  | 3шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| Кутаисский сельский округ |
| п. Кутаис |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 4415,83 |
| 2 | Башня Рожновского |  |  | 1шт |
| 3 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 1шт |
| 6 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 3шт |
| п. Транспортный |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 1672,89 |
| п. Промысловый |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 1069,58 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Башня Рожновского |  |  | 1шт |
| п. Октябрьский |
| 1 | Водопроводная сеть | 90 | полиэтилен | 6788,60 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| п. Широкая Балка |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 6865,81 |
| 4 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Кура-Цеце |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 2918,57 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Домики |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 614,89 |
| х. Веселый |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 2392,58 |
| п. Кура - Транспортный |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 1892,74 |
| Черноморский сельский округ г.Горячий Ключ( городское и сельское население) |
| ст. Черноморская |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 7980,37 |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| п. Первомайский |
| 1 | Водопроводная сеть | 225 | полиэтилен | 6906,53 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| ст. Кутаисская |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3761,09 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| Саратовский сельский округ |
| ст. Саратовская |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 - 150 | полиэтилен | 30000,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | 2х200 | сталь | 600,00 |
| 3 | Артскважины | проектир. |  | 4шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Соленый |
| 1 | Водопроводная сеть | 90 | полиэтилен | 2034,30 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Молькин |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 6268,20 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Сорокин |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3485,20 |
| п. Приреченский |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 288,95 |
| 2 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 929,25 |
| 3 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 6546,45 |
| 4 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Папоротный |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 514,18 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Башня Рожновского |  |  | 1шт |
| х. Северный |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 313,60 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Башня Рожновского |  |  | 1шт |
| Суздальский сельский округ |
| ст. Суздальская |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 9189,67 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| ст. Мартанская |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 10840,63 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х. Красный Восток |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 2142,80 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 1шт |
| 3 | Башня Рожновского |  |  | 1шт |
| Безымянный сельский округ |
| п. Мирный |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 5702,09 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| ст. Пятигорская |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 4000,00 |
| с. Безымянное |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 8039,79 |
| 2 | Артскважины | проектир. |  | 3шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Насосная 2-го подъемас установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| с. Фанагорийское |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 4968,72 |
| с. Хребтовое |
| 1 | Индивид. скважины |  |  | 11шт. |

5.6.2.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке от 3 июля 2009 г. сточные воды из г. Горячий Ключ с расходом 5000 м3/сут поступают на существующие  очистные сооружения биологической очистки  производительностью 13400 м 3/сут, расположенные на 61 км по трассе Джубга – Краснодар. Очищенные воды сбрасываются в реку Псекупс. Для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены две канализационные насосные станции.

Существующие канализационные сети выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, полиэтилен, Ø150-800 мм.

Глубина заложения трубопроводов от 0,5 м до 4,0м.

Общая протяженность сетей 35,4 км.

Согласно выданной справке от 3 июля 2009г в п. Приреченский сброс сточных вод осуществляется в самотечную бытовую канализацию. Протяженность сети 2,6 км. Сеть проложена из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 150 – 200 мм. Сточные воды с расходом 78 м3/сут поступают на очистные сооружения биологической очистки производительностью 700 м3/сут, которые расположены на территории п. Приреченский по ул.Псекупская,9.  Для наименьшего заглубления трубопроводов на сети предусмотрена канализационная насосная станция с глубиной подводящего коллектора 4 м, мощностью 30 кВт.

Согласно выданной справке от 3 июля 2009г в п. Первомайский сброс сточных вод осуществляется в самотечную бытовую канализацию. Протяженность сети 1,4 км. Сеть проложена из чугунных труб диаметром 150 – 200 мм. Сточные воды с расходом 66 м3/сут поступают на очистные сооружения биологической очистки производительностью 150 м3/сут, которые расположены на территории п. Первомайский.  Для наименьшего заглубления трубопроводов на сети предусмотрена канализационная насосная станция с глубиной подводящего коллектора 3 м, мощностью 30 кВт.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации населенных пунктов г. Горячий Ключ.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблицах 74-104.

Расход стоков составляет:

г. Горячий Ключ

Q = 11465,55 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 16387,47 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 19414,82 м3/ сут – на расчетный срок.

Бакинский сельский округ

ст.Бакинская.

Q = 824,27 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1251,59 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1317,90 м3/ сут – на расчетный срок.

Безымянный сельский округ:

п.Мирный

Q = 270,20 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 338,65 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 348,51 м3/ сут – на расчетный срок.

с.Безымянное

Q = 274,75 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 346,14 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 382,56 м3/ сут – на расчетный срок.

ст.Пятигорская

Q = 366,98 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 399,89 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 420,39 м3/ сут – на расчетный срок.

с.Фанагорийское

Q = 164,32 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 172,97 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 176,39 м3/ сут – на расчетный срок.

с.Хребтовое

Q = 4,17 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 4,17 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Таблицы 74-104

31 страница

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Q = 4,17 м3/ сут – на расчетный срок.

Имеретинский сельский округ:

ст. Имеретинская

Q = 499,80 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 738,10 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 777,95 м3/ сут – на расчетный срок.

Кутаисский сельский округ:

п. Кутаис

Q = 405,31 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 417,45 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 436,43 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Веселый

Q = 15,94 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 15,94 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 15,94 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Домики

Q = 6,84 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 6,84 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 6,84 м3/ сут – на расчетный срок.

п. Кура – Транспортный

Q = 8,35 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 8,35 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 8,35 м3/ сут – на расчетный срок

х.Кура – Цеце

Q = 65,27 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 65,27 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 65,27 м3/ сут – на расчетный срок

п. Октябрьский

Q = 57,68 м3/сут – на существующее положение,

Q = 90,70 м3/сут – на первую очередь.

Q = 126,33 м3/сут – на расчетный срок.

п. Промысловый

Q = 1,51 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1,51м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1,51 м3/ сут – на расчетный срок.

п. Транспортный

Q = 28,46 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 28,46 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 28,46м3/ сут – на расчетный срок.

п.Широкая Балка

Q = 133,59 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 144,08 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 144,08 м3/ сут – на расчетный срок.

Саратовский сельский округ:

ст. Саратовская

Q = 2415,14 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 2677,15м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 2950,39 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Молькин

Q = 85,70м3/ сут – на существующее положение.

Q = 154,69 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 233,75 м3/ сут – на расчетный срок .

п. Приреченский

Q = 385,51 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 515,63 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 618,75 м3/ сут – на расчетный срок .

х. Папоротный

Q = 7,59 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 7,59 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 7,59 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Северный

Q = 13,06 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 13,06 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 13,06 м3/ сут – на расчетный срок

х.Соленый

Q = 10,30 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 48,20 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 59,18 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Сорокин

Q = 8,60 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 19,25 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 29,15 м3/ сут – на расчетный срок.

Суздальский сельский округ:

ст. Суздальская

Q = 524,10 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 740,21 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 760,43 м3/ сут – на расчетный срок.

х. Красный Восток

Q = 118,02 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 118,02 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 118,02 м3/ сут – на расчетный срок.

ст. Мартанская

Q = 459,95 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 712,81 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 752,66 м3/ сут – на расчетный срок.

Черноморский сельский округ:

п. Первомайский

Q = 871,71 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1213,94 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 1226,11 м3/ сут – на расчетный срок.

ст. Кутаисская

Q = 91,84 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 98,42 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 107,91 м3/ сут – на расчетный срок.

ст. Черноморская

Q = 253,13м3/ сут – на существующее положение.

Q = 274,86 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 281,69 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом инженерной подготовки территории сельских округов запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «Мирана» г.Краснодар. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар , «Экотор» г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку.

Производительность очистных сооружений принята по расходу сточных вод на расчетный срок.

Сети самотечной хозбытовой канализации проектируются из полиэтиленовых труб Ø160-800 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 63 -  200 мм.

Объем работ по канализации

Таблица 105

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горячий Ключ |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 60371,24 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 18468,85 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 2611,75 |
| 4 | Трубы канализацион. самотечные | 400 | полиэтил. | 1269,20 |
| 5 | Трубы канализацион. самотечные | 500 | полиэтил. | 480,55 |
| 6 | Трубы канализацион. самотечные | 600 | полиэтил. | 1908,15 |
| 7 | Трубы канализацион. самотечные | 800 | полиэтил. | 664,15 |
| 8 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 790,00 |
| 9 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 4715,90 |
| 10 | Трубы канализацион. напорные | 160 | полиэтил. | 2526,50 |
| 11 | Трубы канализацион. напорные | 200 | полиэтил. | 6414,00 |
| 12 | Очистные сооружения 25000м3/сут для г.Горячий Ключ и ст.Саратовской |  | ж/б | 1 |
| 13 | Насосные станции |  | стеклопластик | 10 |
| Бакинский сельский округ |
| ст. Бакинская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 9549,92 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1096,76 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 766,60 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 2448,60 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 1990,02 |
| 6 | Очистные сооружения 1400м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 7 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| Имеретинский сельский округ |
| ст. Имеретинская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 14355,76 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 3078,23 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 441,64 |
| 4 | Очистные сооружения 800м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| Кутаисский сельский округ |
| п. Кутаис |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 9363,05 |
| 2 | Очистные сооружения для п.Кутаис и п.Транспортный 450м3/сут |  | ж/б | 1 |
| п. Транспортный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1858,59 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 1675,20 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| п.Промысловый |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1095,59 |
| 2 | Очистные сооружения 5 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| п. Октябрьский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 4680,60 |
| 2 | Очистные сооружения 60м3/сут |  | ж/б | 1 |
| п. Широкая Балка |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6444,13 |
| 2 | Очистные сооружения 160м3/сут для х.Домики и п.Широкая Балка |  | ж/б | 1 |
| х. Кура - Цеце |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3438,95 |
| 6 | Очистные сооружения 100 м3/сут для х.Кура – Цеце ,х.Веселый, х.Кура - Транспортный |  | ж/б | 1 |
| х.Домики |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 915,54 |
| 2 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| х. Веселый |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1639,76 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 703,12 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| п. Кура - Транспортный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1032,71 |
| Черноморский сельский округ |
| ст. Черноморская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6816,47 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1382,00 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 78,00 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 1487,16 |
| 5 | Очистные сооружения 300м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| ст. Первомайская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6483,15 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 2048,39 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 751,15 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 68,00 |
| 5 | Очистные сооружения 1300 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| ст. Кутаисская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3821,29 |
| 2 | Очистные сооружения 100м3/сут |  | ж/б | 1 |
| Саратовский сельский округ |
| ст. Саратовская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 - 200 | полиэтил. | 16000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 300 - 400 | полиэтил. | 4400,00 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 200 | полиэтил. | 14000,00 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 80 - 150 | полиэтил. | 5000,00 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 7 |
| х. Соленый |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2630,75 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 429,45 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 1556,80 |
| 5 | Очистные сооружения 90 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х. Молькин |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 7027,55 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 383,25 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 216,80 |
| 4 | Очистные сооружения 250 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| х.Сорокин |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3697,75 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 500,00 |
| п. Приреченский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6228,50 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 5439,39 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 1111,80 |
| 4 | Очистные сооружения 700 м3/сут для х.Сорокин и п.Приреченский |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| х.Папоротный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 514,18 |
| 2 | Очистные сооружения 10 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х. Северный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 374,50 |
| 2 | Очистные сооружения 10 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| Суздальский сельский округ |
| ст. Суздальская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 9846,16 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 565,85 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 3675,80 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| 5 | Очистные сооружения 800 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| ст. Мартанская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 12931,95 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 2630,95 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 3002,54 |
| 4 | Очистные сооружения 800 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| х. Красный Восток |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1616,04 |
| 2 | Очистные сооружения 120 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| Безымянный сельский округ |
| п. Мирный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1911,39 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 103,06 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| с. Безымянное |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 11326,63 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1159,91 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 3431,16 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 3 |
| 5 | Очистные сооружения 400 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| ст.Пятигорская |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2643,14 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 4388,45 |
| 3 | Очистные сооружения 450 м3/сут для п.Мирный и ст.Пятигорская |  | ж/б | 1 |
| с. Фаногорийское |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6187,16 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 463,24 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| 4 | Очистные сооружения 200 м3/сут |  | ж/б | 1 |
| с. Хребтовое |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1203,96 |
| 2 | Очистные сооружения 5 м3/сут |  | ж/б | 1 |

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м. до 30 м. в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 300 м. с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 106

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | На 1-ю очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Горячий Ключ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 12924,25 | 23023,60 | 19043,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 12924,25 | 23023,60 | 19043,07 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 52037,15 | 36500 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 11465,55 | 19414,82 | 16387,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 11465,55 | 19414,82 | 16387,47 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 85773,89 | 60000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 14446,40 | 10000,00 |
|  | Бакинский сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 932,87 | 1436,50 | 1364,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 932,87 | 1436,50 | 1364,89 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 13121,84 | 9200 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 824,27 | 1317,90 | 1251,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 824,27 | 1317,90 | 1251,59 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 11413,28 | 8000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 4438,62 | 3100,00 |
|  | Имеретинский сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 565,65 | 849,90 | 806,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 565,65 | 849,90 | 806,64 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 9022,11 | 6300 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 499,80 | 777,95 | 738,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 499,80 | 777,95 | 738,10 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 17433,99 | 12200,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 441,64 | 441,64 |
|  | Кутаисский сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 817,34 | 863,03 | 841,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 817,34 | 863,03 | 841,58 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 28631,49 | 20000 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 722,20 | 763,81 | 744,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 722,20 | 763,81 | 744,83 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 30468,92 | 21300,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2378,32 | 2378,32 |
|  | Черноморский сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1376,98 | 1786,60 | 1753,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1376,98 | 1786,60 | 1753,87 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 18647,98 | 13000 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1216,68 | 1615,71 | 1587,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1216,68 | 1615,71 | 1587,22 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 21302,45 | 15000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1633,16 | 1633,16 |
|  | Саратовский сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 3325,10 | 4433,90 | 3891,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 3325,10 | 4433,90 | 3891,33 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 50980,13 | 35600 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 2925,90 | 3911,87 | 3435,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 2925,90 | 3911,87 | 3435,57 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 47125,32 | 33000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 22385,40 | 16000,00 |
|  | Суздальский сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1233,61 | 1774,12 | 1708,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1233,61 | 1774,12 | 1708,81 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 22173,10 | 15000,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1102,07 | 1631,11 | 1571,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1102,07 | 1631,11 | 1571,04 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 27590,95 | 19000,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6678,34 | 4600,00 |
|  | Безымянный сельский округ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1222,78 | 1496,22 | 1416,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1222,78 | 1496,22 | 1416,72 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 22710,60 | 16000 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1222,78 | 1496,22 | 1416,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1222,78 | 1496,22 | 1416,72 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 28820,64 | 20000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3997,46 | 3000,00 |
|  | Итого по городскому округу: |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 22398,58 | 35663,87 | 30826,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 22398,58 | 35663,87 | 30826,91 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 217324,40 | 151600,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 19836,89 | 30765,19 | 26974,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 19836,89 | 30765,19 | 26974,64 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 269929,44 | 188500,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 54599,34 | 39983,12 |

5.6.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав МО город Горячий Ключ в настоящее время входят город Горячий Ключ и 7 сельских округов - населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

В составе генерального плана развития МО город Горячий Ключ решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 107 и 108.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 107

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| I. г. Горячий Ключ |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 18602 | 18767 |
|  | проектируемый | 7076 | 3566 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 7757 | 7757 |
|  | проектируемый | 5805 | 4390 |
| 3 | Наружное освещение | 400 | 345 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 26759 | 26869 |
|  | б) Проектируемые | 12881 | 7956 |
|  | Итого: а) + б) | 39640 | 34825 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 27748 | 24378 |
| станица Бакинская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: | 1339 | 1390 |
|  | существующий (с учетом убыли) | 440 | 187 |
|  | проектируемый |  |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: | 293 | 293 |
|  | существующий | 226 | 195 |
|  | проектируемый | 24 | 23 |
| 3 | Наружное освещение | 1656 | 1706 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 666 | 381 |
|  | б) Проектируемые | 2321 | 2087 |
|  | Итого: а) + б) | 1625 | 1461 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1339 | 1390 |
| II. Бакинский сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1339 | 1390 |
|  | проектируемый | 440 | 187 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 293 | 293 |
|  | проектируемый | 226 | 195 |
| 3 | Наружное освещение | 24 | 23 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1656 | 1706 |
|  | б) Проектируемые | 666 | 381 |
|  | Итого: а) + б) | 2321 | 2087 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1625 | 1461 |
| станица Пятигорская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: | 609 | 628 |
|  | существующий (с учетом убыли) | 200 | 84 |
|  | проектируемый |  |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: | 130 | 130 |
|  | существующий | 103 | 88 |
|  | проектируемый | 11 | 10 |
| 3 | Наружное освещение | 750 | 769 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 303 | 172 |
|  | б) Проектируемые | 1053 | 941 |
|  | Итого: а) + б) | 737 | 659 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 609 | 628 |
| село Безымянное |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: | 548 | 536 |
|  | существующий (с учетом убыли) | 180 | 72 |
|  | проектируемый |  |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: | 98 | 98 |
|  | существующий | 92 | 75 |
|  | проектируемый | 10 | 9 |
| 3 | Наружное освещение | 655 | 643 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 272 | 147 |
|  | б) Проектируемые | 928 | 790 |
|  | Итого: а) + б) | 650 | 553 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 548 | 536 |
| поселок Мирный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: | 433 | 454 |
|  | существующий (с учетом убыли) | 142 | 61 |
|  | проектируемый |  |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: | 96 | 96 |
|  | существующий | 73 | 64 |
|  | проектируемый | 8 | 7 |
| 3 | Наружное освещение | 537 | 557 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 215 | 125 |
|  | б) Проектируемые | 752 | 682 |
|  | Итого: а) + б) | 526 | 477 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 433 | 454 |
| село Фанагорийское |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 259 | 275 |
|  | проектируемый | 85 | 37 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 58 | 58 |
|  | проектируемый | 44 | 39 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 322 | 338 |
|  | б) Проектируемые | 129 | 76 |
|  | Итого: а) + б) | 450 | 414 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 315 | 290 |
| село Хребтовое |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 7 | 7 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 7 | 7 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 7 | 7 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5 | 5 |
| III. Безымянный сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1855 | 1901 |
|  | проектируемый | 607 | 254 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 383 | 383 |
|  | проектируемый | 312 | 265 |
| 3 | Наружное освещение | 33 | 31 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2271 | 2314 |
|  | б) Проектируемые | 919 | 519 |
|  | Итого: а) + б) | 3190 | 2834 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2233 | 1984 |
| станица Имеретинская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 814 | 841 |
|  | проектируемый | 267 | 113 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 178 | 178 |
|  | проектируемый | 137 | 118 |
| 3 | Наружное освещение | 14 | 14 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1006 | 1033 |
|  | б) Проектируемые | 404 | 231 |
|  | Итого: а) + б) | 1410 | 1263 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 987 | 884 |
| IV. Имеретинский сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 814 | 841 |
|  | проектируемый | 267 | 113 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 178 | 178 |
|  | проектируемый | 137 | 118 |
| 3 | Наружное освещение | 14 | 14 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1006 | 1033 |
|  | б) Проектируемые | 404 | 231 |
|  | Итого: а) + б) | 1410 | 1263 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 987 | 884 |
| поселок Кутаис |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 650 | 675 |
|  | проектируемый | 213 | 91 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 144 | 144 |
|  | проектируемый | 110 | 94 |
| 3 | Наружное освещение | 12 | 11 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 805 | 830 |
|  | б) Проектируемые | 323 | 185 |
|  | Итого: а) + б) | 1128 | 1015 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 790 | 711 |
| поселок Широкая Балка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 216 | 216 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 48 | 48 |
|  | проектируемый | 67 | 67 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 267 | 267 |
|  | б) Проектируемые | 67 | 67 |
|  | Итого: а) + б) | 334 | 334 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 234 | 234 |
| хутор Кура-Цеце |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 106 | 106 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 23 | 23 |
|  | проектируемый | 33 | 33 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 130 | 130 |
|  | б) Проектируемые | 33 | 33 |
|  | Итого: а) + б) | 163 | 163 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 114 | 114 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 269 | 269 |
|  | проектируемый | 167 | 90 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 10 | 10 |
|  | проектируемый | 123 | 108 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 282 | 281 |
|  | б) Проектируемые | 290 | 198 |
|  | Итого: а) + б) | 572 | 479 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 401 | 336 |
| поселок Транспортный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 46 | 46 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 10 | 10 |
|  | проектируемый | 14 | 14 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 57 | 57 |
|  | б) Проектируемые | 14 | 14 |
|  | Итого: а) + б) | 71 | 71 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 50 | 50 |
| хутор Веселый |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) |  |  |
|  | проектируемый | 26 | 26 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: | 0 | 0 |
|  | существующий |  |  |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 26 | 26 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 26 | 26 |
| поселок Кура-Транспортный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 13 | 13 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 14 | 14 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 14 | 14 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 10 | 10 |
| хутор Домики |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 11 | 11 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 11 | 11 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 11 | 11 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 8 | 8 |
| поселок Промысловый |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 2 | 2 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2 | 2 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 2 | 2 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2 | 2 |
| поселок Кура-Промысел |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 0 | 0 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 0 | 0 |
| V. Кутаисский сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1339 | 1364 |
|  | проектируемый | 380 | 181 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 235 | 235 |
|  | проектируемый | 347 | 317 |
| 3 | Наружное освещение | 22 | 20 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1596 | 1619 |
|  | б) Проектируемые | 727 | 497 |
|  | Итого: а) + б) | 2323 | 2117 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1626 | 1482 |
| станица Саратовская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 4555 | 4483 |
|  | проектируемый | 1414 | 569 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 859 | 859 |
|  | проектируемый | 726 | 592 |
| 3 | Наружное освещение | 76 | 69 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 5490 | 5411 |
|  | б) Проектируемые | 2140 | 1161 |
|  | Итого: а) + б) | 7630 | 6572 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5341 | 4600 |
| поселок Приреченский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 737 | 737 |
|  | проектируемый | 608 | 188 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 195 | 195 |
|  | проектируемый | 171 | 100 |
| 3 | Наружное освещение | 18 | 15 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 950 | 947 |
|  | б) Проектируемые | 779 | 288 |
|  | Итого: а) + б) | 1729 | 1235 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1210 | 865 |
| хутор Молькин |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 264 | 264 |
|  | проектируемый | 516 | 174 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 53 | 53 |
|  | проектируемый | 95 | 43 |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 5 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 324 | 322 |
|  | б) Проектируемые | 611 | 217 |
|  | Итого: а) + б) | 935 | 539 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 654 | 377 |
| хутор Северный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 26 | 26 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 27 | 27 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 27 | 27 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 19 | 19 |
| хутор Сорокин |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 32 | 32 |
|  | проектируемый | 80 | 24 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 23 | 13 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 33 | 33 |
|  | б) Проектируемые | 103 | 37 |
|  | Итого: а) + б) | 136 | 70 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 95 | 49 |
| хутор Соленый |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 94 | 78 |
|  | проектируемый | 31 | 10 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 4 | 4 |
|  | проектируемый | 16 | 11 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 99 | 83 |
|  | б) Проектируемые | 47 | 21 |
|  | Итого: а) + б) | 146 | 104 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 102 | 73 |
| хутор Папоротный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: | 15 | 15 |
|  | существующий (с учетом убыли) | 0 | 0 |
|  | проектируемый |  |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: | 0 | 0 |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 16 | 16 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 0 | 0 |
|  | б) Проектируемые | 16 | 16 |
|  | Итого: а) + б) | 11 | 11 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15 | 15 |
| VI. Саратовский сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 5724 | 5636 |
|  | проектируемый | 2649 | 965 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1111 | 1111 |
|  | проектируемый | 1031 | 759 |
| 3 | Наружное освещение | 104 | 91 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 6939 | 6838 |
|  | б) Проектируемые | 3680 | 1724 |
|  | Итого: а) + б) | 10618 | 8562 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7433 | 5993 |
| станица Суздальская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 816 | 865 |
|  | проектируемый | 268 | 116 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 186 | 186 |
|  | проектируемый | 138 | 121 |
| 3 | Наружное освещение | 14 | 14 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1017 | 1066 |
|  | б) Проектируемые | 406 | 237 |
|  | Итого: а) + б) | 1423 | 1303 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 996 | 912 |
| станица Мартанская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 777 | 802 |
|  | проектируемый | 255 | 108 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 164 | 164 |
|  | проектируемый | 131 | 112 |
| 3 | Наружное освещение | 14 | 13 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 955 | 978 |
|  | б) Проектируемые | 386 | 220 |
|  | Итого: а) + б) | 1341 | 1198 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 939 | 839 |
| хутор Красный Восток |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 23 | 23 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 5 | 5 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 29 | 29 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 29 | 29 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 20 | 20 |
| VII. Суздальский сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1617 | 1690 |
|  | проектируемый | 523 | 224 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 355 | 355 |
|  | проектируемый | 269 | 233 |
| 3 | Наружное освещение | 29 | 28 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2001 | 2073 |
|  | б) Проектируемые | 792 | 457 |
|  | Итого: а) + б) | 2793 | 2530 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1955 | 1771 |
| поселок Первомайский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1373 | 1465 |
|  | проектируемый | 451 | 197 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 310 | 310 |
|  | проектируемый | 232 | 205 |
| 3 | Наружное освещение | 24 | 24 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1707 | 1799 |
|  | б) Проектируемые | 682 | 402 |
|  | Итого: а) + б) | 2390 | 2201 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1673 | 1541 |
| станица Черноморская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 402 | 426 |
|  | проектируемый | 132 | 57 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 90 | 90 |
|  | проектируемый | 68 | 60 |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 7 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 499 | 523 |
|  | б) Проектируемые | 200 | 117 |
|  | Итого: а) + б) | 699 | 640 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 490 | 448 |
| станица Кутаисская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 156 | 154 |
|  | проектируемый | 51 | 21 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 33 | 33 |
|  | проектируемый | 26 | 22 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 191 | 189 |
|  | б) Проектируемые | 78 | 42 |
|  | Итого: а) + б) | 269 | 231 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 188 | 162 |
| VIII. Черноморский сельский округ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1931 | 2045 |
|  | проектируемый | 634 | 275 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 433 | 433 |
|  | проектируемый | 326 | 286 |
| 3 | Наружное освещение | 34 | 33 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2398 | 2511 |
|  | б) Проектируемые | 960 | 561 |
|  | Итого: а) + б) | 3358 | 3072 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2351 | 2150 |
| МО город Горячий Ключ, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 33221 | 33634 |
|  | проектируемый | 12576 | 5765 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 10744 | 10744 |
|  | проектируемый | 8453 | 6562 |
| 3 | Наружное освещение | 660 | 585 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 44624 | 44962 |
|  | б) Проектируемые | 21029 | 12327 |
|  | Итого: а) + б) | 65654 | 57290 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 45957 | 40103 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение населения, предприятий и объектов социальной сферы муниципального образования город Горячий Ключ обеспечивают филиал ОАО «НЭСК - Электросети» и ОАО «Кубаньэнерго».

Система электроснабжения МО состоит из 991,2 км. воздушных и кабельных линий электропередач, 259 трансформаторных подстанций и 211 км линий уличного освещения.

В настоящее время электроснабжение города Горячий Ключ осуществляется от двух питающих центров:

- ПС-220/110/35/27,5/10 кВ «Горячий Ключ» мощностью 2х63 МВА+2х25 МВА+16 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Горячий Ключ» мощностью 10 МВА.

Данные подстанции не удовлетворяют потребностям города из-за возрастающих нагрузок. Как следствие плохое качество электроэнергии и ограничение на присоединяемые мощности.

Источниками электроснабжения остальных населенных пунктов МО являются следующие подстанции:

- ПС-110/35/10 кВ «Мартанская» мощностью 2х10 МВА;

- ПС-110/27,5/10 кВ «Фанагорийская» мощностью 2х10 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Саратовская» мощностью 2,5 МВА+4,0 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Ключевая» мощностью 2х3,2 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Бакинская» мощностью 2х4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития МО. Планируется осуществить следующие работы:

Запроектировать и построить ПС-110/10 кВ «Хоззона» на которой предусмотреть:

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x16,0 МВА.

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-5АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 110 кВ.

-	Четыре секции шин 10 кВ с секционированием и установкой вакуумных выключателей 10 кВ.

-	РЗА, объем работ согласовать с Краснодарскими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Краснодарских электрических сетей.

-	Установить ИРМ (источник реактивной мощности), номинальную мощность источника определить при проектировании.

Запроектировать и построить 2-х цепную ВЛ-110 кВ ПС-220 кВ «Горячий Ключ» - ПС-110/10 кВ «Хоззона» с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ на ПС-220 кВ «Горячий Ключ».

На ПС-35/10 кВ «Горячий ключ» предусмотреть следующие работы:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 10,0 МВА с элегазовым выключателем 35 кВ.

-	Установка 2-й секции шин 10 кВ с секционированием и вакуумными выключателями 10 кВ.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 в цепи силового трансформатора Т-1 на элегазовый выключатель 35 кВ, установкой элегазового выключателя в цепи трансформатора Т-2, секционного выключателя 35 кВ.

-	РЗА, объем работ согласовать с Краснодарскими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Краснодарских электрических сетей.

Запроектировать и построить ПС-110/35/10 кВ «Саратовская» на которой предусмотреть:

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x10,0 МВА.

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-5АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 110 кВ.

-	РЗА, объем работ согласовать с Краснодарскими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Краснодарских электрических сетей.

Запроектировать и построить 2-х цепную ВЛ-110 кВ ПС-220 кВ «Горячий Ключ» - ПС-110/35/10 кВ «Саратовская» с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ на ПС-220 кВ «Горячий Ключ».

После запуска в строй ПС-110/35/10 кВ «Саратовская» демонтировать оборудование ПС-35/10 кВ «Саратовская».

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Краснодарских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения МО город Горячий Ключ на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ

По территории МО город Горячий Ключ транзитом проходит ВЛ-220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Тверская».

Трассы ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к VI району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 62,95 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 59,76 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 37,38 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 123,92 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 0,50 км.

Схема электроснабжения МО город Горячий Ключ показана на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 108

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горячий Ключ |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 234,9 | 347,2 | 305,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 70,5 | 122,3 | 109,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 164,4 | 224,9 | 195,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8052 | 8681 | 8498 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5489 | 6023 | 5671 |
| станица Бакинская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,9 | 20,3 | 18,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,8 | 4,8 | 4,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,2 | 15,6 | 13,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6877 | 8580 | 8069 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5607 | 6574 | 6096 |
| Бакинский сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,9 | 20,3 | 18,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,8 | 4,8 | 4,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,2 | 15,6 | 13,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6877 | 8580 | 8069 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5607 | 6574 | 6096 |
| станица Пятигорская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 6,7 | 9,2 | 8,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,2 | 2,1 | 2,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,5 | 7,1 | 6,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6961 | 8558 | 8052 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5691 | 6596 | 6076 |
| село Безымянное |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,6 | 8,1 | 6,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,8 | 1,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,7 | 6,4 | 5,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7757 | 8379 | 7915 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6488 | 6594 | 6079 |
| поселок Мирный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,9 | 6,6 | 6,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6855 | 8596 | 8073 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5586 | 6590 | 6082 |
| село Фанагорийское |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,0 | 3,9 | 3,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,4 | 3,0 | 2,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6843 | 8615 | 8076 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5573 | 6584 | 6087 |
| село Хребтовое |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 | 5374 |
| Безымянный сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,3 | 27,9 | 24,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,6 | 6,4 | 5,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 16,6 | 21,6 | 18,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7113 | 8511 | 8013 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5848 | 6570 | 6094 |
| станица Имеретинская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,0 | 12,4 | 11,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,7 | 2,9 | 2,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,4 | 9,5 | 8,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6864 | 8578 | 8072 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5595 | 6603 | 6069 |
| Имеретинский сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,0 | 12,4 | 11,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,7 | 2,9 | 2,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,4 | 9,5 | 8,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6864 | 8578 | 8072 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5595 | 6603 | 6069 |
| поселок Кутаис |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 7,3 | 9,9 | 8,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 2,3 | 2,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,9 | 7,6 | 6,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6805 | 8595 | 8084 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5535 | 6597 | 6074 |
| поселок Широкая Балка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8314 | 8314 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5409 | 5409 | 5409 |
| хутор Кура-Цеце |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8314 | 8314 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5391 | 5391 | 5391 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,5 | 5,0 | 4,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,4 | 3,8 | 3,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6167 | 14834 | 8433 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5503 | 11300 | 13158 |
| поселок Транспортный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8314 | 8314 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5382 | 5382 | 5382 |
| хутор Веселый |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5378 | 5378 | 5378 |
| поселок Кура-Транспортный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5376 | 5376 | 5376 |
| хутор Домики |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5376 | 5376 | 5376 |
| поселок Промысловый |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5375 | 5375 | 5375 |
| поселок Кура-Промысел |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 0 | 0 | 0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0 | 0 | 0 |
| Кутаисский сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,2 | 20,3 | 18,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 5,3 | 5,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,9 | 15,1 | 13,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7448 | 9364 | 9161 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6279 | 6931 | 6686 |
| станица Саратовская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 47,4 | 66,8 | 57,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,1 | 14,6 | 13,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 39,3 | 52,3 | 44,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7441 | 8772 | 8344 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6171 | 6862 | 6414 |
| поселок Приреченский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,3 | 15,1 | 10,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,8 | 3,4 | 2,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,5 | 11,8 | 8,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6785 | 8414 | 7212 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5296 | 6546 | 5402 |
| хутор Молькин |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,8 | 8,2 | 4,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 1,4 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 6,8 | 3,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10335 | 12042 | 10483 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8534 | 10048 | 8526 |
| хутор Северный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 | 5374 |
| хутор Сорокин |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 1,2 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 1,0 | 0,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8332 | 11244 | 8722 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8245 | 9256 | 7008 |
| хутор Соленый |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 1,3 | 0,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 1,1 | 0,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6588 | 7696 | 7197 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5319 | 6574 | 6096 |
| хутор Папоротный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5462 | 5462 | 5462 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 | 5374 |
| Саратовский сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 59,3 | 93,0 | 75,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 10,4 | 19,7 | 17,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 48,8 | 73,3 | 57,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7423 | 8910 | 8229 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6117 | 7025 | 6344 |
| станица Суздальская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,3 | 12,5 | 11,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,8 | 3,0 | 2,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,6 | 9,5 | 8,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6757 | 8627 | 8094 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5487 | 6574 | 6096 |
| станица Мартанская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,6 | 11,7 | 10,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,5 | 2,7 | 2,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,0 | 9,0 | 8,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7065 | 8538 | 8032 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5795 | 6602 | 6070 |
| хутор Красный Восток |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 6644 | 6644 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 | 5374 |
| Суздальский сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 18,1 | 24,5 | 22,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 5,7 | 5,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,8 | 18,8 | 16,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6897 | 8558 | 8045 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5628 | 6558 | 6086 |
| поселок Первомайский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,8 | 20,9 | 19,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,9 | 5,0 | 4,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,8 | 16,0 | 14,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6857 | 8615 | 8073 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5587 | 6574 | 6096 |
| станица Черноморская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,6 | 6,1 | 5,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,4 | 1,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,7 | 4,7 | 4,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6862 | 8605 | 8072 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5592 | 6589 | 6083 |
| станица Кутаисская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,7 | 2,4 | 2,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,8 | 1,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6844 | 8534 | 8076 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5574 | 6580 | 6091 |
| Черноморский сельский округ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 22,0 | 29,4 | 26,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,1 | 6,9 | 6,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 17,9 | 22,5 | 20,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6857 | 8606 | 8073 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5587 | 6574 | 6096 |
| МО город Горячий Ключ, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 392,7 | 575,1 | 501,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 98,6 | 173,9 | 156,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 294,1 | 401,2 | 345,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7665 | 8716 | 8584 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5740 | 6080 | 5904 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 262,9 | 324,9 | 324,9 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 246,63 | 284,51 | 284,51 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 62,95 | 62,95 | 62,95 |
|  | - сети 110 кВ | км | 59,76 | 97,14 | 97,14 |
|  | - сети 35 кВ | км | 123,92 | 124,42 | 124,42 |

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана города Горячий Ключ Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Город Горячий Ключ имеет численность населения 29174 человека, на расчётный срок (2030 год) – 40000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 34500 человек.

В составе генерального плана развития г. Горячий Ключ решены вопросы электроснабжения населенного пункта, а именно: разработаны схемы электроснабжения для энергообеспечения жилых зон, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, предприятий торговли, бытового обслуживания и промышленных объектов, находящихся в границах проектируемого генерального плана на расчётный срок до 2030 года.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 1 и 2.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 109

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 18602 | 18767 |
|  | проектируемый | 7076 | 3566 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 7757 | 7757 |
|  | проектируемый | 5805 | 4390 |
| 3 | Наружное освещение | 400 | 345 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 26759 | 26869 |
|  | б) Проектируемые | 12881 | 7956 |
|  | Итого: а) + б) | 39640 | 34825 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 27748 | 24378 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время электроснабжение города Горячий Ключ осуществляется от двух питающих центров:

- ПС-220/110/35/27,5/10 кВ «Горячий Ключ» мощностью 2х63 МВА+2х25 МВА+16 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Горячий Ключ» мощностью 10 МВА.

Данные подстанции не удовлетворяют потребностям города из-за возрастающих нагрузок. Как следствие плохое качество электроэнергии и ограничение на присоединяемые мощности.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития МО. Планируется осуществить следующие работы:

Запроектировать и построить ПС-110/10 кВ «Хоззона» на которой предусмотреть:

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-5АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 110 кВ.

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x16,0 МВА.

-	Четыре секции шин 10 кВ с секционированием и установкой вакуумных выключателей 10 кВ.

-	РЗА, объем работ согласовать с Краснодарскими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Краснодарских электрических сетей.

-	Установить ИРМ (источник реактивной мощности), номинальную мощность источника определить при проектировании.

Запроектировать и построить 2-х цепную ВЛ-110 кВ ПС-220 кВ «Горячий Ключ» - ПС-110/10 кВ «Хоззона» с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ на ПС-220 кВ «Горячий Ключ».

На ПС-35/10 кВ «Горячий ключ» предусмотреть следующие работы:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 10,0 МВА с элегазовым выключателем 35 кВ.

-	Установку 2-й секции шин 10 кВ с секционированием и вакуумными выключателями 10 кВ.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 в цепи силового трансформатора Т-1 на элегазовый выключатель 35 кВ, установкой элегазового выключателя в цепи трансформатора Т-2, секционного выключателя 35 кВ.

-	РЗА, объем работ согласовать с Краснодарскими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Краснодарских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 250 кВт до 500 кВт;

- строительство к 2020 году 21 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 4910 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 7,03 км;

- строительство к 2030 году 19 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 7065 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 4,12 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Краснодарских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения г. Горячий Ключ

на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы 220 кВ, ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к VI району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 8,90 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 2,18 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 18,00 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 11,33 км.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 73,54 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 11,15 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 110

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 234,9 | 347,2 | 305,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 70,5 | 122,3 | 109,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 164,4 | 224,9 | 195,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8052 | 8681 | 8498 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5489 | 6023 | 5671 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 202,0 | 244,0 | 244,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 95,95 | 125,10 | 120,98 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
|  | - сети 110 кВ | км | 2,18 | 20,18 | 20,18 |
|  | - сети 35 кВ | км | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
|  | - сети 10 кВ | км | 73,54 | 84,69 | 80,57 |

5.6.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и  справок о теплоснабжении города Горячий Ключ Краснодарского края от 17 августа 2006 г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав муниципального образования город Горячий Ключ в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: город Горячий Ключ, станица Бакинская, поселок Мирный, село Безымянное, станица Пятигорская, село Фанагорийское, село Хребтовое, станица Имеретинская,  поселок Кутаис, хутор Веселый, хутор Домики, поселок Кура-Промысел, поселок Кура - Транспортный, хутор Кура – Цеце, поселок Октябрьский, поселок Промысловый, поселок Транспортный, поселок Широкая Балка, станица Саратовская, хутор Молькин, поселок Приреченский, хутор Папоротный, хутор Северный, хутор Соленый, хутор Сорокин, станица Суздальская, хутор Красный Восток, станица Мартанская, поселок Первомайский, станица Кутаисская, станица Черноморская.

Теплоснабжение города Горячего Ключа в настоящее время осуществляется от одиннадцати котельных, которые отапливают административные здания, детские сады, школы и жилые дома. В селе Безымянном и станице Саратовская расположены по четыре котельных в каждом населенном пункте. Теплоснабжение хутора Молькин, поселка Приреченский и поселка Первомайский осуществляется от одной котельной (в каждом населенном пункте). Сети и сооружения теплоснабжения на территории остальных населенных пунктов отсутствуют.  Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 111

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Горячий Ключ |
| Котельная № 1 | 3,650 | 3,650 | газ |
| Котельная № 2 | 8,385 | 8,385 | газ |
| Котельная № 3 | 1,500 | 1,500 | газ |
| Котельная № 4 | 1,000 | 1,000 | газ |
| Котельная № 6 | 1,000 | 1,000 | газ |
| Котельная № 7 | 1,100 | 1,100 | газ |
| Котельная № 9 | 1,800 | 1,800 | газ |
| Котельная № 10 | 2,400 | 2,400 | газ |
| Котельная № 11 | 2,670 | 2,670 | газ |
| Котельная № 12 | 2,400 | 2,400 | газ |
| Котельная № 13 | 1,260 | 1,260 | газ |
| Итого | 27,165 | 27,165 |  |
| с. Безымянное |
| Котельная № 1 | 0,172 | 0,172 | газ |
| Котельная № 2 | 0,085 | 0,085 | газ |
| Котельная № 3 | 0,010 | 0,010 | газ |
| Котельная № 4 | 0,010 | 0,010 | газ |
| Итого | 0,277 | 0,277 |  |
| ст. Саратовская |
| Котельная №1 | 0,155 | 0,155 | Газ |
| Котельная №3 | 0,232 | 0,232 | Газ |
| Котельная №4 | 0,035 | 0,035 | Дизельное топливо |
| Котельная №5 | 0,155 | 0,155 | Газ |
| Итого | 0,577 | 0,577 |  |
| х. Молькин |
| Котельная № 1 | 2,500 | 2,500 | Газ |
| Итого | 2,500 | 2,500 |  |
| п. Приреченский |
| Котельная № 1 | 1,500 | 1,500 | Газ |
| Итого | 1,500 | 1,500 |  |
| п. Первомайский |
| Котельная № 1 | 2,000 | 2,000 | Газ |
| Итого | 2,000 | 2,000 |  |
| Всего |  | 34,019 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие муниципального образования город Горячий Ключ  в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов города Горячий Ключ в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одиннадцати существующих и двадцати новых районных котельных,  строительство четырнадцати из которых планируется на I очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов села Безымянного предусматривается от четырех существующих и пяти новых котельных, строительство трех планируется на 1 очередь строительства. Станица Саратовская будет отапливаться четырех существующих и пяти новых котельных (три на 1 очередь строительства). Хутор Молькин отапливается от одной существующей и двух новых котельных, строительство одной из них выполняется в первую очередь строительства. Поселок Приреченский от двух котельных, (одна на 1 очередь строительства). Теплоснабжение станицы Бакинской предусматривается от пяти новых котельных, три из них  на первую очередь строительства. Поселок Первомайский отапливается от пяти котельных, одной существующей и четырех новых (три 1 очереди строительства). Поселок Мирный и хутор Сорокин от одной новой котельной, расположенной в каждом населенном пункте. Теплоснабжение станицы Пятигорская, станицы Имеретинская, поселка Кутаис, хутора Кура-Цеце, поселка Широкая Балка, хутора Соленый и станицы Кутаисская  предусматривается от двух новых котельных, в каждом населенном пункте. Станица Фонагорийская, поселок Октябрьский и станица Суздальская отапливаются от трех новых котельных в каждом населенном пункте, строительство двух из них предусматривается на 1 очередь строительства. Теплоснабжение станицы Мартанской предусматривается от четырех новых котельных, две из которых выполняются в первую очередь строительства. Станица Черноморская отапливается  от четырех новых котельных (три на 1 очередь строительства).

Теплоснабжение объектов села Хребтовое, хутора Веселый, хутора Домики, поселков Кура-Промысел и Кура-Транспортный, поселков Промысловый и Транспортный, хуторов Папоротный, Северный и Красный Восток в границах проектируемого генерального плана не предусматривается.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельно стоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 18(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  2,3(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 153 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди  строительства (2020г.)

Таблица 112

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснаб-жение | Итого |  |
| г. Горячий Ключ |
| Котельная №1 (существующая) | 3,411 | - | - | 3,411 | 3,650 |
| Котельная №2 (существующая) | 7,836 | - | - | 7,836 | 8,385 |
| Котельная №3 (существующая) | 1,402 | - | - | 1,402 | 1,500 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,935 | - | - | 0,935 | 1,000 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,935 | - | - | 0,935 | 1,000 |
| Котельная №7 (существующая) | 1,028 | - | - | 1,028 | 1,100 |
| Котельная №9 (существующая) | 1,682 | - | - | 1,682 | 1,800 |
| Котельная №10 (существующая) | 2,243 | - | - | 2,243 | 2,400 |
| Котельная №11 (существующая) | 2,495 | - | - | 2,495 | 2,670 |
| Котельная №12 (существующая) | 2,243 | - | - | 2,243 | 2,400 |
| Котельная №13 (существующая) | 1,178 | - | - | 1,178 | 1,260 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,730 | 0,600 | 1,000 | 2,330 | 2,500 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,500 | 0,400 | 0,300 | 1,200 | 1,280 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 1,600 | 1,050 | 0,800 | 3,550 | 3,800 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,800 | 0,200 | 0,200 | 1,200 | 1,280 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,280 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,600 | 0,200 | 0,320 | 1,120 | 1,200 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,360 | 0,100 | 0,100 | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,400 | 0,100 | 0,200 | 0,700 | 0,750 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,250 | 0,150 | 0,100 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,360 | 0,100 | 0,100 | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 1,350 | 0,600 | 0,650 | 2,600 | 2,800 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,600 | 0,130 | 0,300 | 1,030 | 1,100 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,500 | 0,500 | 0,870 | 1,870 | 2,000 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,500 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №20 (проектируемая) | 1,200 | 0,900 | 1,260 | 3,36 | 3,600 |
| Итого |  |  |  |  | 53,785 |
| с. Безымянное |
| Котельная №1 (существующая) | 0,161 | - | - | 0,161 | 0,172 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,079 | - | - | 0,079 | 0,085 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,009 | - | - | 0,009 | 0,010 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,009 | - | - | 0,009 | 0,010 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,237 |
| ст. Саратовская |
| Котельная №1 (существующая) | 0,145 | - | - | 0,145 | 0,155 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,217 | - | - | 0,217 | 0,232 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,033 | - | - | 0,033 | 0,035 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,145 | - | - | 0,145 | 0,155 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,250 | 0,250 | 0,110 | 0,610 | 0,650 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,350 | 0,250 | 0,400 | 1,000 | 1,070 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 1,050 | 0,450 | 0,700 | 2,200 | 2,354 |
| Итого |  |  |  |  | 4,651 |
| х. Молькино |
| Котельная №1 (существующая) | 2,340 | - | - | 2,340 | 2,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,600 | 0,250 | 0,310 | 1,210 | 1,300 |
| Итого |  |  |  |  | 3,800 |
| п. Приреченский |
| Котельная №1 (существующая) | 1,400 | - | - | 1,400 | 1,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,600 | 0,350 | 0,350 | 1,300 | 1,400 |
| Итого |  |  |  |  | 2,900 |
| п. Первомайский |
| Котельная №1 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,250 | 0,280 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,350 | 0,100 | 0,250 | 0,700 | 0,750 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 3,240 |
| ст. Бакинская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,400 | 0,100 | 0,250 | 0,750 | 0,800 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,450 | 0,480 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,450 | 0,480 |
| Итого |  |  |  |  | 1,760 |
| пос. Мирный |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,210 |
| ст. Пятигорская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,400 | 0,150 | 0,250 | 0,800 | 0,856 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,066 |
| с. Фанагорийское |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| ст. Имеретинская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,200 | 0,12 | 0,05 | 0,370 | 0,400 |
| Итого |  |  |  |  | 0,940 |
| п. Кутаис |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,420 |
| х. Кура-Цеце |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| п. Широкая Балка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| п. Октябрьский |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,170 | 0,100 | 0,150 | 0,420 | 0,450 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,400 | 0,150 | 0,200 | 0,750 | 0,800 |
| Итого |  |  |  |  | 1,250 |
| х. Соленый |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | 0,050 | 0,300 | 0,320 |
| Итого |  |  |  |  | 0,320 |
| ст. Суздальская |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,430 |
| Итого |  |  |  |  | 0,640 |
| ст. Мартанская |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,350 | 0,100 | 0,250 | 0,700 | 0,750 |
| Итого |  |  |  |  | 0,960 |
| ст. Черноморская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,300 | 0,100 | 0,150 | 0,550 | 0,600 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Итого |  |  |  |  | 1,350 |
| ст. Кутаисская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| Всего |  |  |  |  | 81,529 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства (2030г.)

Таблица 113

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| г. Горячий Ключ |
| Котельная №1 (существующая) | 3,411 | - | - | 3,411 | 3,650 |
| Котельная №2 (существующая) | 7,836 | - | - | 7,836 | 8,385 |
| Котельная №3 (существующая) | 1,402 | - | - | 1,402 | 1,500 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,935 | - | - | 0,935 | 1,000 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,935 | - | - | 0,935 | 1,000 |
| Котельная №7 (существующая) | 1,028 | - | - | 1,028 | 1,100 |
| Котельная №9 (существующая) | 1,682 | - | - | 1,682 | 1,800 |
| Котельная №10 (существующая) | 2,243 | - | - | 2,243 | 2,400 |
| Котельная №11 (существующая) | 2,495 | - | - | 2,495 | 2,670 |
| Котельная №12 (существующая) | 2,243 | - | - | 2,243 | 2,400 |
| Котельная №13 (существующая) | 1,178 | - | - | 1,178 | 1,260 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,500 | 0,900 | 1,100 | 3,500 | 3,750 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,500 | 0,400 | 0,300 | 1,200 | 1,280 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 1,600 | 1,050 | 0,800 | 3,550 | 3,800 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,800 | 0,200 | 0,200 | 1,200 | 1,280 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,280 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 1,200 | 0,500 | 0,700 | 2,350 | 2,500 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,500 | 0,1500 | 0,300 | 0,950 | 1,000 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,800 | 0,350 | 0,350 | 1,500 | 1,600 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,450 | 0,480 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,450 | 0,200 | 0,100 | 0,750 | 0,800 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,700 | 0,200 | 0,300 | 1,200 | 1,280 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 1,100 | 0,550 | 0,550 | 2,200 | 2,350 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,400 | 0,100 | 0,200 | 0,700 | 0,750 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,250 | 0,150 | 0,100 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,360 | 0,100 | 0,100 | 0,560 | 0,600 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 1,350 | 0,600 | 0,650 | 2,600 | 2,800 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,600 | 0,130 | 0,300 | 1,030 | 1,100 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,500 | 0,500 | 0,870 | 1,870 | 2,000 |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,500 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №20 (проектируемая) | 2,500 | 1,500 | 3,200 | 6,800 | 7,200 |
| Итого |  |  |  |  | 66,765 |
| с. Безымянное |
| Котельная №1 (существующая) | 0,161 | - | - | 0,161 | 0,172 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,079 | - | - | 0,079 | 0,085 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,009 | - | - | 0,009 | 0,010 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,009 | - | - | 0,009 | 0,010 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,470 | 0,300 | 0,350 | 1,120 | 1,200 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,350 | 0,050 | 0,300 | 0,700 | 0,750 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 3,187 |
| ст. Саратовская |
| Котельная №1 (существующая) | 0,145 | - | - | 0,145 | 0,155 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,217 | - | - | 0,217 | 0,232 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,033 | - | - | 0,033 | 0,035 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,145 | - | - | 0,145 | 0,155 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,250 | 0,250 | 0,110 | 0,610 | 0,650 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | - | - | 0,100 | 0,107 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,350 | 0,220 | 0,650 | 1,220 | 1,300 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,050 | - | 0,050 | 0,100 | 0,107 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,350 | 0,250 | 0,400 | 1,000 | 1,070 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 1,050 | 0,450 | 0,700 | 2,200 | 2,354 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,200 | 0,100 | 0,200 | 0,500 | 0,535 |
| Итого |  |  |  |  | 6,700 |
| х. Молькин |
| Котельная №1 (существующая) | 2,340 | - | - | 2,340 | 2,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,600 | 0,250 | 0,310 | 1,210 | 1,300 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,300 | 0,150 | 0,150 | 0,600 | 0,640 |
| Итого |  |  |  |  | 4,440 |
| п. Приреченский |
| Котельная №1 (существующая) | 1,400 | - | - | 1,400 | 1,500 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,600 | 0,350 | 0,350 | 1,300 | 1,400 |
| Итого |  |  |  |  | 2,900 |
| п. Первомайский |
| Котельная №1 (существующая) | 1,869 | - | - | 1,869 | 2,000 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,250 | 0,280 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,350 | 0,100 | 0,250 | 0,700 | 0,750 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 3,450 |
| ст. Бакинская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,400 | 0,100 | 0,250 | 0,750 | 0,800 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,450 | 0,480 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,250 | 0,100 | 0,100 | 0,450 | 0,480 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 2,180 |
| пос. Мирный |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,210 |
| ст. Пятигорская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,400 | 0,150 | 0,250 | 0,800 | 0,856 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,066 |
| с. Фанагорийское |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,960 |
| ст. Имеретинская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,200 | 0,12 | 0,05 | 0,370 | 0,400 |
| Итого |  |  |  |  | 0,940 |
| п. Кутаис |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,420 |
| х. Кура-Цеце |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| п. Широкая Балка |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| п. Октябрьский |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,150 | 0,050 | 0,100 | 0,300 | 0,320 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,170 | 0,100 | 0,150 | 0,420 | 0,450 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,400 | 0,150 | 0,200 | 0,750 | 0,800 |
| Итого |  |  |  |  | 1,570 |
| х. Соленый |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | 0,050 | 0,300 | 0,320 |
| Итого |  |  |  |  | 0,530 |
| х. Сорокин |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,210 |
| ст. Суздальская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,430 |
| Итого |  |  |  |  | 0,850 |
| ст. Мартанская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,350 | 0,100 | 0,250 | 0,700 | 0,750 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,380 |
| ст. Черноморская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,300 | 0,100 | 0,150 | 0,550 | 0,600 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 1,560 |
| ст. Кутаисская |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,250 | 0,050 | 0,200 | 0,500 | 0,540 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,210 |
| Итого |  |  |  |  | 0,750 |
| Всего |  |  |  |  | 100,818 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных, частный сектор от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 114

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние 2010 г. | Расчет-ный срок 2030 г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горячий Ключ |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,049875 | 0,122581 | 0,098749 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,049875 | 0,122581 | 0,098749 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 27,165 | 66,785 | 53,785 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 27,165 | 66,785 | 53,785 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 43,284 | 70,500 | 61,500 |
| с. Безымянное |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000538 | 0,006200 | 0,002405 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000538 | 0,006200 | 0,002405 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,277 | 3,187 | 1,237 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,277 | 3,187 | 1,237 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,110 | 1,850 | 0,350 |
| ст. Саратовская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000989 | 0,011481 | 0,007970 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000989 | 0,011481 | 0,007970 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,577 | 6,700 | 4,651 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,577 | 6,700 | 4,651 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,450 | 2,300 | 1,300 |
| х. Молькин |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005265 | 0,009351 | 0,008003 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005265 | 0,009351 | 0,008003 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,500 | 4,440 | 3,800 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,500 | 4,440 | 3,800 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,500 | 1,900 | 1,700 |
| п. Приреченский |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003159 | 0,006107 | 0,006107 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003159 | 0,006107 | 0,006107 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,500 | 2,900 | 2,900 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,500 | 2,900 | 2,900 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,640 | 1,900 | 1,900 |
| п. Первомайский |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,003672 | 0,006334 | 0,005449 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,003672 | 0,006334 | 0,005449 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,000 | 3,450 | 3,240 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,000 | 3,450 | 3,240 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 2,951 | 4,100 | 3,800 |
| ст. Бакинская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,004002 | 0,003231 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,004002 | 0,003231 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 2,180 | 1,760 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 2,180 | 1,760 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - |  |  |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 1,150 | 1,100 |
| пос. Мирный |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000386 | 0,000386 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000386 | 0,000386 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,210 | 0,210 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,210 | 0,210 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,100 | 0,100 |
| ст. Пятигорская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001957 | 0,001957 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001957 | 0,001957 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,066 | 1,066 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,066 | 1,066 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,450 | 0,450 |
| с. Фанагорийское |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001763 | 0,001377 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001763 | 0,001377 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,960 | 0,750 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,960 | 0,750 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,650 | 0,500 |
| ст. Имеретинская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001726 | 0,001726 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001726 | 0,001726 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,940 | 0,940 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,940 | 0,940 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| п. Кутаис |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000771 | 0,000771 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000771 | 0,000771 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,420 | 0,420 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,420 | 0,420 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,150 | 0,150 |
| х. Кура-Цеце |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001377 | 0,001377 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001377 | 0,001377 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,750 | 0,750 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,750 | 0,750 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| п. Широкая Балка |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001377 | 0,001377 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001377 | 0,001377 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,750 | 0,750 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,750 | 0,750 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| п. Октябрьский |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,003243 | 0,002582 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,003243 | 0,002582 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,57 | 1,25 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,57 | 1,25 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,700 | 0,500 |
| х. Сорокин |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000386 | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000386 | - |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,210 | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,210 | - |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,100 | - |
| ст. Суздальская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001561 | 0,001175 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001561 | 0,001175 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,850 | 0,640 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,850 | 0,640 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,450 | 0,300 |
| ст. Мартанская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,002534 | 0,001763 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,002534 | 0,001763 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,380 | 0,960 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,380 | 0,960 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,400 | 0,300 |
| ст. Черноморская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,002864 | 0,002479 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,002864 | 0,002479 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,560 | 1,350 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,560 | 1,350 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,350 | 0,300 |
| ст. Кутаисская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001377 | 0,001377 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001377 | 0,001377 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,750 | 0,750 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,750 | 0,750 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 0,200 | 0,200 |
| Муниципальное образование г. Горячий Ключ |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,062459 | 0,186479 | 0,149687 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,062459 | 0,186479 | 0,149687 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 34,019 | 101,568 | 81,529 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 34,019 | 101,568 | 81,529 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 49,935 | 87,700 | 75,050 |

5.6.5 Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Городской округ Горячий Ключ Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «Газпром трансгаз- Кубань» за №05/0520/9/77 от 27.03.08г. и №7/9-115 от 10.07.07г., картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего  давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Городского округа Горячий Ключ являются: существующая АГРС г.Горячий Ключ и временный газопровод от Ханской ГРС.

Давление газа на выходе из АГРС г.Горячий Ключ– 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Горяче Ключевского района осуществляется по существующим газопроводам высокого  и среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Газпром трансгаз- Кубань».

Из 31 населенного пункта муниципального образования Городского округа Горячий Ключ газифицировано природным газом 9 населенных пунктов. Процент газификации составляет 26%.

На момент разработки генерального плана населенные пункты снабжаются природным газом от существующей АГРС, временного газопровода от АГРС Ханская и газопровода от компрессорной станции.

Головные сооружения:

- газораспределительная станция АГРС г.Горячий Ключ;

- газорегуляторный пункт (ГГРП).

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопроводов общей протяженностью – 401км.

На территории муниципального образования ГГРП - 6шт, ГРП – 10шт, ШРП – 50шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Горячий Ключгоргаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Протяженность существующих газовых сетей высокого и среднего давления по населенным пунктам  Городского округа Горячий Ключ составляет 79,23км, в том числе:

а) газопроводы высокого давления – 32,73 км, в т.ч.:

г. Горячий Ключ -0,58км;

Бакинский сельский округ:

- ст. Бакинская - 3,7 км;

Кутаисский сельский округ:

- п. Широкая Балка - 0,45км;

Саратовский сельский округ:

- ст. Саратовская -    13,0км;

- п. Приреченский – 6,5км

Черноморский сельский округ:

- п. Первомайский – 8,5 км

б) газопроводы среднего давления - 46,5 км, в т.ч.:

г. Горячий Ключ – 37,0км

Суздальский сельский округ:

- ст. Суздальская – 1,6км ;

- ст. Мартанская – 0,8км;

Бакинский сельский округ:

- ст. Бакинская – 3,7км;

Саратовский сельский округ:

- п. Приреченский – 0,5км

Кутаисский сельский округ:

- п. Кутаис – 2,9км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

## Краевой целевой программой «Газификация Краснодарского края» на 2007 – 2011 годы предусмотрена газификация практически всех населенных пунктов, но в связи с сокращением финансирования ведутся проектные работы по газификации трех населенных пунктов с.Безымянное, ст.Кутаисская, х. Молькин.

На расчетный срок необходимо построить дополнительно: ГГРП-3шт,  ШРП-32шт., в том числе:

- г. Горячий Ключ –   ШРП-7шт;

- ст. Саратовская –     ШРП-3шт;

-  ст. Черноморская   - ШРП-1шт;

- ст. Имеретинская –  ШРП-2шт;

- ст. Кутаиская –        ШРП-1шт;

- х. Соленый –           ШРП-1шт;

- х. Молькин –          ШРП-2шт;

- п. Приречный –      ШРП-1шт;

- ст. Пятигорская–    ШРП-2шт;

- п. Мирный –          ШРП-2шт;

- с. Безымяное –       ГГРП-1шт, ШРП-3шт;

- с. Фанагорийское – ШРП-1шт;

- п. Октябрьский  –  ГГРП-1шт, ШРП-2шт;

- п. Транспортный-    ШРП-1шт;

- п. Кура-Цеце –         ГГРП-1шт, ШРП-1шт;

-х. Веселый –             ШРП-1шт;

- х. Кура Транспортный  – ШРП-1шт;

Таким образом, 14 населенных пунктов муниципального образования  будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов к ним протяженностью – 109,57км, в том числе:

а) газопроводы высокого давления - 87,27 км

Кутаисский сельский округ

- п. Широкая Балка - 0,45км;

- п. Октябрьский – 0,4км;

- п. Транспортный – 1км;

- х. Кура-Цеце – 2,4км;

- х. Веселый – 0,3км;

- п. Кура-Транспортный -  0,5км;

Саратовский сельский округ

- ст. Саратовская – 2,6 км;

- п. Приреченский – 6,5км

- х. Соленый -0,3км;

- х. Молькин-  8,6км;

Черноморский сельский округ

- п. Первомайский – 8,5 км

Безымянный сельский округ

- с. Безымяное – 20км;

- п. Мирный- 1,5км;

- ст. Пятигорская – 9км;

- с. Фанагорийское – 4,72км;

Черноморский сельский округ

- ст. Кутаиская -7,3км;

- ст. Черноморская – 5,8км;

Имеретинский сельский округ

- ст. Имеретинская – 7,4км;

б) газопроводы среднего давления -  22,3 км:

- г. Горячий Ключ- 10,0км;

Бакинский сельский округ

- ст. Бакинская – 1,8км;

Суздальский сельский округ

- ст. Суздальская – 1,7км ;

- ст. Мартанская – 0,8км;

Саратовский сельский округ

- п. Приреченский – 3,0км;

Кутаисский сельский округ

- п. Кутаис – 0,5км;

-п. Октябрьский – 2,4км;

Безымянный сельский округ

- с. Безымяное – 0,8км;

Черноморский сельский округ

- п. Первомайский – 0,5 км

Кутаисский сельский округ

- х. Кура-Цеце – 0,8км;

Газоснабжение п. Промысловый, п. Кура-Промысел, с. Хребтовое, х. Домики, х. Папоротный, х. Красный Восток, п. Северный проектом не предусматривается.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром»: г. Горячий Ключ позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Производительность АГРС: проектная – 30 тыс.м³/ч, фактическая -13тыс.м³/ч.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий и производственных предприятий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта территориального планирования муниципального образования Городского округа Горячий Ключ был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г., на I очередь строительства до 2020г.  Результаты расчетов представлены в таблицах 115 - 117.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 115

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На существ. положение 2009г. | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Горячий Ключ, всего | м³/ч | 46408 | 67335 | 59677 |
|  | городское население | -«- | 30632 | 40800 | 35317 |
|  | - сельское население | -«- | 15776 | 26535 | 24360 |
| 2 | Бакинский сельский округ, всего | м³/ч | 2243 | 2415 | 2325 |
|  | ст.Бакинская | -«- | 2243 | 2415 | 2325 |
| 3 | Безымянный сельский округ, всего | м³/ч | - | 3268 | 3082 |
|  | пос. Мирный | -«- | - | 797 | 775 |
|  | село Безымянное | -«- | - | 1019 | 918 |
|  | ст. Пятигорская | -«- | - | 1132 | 1075 |
|  | село Фанагорийское | -«- | - | 320 | 314 |
|  | село Хребтовое | -«- | - | - | - |
| 4 | Имеретинский сельский округ, всего | м³/ч | - | 1512 | 1440 |
|  | ст. Имеретинская | -«- | - | 1512 | 1440 |
| 5 | Кутаисский сельский округ, всего | м³/ч | 246 | 1910 | 1787 |
|  | пос. Кутаис | -«- | - | 1208 | 1155 |
|  | хут.Веселый | -«- | - | 30 | 30 |
|  | хут.Домики | -«- | - | - | - |
|  | пос. Кура-Промысел | -«- | - | - | - |
|  | пос. Кура-Транспортный | -«- | - | 16 | 16 |
|  | хут. Кура-Цеце | -«- | - | 120 | 120 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | - | 237 | 167 |
|  | пос. Промысловый | -«- | - | - | - |
|  | пос. Транспортный | -«- | - | 53 | 53 |
|  | пос. Широкая Балка | -«- | 246 | 246 | 246 |
| 6 | Саратовский сельский округ, всего | м³/ч | 8152 | 10851 | 9461 |
|  | ст. Саратовская | -«- | 6682 | 8001 | 7245 |
|  | хут.Молькин | -«- | 190 | 714 | 472 |
|  | пос. Приреченский | -«- | 1280 | 1890 | 1575 |
|  | хут. Папоротный | -«- | - | - | - |
|  | хут. Северный | -«- | - | 30 | 30 |
|  | хут. Соленый | -«- | - | 154 | 102 |
|  | хут. Сорокин | -«- | - | 74 | 49 |
| 7 | Суздальский сельский округ, всего | м³/ч | 2723 | 2989 | 2852 |
|  | ст. Суздальская | -«- | 1450 | 1517 | 1480 |
|  | хут. Красный Восток | -«- | - | - | - |
|  | ст. Мартанская | -«- | 1273 | 1445 | 1372 |
| 8 | Черноморский сельский округ, всего | м³/ч | 2412 | 3590 | 3413 |
|  | пос. Первомайский | -«- | 2412 | 2552 | 2507 |
|  | ст. Кутаисская | -«- | - | 290 | 176 |
|  | ст. Черноморская | -«- | - | 748 | 730 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 116

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На существ. положение 2009г. | На расчетный срок до 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Горячий Ключ , всего | тыс. м³/год | 80614 | 119659 | 106211 |
|  | городское население | -«- | 54555 | 71992 | 62397 |
|  | - сельское население | -«- | 26059 | 47667 | 43814 |
| 2 | Бакинский сельский округ, всего | тыс. м³/год | 4095 | 4402 | 4241 |
|  | ст.Бакинская | -«- | 4095 | 4402 | 4241 |
| 3 | Безымянный сельский округ, всего | тыс. м³/год | - | 5880 | 5546 |
|  | пос. Мирный | -«- | - | 1418 | 1377 |
|  | село Безымянное | -«- | - | 1814 | 1634 |
|  | ст. Пятигорская | -«- | - | 2016 | 1915 |
|  | село Фанагорийское | -«- | - | 632 | 620 |
|  | село Хребтовое | -«- | - | - | - |
| 4 | Имеретинский сельский округ, всего | тыс. м³/год | - | 2693 | 2564 |
|  | ст. Имеретинская | -«- | - | 2693 | 2564 |
| 5 | Кутаисский сельский округ, всего | тыс. м³/год | 486 | 3533 | 3303 |
|  | пос. Кутаис | -«- | - | 2151 | 2057 |
|  | хут.Веселый | -«- | - | 58 | 58 |
|  | хут.Домики | -«- | - | - | - |
|  | пос. Кура-Промысел | -«- | - | - | - |
|  | пос. Кура-Транспортный | -«- | - | 30 | 30 |
|  | хут. Кура-Цеце | -«- | - | 237 | 237 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | - | 466 | 330 |
|  | пос. Промысловый | -«- | - | - | - |
|  | пос. Транспортный | -«- | - | 105 | 105 |
|  | пос. Широкая Балка | -«- | 486 | 486 | 486 |
| 6 | Саратовский сельский округ, всего | тыс. м³/год | 14601 | 19444 | 16918 |
|  | ст. Саратовская | -«- | 11900 | 14250 | 12903 |
|  | хут.Молькин | -«- | 374 | 1272 | 842 |
|  | пос. Приреченский | -«- | 2280 | 3366 | 2805 |
|  | хут. Папоротный | -«- | - | - | - |
|  | хут. Северный | -«- | - | 60 | 60 |
|  | хут. Соленый | -«- | - | 410 | 271 |
|  | хут. Сорокин | -«- | 47 | 146 | 97 |
| 7 | Суздальский сельский округ, всего | тыс. м³/год | 2582 | 5325 | 5133 |
|  | ст. Суздальская | -«- | 2582 | 2700 | 2637 |
|  | хут. Красный Восток | -«- | - | - | - |
|  | ст. Мартанская | -«- | - | 2573 | 2444 |
| 8 | Черноморский сельский округ, всего | тыс. м³/год | 4295 | 6390 | 6109 |
|  | пос. Первомайский | -«- | 4295 | 4544 | 4465 |
|  | ст. Кутаисская | -«- | - | 516 | 346 |
|  | ст. Черноморская | -«- | - | 1330 | 1298 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 117

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 80,614 | 119,659 | 106,211 |
|  | городское население | -«- | 54,555 | 71,992 | 62,397 |
|  | - сельское население | -«- | 26,059 | 47,667 | 43,814 |
|  | Бакинский сельский округ, всего | -«- | 4,095 | 4,402 | 4,241 |
|  | ст.Бакинская | -«- | 4,095 | 4,402 | 4,241 |
|  | Безымянный сельский округ, всего | млн. м3/год | - | 5,880 | 5,546 |
|  | пос. Мирный | -«- | - | 1,418 | 1,377 |
|  | село Безымянное | -«- | - | 1,814 | 1,634 |
|  | ст. Пятигорская |  | - | 2,016 | 1,915 |
|  | село Фанагорийское | -«- | - | 0,632 | 0,620 |
|  | село Хребтовое |  | - | 0,015 | 0,015 |
|  | Имеретинский сельский округ, всего | млн. м3/год | - | 2,693 | 2,564 |
|  | ст. Имеретинская | -«- | - | 2,693 | 2,564 |
|  | Кутаисский сельский округ, всего | млн. м3/год | 0,486 | 3,533 | 3,303 |
|  | пос. Кутаис | -«- | - | 2,151 | 2,057 |
|  | хут.Веселый | -«- | - | 0,058 | 0,058 |
|  | хут.Домики |  | - | - | - |
|  | пос. Кура-Промысел | -«- | - | - | - |
|  | пос. Кура-Транспортный | -«- | - | 0,030 | 0,030 |
|  | хут. Кура-Цеце | -«- | - | 0,237 | 0,237 |
|  | пос. Октябрьский | -«- | - | 0,466 | 0,330 |
|  | пос. Промысловый |  | - | 0,006 | 0,006 |
|  | пос. Транспортный | -«- | - | 0,105 | 0,105 |
|  | пос. Широкая Балка | -«- | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
|  | Саратовский сельский округ, всего | млн. м3/год | 14,601 | 19,444 | 16,918 |
|  | ст. Саратовская | -«- | 11,900 | 14,250 | 12,903 |
|  | хут.Молькин | -«- | 0,374 | 1,272 | 0,842 |
|  | пос. Приреченский | -«- | 2,280 | 3,366 | 2,805 |
|  | хут. Папоротный | -«- | - | 0,035 | 0,035 |
|  | хут. Северный | -«- | - | 0,060 | 0,060 |
|  | хут. Соленый | -«- | - | 0,410 | 0,271 |
|  | хут. Сорокин | -«- | 0,047 | 0,146 | 0,097 |
|  | Суздальский сельский округ, всего | млн. м3/год | 2,582 | 5,325 | 5,133 |
|  | ст. Суздальская | -«- | 2,582 | 2,700 | 2,637 |
|  | хут. Красный Восток | -«- | - | - | - |
|  | ст. Мартанская | -«- | - | 2,573 | 2,444 |
|  | Черноморский сельский округ, всего | млн. м3/год | 4,295 | 6,390 | 6,109 |
|  | пос. Первомайский |  | 4,295 | 4,544 | 4,465 |
|  | ст. Кутаисская | км | - | 0,516 | 0,346 |
|  | ст. Черноморская |  | - | 1,330 | 1,298 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГГРП, ШРП | ГРС, ГГРП, ШРП | ГРС, ГГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 46,50 | 68,80 | 46,58 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей высокого давления | км | 32,73 | 120,00 | 68,63 |

5.6.6 Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справок о телефонизации и радиофикации МО город Горячий Ключ, выданных Горячеключевским ЛТУ по состоянию на 21.06.07 г. и на 16.11.10 г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана МО г. Горячий Ключ на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории МО г. Горячий Ключ услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Горячеключевской линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Горячеключевской ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Горячеключевское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав МО г. Горячий Ключ в настоящее время входят город Горячий Ключ и 7 сельских округов с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	SI-2000 (ОПТС-4), расположенной в г. Горячий Ключ по ул. Ленина, 188. Монтированная емкость АТС - 8432 номера, задействовано 8052 номера;

-	SI-2000 (ПСЭ-4/1), расположенной в г. Горячий Ключ по ул. Ярославского, 144. Монтированная емкость АТС - 1200 номеров, задействовано 1110 номеров;

-	SI-3000 (ПСЭ-4/6), расположенной в г. Горячий Ключ. Монтированная емкость АТС - 256 номеров, задействовано 100 номеров;

-	SI-2000 (ОПС-31), расположенной в ст. Саратовская по ул. Ленина, 71. Монтированная емкость АТС - 1216 номеров, задействовано 1068 номеров;

-	SI-2000 (ПСЭ-4/3), расположенной в п. Приреченский по ул. Победы, 25. Монтированная емкость АТС - 288 номеров, задействовано 244 номера;

-	SI-2000 (ПСЭ-31/1), расположенной в ст. Суздальская. Монтированная емкость АТС - 239 номеров, задействовано 231 номер;

-	SI-2000 (ПСЭ-4/5), расположенной в с. Безымянное. Монтированная емкость АТС - 224 номера, задействовано 184 номера;

-	SI-2000 (ПСЭ-4/4), расположенной в п. Кутаис. Монтированная емкость АТС - 224 номера, задействовано 154 номера;

-	SI-2000 (ПСЭ-4/2), расположенной в п. Мирный. Монтированная емкость АТС - 239 номеров, задействовано 177 номеров;

-	АТСК-100/2000 (СТС), расположенной в п. Первомайский. Монтированная емкость АТС - 400 номеров, задействовано 396 номеров;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в ст. Бакинская. Монтированная емкость АТС - 200 номеров, задействовано 172 номера;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в ст. Имеретинская. Монтированная емкость АТС - 150 номеров, задействовано 138 номеров;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в ст. Кутаисская. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, задействовано 40 номеров;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в х. Молькин. Монтированная емкость АТС - 150 номеров, задействовано 91 номер;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в ст. Мартанская. Монтированная емкость АТС - 100 номеров, задействовано 98 номеров;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в с. Фанагорийское. Монтированная емкость АТС - 150 номеров, задействовано 109 номеров;

-	АТСК-50/200 (СТС), расположенной в ст. Черноморская. Монтированная емкость АТС - 100 номеров, задействовано 97 номеров.

В МО г. Горячий Ключ имеется 63 таксофона, из них 25 в г. Горячий Ключ.

Из г. Горячий Ключ имеются соединительные линии связи в следующих направлениях: на г. Краснодар, ст. Саратовская, п. Приреченский, ст. Суздальская, с. Безымянное, п. Кутаис, п. Первомайский, ст. Бакинская, ст. Имеретинская, ст. Кутаисская, х. Молькино, ст. Мартанская, с. Фанагорийское и ст. Черноморская.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации МО г. Горячий Ключ в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			398 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			390 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 482 телефона на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в МО г. Горячий Ключ при численности населения 58480 человек должно составить:

584800,482=28178 номеров, в том числе:

-	г. Горячий Ключ				15004 номера;

-	ст. Бакинская					1316 номеров;

-	Бакинский сельский округ			1316 номеров;

-	ст. Пятигорская					463 номера;

-	с. Безымянное					452 номера;

-	п. Мирный						356 номеров;

-	с. Фанагорийское					250 номеров;

-	с. Хребтовое					8 номеров;

-	Безымянный сельский округ		1530 номеров;

-	ст. Имеретинская					643 номера;

-	Имеретинский сельский округ		643 номера;

-	п. Кутаис						635 номеров;

-	п. Широкая Балка				246 номеров;

-	х. Кура-Цеце					101 номер;

-	п. Октябрьский					196 номеров;

-	п. Транспортный					75 номеров;

-	х. Веселый						42 номера;

-	х. Кура-Транспортный				22 номера;

-	х. Домики						9 номеров;

-	п. Промысловый					4 номера;

-	п. Кура-Промысел				0 номеров;

-	Кутаисский сельский округ			1428 номеров;

-	ст. Саратовская					3942 номера;

-	п. Приреченский					968 номеров;

-	х. Молькин						298 номеров;

-	х. Северный					18 номеров;

-	х. Сорокин						33 номера;

-	х. Соленый						68 номеров;

-	х. Папоротный					22 номера;

-	Саратовский сельский округ		5367 номеров;

-	ст. Суздальская					634 номера;

-	ст. Мартанская					514 номеров;

-	х. Красный Восток				31 номер;

-	Суздальский сельский округ		1182 номера;

-	п. Первомайский					1183 номера;

-	ст. Черноморская					353 номера;

-	ст. Кутаисская					171 номер;

-	Черноморский сельский округ		1707 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 28360 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения МО г. Горячий Ключ 66036 человек должно составить:

66036(0,474=31274 номера, в том числе:

-	г. Горячий Ключ				17294 номера;

-	ст. Бакинская					1349 номеров;

-	Бакинский сельский округ			1349 номеров;

-	ст. Пятигорская					486 номеров;

-	с. Безымянное					492 номера;

-	п. Мирный						366 номеров;

-	с. Фанагорийское					252 номера;

-	с. Хребтовое					8 номеров;

-	Безымянный сельский округ		1606 номеров;

-	ст. Имеретинская					670 номеров;

-	Имеретинский сельский округ		670 номеров;

-	п. Кутаис						652 номера;

-	п. Широкая Балка				246 номеров;

-	х. Кура-Цеце					101 номер;

-	п. Октябрьский					237 номеров;

-	п. Транспортный					75 номеров;

-	х. Веселый						42 номера;

-	х. Кура-Транспортный				22 номера;

-	х. Домики						9 номеров;

-	п. Промысловый					4 номера;

-	п. Кура-Промысел				0 номеров;

-	Кутаисский сельский округ			1482 номера;

-	ст. Саратовская					4237 номеров;

-	п. Приреченский					1090 номеров;

-	х. Молькин						378 номеров;

-	х. Северный					18 номеров;

-	х. Сорокин						45 номеров;

-	х. Соленый						84 номеров;

-	х. Папоротный					22 номера;

-	Саратовский сельский округ		5911 номеров;

-	ст. Суздальская					646 номеров;

-	ст. Мартанская					543 номера;

-	х. Красный Восток				31 номер;

-	Суздальский сельский округ		1223 номера;

-	п. Первомайский					1199 номеров;

-	ст. Черноморская					360 номеров;

-	ст. Кутаисская					180 номеров;

-	Черноморский сельский округ		1739 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 31450 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана МО г. Горячий Ключ видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ОПТС-4), расположенной в г. Горячий Ключ, до 11000 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ПСЭ-4/1), расположенной в г. Горячий Ключ, до 1550 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-3000 (ПСЭ-4/6), расположенной в г. Горячий Ключ, до 2500 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Саратовская, до 3980 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Приреченский, до 1020 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Суздальская, до 650 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в с. Безымянное, до 470 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Кутаис, до 730 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Мирный, до 840 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-100/2000 в п. Первомайский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1200 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в ст. Бакинская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1340 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в ст. Имеретинская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 660 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в ст. Кутаисская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 190 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в х. Молькин и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 320 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в ст. Мартанская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 560 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в с. Фанагорийское и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 260 номеров;

-	демонтаж существующей АТСК-50/200 в ст. Черноморская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 370 номеров;

-	строительство в п. Октябрьский АТС типа SI-2000 емкостью 210 номеров;

-	строительство в п. Широкая Балка АТС типа SI-2000 емкостью 440 номеров;

-	строительство в х. Соленый АТС типа SI-2000 емкостью 80 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые и новые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ОПТС-4), расположенной в г. Горячий Ключ, до 11950 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 (ПСЭ-4/1), расположенной в г. Горячий Ключ, до 2400 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-3000 (ПСЭ-4/6), расположенной в г. Горячий Ключ, до 3000 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Саратовская, до 4260 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Приреченский, до 1160 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Суздальская, до 660 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в с. Безымянное, до 510 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Кутаис, до 750 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Мирный, до 860 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Первомайский, до 1220 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Бакинская, до 1370 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Имеретинская, до 690 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в х. Молькин, до 400 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в ст. Мартанская, до 590 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в п. Октябрьский, до 250 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000, расположенной в х. Соленый, до 100 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В настоящее время на территории муниципального образования установлено 68 таксофонов.

В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети Интернет. На территории муниципального образования г. Горячий Ключ осуществляет услуги по доступу в сеть Интернет один провайдер, пользуются услугами сети Интернет более 2237 абонентов, в том числе скоростной Интернет 1277 абонентов. Доступ к сети Интернет возможен на 70% территории города, 30% территории сельских населенных пунктов.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в МО г. Горячий Ключ имеется проводное радиовещание. Мощность радиоузла 5 кВт, к нему подключено 5038 радиоточек. Радиоузел смонтирован в 1995 году.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации МО г. Горячий Ключ предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в МО г. Горячий Ключ проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в г. Горячий Ключ с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В МО г. Горячий Ключ в настоящее время имеется 11 отделений почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще 12 отделений связи:

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории МО г. Горячий Ключ предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Пользуются услугами сотовой связи более 35 тыс. человек, что составляет 63% от общего числа жителей. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 22.03.2004 № 274 (в ред. от 12.05.2005 № 411) «Об обеспечении реализации инвестиционных проектов операторов подвижной радиотелефонной связи» на территории муниципального образования город Горячий Ключ были размещены башни сотовой связи следующих операторов: ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Кубань-GSM», которые охватывают всю территорию муниципального образования город Горячий Ключ.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 118

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современ-ное состояние 2010 г. | На расчётный срок 2030 г. | 1 очередь строительства 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горячий Ключ |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 12782 | 17294 | 15004 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 10331 | 13934 | 12106 |
| станица Бакинская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 16 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1277 | 1349 | 1316 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1095 | 1150 | 1126 |
| Бакинский сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 16 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1277 | 1349 | 1316 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1095 | 1150 | 1126 |
| станица Пятигорская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 28 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 439 | 486 | 463 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 358 | 395 | 377 |
| село Безымянное |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 56 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 390 | 492 | 452 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 329 | 411 | 379 |
| поселок Мирный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 345 | 366 | 356 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 285 | 302 | 294 |
| село Фанагорийское |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 53 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 243 | 252 | 250 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 207 | 214 | 212 |
| село Хребтовое |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 8 | 8 | 8 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 8 | 8 | 8 |
| Безымянный сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 39 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1426 | 1606 | 1530 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1187 | 1330 | 1270 |
| станица Имеретинская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 621 | 670 | 643 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 510 | 549 | 528 |
| Имеретинский сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 621 | 670 | 643 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 510 | 549 | 528 |
| поселок Кутаис |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 22 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 622 | 652 | 635 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 532 | 555 | 543 |
| поселок Широкая Балка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 4 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 246 | 246 | 246 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 246 | 243 | 246 |
| хутор Кура-Цеце |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 18 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 101 | 101 | 101 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 87 | 87 | 87 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 37 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 159 | 237 | 196 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 146 | 209 | 176 |
| поселок Транспортный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 10 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 75 | 75 | 75 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 83 | 82 | 83 |
| хутор Веселый |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 42 | 42 | 42 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 55 | 55 | 55 |
| поселок Кура-Транспортный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 22 | 22 | 22 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 24 | 24 | 24 |
| хутор Домики |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 9 | 9 | 9 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 9 | 9 | 9 |
| поселок Промысловый |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4 | 4 | 4 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 35 | 35 | 35 |
| поселок Кура-Промысел |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Кутаисский сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 17 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1377 | 1482 | 1428 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1217 | 1299 | 1258 |
| станица Саратовская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3718 | 4237 | 3942 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3183 | 3597 | 3362 |
| поселок Приреченский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 32 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 850 | 1090 | 968 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 748 | 939 | 842 |
| хутор Молькин |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 45 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 223 | 378 | 298 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 200 | 321 | 260 |
| хутор Северный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 18 | 18 | 18 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 18 | 18 | 18 |
| хутор Сорокин |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 24 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 21 | 45 | 33 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 21 | 45 | 33 |
| хутор Соленый |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 4 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 26 | 84 | 68 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 24 | 70 | 57 |
| хутор Папоротный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 22 | 22 | 22 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 22 | 22 | 22 |
| Саратовский сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 4887 | 5911 | 5367 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 4216 | 5030 | 4600 |
| станица Суздальская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 46 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 622 | 646 | 634 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 506 | 525 | 516 |
| станица Мартанская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 474 | 543 | 514 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 372 | 427 | 404 |
| хутор Красный Восток |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 31 | 31 | 31 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 31 | 31 | 31 |
| Суздальский сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 36 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1130 | 1223 | 1182 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 909 | 983 | 951 |
| поселок Первомайский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 41 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1145 | 1199 | 1183 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 952 | 995 | 982 |
| станица Черноморская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 342 | 360 | 353 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 286 | 300 | 295 |
| станица Кутаисская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 167 | 180 | 171 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 147 | 157 | 150 |
| Черноморский сельский округ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1654 | 1739 | 1707 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1385 | 1452 | 1427 |
| МО Горячий Ключ, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 25154 | 31274 | 28178 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 20850 | 25727 | 23266 |

5.7 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане городского округа Горячий Ключ является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время в городском округе Горячий Ключ  функционирует четыре пожарных депо: в центральной части города на ул. Кириченко на 4 автомашины,  на территории, прилегающей к базе ОАО «Роснефть» вдоль автодороги на ст. Саратовскую (промзона) – на 2 автомашины, в станице Саратовской на ул. Табачной– на 2 автомашины, в поселке Широкая Балка - на 1 автомашину.

Дислокация подразделений пожарной охраны на проектируемой территории должна соответствовать условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях (округах) не должно превышать 10 минут, в сельской местности – 20 мин.

Для обеспечения мероприятий по пожарной безопасности генеральным планом городского округа предусматривается:

- строительство еще одного пожарного депо в городе-курорте Горячий Ключ на 6 автомашин–территория для его размещения зарезервирована проектом вдоль автодороги «Дон» при въезде в город для обслуживания застройки зоны вокзалов, северных производственных зон и проектируемых на расчетный срок жилых микрорайонов; все объекты пожарной охраны центра городского округа рассчитано также на обслуживание части населенных пунктов Южного и Восточного планировочных районов округа, удовлетворяющих требованиям 20-минутной доступности;

- строительство пожарного депо в ст. Саратовской на 2 автомашины около производственной зоны вдоль дороги в ст. Кубанскую;

- строительство пожарного депо в селе Безымянном 2 автомобиля - проектируемый объект располагается на земельном участке неподалеку от прокола под железной дорогой для сокращения времени прибытия расчета в обе части села Безымянного, разделенные железной дорогой; проектируемое пожарное депо рассчитано на обслуживание всех населенных пунктов поселения: сел Безымянного, Фанагорийского, Хребтового, станицы Пятигорская, поселка Мирный.

- строительство пожарного депо в станице Суздальской на 4 автомобиля, предназначенного для обслуживания населенных пунктов городского округа, расположенных в северо-восточной части Восточного планировочного района.

Все эти мероприятия генерального плана продиктованы необходимостью соблюдения Федерального закона о 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормам пожарной безопасности НПБ-101-95, приложение 7.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.8 Охрана окружающей среды

Целью разработки раздела "Охрана окружающей среды" является обеспечение устойчивого развития территорий, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах жизнедеятельности человека.

Проведен анализ существующей социально – экономической ситуации и определен характер воздействия на окружающую среду различных отраслей хозяйственной деятельности, охарактеризованы основные источники негативного воздействия.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов граждан обозначены зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно–защитные, водоохранные зоны, зоны охраняемых объектов, установленные в соответствии с законодательством РФ.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены законом РФ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, законами РФ "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об экологической экспертизе" «Об охране окружающей среды» и другими нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

Раздел "Охрана окружающей среды" разработан в составе настоящего генерального плана Кубанским государственным аграрным университетом. Раздел содержит рекомендации по реализации комплекса территориально ориентированных природоохранных мер для зон с особыми условиями использования территорий, природоохранных мероприятий и планировочных решений, которые необходимо учитывать в планах развития территории.

Мероприятия по охране окружающей среды приведены в соответствующем томе настоящего проекта.

5.9. Проектное предложение по изменению категорий земель городского округа Горячий Ключ

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, зон с особыми условиями использования территории, экологических и экономических показателей и прогнозируемые показатели городского округа Горячий Ключ определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом городской округ Горячий Ключ обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений.

До разработки настоящего генерального плана в границах городского округа были разработаны генеральные планы применительно к территориям населенных пунктов:

- города Горячий Ключ

- станицы Саратовской,

- села Безымянного,

- поселка Приреченского,

- хутора Молькин,

- хутора Сорокин,

- поселка Октябрьского,

- хутора Соленого.

Согласно техническому заданию на проектирование генеральные планы города Горячий Ключ, станицы Саратовской и села Безымянного выполнены отдельными томами и выданы отдельными этапами в составе договора от 20 декабря 2005 года №А1-050216 на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края», то есть настоящего генерального плана (см. состав проекта).

Генеральные планы поселка Приреченского, хутора Молькин, хутора Сорокин, поселка Октябрьского и  хутора Соленого разработаны в 2010 году по отдельному договору.

Все вышеназванные разработки учтены в составе настоящего генерального плана.

До выпуска настоящего проекта генерального плана городского округа согласованы генеральные планы станицы Саратовской, поселка Приреченского, хутора Молькин, хутора Сорокин.

Территориальное и функциональной развитие жилой, общественно-деловой, производственной и транспортной зон вышеназванных населенных пунктов поселения предусматривается в проектных границах с учетом включения прирезаемых территорий земель различного назначения.

Ниже в таблице 119 приведена характеристика прирезаемых земельных участков по категориям.

Характеристика земельных участков,

включаемых в проектные границы населенных пунктов,

в разрезе категорий земель.

Таблица 119

| Наименова- ние населенно- го пункта | Общая площадь прирезаемого участка, га | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли запаса | Земли лесного фонда | Земли про-мыш-ленности | Земли населенного пункта | Прочие земли |
| Г. Горячий Ключ | 1753,29 | 481,17 |  | 975,86 | 48,78 | 36,28 | 211,2 |
| Ст. Саратовская | 199,11 | 68,16 | 36,91 |  |  | 64,07 | 29,57 |
| С. Безымянное | 171,49 | 161,49 |  |  | 10,0 |  |  |
| Пос.Приреченский | 78,06 | 43,36 | 34,7 |  |  |  |  |
| Х. Молькин | 166,46 | 166,46 |  |  |  |  |  |
| Х. Сорокин | 20,84 | 20,84 |  |  |  |  |  |
| Пос. Октябрьский | 30,39 | 11,67 |  | 18,72 |  |  |  |
| Х.Соленый | 27,21 | 23,11 | 4,10 |  |  |  |  |
| Итого: | 2446,85 | 976,26 | 75,71 | 994,58 | 48,78 | 100,35 | 240,77 |

Изменение границ города-курорта Горячий Ключ вызвано в первую очередь отсутствием в границах населенного пункта территорий для строительства муниципальных объектов и необходимостью включения в границы населенного пункта свободной от застройки территории земель сельскохозяйственного назначения для развития жилой застройки и решения социальных вопросов, связанных с необходимостью строительства объектов общественно-деловой зоны, и развитием курортного сектора, а также земель Лесного фонда для рекреационных нужд, в первую очередь организации городского лесного парка (городского леса) города-курорта краевого значения Горячий ключ.

Вторая не менее важная задача -  создание городского леса для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей к югу от города и сложившейся курортной зоны (от санатория Горячий Ключ до Шапошниковой поляны) с развитой системой объектов обслуживания отдыхающих и горожан, с терренкурами, канатно-кресельной дорогой и т.п.

В настоящее время объективно городская застройка вплотную подошла к лесу по южной, юго-восточной окраинам и, в первую очередь, это относится к объектам санаторно-курортного назначения города.

В организации отдыха и лечения рекреантов лес играет колоссальную роль, которую трудно переоценить. В настоящее время контингент санаторно-курортных учреждений в свободное от процедур время прогуливается по лесным тропинкам далеко за пределы городской черты. Лес расположен на землях лесного фонда. Для возможности содержания территории в чистоте, организации терренкуров, канатно-кресельных дорог для посещения геологических и ландшафтных достопримечательностей, сооружения малых архитектурных форм и т.п., то есть для возможности организации лесопарка (на территории городского леса) необходимо изменить статус земель путем перевода их в земли населенного пункта с функциональным назначением – городской лес. При планировании  территории городского леса проектировщики вдохновились идеей курортного лесопарка в городе Кисловодске, аналогов которому в России нет.

Генеральным планом в соответствии с требованиями  ст. 123 Лесного кодекса РФ предусмотрен порядок пользования участками лесного фонда исключительно для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей: «На участках лесного фонда, предоставленных для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, лесопользователи проводят мероприятия по благоустройству этих участков при условии сохранения лесов и природных ландшафтов, соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах» (ФЗ от 10.12.2003 N 171-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ).

Третья важная задача города, связанная с прирезкой земель - строительство объектов санаторно-курортного, оздоровительного и туристического назначения, пансионатов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей на земельных участках, вкрапленных в лесной массив, находящийся по дороге на Апшеронск, в настоящее время значащихся как земли сельскохозяйственного назначения.

Изменение границ станицы Саратовской обусловлено программами размещения в станице социального жилья: необходимостью включения в границы населенного пункта станицы Саратовской свободного от застройки земельного участка площадью 31,5 га в южной части населенного пункта для размещения микрорайона быстровозводимого жилья, а также участка площадью 12,1 га для реализации инвестиционного проекта – строительство завода для разведения осетровых пород методом замкнутого водоснабжения производительностью до 100 тонн в год.

Изменение границ села Безымянного вызвано необходимостью установления границ населенного пункта, упорядочиванием сложившейся застройки окраинных территорий села Безымянного и узакониванием ряда земельных участков, застроенных за пределами фактически сложившихся границ, и, самое главное – возможности резервирования территории для жилой застройки в экологически чистом населенном пункте, расположенном в живописных предгорных ландшафтах и постановки границ села на кадастровый учет в установленном порядке.

Изменение границ поселка Приреченского, хутора Сорокин, хутора Молькин связано с необходимостью включения в границы населенных пунктов свободных от застройки земельных участков, принадлежащих Некоммерческому партнерству «Управление дорожных и строительных предприятий», для размещения микрорайонов коттеджной застройки для работников фирмы с объектами инфраструктуры, определения территорий для строительства производственных и сельскохозяйственных предприятий.

Одним из наиболее веских обоснований территориального развития населенных пунктов с выходом на земли сельскохозяйственного назначения является тенденция расселения россиян в малых экологически чистых населенных пунктах, расположенных неподалеку от крупных центров расселения. В этом смысле территория ряда населенных пунктов города Горячий Ключ и, в частности, поселка Приреченского, хутора Сорокин, хутора Молькин, практически равноудаленная от краевого центра г. Краснодара и центра муниципального образования город Горячий Ключ, обладающая устойчивой транспортной связью с обоими городами по благоустроенным автодорогам, расположенная в непосредственной близости от лесных массивов и курортных территорий, на берегу реки Псекупс, является одной из наиболее привлекательной.

Изменение границ поселка Октябрьского и хутора Соленого вызвана в первую очередь необходимостью определения границ населенного пункта, упорядочиванием сложившейся застройки окраинных территорий поселка Октябрьского и хутора Соленого и узакониванием ряда земельных участков, застроенных за пределами фактически сложившихся границ, и постановки границ поселка на кадастровый учет в установленном порядке.

Развитие остальных населенных пунктов городского округа – их 24 – предусматривается настоящим генеральным планом в пределах существующих границ, установленных решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ "Об установлении границ сельских населенных пунктов города Горячий Ключ Краснодарского края".

Границы муниципального образования городской округ Горячий Ключ установлены Законом Краснодарского края от 10.03.2004 г. №669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город Горячий Ключ и наделении его статусом городского округа», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 февраля 2004 года.

В границах поселения предусмотрено также изменение категории земель ряда земельных участков для приведения в соответствие с фактическим или планируемым использованием, а именно:

- перевод земельного участка под полигоном ТБО из категории земель запаса в земли промышленности… и иного специального назначения- 5,4 га;

- перевод земельного участка под существующими (и реконструируемыми) очистными сооружениями из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности… и иного специального назначения – 5,21 га;

- перевод земельного участка для строительства переносимой из центра города ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» из категории земель запаса в земли промышленности… и иного специального назначения- 8,25 га;

- перевод земельного участка под проектируемым резервным кладбищем города Горячий Ключ из категории земель запаса в земли промышленности… и иного специального назначения- 9,88 га;

Итого: 28,74 га, из них 23,53 га – перевод земель запаса, 5,21 - земель сельскохозяйственного назначения.

Данным проектом допускается возможность незначительной трансформации и перевод земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, АЗС, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций. Но эти изменения должны производиться после выполнения соответствующих проектов, землеотводов в установленном законом порядке.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 120  приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

городского округа Горячий Ключ по категориям

в сравнении с существующим положением

Таблица 120

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существую- щее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель городского округа Горячий Ключ в установленных границах, в т.ч. | 175555 | 100 | 175555 | 100 |
| 1.Земли в границах населённых пунктов, В том числе: | 5628 | 3,2 | 8075 | 4,6 |
| Город Горячий Ключ | 2077,3 |  | 3830,61 |  |
| Бакинский сельский округ |  |  |  |  |
| станица Бакинская | 369,9 |  | 369,9 |  |
| Безымянный сельский округ |  |  |  |  |
| поселок Мирный | 61,5 |  | 61,5 |  |
| село Безымянное | 107,4 |  | 278,89 |  |
| станица Пятигорская | 116,6 |  | 116,6 |  |
| село Фанагорийское | 88,2 |  | 88,2 |  |
| село Хребтовое | 23,2 |  | 23,2 |  |
| Имеретинский сельский округ |  |  |  |  |
| станица Имеретинская | 212,6 |  | 212,6 |  |
| Кутаисский сельский округ |  |  |  |  |
| поселок Кутаис | 345,7 |  | 345,7 |  |
| хутор Веселый | 24,7 |  | 24,7 |  |
| хутор Домики | 15,1 |  | 15,1 |  |
| поселок Кура-Промысел | 9,9 |  | 9,9 |  |
| поселок Кура-Транспортный | 13,1 |  | 13,1 |  |
| хутор Кура-Цеце | 63,6 |  | 63,6 |  |
| поселок Октябрьский | 75,9 |  | 106,34 |  |
| поселок Промысловый | 19,3 |  | 19,3 |  |
| поселок Транспортный | 50,0 |  | 50,0 |  |
| поселок Широкая Балка | 154,7 |  | 154,7 |  |
| Саратовский сельский округ |  |  |  |  |
| станица Саратовская | 671,9 |  | 870,61 |  |
| хутор Молькин | 18,14 |  | 184,60 |  |
| хутор Папоротный | 7,0 |  | 7,0 |  |
| поселок Приреченский | 102,3 |  | 180,31 |  |
| хутор Северный | 3,2 |  | 3,2 |  |
| хутор Соленый | 7,9 |  | 35,14 |  |
| хутор Сорокин | 5,1 |  | 25,98 |  |
| Суздальский сельский округ |  |  |  |  |
| станица Суздальская | 170,3 |  | 170,3 |  |
| хутор Красный Восток | 28,9 |  | 28,9 |  |
| станица Мартанская | 315,7 |  | 315,7 |  |
| Черноморский сельский округ |  |  |  |  |
| поселок Первомайский | 189,7 |  | 189,7 |  |
| станица Кутаисская | 113,8 |  | 113,8 |  |
| станица Черноморская | 165,3 |  | 165,3 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 20818 | 11,9 | 19360,4 | 11,0 |
| 3.Земли лесного фонда | 112120 | 63,9 | 111125,4 | 63,3 |
| 4. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 29675 | 16,9 | 29703,7 | 16,9 |
| 5. Земли водного фонда | 952 | 0,5 | 952 | 0,5 |
| 6.Земли запаса | 6357 | 3,6 | 6333,5 | 3,6 |
| 7. Земли особо охраняемых территорий | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 |

Примечание:

1. При составлении баланса использованы данные базы государственного кадастра объектов недвижимости муниципального образования город Горячий Ключ по состоянию на 01.07.2010 г.

2. Площадь земель населенных пунктов принята на основании границ, установленных Законом Краснодарского края от 10.03.2004 г. №669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования город Горячий Ключ и наделении его статусом городского округа», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 25 февраля 2004 года за исключением населенных пунктов, по которым до разработки настоящего проекта были выполнены генеральные планы и уточнены данные по существующим и проектируемым границам населенных пунктов.

5.10 Основные технико-экономические показатели

Таблица 121

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Городской округ Горячий Ключ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах городского округа, в том числе территории земель | тыс.га | 175,5 | 175,5 |
| 1.1.1 | населенных пунктов | тыс.га | 4,63 | 6,83 |
| 1.1.2 | сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 21,80 | 20,80 |
| 1.1.3 | лесного фонда | тыс.га | 112,12 | 111,13 |
| 1.1.4 | промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | тыс.га | 29,68 | 29,65 |
| 1.1.5 | водного фонда | тыс.га | 0,95 | 0,95 |
| 1.1.6 | запаса | тыс.га | 6,36 | 6,26 |
| 1.1.7 | особо охраняемых территорий | га | 0,005 | 0,005 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | тыс.чел. | 53,4 | 76,5 |
| 2.1.1 | Численность постоянного населения, всего | тыс.чел. | 51,2 | 66,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | городское население | тыс.чел. | 29,2 | 40,0 |
|  | сельское население | тыс.чел. | 22,0 | 26,0 |
| 2.1.2 | Численность рекреантов | тыс.чел. | 2,2 | 10,5 |
| 2.2 | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 8,8/17,1 | 13,2/20,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | тыс.чел./% | 30,8/60,2 | 37,6/57,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 11,6/22,7 | 15,2/23,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 1191,8 | 1736,7 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 36,6 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 581,5 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 23,3 | 26,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | место | 1700 | 3330 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 4677 | 8370 |
| 4.3. | Больницы | койка | 263 | 980 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 1685 | 2050 |
| 4.5. | Аптеки | учрежд. | 10 | 15 |
| 4.6. | Станции СМП | автомобиль | 5 | 6 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 19650 | 24450 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания | пос. место | 1098 | 3910 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 480 | 725 |
| 4.10 | Клубы | место | 3420 | 7640 |
| 4.11 | Библиотеки | учрежд. | 18 | 18 |
| 4.12 | Кинотеатры | место | - | 2930 |
| 4.13 | Спортивные залы общегопользования | м2 | 936 | 7720 |
| 4.14 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 17820 | 159900 |
| 4.15 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 3450 |
| 4.16 | Прачечные | кг белья в смену | 200 | 9060 |
| 4.17 | Химчистки | кг белья в смену | - | 400 |
| 4.18 | Отделения связи | операц. место | 12 | 15 |
| 4.19 | Отделения банка | операц. касса | 15 | 20 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 22398,58 | 35663,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 22398,58 | 35663,87 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 217324,40 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 19836,89 | 30765,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 19836,89 | 30765,19 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 269929,44 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 54599,34 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,062459 | 0,186479 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,062459 | 0,186479 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 34,019 | 101,568 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 34,019 | 101,568 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 49,935 | 87,700 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по городскому округу - всего, в том числе: | тыс. м3/год | 80,614 | 119,659 |
|  | городское население | -«- | 54,555 | 71,992 |
|  | сельское население |  | 26,059 | 47,667 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 46,50 | 68,80 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 32,73 | 120,00 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 392,7 | 575,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 98,6 | 173,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 294,1 | 401,2 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7665 | 8716 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5740 | 6080 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 262,9 | 324,9 |
| 6.5.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 246,63 | 284,51 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 62,95 | 62,95 |
|  | - сети 110 кВ | км | 59,76 | 97,14 |
|  | сети 35 кВ | км | 123,92 | 124,42 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 25154 | 31274 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 20850 | 25727 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 0 | 231,00 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | 0 | 132,50 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка | ед. | 1 | 1 |
|  | (полигон ТБО) |  |  |  |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | Шт. | 27 | 39 |
|  | -существующих | га | 37,91 | 16,10 |
|  | -закрытых и закрываемых проектом | га | 2,98 | 24,42 |
|  | -проектируемых | га | 0 | 23,44 |