УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

города Горячий Ключ

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования города Горячий Ключ

Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	8

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	25

2.3. Основные показатели системы водоотведения	31

2.4. Основные показатели электроснабжения	34

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	41

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	43

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры города Горячий Ключ	48

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	48

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	48

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	50

3.1. Перспективы развития муниципального образования	50

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	58

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	62

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	62

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	65

4.3. Целевые показатели потребления населением города Горячий Ключ каждого вида коммунального ресурса	104

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	113

6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	133

7.  Управление программой	134

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Горячий Ключ Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития городского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым в установленном порядке (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Горячий Ключ Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Градостроительный кодекс Краснодарского края. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ. Программа социально-экономического развития муниципального образования города Горячий Ключ. Программа социально-экономического развития МО города Горячий Ключ Краснодарского края. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования города Горячий Ключ Краснодарского края |
| Заказчик Программы | Администрация МО города Горячий Ключ Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация МО города Горячий Ключ Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация МО города Горячий Ключ Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО) |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории города; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения МО города Горячий Ключ; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории МО города Горячий Ключ. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2041 года |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования составляет в ценах 2012 г. 7 101 957 тыс.руб., в т.ч.: - 2013 г.: 994 274 тыс.руб., - 2014 г.: 923 254 тыс.руб., - 2015 г.: 852 234 тыс.руб., - 2016 г.: 781 215 тыс.руб., - 2017 г.: 724 399 тыс.руб., - 2018 г.: 695 991 тыс.руб., - 2019 г.: 639 176 тыс.руб., - 2020 г.: 568 156 тыс.руб., - 2021 г.: 497 137 тыс.руб., - 2022 г.: 426 117 тыс.руб. Объем финансирования с учетом инфляционных процессов составит 9 003 455 тыс.руб., в т.ч.: - 2013 г.: 1 057 907 тыс.руб., - 2014 г.: 1 039 309 тыс.руб., - 2015 г.: 1 007 346 тыс.руб., - 2016 г.: 965 876 тыс.руб., - 2017 г.: 933 257 тыс.руб., - 2018 г.: 930 721 тыс.руб., - 2019 г.: 884 645 тыс.руб., - 2020 г.: 809 963 тыс.руб., - 2021 г.: 729 968 тыс.руб., - 2022 г.: 644 462 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ -заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации муниципального образования города Горячий Ключ обеспечены коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнерго», муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодаркрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | МУП «Чистый город» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |

В состав муниципального образования город Горячий ключ входят: город Горячий ключ (городской округ) - административный центр, Бакинский сельский округ (станица Бакинская - административный центр сельского округа), Безымянный сельский округ (поселок Мирный – административный центр сельского округа, село Безымянное, станица Пятигорская, село Фанагорийское, село Хребтовое), Имеретинский сельский округ (станица Имертинская – административный центр сельского округа), Кутаисский сельский округ (поселок Кутаис – административный центр сельского округа, хутор Веселый, хутор Домики, поселок Кура-Промысел, поселок Кура-Транспортный, хутор Кура-Цеце, поселок Октябрьский, поселок Промысловый, поселок Транспортный, поселок Широкая Балка), Саратовский сельский округ (станица Саратовская – административный центр сельского округа, хутор Молькин, хутор Папоротный, поселок Приреченский, хутор Северный, хутор Соленый, хутор Сорокин), Суздальский сельский округ (станица Суздальская – административный центр сельского округа, хутор Красный Восток, станица Мартанская), Черноморский сельский округ (поселок Первомайский – административный центр сельского округа, станица Кутаисская, станица Черноморская).

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования города Горячий Ключ. Котельные и тепловые сети города Горячий Ключ обслуживаются МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является газ. Схема теплоснабжения закрытая.

Таблица 2.1.1. Общая система теплоснабжения муниципального образования города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 34,35 | Гкал/ч | 109,12 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 36 | шт | 116 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 32,83 | Гкал/ч | 104,92 | Гкал/ч |
| Общая протяженность сетей | 56,56 | км | 83,06 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 25,39 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 62820,14 | Гкал/год | 221905,04 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 221905,04 | Гкал/год |
| Потери в сетях | 7538,21 | Гкал/год | 10851,71 | Гкал/год |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 61,41 | тыс. Гкал/год | 216,96 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 50,18 | тыс. Гкал/год | 129,66 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 11,23 | тыс. Гкал/год | 87,3 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 7,53 | тыс. Гкал/год | 10,85 | тыс. Гкал/год |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 61,41 | тыс. Гкал/год | 216,96 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 53,88 | тыс. Гкал/год | 206,10 | тыс. Гкал/год |

Таблица 2.1.2. Система теплоснабжения города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 27,65 | Гкал/ч | 85,22 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 13 | шт | 37 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 27,21 | Гкал/ч | 84,15 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 98,41 | % | 98,74 | % |
| Общая протяженность сетей | 44,03 | км | 64,66 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 19,44 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 52721,73 | Гкал/год | 183404,92 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 183404,92 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 1175,26 | Гкал/год | 4088,42 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 6353,21 | Гкал/год | 9794,95 | Гкал/год |
| относительно выработки | 12,05 | % | 5,34 | % |
| относительно отпуска | 14,06 | % | 5,78 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 51,55 | тыс. Гкал/год | 179,32 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 41,74 | тыс. Гкал/год | 103,08 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 9,81 | тыс. Гкал/год | 76,24 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 5,15 | тыс. Гкал/год | 17,93 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 6,35 | тыс. Гкал/год | 9,79 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 12,33 | % | 5,46 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 51,55 | тыс. Гкал/год | 179,32 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 45,19 | тыс. Гкал/год | 169,52 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 4,65 | м3/Гкал | 2,11 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 5,42 | м3/Гкал | 2,29 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 38,24 | кВт*ч/Гкал | 24,16 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 44,61 | кВт*ч/Гкал | 26,13 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 175,48 | кгут/Гкал | 162,85 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 204,72 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 176,19 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 162,85 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 9,25 | тыс. тут | 29,87 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 245,03 | тыс.м3 | 387,54 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 2015,97 | МВт | 4430,32 | МВт |

Таблица 2.1.3. Система теплоснабжения Бакинского сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 0,39 | Гкал/ч | 1,24 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 3 | шт | 7 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,39 | Гкал/ч | 1,12 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 100,26 | % | 90,28 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,19 | км | 0,76 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,05 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 678,61 | Гкал/год | 2042,65 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 2042,65 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 7,83 | Гкал/год | 28,24 | Гкал/год |
| относительно выработки | 1,15 | % | 1,38 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,66 | тыс. Гкал/год | 2,00 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,66 | тыс. Гкал/год | 1,54 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год | 0,46 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,07 | тыс. Гкал/год | 0,20 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,01 | тыс. Гкал/год | 0,03 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 1,18 | % | 1,41 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,66 | тыс. Гкал/год | 2,00 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,66 | тыс. Гкал/год | 1,97 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,73 | м3/Гкал | 1,13 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,79 | м3/Гкал | 1,17 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 24,72 | кВт*ч/Гкал | 20,58 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 25,58 | кВт*ч/Гкал | 21,35 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 185,87 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 192,38 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 164,68 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,13 | тыс. тут | 0,32 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 1,17 | тыс.м3 | 2,30 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 16,77 | МВт | 42,04 | МВт |

Таблица 2.1.4. Система теплоснабжения Безымянного сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 0,48 | Гкал/ч | 4,47 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 7 | шт | 21 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,49 | Гкал/ч | 3,80 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 101,95 | % | 85,00 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,84 | км | 3,26 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,36 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 881,09 | Гкал/год | 7065,94 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 7065,94 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 34,91 | Гкал/год | 134,01 | Гкал/год |
| относительно выработки | 3,96 | % | 1,90 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,86 | тыс. Гкал/год | 6,91 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,74 | тыс. Гкал/год | 4,71 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,12 | тыс. Гкал/год | 2,20 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,09 | тыс. Гкал/год | 0,69 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,03 | тыс. Гкал/год | 0,13 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 4,05 | % | 1,94 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,86 | тыс. Гкал/год | 6,91 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,83 | тыс. Гкал/год | 6,77 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 5,68 | м3/Гкал | 1,37 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 6,06 | м3/Гкал | 1,42 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 62,61 | кВт*ч/Гкал | 23,21 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 66,74 | кВт*ч/Гкал | 24,21 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 194,36 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 207,19 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 165,56 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,17 | тыс. тут | 1,12 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 5,01 | тыс.м3 | 9,65 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 55,16 | МВт | 164,00 | МВт |

Таблица 2.1.5. Система теплоснабжения Имеретинского сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 0,31 | Гкал/ч | 0,58 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 1 | шт | 3 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,33 | Гкал/ч | 0,57 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 105,94 | % | 97,18 | % |
| Общая протяженность сетей | 2,07 | км | 2,10 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,41 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 573,67 | Гкал/год | 1125,93 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 1125,93 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 216,71 | Гкал/год | 162,19 | Гкал/год |
| относительно выработки | 37,78 | % | 14,41 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,56 | тыс. Гкал/год | 1,10 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,56 | тыс. Гкал/год | 0,79 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год | 0,31 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,06 | тыс. Гкал/год | 0,11 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,22 | тыс. Гкал/год | 0,16 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 38,64 | % | 14,73 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,56 | тыс. Гкал/год | 1,10 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,34 | тыс. Гкал/год | 0,94 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 0,97 | м3/Гкал | 0,96 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,62 | м3/Гкал | 1,15 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 33,65 | кВт*ч/Гкал | 25,41 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 56,09 | кВт*ч/Гкал | 30,48 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 170,68 | кгут/Гкал | 162,34 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 284,49 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 194,73 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 162,34 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,10 | тыс. тут | 0,18 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 0,56 | тыс.м3 | 1,08 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 19,30 | МВт | 28,61 | МВт |

Таблица 2.1.6. Система теплоснабжения Кутаисского сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 0,33 | Гкал/ч | 1,43 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 3 | шт | 10 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,24 | Гкал/ч | 1,27 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 74,66 | % | 89,24 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,35 | км | 1,41 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,16 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 453,88 | Гкал/год | 2378,35 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 2378,35 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 21,83 | Гкал/год | 55,06 | Гкал/год |
| относительно выработки | 4,81 | % | 2,31 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,44 | тыс. Гкал/год | 2,33 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,30 | тыс. Гкал/год | 1,53 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,14 | тыс. Гкал/год | 0,79 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,04 | тыс. Гкал/год | 0,23 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,02 | тыс. Гкал/год | 0,06 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 4,92 | % | 2,37 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,44 | тыс. Гкал/год | 2,33 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,42 | тыс. Гкал/год | 2,27 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 9,30 | м3/Гкал | 2,60 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 10,01 | м3/Гкал | 2,72 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 89,63 | кВт*ч/Гкал | 26,18 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 96,42 | кВт*ч/Гкал | 27,43 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 168,51 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 181,27 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 166,29 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,08 | тыс. тут | 0,38 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 4,22 | тыс.м3 | 6,19 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 40,68 | МВт | 62,27 | МВт |

Таблица 2.1.7. Система теплоснабжения Саратовского сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 2,68 | Гкал/ч | 10,64 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 5 | шт | 18 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 1,63 | Гкал/ч | 9,01 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 60,75 | % | 84,69 | % |
| Общая протяженность сетей | 3,75 | км | 4,42 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 3,48 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 2864,81 | Гкал/год | 16655,33 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 16655,33 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 395,65 | Гкал/год | 195,26 | Гкал/год |
| относительно выработки | 13,81 | % | 1,17 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 2,80 | тыс. Гкал/год | 16,28 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 2,73 | тыс. Гкал/год | 11,56 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,07 | тыс. Гкал/год | 4,72 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,28 | тыс. Гкал/год | 1,63 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,40 | тыс. Гкал/год | 0,20 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 14,13 | % | 1,20 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 2,80 | тыс. Гкал/год | 16,28 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 2,41 | тыс. Гкал/год | 16,09 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,54 | м3/Гкал | 0,68 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,84 | м3/Гкал | 0,71 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 48,94 | кВт*ч/Гкал | 21,31 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 58,29 | кВт*ч/Гкал | 22,06 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 169,30 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 201,64 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 164,32 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,49 | тыс. тут | 2,64 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 4,42 | тыс.м3 | 11,39 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 140,21 | МВт | 354,91 | МВт |

Таблица 2.1.8. Система теплоснабжения Суздальского сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 0,39 | Гкал/ч | 1,57 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 2 | шт | 9 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,30 | Гкал/ч | 1,40 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 76,23 | % | 89,13 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,30 | км | 1,02 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,15 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 515,95 | Гкал/год | 2560,30 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 2560,30 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 23,66 | Гкал/год | 38,40 | Гкал/год |
| относительно выработки | 4,59 | % | 1,50 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,50 | тыс. Гкал/год | 2,50 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,50 | тыс. Гкал/год | 1,87 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год | 0,63 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,05 | тыс. Гкал/год | 0,25 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,02 | тыс. Гкал/год | 0,04 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 4,69 | % | 1,53 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,50 | тыс. Гкал/год | 2,50 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,48 | тыс. Гкал/год | 2,46 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,58 | м3/Гкал | 1,14 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,70 | м3/Гкал | 1,18 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 29,30 | кВт*ч/Гкал | 22,18 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 31,44 | кВт*ч/Гкал | 23,04 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 166,69 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 178,89 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 164,88 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,09 | тыс. тут | 0,41 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 0,82 | тыс.м3 | 2,92 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 15,12 | МВт | 56,78 | МВт |

Таблица 2.1.9. Система теплоснабжения Черноморского сельского округа города Горячий Ключ характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 2,12 | Гкал/ч | 3,97 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 2 | шт | 11 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 2,24 | Гкал/ч | 3,60 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 106,02 | % | 90,68 | % |
| Общая протяженность сетей | 4,93 | км | 5,43 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 1,34 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 4130,40 | Гкал/год | 6671,62 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 6671,62 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | --- | Гкал/год | --- | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 484,41 | Гкал/год | 443,60 | Гкал/год |
| относительно выработки | 11,73 | % | 6,65 | % |
| относительно отпуска | --- | % | --- | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 4,04 | тыс. Гкал/год | 6,52 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 2,95 | тыс. Гкал/год | 4,57 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 1,09 | тыс. Гкал/год | 1,95 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,40 | тыс. Гкал/год | 0,65 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,48 | тыс. Гкал/год | 0,44 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 12,00 | % | 6,80 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 4,04 | тыс. Гкал/год | 6,52 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 3,55 | тыс. Гкал/год | 6,08 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 6,47 | м3/Гкал | 4,41 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 7,52 | м3/Гкал | 4,84 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 33,07 | кВт*ч/Гкал | 25,67 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 38,44 | кВт*ч/Гкал | 28,17 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 166,69 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 193,73 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 174,20 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,69 | тыс. тут | 1,06 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 26,74 | тыс.м3 | 29,41 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 136,61 | МВт | 171,24 | МВт |

В муниципальном образовании г. Горячий Ключ нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в муниципальном образовании г. Горячий Ключ по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в муниципальном образовании г. Горячий Ключ соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения муниципального образования г. Горячий Ключ на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на отопление

Таблица №2.1.10. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» | за 1 Гкал, с НДС | 1916,84 | 1916,84 | 2031,85 / 2042,73 | 2042,73 / 2177,91 |
| Тариф ЗАО «Санаторий «Горячий ключ» | за 1 Гкал, с НДС | 2334,30 | 2334,30 | 2334,30 / 2334,30 | 2334,30 / 2334,30 |
| Тариф ОАО «РЭУ» филиал «Сочинский» СЦТ котельных №25,26 | за 1 Гкал, с НДС |  | 1562,84 | 1646,15 / 1646,15 | 1646,15 / 1825,58 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №29/2010-т от 26.11.10; № 31/2010-т от 30.11.10 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК :№43/2011-т от 30.11.11; №29/2010-т от 26.11.10; №6/2012-т от 03.02.12 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК :№43/2011-т от 30.11.11; №29/2010-т от 26.11.10; №6/2012-т от 03.02.12 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №44/2012-т от 30.11.2012; №53/2012-т от 19.12.2012; №3/2013-т от 22.01.2013 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Таблица №2.1.11. Тарифы для населения за потребляемые услуги по горячему водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| Тариф МУП «Объединенные котельные и тепловые сети» | за 1 Гкал, с НДС | 2027,06 | 2027,06 | 2040,92 / 2042,73 | 2042,73 / 2177,91 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №31/2010-т от 30.11.10 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

- неоптимальная доля использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- котельное оборудование имеет большую степень износа. Средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций города Горячий Ключ, а также сельских населенных пунктов.

В населенных пунктах Безымянного сельского округа, а также п. Октябрьский, х. Кура-Цеце централизованное водоснабжение отсутствует.

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении МО г. Горячий Ключ показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%.

Загруженность сельских артезианских скважин не постоянная, что обусловлено особенностью схемы водоснабжения: использованием накопительных напорных башен Рожновского.

Городские скважины загружены на 100% по причине недостатка суммарного дебета, необходимого для подачи на город.

Таблица №2.2.1. Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 6682,7 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 107,8 |
| Подача в сеть | м3/сут | 6584,9 |
| Реализация воды | м3/сут | 4828,4 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 1746,5 |
| Количество водозаборов | ед. | 12 |
| Общая протяженность сетей | км | 342,5 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | 2,88 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 8 |
| Количество резервуаров | ед. | 10 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 19 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 42,03 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 100,6 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 87,69 |
| муниципальные предприятия | % | 97,56 |
| прочие предприятия | % | 99,74 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 28,2 |

Водоснабжение г. Горячий Ключ осуществляется от трех водозаборов.

г.Горячий Ключ

В связи со сложным рельефом в существующей схеме подачи воды в г.Горячий Ключ используется зонирование системы водоснабжения. Зонирование обусловлено наличием естественных водоразделов и осуществляется включением в систему нагорных резервуаров и подкачивающих насосных станций.

Имеющиеся снижение давления в часы максимального водоразбора в районах застройки, наиболее удаленных от ВНС (северо-западная часть города в пойме р.Псекупс), связано в первую очередь с большой удаленностью от источника водоснабжения самых крупных потребителей воды, большим водоразбором в сети, а также значительным износом сетей.

Бакинский сельский округ: ст.Бакинская

Водоснабжение станицы осуществляется от трех артезианских скважин в комплексе с 2-мя водонапорными башнями и одной регулирующей емкостью (резервуаром), расположенных в разных частях населенного пункта.

Резервные скважины отсутствуют. Баки водонапорных башен имеют протечки.

Имеретинский сельский округ: ст.Имеретинская

Водоснабжение станицы осуществляется от артезианской скважин в комплексе с водонапорной башней. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть станицы. Сети частично тупиковые.

Резервные скважины отсутствуют. Бак водонапорной башни находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Кутаисский сельский округ

Кутаисский сельский округ является, пожалуй, самым проблемным (из округов МО г.Горячий Ключ, обеспеченных централизованным водоснабжением) в отношении обеспечения водой населения. В настоящее время в ряде населенных пунктов (п.Октябрьский, п.Транспортный, х.Кура-Цеце) отсутствует централизованное водоснабжение, в остальных :п.Кутаис, х.Веселый, х.Домики, п.Кура-Транспортный, п.Кура-Промысел, п.Широкая Балка – водоснабжение осуществляется по графику. Это связано с недостаточной мощностью водопроводных сооружений: водоснабжение перечисленных населенных пунктов с общим населением 1502 чел. осуществляется из одной (!) артезианской скважины дебитом 10м3/час, что явно недостаточно. Вода из скважины водоводом диаметром 110мм подается в повысительную насосную станцию в пос.Кутаис. Из расположенной в поселке регулирующей емкости объемом 400м3 (отм. 230м) вода подается в распределительные сети поселка и по водоводу Д=110мм в пос.Широкая балка, х.Веселый, х.Домики, п.Кура-Транспортный, п.Кура-Промысел. Общая протяженность водовода около 17 км.

По данным геологических изысканий в районе пос. Широкая балка нет источников водоснабжения, достаточных для обеспечения водой данного населенного пункта. Таким образом, существующая схема подачи воды является единственно возможной.

Саратовский сельский округ

В Саратовском сельском округе ряд населенных пунктов имеют автономные системы централизованного водоснабжения: ст.Саратовская, п.Молькино, пос.Приреченский.

ст. Саратовская

Естественными (р.Псекупс) и искусственными (автомагистраль М-4 Дон) преградами территория станицы разделена на три части, каждая из которых имеет обособленную систему водоснабжения.

две артезианские скважины и две водонапорные башни в северной части (левобережная часть станицы);

одна скважина и одна водонапорная башня – на юго-востоке (правобережная часть станицы);

две арт.скважины и две водонапорные башни – на западе, за железной дорогой.

Все скважины имеют очень низкую фактическую загруженность: от 5 до 28% от проектного дебита; одна из скважин, расположенных за железной дорогой пескует. Арт.скважины, расположенные за железной дорогой, переданы на обслуживание МУП «ВКХ» воинской частью, но земли под сооружениями находятся в собственности Министерства обороны, что не позволит произвести бурение новых скважин.

п. Молькино

Водоснабжение осуществляется из одного источника: артезианская скважина в комплексе с водонапорной башней. Фактическая загруженность скважины низкая. Вода из скважины подается в водонапорную башню, откуда гидростатическим давлением – в распределительную сеть.

Водонапорная башня находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Резервной скважины нет.

пос.Приреченский, х.Соленый

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из двух артезианских скважин в комплексе с водонапорной башней и распределительной емкостью. Фактическая загруженность скважин довольно низкая: 30% и 33% от проектной. Вода из скважин подается в водонапорную башню и емкость, откуда гидростатическим давлением – в распределительную сеть населенных пунктов Металлический резервуар (ёмкость) находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Резервных скважин нет.

Суздальский сельский округ

ст. Суздальская

Водоснабжение станицы осуществляется из двух артезианских скважин и одной водонапорной башни Фактическая загруженность скважин довольно низкая. В часы максимального водоразбора имеет место нехватка воды на участках, удаленных от водонапорной башни.

Черноморский сельский округ

В Черноморском сельском округе все населенные пункты имеют автономные системы централизованного водоснабжения: п.Первомайский, ст.Кутаисская, ст.Черноморская. Однако в связи со значительным износом сооружений и оборудования, все водозаборы нуждаются в модернизации.

п.Первомайский

По сравнению с другими населенными пунктами МО г.Горячий Ключ п.Первомайский можно назвать самым благополучным в части обеспечения водой. Водоснабжение поселка обеспечивают три источника, вода из которых поступает в объединенную сеть:

две артезианские скважины, подающие воду в водонапорные башни;

насосная станция II подъема, переданная на баланс МУП «ВКХ» от воинской части. На территории насосной станции расположены: две артезианские скважины, резервуар запаса воды и ВНС.

Одна из башен неходится в неудовлетворительном техническом состоянии: имеют место протечки по швам и в местах коррозии металла.

ст.Кутаисская

Водоснабжение осуществляется из одного источника: артезианская скважина в комплексе с водонапорной башней. Фактическая производительность скважины соответствует проектной. Однако при дебите 8м3/ч одна скважина не может обеспечить требуемое стабильное водоснабжение. Водонапорная башня находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

ст.Черноморская

Водоснабжение станицы осуществляется из трех источников: двух артезианских скважин в комплексе с тремя водонапорными башнями, вода из которых поступает в объединенную сеть. Фактическая загруженность скважин низкая. Водонапорные башни находится в удовлетворительном техническом состоянии.

В большинстве сельских населенных пунктов МО г. Горячий Ключ напор в сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского и резервуарами.

Действующие водонапорные башни построены в 50-90е гг. прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Количество насосных станций всех уровней, играющих решающее значение для водообеспечения МО г. Горячий Ключ в условиях горного рельефа – 8. Некоторые станции подают воду в резервуары, находящиеся на высоких отметках и используемые для гравитационной подачи воды в сети. Количество таких резервуаров – 4 шт.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и тяжелыми условиями эксплуатации. Основные материалы – сталь (51,14%) и полиэтилен (40,05%). Доля асбестоцементных и чугунных трубопроводов незначительная, но именно они нуждаются в первоочередной замене.

Несмотря на обеспеченность МО г. Горячий Ключ ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды, как по городу, так и по входящим в структуру муниципального образования сельским поселениям сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения. Основные направления развития системы водоснабжения МО г. Горячий Ключ: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельских населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица №2.2.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | за 1 куб.м., с НДС | 30,05 | 30,05 | 31,86 / 33,62 | 33,62 / 37,05 |
| Тариф ОАО «РЖД» | за 1 куб.м., с НДС | 16,26 | 16,26 | 16,41 / 16,41 | 15,17 / 15,17 |
| Тариф ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 30,27 / 30,27 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.11.2010 № 14/2010-жкх (с изм. От 29.06.11 №16/2011); Решение совета МО г. Горячий Ключ 5 созыв от 30.11.2010 №25 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 29.11.2011 № 31/2011-окк; Решение совета МО г. Горячий Ключ 5 созыв от 29.11.2011 №101 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 29.11.2011 № 31/2011-окк; Решение совета МО г. Горячий Ключ 5 созыв от 29.11.2011 №101 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 27.11.2012 № 36/2012-окк; от 07.11.2012 №32/2012-окк; Решение совета МО г. Горячий Ключ от 23.11.2012г. №173 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», имеет на своем балансе очистные сооружения биологической очистки, предназначенные для очистки сточных вод, поступающих от населения и прочих абонентов г. Горячий Ключ, пос. Приреченский, пос. Первомайский. В остальных населенных пунктах централизованная система водоотведения отсутствует.

Структура системы водоотведения г. Горячий Ключ:

Система водоотведения г. Горячий Ключ состоит из самотечных сетей канализации, отводящих стоки от потребителей в городской коллектор, откуда они поступают в приемный резервуар районной насосной станции (РНС) и, далее, направляются на головную насосную станцию (ГНС). С ГНС сточные воды с расходом 5000 м3/сут поступают на существующие  очистные сооружения биологической очистки  производительностью 13400 м 3/сут, расположенные на 61 км по трассе Джубга – Краснодар. Очищенные воды сбрасываются в реку Псекупс.

Структура системы водоотведения пос. Приреченский:

Централизованной канализационной сетью охвачена только центральная часть поселка (54 % населения) с многоквартирными жилыми домами и объектами обслуживания. В пос. Приреченский сточная вода поступает на очистные сооружения производительностью 700 м3/сут, сброс в которые осуществляется с помощью КНС, а очищенная вода – в пруд-испаритель объемом 24 тыс. м3.

Структура системы водоотведения пос. Первомайский:

В пос. Первомайский сточная вода поступает на очистные сооружения производительностью 150 м3/сут, а очищенная вода – в биологические пруды.

В остальных станицах и хуторах сельских округов население пользуется выгребными ямами, с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Очистные сооружения г. Горячий Ключ:

Очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 13,4 тыс. м3/сут расположены на 61 км по трассе Джубга-Краснодар и введены в эксплуатацию в 1986 г. Фактически на очистные сооружения стоки поступают в количестве 5000 м3/сутки.

Сброс очищенных сточных вод производится в реку Псекупс. Учет сбрасываемой воды ведется по расходомеру – счетчику «Взлет РСЛ».

Очистные сооружения пос Приреченского:

В пос. Приреченском действуют сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод проектной мощностью 700 м3/сутки, фактическое поступление стоков в объеме 78 м3/сутки.

Очищенная и обеззараженная сточная вода поступает в пруд – накопитель объемом 58500м3, глубиной 2 м.

Очистные сооружения пос. Первомайского:

Очистные сооружения биологической очистки в пос. Первомайском рассчитаны на производительность 150 м3/сутки.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в биологические пруды.

Режим работы очистных сооружений – круглосуточный. Реагентная обработка воды не применяется.

Учет сточных вод на очистных сооружениях в поселках Приреченский и Первомайский ведется косвенным способом (по работе оборудования).

В качестве сооружений обработки осадка на существующих очистных сооружениях биологической очистки г. Горячий Ключ, пос. Первореченского и пос. Первомайского предусмотрены иловые площадки, где происходит обезвоживание осадка.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность сетей в г. Горячий Ключ составляет 34,5 км, в том числе магистральных самотечных ø500-800 мм – 8,04 км, магистральных напорных ø 500 мм– 2,5 км.

Протяженность самотечных и напорных сетей поселка Приреченского 3,86 км, в том числе напорных – 1,0км, поселка Первомайского – 3,26 км, в том числе напорных – 1,5 км. Материал труб различный, присутствуют: чугун, ж/б, керамика, асбестоцемент и полиэтилен.

В системе канализования МО г. Горячий Ключ для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции. В г. Горячий Ключ в системе водоотведения функционируют 3 насосные станции, в пос. Приреченском и пос. Первомайском – по одной.

Насосные станции так же находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование требует модернизации, либо замены.

В существующей системе водоотведения МО г. Горячий Ключ проектная мощность очистных сооружений и фактический приток крайне разнятся. В результате этого сооружения загружены неравномерно, что препятствует их нормальной работе.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации МО г. Горячий Ключ показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом и тяжелыми условиями эксплуатации.

Отсутствие централизованной системы водоотведения во многих населенных пунктах МО г. Горячий Ключ влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

Тарифы для населения за водоотведение

Таблица №2.3.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | за 1 куб.м., с НДС | 23,77 | 23,77 | 25,19 / 26,60 | 26,60 / 29,31 |
| Тариф ОАО «РЖД» | за 1 куб.м., с НДС | 25,08 | 25,08 | 25,08 / 25,08 | 25,08 / 27,06 |
| Тариф ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 26,41 / 26,41 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.11.2010 № 14/2010-жкх (с изм. От 29.06.11 №16/2011); Решение совета МО г. Горячий Ключ 5 созыв от 30.11.2010 №25 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 29.11.2011 № 31/2011-окк; Решение совета МО г. Горячий Ключ 5 созыв от 29.11.2011 №101 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 29.11.2011 № 31/2011-окк; Решение совета МО г. Горячий Ключ 5 созыв от 29.11.2011 №101 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 27.11.2012 № 36/2012-окк; от 07.11.2012 №32/2012-окк; Решение совета МО г. Горячий Ключ от 23.11.2012г. №173 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО г. Горячий Ключ является Горячеключевской РРЭС Краснодарских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго»; филиал «Горячеключэлектросеть» ОАО «НЭСК-электросети».

Электроснабжение Муниципального образования город Горячий Ключ осуществляется от подстанций: ПС 220/110/35/27,5/10 кВ «Тяговая Горячий Ключ» (ОАО «РЖД»), ПС 110/35/10 кВ «Мартанская», ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ», ПС 35/10 кВ «Бакинская», ПС 35/10 кВ «Саратовская», ПС 110/10 кВ «Фаногорийская», ПС 35/6 кВ «Абузы», ПС 35/6 кВ «Широкая Балка», ПС 35/6 кВ «Ключевая».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Характеристики существующих источников электроснабжения

| Наименование ПС | Мощность каждого тр-ра | Энергопотребители: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн. состояние (год стр-ва) | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 220/110/35/27,5/10 кВ «Тяговая Горячий Ключ» | Т-2-25,0 МВА Т-3-16,0 МВА | г. Горячий Ключ | данных нет | г. Горячий Ключ ОАО «РЖД» |
| ПС 35/10 кВ «Бакинская» | Т-1-4,0 МВА Т-2-4,0 МВА | ст. Бакинская, х. Молькин, х. Северный, х. Сорокино, п. Приреченский, п. Первомайский, ст. Кутаисская. | Т-1-1969г. Т-2-1977г. | ст. Бакинская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Саратовская» | Т-1-2,5 МВА Т-2-4,0 МВА | ст. Саратовская, х. Солёный, п. Первомайский, ст. Черноморская. | Т-1-1975г. Т-2-1979г. | ст. Саратовская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 110/35/10 кВ «Мартанская» | Т-1-10,0 МВА Т-2-10,0 МВА | ст. Мартанская, ст. Имеретинская, х. Красный Во-сток ст. Суздальская | Т-1-1978г. Т-2-1994г. | ст. Мартанс-кая ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ» | Т-1-10 МВА | г. Горячий Ключ. | Т-1-1967г реконструкция 1985г. | г. Горячий Ключ ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 110/10 кВ «Фаногорийская» | Т-1-10,0 МВА Т-2-10,0 МВА | с. Безымянное, с. Фаногорийское | данных нет | ОАО «РЖД» |
| ПС 35/6 кВ «Абузы» | Т-1-1,6 МВА | пос. Кутаис, пос. Транспортный, пос. Промысловый | данных нет | ОАО «НГТ-Энергия» |
| ПС 35/6 кВ «Широкая Балка» | Т-1-1,8 МВА | пос. Широкая Балка, х. Веселый, х. Домики, пос. Кура-Промысел, пос. Кура-Транспортный. | данных нет | ОАО «НГТ-Энергия» |
| ПС 35/6 кВ «Ключевая» | Т-1-3,2 МВА Т-2-3,2 МВА | Военсовхоз | данных нет | ОАО «НГТ-Энергия» |

Основные характеристики системы электроснабжения филиала «Горячеключэлектросеть» ОАО «НЭСК-электросеть» муниципального образования город Горячий Ключ:

Таблица 2.4.2. Показатели системы электроснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО г. Горячий Ключ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 4 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 2 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 214 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 37,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 60,6 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 234 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 37,5 |
| 8. |  |  | 74,221035 |
|  |  | МВт |  |
|  |  | млн. кВт∙ч. | 74,221035 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 76 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | 15,2 |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 80,2 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 575,1 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 45,3 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 42,8 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 487,0 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 11,9 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 1,7 |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 1,3 |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | 8,9 |
| 16 | Количество опор |  | 18412 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 380 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 17822 |
| 16.3. | металлические |  | 210 |

Основные характеристики системы электроснабжения Горячеключевского РРЭС Краснодарских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» муниципального образования город Горячий Ключ:

Таблица 2.4.3. Показатели системы электроснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО г. Горячий Ключ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 4 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 132 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 34,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 18,708 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 139 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 44,5 |
| 8. |  |  |  |
|  |  | МВт | 0,44 |
|  |  | млн. кВт∙ч. | 3,876 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 132 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 12,06 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | 12475 |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | 4,18 |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | 0,97 |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0,1 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 71% |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 431,79 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 30,24 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 11,956 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 389,594 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 11636 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | - |
| 16.2. | железобетоннные |  | 11636 |
| 16.3. | металлические |  | - |

Поставка электроэнергии потребителям муниципального образования город Горячий Ключ осуществляется на 100% по приборам учета.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника;

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-	замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК-электросети» взаимодействуют с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энергоснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании город Горячий Ключ проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Тарифы для населения на электроэнергию

Таблица №2.4.3. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф для городского населения | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Тариф для населения сельского округа | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26 / 2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

- При увеличении нагрузок муниципального образования город Горячий Ключ существующие сети 10(6)-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий 10(6)-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 10(6)-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение муниципального образования город Горячий Ключ осуществляется от магистральных газопроводов через газораспределительную станцию и головные газорегуляторные пункты.

Потребители природного газа 74% годового объёма получают по приборам учёта. Из 15530 абонентов населения счетчики газа установлены у 10710, что составляет 69%.

Система газоснабжения в г. Горячий Ключ по числу ступеней регулирования давления является смешанной и многоступенчатой по принципу построения.

От АГРС «Горячий Ключ», ГГРП ст. Суздальской и ГГРП ст. Мартанская, газ потребителям подается соответственно по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Муниципальном образовании являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Газоснабжение муниципального образования г. Горячий Ключ осуществляется от двух источников: г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, п. Приреченский, с/з Краснодарский, п. Первомайский, ст. Черноморская, ст. Имеретинская, ст. Кутаисская, с. Хребтовое, п. Мирный, ст. Пятигорская, с. Безымянное, ст. Фанагорийская и ряд с/хозяйств подключены к ГРС «Горячий Ключ»; ст. Суздальская, ст. Мартанская, ст. Бакинская подключены к магистральному газопроводу «Ханская-Афипская», Ду-200 мм, Ру=1,2 МПа.

Рассматривая систему газоснабжения г. Горячий Ключ нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения г. Горячий Ключ рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Тарифы для населения за газоснабжение

Таблица №2.5.1. Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Тариф | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Сбор, транспортировку твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), а также механизированную уборку на территории города Горячий Ключ осуществляет специализированное муниципальное предприятие «Чистый город» г.Горячий Ключ.

Таблица №2.6.1. Краткая характеристика производственной базы предприятия МУП «Чистый город»

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия, га | 0,28 |
| 2 | Площадь производственных помещений, кв. м | 616,6 |
| 3 | Численность работающих, чел. | 129 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов, чел. | 57 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке час/смен. | 8/1 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | 1 |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | - |

На базе МУП «Чистый город» имеется 25 единиц спецавтотранспорта.

Таблица №2.6.2. Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятия МУП «Чистый город»

| № п/п | Наименование техники | Кол-во* | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживае-мые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3307 | 2000 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 2 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3307 | 2002 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 3 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3307 | 2006 | 60 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 4 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3309 | 2006 | 60 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 5 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3309 | 2006 | 60 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 6 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3307 | 2008 | 56 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 7 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ 6111 | 2008 | 45 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 8 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ 6118 | 2008 | 45 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 9 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 3307 | 1995 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 10 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 3307 | 1984 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 11 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 3307 | 1986 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 12 | Самосвал | 1 | ГАЗ 53 | 1978 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 13 | Самосвал | 1 | ГАЗ 53 | 1990 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 14 | Самосвал | 1 | ГАЗ 53 | 2000 | 100 | МО г. Горячий Ключ | ММУП «Чистый гогород» |
| 15 | Самосвал | 1 | ЗИЛ | 2008 | 56 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 16 | Трактор | 1 | МТЗ-82 |  | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 17 | Трактор | 1 | МТЗ-82 РЭМ-1 |  | 16 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 18 | Экскаватор | 1 | ЭО 2626 А | 2002 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 19 | Автогрейдер | 1 | ДЗ-98 | 2000 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 20 | Бульдозер | 1 | Б10 | 2009 | 15 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 21 | Автомобиль (пылесос) | 2 | КЕРХЕР | 2009 | 30 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 22 | Поливомоечная машина | 1 | МДК 4333 | 2002 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 23 | Автомобиль | 1 | КАМАЗ 65115 | 2009 | 20 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 24 | Автомобиль | 1 | ГАЗ СЕМАР | 2000 | 100 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |
| 25 | Автомобиль | 1 | ГАЗ 325600 | 2009 | 20 | МО г. Горячий Ключ | МУП «Чистый город» |

Степень изношенности спецавтотранспорта МУП «Чистый город» составляет от 20% до 100%.

Мойка спецавтотранспорта осуществляется на специальной площадке, на территории усовершенствованной районной свалки ТБО.

Санитарная очистка на территории некоторых сельских округов, а именно в населенных пунктах: ст,Саратовская, ст.Черноморская, ст.Кутаисская, ст.Фанагорийская, ст.Пятигорская, пос.Первомайский, пос.Мирный, пос.Пятигорский также осуществляется специализированной бригадой МП "Чистый город".

В остальных населенных пунктах сбор и вывоз отходов, уборка улиц и дорог проводится с применением сил и средств хозяйств и предприятий сельских поселений.

Сбор ТБО в контейнеры производится на специально отведенных местах – контейнерных площадках.

В настоящее время в городе оборудованы 293 железобетонные площадки, на которых установлено 580 контейнеров для сбора отходов, объемом 0,75м3. Все контейнерные площадки соответствуют санитарным и эстетическим требованиям.

Вывоз ТБО с контейнерных площадок осуществляется ежедневно с помощью мусоровозов с боковой загрузкой.

Вывоз ТБО с использованием бестарного позвонкового метода осуществляется с помощью мусоровозов с задней загрузкой ГАЗ 3307 КО 41319 по маршрутам, согласно установленному графику.

Организованный сбор КГО в МО городской округ г-к Горячий Ключ не осуществляется. На балансе МУП «Чистый город» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью бортовых машин.

В настоящее время отходы, образуемые на территории городского округа, вывозятся на усовершенствованную свалку, расположенную северо-западнее города Горячий Ключ.

Таблица №2.6.3. Сведения о вывозе ТБО

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел | Кол-во контейнеров, шт. | Объем вывозим. ТБО, м3/сут. или тонн/сут. | Среднее расстояние до места захоронения, км | Место захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Горячий Ключ | 32500 | 493 | 92381 | 22 | Санкц. свалка г.Горячий Ключ |
| 2 | Сельские округа | 22200 | 87 | 18076 | 42 | Санкц. свалка г.Горячий Ключ |

Охват населения муниципального образования городской округ город-курорт Горячий Ключ централизованными сетями канализации составляет около 30%. Протяженность канализационных сетей составляет 39,4 км ., в т.ч.по городу - 35,4км, по другим населенным пунктам - 4,0 км. Система канализации представлена 3 очистными сооружениями и 4 канализационными насосными станциями. На территории городского округа очистные сооружения канализации (ОСК) имеются в 3 населенных пунктах: г. Горячий Ключ – проектная мощность – 13,4 тыс.м3/сут., п. Приреченский – 0,7 тыс.м3/сут., п. Первомайский – 0,15 тыс.м3/сут.

В городе Горячий Ключ примерно 40% жилого фонда имеют все виды современного инженерного оборудования. Благоустроенные жилые дома подключены к сетям хозяйственно-бытовой фекальной канализации. Стоки отводятся на городские очистные сооружения канализации, расположенные в северо-западной части города Горячий Ключ. Очищенные воды сбрасываются в реку Псекупс. Для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены две канализационные насосные станции. Общая протяженность сетей по городу 35,4 км.

Городская загрузка ОСК составляет 5 – 6 тыс. м3/сутки. Городские сети канализации принимают как хозяйственно-бытовые стоки, так и промышленные.

В жилых не канализованных домах жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных ассенизационных автомашин.

Данный объем работ осуществляет предприятие МУП «Чистый город».

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

Таблица №2.6.4. Тарифы для населения за потребляемые услуги по захоронению (утилизации) ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 71,00 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение совета МО г.Горячий Ключ 5 созыв от 30.11.2010 №24 | Решение совета МО г.Горячий Ключ от 29.11.2011 №100 | Решение совета МО г.Горячий Ключ от 23.11.2012 №174 | Решение совета МО г.Горячий Ключ от 23.11.2012 №174 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011-31.12.2011 г. | 01.01.2012 – 31.12.2012 г. | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО г. Горячий Ключ

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

-    для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011 г.;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 16/2011-э от 08.06.2011 г.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы МО г. Горячий Ключ до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В МО г. Горячий Ключ реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики МО г. Горячий Ключ и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Анастасиевского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

МУП «Объединенные котельные и тепловые сети», предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, переход на автономное теплоснабжение.

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», ОАО «РЖД», ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский», предоставляющие услуги водоснабжения, предусматривают энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития МО г. Горячий Ключ, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

Хозяйственный комплекс городского округа характеризуется высоким уровнем агропромышленной специализации, с развитыми туристко-рекреационными, транспортными и строительными функциями. Количество занятых в экономике составляет 53% трудоспособного населения городского округа.

Градообразующую базу городского округа составляют промышленные виды специализации. Основной промышленный потенциал сконцентрирован на территории городского поселения.

На основе эксплуатации богатой природно-сырьевой базы здесь получили развитие деревообработка, производство пищевых продуктов (включая напитки), производство строительных материалов, добыча минеральной воды и других полезных ископаемых.

В структуре промышленной продукции лидирует производство мебели, затем – производство минеральной воды и безалкогольных напитков.

Наличие на территории городского округа значительных лесных массивов, 60 % из которых составляют леса промышленного значения (дубовые, буковые), способствовало формированию лесопромышленного комплекса (от заготовки древесины до её переработки). Ведущим предприятием в области деревообработки является ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика». Предприятие специализируется на выпуске корпусной мебели для дома и офиса; ассортимент составляют свыше 200 наименований изделий: гостиные, спальни, прихожие, кухни, детские, мебель для офисов и административных помещений.

Основной подотраслью пищевой промышленности на территории городского округа является производство  минеральной воды и безалкогольных напитков. Горячий Ключ занимает лидирующее место в крае по производству минеральной воды (80 % от общего краевого выпуска). Ведущими предприятиями отрасли являются ЗАО «Завод минеральных вод «Горячеключевской», ООО «Ручеёк» (около 70% разливаемой минеральной воды в масштабах городского округа).

Пищевая отрасль также представлена рядом предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий, мяса, мясных субпродуктов, колбасных изделий, цельномолочной продукции и др.

Представителями крупнотоварного сельскохозяйственного производства на территории городского округа являются ООО АПФ «Рубин» (ст. Суздальская) и ООО СХП «Приреченский» (п.Приреченский, х.Молькин).

ООО АПФ «Рубин» специализируется на производстве продукции мясного скотоводства и молочного животноводства. ООО СХП «Приреченский» организовано в 2000 году на базе совхоза «Приреченский». Специализируется на таких направлениях, как садоводство, растениеводство, страусоводство.

Одной из перспективных и интенсивно-развивающихся отраслей промышленного комплекса городского округа  является промышленность стройматериалов. В границах муниципального образования имеются богатейшие залежи неметаллических полезных ископаемых – глинистое сырье для производства кирпича и керамзита, песчано–гравийные смеси, известняки.

В строительном комплексе городского округа работает 48 предприятий и организаций, в том числе 3 - крупных и средних: ООО «Югмонтажспецстрой», ООО «Стройинвест» и ООО «Терем».

Муниципальное образование г.Горячий Ключ располагает сырьевыми ресурсами для развития топливно-энергетической промышленности, ее добывающей подсистемы. Эксплуатацией месторождений занимается НК «Роснефть».

Территория планирования обладает богатейшим рекреационным потенциалом и уникальными природными лечебными ресурсами. Основным лечебным фактором являются сульфидные минеральные воды Псекупского месторождения, используемые для лечебно-питьевых и бальнеологических целей. В составе санаторно-курортного комплекса городского округа выделяются санатории, базы отдыха, пансионаты, частные гостиницы, детский лагерь, туристическая база.

В качестве приоритетного направления экономики городского округа на перспективу рассматривается развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на основе эффективного использования имеющихся бальнеологических, экологических, туристских и гидроминеральных ресурсов.

Перспективы развития туристического сектора муниципального образования г.Горячий Ключ связаны с повышением качества лечебно-оздоровительных услуг и увеличением возможностей активного отдыха и развлечений. Перспективными видами туризма на территории городского округа являются экологический туризм (чистый воздух, богатство растительности,  отсутствие крупных промышленных предприятий), пеший туризм (богатейшая природа Кавказских гор, большое разнообразие пешеходных радиальных маршрутов, относительная доступность объектов турпоказа для слабо подготовленных туристов), этнический туризм, туризм выходного дня, корпоративный туризм, велотуризм и др.

Развитие гостиничной инфраструктуры на территории муниципального образования также планируется обеспечить посредством строительства ряда туристских учреждений различного плана (гостиниц, мотелей, туристических кемпингов и др.), в том числе для семейного и детского отдыха.

В прогнозном периоде важной составляющей экономической сферы городского округа останется промышленность.

На современном этапе базовым сектором экономики муниципального образования является лесное и деревообрабатывающее производство, которое и на перспективу рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений экономического развития территории.

Общая цель развития пищевой отрасли – увеличение объемов и ассортимента продуктов питания, конкурентоспособных по качественным и ценовым параметрам к импортным аналогам.

С позиции повышения хозяйственного освоения территории  перспективно развитие промышленности строительных материалов посредством строительства предприятий по производству стройматериалов на базе  местного сырья.

Стратегической целью развития сельского хозяйства является создание оптимальной структуры и повышение эффективности аграрного производства, максимальное обеспечение жителей городского округа и посетителей курорта в продуктах питания, а перерабатывающей промышленности – в сырье.

Овощеводство и плодоводство в первую очередь должно обеспечивать местное и рекреационное население свежей продукцией, а также стать отраслью формирующей развитие консервной промышленности.

В животноводстве основными направлениями развития станут мясное скотоводство, овцеводство и страусоводство.

Социальный эффект при условии реализации комплекса мероприятий по экономическому развитию городского округа будет достигнут за счёт повышения уровня занятости населения, развития сети учреждений обслуживания, инфраструктурного обустройства территории.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов как бюджета, так и населения МО г. Горячий Ключ. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В МО г. Горячий Ключ предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием МО г. Горячий Ключ будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Таблица № 3.1.1. Перспективы развития МО г. Горячий Ключ

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 54116 | 54837 | 55558 | 58440 | 60491 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 32580 | 33013 | 33445 | 35175 | 36407 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 1298,8 | 1325,5 | 1352,3 | 1459,2 | 1534,1 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 25,0 | 25,0 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 24,00 | 24,17 | 24,34 | 24,97 | 25,36 |

Соответствующие показатели по городскому округу Горячий Ключ и по сельским округам представлены ниже:

Таблица № 3.1.2. Перспективы развития городского округа Горячий Ключ

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 31304 | 31837 | 32370 | 34500 | 35985 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 18703 | 19021 | 19339 | 20612 | 21499 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 810,5 | 829,8 | 849,0 | 926,1 | 981,0 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 18,3 | 18,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 25,89 | 26,06 | 26,23 | 26,84 | 27,26 |

Таблица № 3.1.3. Перспективы развития Бакинского сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 2194 | 2199 | 2204 | 2226 | 2265 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 1334 | 1337 | 1341 | 1354 | 1377 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 56,3 | 56,7 | 57,1 | 58,7 | 59,8 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 25,67 | 25,78 | 25,90 | 26,37 | 26,38 |

Таблица № 3.1.4. Перспективы развития Безымянного сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 2947 | 2973 | 2998 | 3098 | 3148 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 1793 | 1808 | 1824 | 1885 | 1915 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 58,6 | 59,5 | 60,4 | 63,8 | 65,5 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 19,90 | 20,02 | 20,14 | 20,59 | 20,82 |

Таблица № 3.1.5. Перспективы развития Имеретинского сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 1339 | 1344 | 1349 | 1371 | 1390 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 814 | 817 | 821 | 834 | 845 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 24,9 | 25,2 | 25,4 | 26,2 | 26,9 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 18,63 | 18,71 | 18,79 | 19,11 | 19,38 |

Таблица № 3.1.6. Перспективы развития Кутаисского сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 1951 | 1964 | 1976 | 2024 | 2064 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 1187 | 1194 | 1202 | 1231 | 1256 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 56,8 | 58,2 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 26,16 | 26,48 | 26,81 | 28,06 | 28,20 |

Таблица № 3.1.7. Перспективы развития Саратовского сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 8444 | 8559 | 8673 | 9133 | 9500 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 5137 | 5207 | 5277 | 5556 | 5780 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 186,5 | 190,4 | 194,3 | 210,0 | 222,9 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 22,09 | 22,25 | 22,40 | 22,99 | 23,46 |

Таблица № 3.1.8. Перспективы развития Суздальского сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 2681 | 2693 | 2705 | 2755 | 2783 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 1631 | 1639 | 1646 | 1676 | 1693 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 45,4 | 45,9 | 46,3 | 48,1 | 49,5 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 16,94 | 17,03 | 17,11 | 17,46 | 17,77 |

Таблица № 3.1.9. Перспективы развития Черноморского сельского округа

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 3257 | 3270 | 3282 | 3333 | 3356 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 1981 | 1989 | 1996 | 2027 | 2041 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 65,5 | 66,2 | 66,8 | 69,5 | 70,4 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 20,11 | 20,23 | 20,36 | 20,85 | 20,97 |

Количественные значения перспективных показателей развития МО г. Горячий Ключ обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития промышленности, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана МО г. Горячий Ключ, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 166542 | 168111 | 169680 | 171249 | 172818 | 174386 | 175955 | 177524 | 179093 | 180662 | 182230 | 183799 | 185368 | 186937 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 118959 | 120079 | 121200 | 122321 | 123441 | 124562 | 125682 | 126803 | 127923 | 129044 | 130165 | 131285 | 132406 | 133526 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 47584 | 48032 | 48480 | 48928 | 49376 | 49825 | 50273 | 50721 | 51169 | 51618 | 52066 | 52514 | 52962 | 53411 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 98,15 | 99,08 | 100,00 | 100,92 | 101,85 | 102,77 | 103,70 | 104,62 | 105,55 | 106,47 | 107,40 | 108,32 | 109,25 | 110,17 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 71,13 | 72,61 | 72,61 | 77,05 | 94,23 | 111,41 | 128,59 | 145,78 | 181,49 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 32,83 | 32,83 | 32,83 | 32,83 | 32,83 | 37,11 | 37,87 | 37,87 | 40,17 | 49,06 | 57,96 | 66,85 | 75,74 | 94,89 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 61,63 | 61,63 | 61,63 | 61,63 | 61,63 | 69,74 | 71,18 | 71,18 | 75,54 | 92,38 | 109,23 | 126,07 | 142,92 | 177,94 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 52,59 | 59,45 | 60,46 | 60,46 | 63,57 | 75,54 | 87,50 | 99,47 | 111,44 | 137,14 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 10,29 | 10,72 | 10,72 | 11,97 | 16,85 | 21,72 | 26,60 | 31,48 | 41,78 |
| в т. ч. |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 37,64 | 38,44 | 38,44 | 40,86 | 50,22 | 59,58 | 68,93 | 78,29 | 98,25 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 31,10 | 31,63 | 31,63 | 33,26 | 39,52 | 45,78 | 52,04 | 58,30 | 71,73 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,54 | 6,81 | 6,81 | 7,61 | 10,70 | 13,80 | 16,89 | 19,99 | 26,52 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 32,10 | 32,74 | 32,74 | 34,68 | 42,16 | 49,65 | 57,14 | 64,63 | 79,69 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 28,35 | 28,83 | 28,83 | 30,31 | 36,02 | 41,72 | 47,43 | 53,13 | 65,42 |
| горячее водоснабжение |  | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,75 | 3,91 | 3,91 | 4,36 | 6,15 | 7,93 | 9,71 | 11,49 | 15,26 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 113,2 | 115,5 | 115,5 | 122,6 | 149,9 | 177,2 | 204,6 | 231,9 | 288,7 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 1441,1 | 1510,0 | 1578,8 | 1647,7 | 1716,6 | 2095,3 | 2474,1 | 2852,9 | 3231,7 | 3610,4 | 4157,4 | 4566,0 | 4974,7 | 5418,7 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 999,4 | 1047,0 | 1094,7 | 1142,4 | 1190,1 | 1452,3 | 1714,6 | 1976,8 | 2239,0 | 2501,3 | 2880,7 | 3163,8 | 3446,8 | 3754,4 |
| предприятия | тыс. м3 | 441,7 | 462,9 | 484,1 | 505,3 | 526,5 | 643,0 | 759,5 | 876,1 | 992,6 | 1109,1 | 1276,7 | 1402,3 | 1527,9 | 1664,3 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2017 г.) | % | 91,3 | 95,6 | 100,0 | 104,4 | 108,7 | 132,7 | 156,7 | 180,7 | 204,7 | 228,7 | 263,3 | 289,2 | 315,1 | 343,2 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 | 1033,5 | 1063,9 | 1094,3 | 1124,6 | 1155,0 | 1331,5 | 1529,4 | 1727,4 | 1925,3 | 2123,2 | 2477,9 | 2812,0 | 3153,3 | 3549,2 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 | 257,6 | 289,5 | 321,5 | 353,4 | 385,4 | 573,0 | 773,1 | 973,2 | 1173,4 | 1373,5 | 1696,0 | 2002,9 | 2316,2 | 2676,6 |
| от предприятий | тыс. м3 | 775,9 | 774,3 | 772,8 | 771,2 | 769,6 | 758,5 | 756,3 | 754,1 | 751,9 | 749,8 | 781,9 | 809,1 | 837,1 | 872,6 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2020 г.) | % | 94,5 | 97,2 | 100,0 | 102,8 | 105,5 | 121,7 | 139,8 | 157,9 | 175,9 | 194,0 | 226,4 | 257,0 | 288,2 | 324,3 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 72756,7 | 75940,9 | 79125,1 | 82309,2 | 85493,4 | 88677,6 | 91861,8 | 95046,0 | 98230,2 | 101414,4 | 104598,6 | 107782,8 | 110967,0 | 119659,9 |
| в т. ч .58,4% |
| населению | тыс. м3 | 51611,2 | 54722,5 | 55395,6 | 56068,6 | 56741,7 | 57414,7 | 58087,8 | 58760,8 | 59433,9 | 60106,9 | 60780,0 | 61453,0 | 63225,4 | 69400,7 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 21145,5 | 21218,3 | 23729,5 | 26240,6 | 28751,8 | 31262,9 | 33774,0 | 36285,2 | 38796,3 | 41307,5 | 43818,6 | 46329,7 | 47741,6 | 50259,2 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,1 | 116,1 | 120,1 | 124,1 | 128,2 | 132,2 | 136,2 | 140,2 | 151,2 |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 128,9 | 131,8 | 133,9 | 137,2 | 139,3 | 142,1 | 145,3 | 148,1 | 151,1 | 154,2 | 157,3 | 160,6 | 164,0 | 168,1 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 109,6 | 112,0 | 113,8 | 116,7 | 118,4 | 120,8 | 123,5 | 125,9 | 128,5 | 131,0 | 133,7 | 136,5 | 139,4 | 142,9 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 19,3 | 19,8 | 20,1 | 20,6 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,2 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,1 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106,1 | 108,2 | 110,4 | 112,6 | 114,9 | 117,2 | 119,5 | 121,9 | 124,3 |

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в МО г. Горячий Ключ представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | 110,1% | 110,2% | 110,4% | 110,5% | 110,7% | 110,8% | 111,0% | 111,1% | 111,2% | 111,0% | 110,9% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 14,5% | 14,7% | 14,9% | 15,1% | 15,3% | 15,4% | 15,5% | 15,7% | 15,8% | 15,8% | 15,7% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) |  | 15,0% | 15,2% | 15,4% | 15,5% | 15,7% | 15,8% | 16,0% | 16,1% | 16,0% | 16,0% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 15,9% | 15,7% | 15,4% | 15,2% | 15,0% | 14,8% | 14,7% | 14,5% | 14,4% | 14,2% | 14,0% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 88,2% | 88,5% | 88,8% | 89,1% | 89,4% | 89,7% | 89,9% | 90,1% | 90,2% | 90,4% | 90,5% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 13,1% | 12,9% | 12,8% | 12,7% | 12,5% | 12,3% | 12,2% | 12,0% | 11,8% | 11,7% | 11,5% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

| Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения МО г. Горячий Ключ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения МО г. Горячий Ключ |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 234606 | 236347 | 236716 | 243337 | 248378 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 38538 | 38539 | 37302 | 36993 | 36827 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 211356 | 212925 | 213257 | 219223 | 223764 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 172818 | 174386 | 175955 | 182230 | 186937 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 123441 | 124561 | 125682 | 130164 | 133526 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 49377 | 49825 | 50273 | 52066 | 53411 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 54116 | 54837 | 55558 | 58440 | 60491 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения городского округа Горячий Ключ |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 132069 | 134199 | 135538 | 143778 | 149960 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 21695 | 21883 | 21359 | 21857 | 22234 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 118981 | 120900 | 122107 | 129529 | 135099 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 97286 | 99017 | 100748 | 107672 | 112865 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 69490 | 70726 | 71963 | 76908 | 80618 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 27796 | 28291 | 28785 | 30764 | 32247 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 31304 | 31837 | 32370 | 34500 | 35985 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Бакинского сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 9173 | 9200 | 9175 | 9277 | 9356 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 1507 | 1500 | 1446 | 1410 | 1387 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 8264 | 8288 | 8266 | 8357 | 8429 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 6757 | 6788 | 6820 | 6947 | 7042 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 4826 | 4849 | 4871 | 4962 | 5030 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1931 | 1939 | 1949 | 1985 | 2012 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2194 | 2199 | 2204 | 2226 | 2265 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Безымянного сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 12215 | 12289 | 12292 | 12573 | 12788 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 2007 | 2004 | 1937 | 1911 | 1896 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 11005 | 11071 | 11074 | 11327 | 11521 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 8998 | 9067 | 9137 | 9416 | 9625 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 6427 | 6476 | 6526 | 6726 | 6875 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 2571 | 2591 | 2611 | 2690 | 2750 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2947 | 2973 | 2998 | 3098 | 3148 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Имеретинского сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 5565 | 5583 | 5568 | 5631 | 5681 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 914 | 910 | 877 | 856 | 842 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 5013 | 5029 | 5016 | 5073 | 5118 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 4099 | 4119 | 4139 | 4217 | 4276 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 2928 | 2942 | 2956 | 3012 | 3054 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1171 | 1177 | 1183 | 1205 | 1222 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 1339 | 1344 | 1349 | 1371 | 1390 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Кутаисского сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 8141 | 8186 | 8185 | 8354 | 8485 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 1337 | 1335 | 1290 | 1270 | 1258 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 7334 | 7375 | 7374 | 7526 | 7644 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 5997 | 6040 | 6084 | 6256 | 6386 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 4284 | 4314 | 4346 | 4469 | 4561 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1713 | 1726 | 1738 | 1787 | 1825 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 1951 | 1964 | 1976 | 2024 | 2064 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Саратовского сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 35650 | 36135 | 36410 | 38281 | 39690 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 5856 | 5892 | 5738 | 5820 | 5885 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 32117 | 32554 | 32802 | 34488 | 35757 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 26261 | 26662 | 27064 | 28668 | 29872 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 18758 | 19044 | 19331 | 20477 | 21337 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 7503 | 7618 | 7733 | 8191 | 8535 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 8444 | 8559 | 8673 | 9133 | 9500 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Суздальского сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 11098 | 11130 | 11096 | 11209 | 11298 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 1823 | 1815 | 1749 | 1704 | 1675 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 9998 | 10027 | 9997 | 10098 | 10178 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 8175 | 8212 | 8248 | 8394 | 8503 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 5839 | 5866 | 5891 | 5996 | 6074 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 2336 | 2346 | 2357 | 2398 | 2429 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2681 | 2693 | 2705 | 2755 | 2783 |
| Основные показатели развития системы электроснабжения Черноморского сельского округа |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 13452 | 13476 | 13422 | 13504 | 13571 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 2210 | 2197 | 2115 | 2053 | 2012 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 12119 | 12140 | 12092 | 12166 | 12226 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 9909 | 9943 | 9977 | 10113 | 10214 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 7078 | 7102 | 7126 | 7224 | 7296 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 2831 | 2841 | 2851 | 2889 | 2918 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 3257 | 3270 | 3282 | 3333 | 3356 |
| Единые показатели электроснабжения для всех округов МО г. Горячий Ключ |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения МО г. Горячий Ключ |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения МО г. Горячий Ключ |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 34,35 | 40,68 | 47,02 | 72,35 | 103,40 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 32,83 | 37,11 | 37,87 | 57,96 | 94,89 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 95,6 | 91,2 | 80,6 | 80,1 | 91,8 |
| Общая протяженность сетей | км | 56,46 | 59,12 | 61,78 | 72,42 | 83,06 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 25,39 | 22,45 | 19,53 | 9,57 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 62,86 | 71,13 | 72,61 | 111,41 | 181,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 1,45 | 1,64 | 1,67 | 2,56 | 4,17 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 61,63 | 69,74 | 71,18 | 109,23 | 177,94 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,14 | 7,85 | 9,56 | 16,40 | 21,69 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,53 | 7,90 | 8,26 | 9,72 | 10,85 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 12,22 | 11,32 | 11,60 | 8,90 | 6,10 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 61,63 | 69,74 | 71,18 | 109,23 | 177,94 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 52,59 | 59,45 | 60,46 | 87,50 | 137,14 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 27,51 | 31,10 | 31,63 | 45,78 | 71,73 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 17317 | 17548 | 17778 | 18701 | 57466 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 9,04 | 10,29 | 10,72 | 21,72 | 41,78 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 5,75 | 6,54 | 6,81 | 13,80 | 26,52 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 1389 | 1529 | 1578 | 2818 | 6654 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения городского округа Горячий Ключ |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 27,65 | 33,98 | 40,32 | 65,65 | 84,64 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 27,21 | 31,49 | 32,25 | 52,34 | 78,49 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 98,4 | 92,7 | 80,0 | 79,7 | 92,7 |
| Общая протяженность сетей | км | 44,03 | 46,09 | 48,16 | 56,41 | 64,66 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 19,44 | 17,32 | 15,29 | 8,71 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,58 | 60,85 | 62,32 | 101,13 | 151,66 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 1,21 | 1,40 | 1,43 | 2,33 | 3,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 51,55 | 59,66 | 61,10 | 99,15 | 148,69 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,15 | 6,56 | 7,96 | 13,58 | 17,93 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,35 | 6,73 | 7,11 | 8,62 | 9,79 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 12,33 | 11,57 | 10,82 | 7,80 | 5,46 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 51,55 | 59,66 | 61,10 | 99,15 | 148,69 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 43,75 | 50,61 | 51,62 | 78,66 | 114,56 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 22,89 | 26,48 | 27,01 | 41,16 | 59,94 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 10017 | 10188 | 10358 | 11040 | 34186 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 7,80 | 9,05 | 9,48 | 20,48 | 35,12 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 4,95 | 5,74 | 6,02 | 13,00 | 22,28 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 879 | 1020 | 1069 | 2309 | 3958 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Бакинского сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,24 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,18 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,9 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,53 | 0,76 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 2,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 2,04 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,20 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,33 | 1,41 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 2,04 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,57 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,81 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 702 | 704 | 705 | 712 | 2152 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Безымянного сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,48 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 2,24 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 90,7 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,84 | 1,08 | 1,32 | 2,29 | 3,26 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,09 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 4,11 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 4,03 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,49 | 0,69 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,13 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 4,05 | 3,82 | 3,59 | 2,66 | 1,94 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 4,03 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,94 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1,55 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 943 | 951 | 959 | 991 | 2991 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,08 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,70 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 31 | 31 | 31 | 31 | 346 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Имеретинского сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,65 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,65 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 99,9 |
| Общая протяженность сетей | км | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,41 | 0,34 | 0,27 | 0,07 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,15 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,12 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 38,64 | 36,01 | 33,38 | 22,86 | 14,73 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,12 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,85 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 428 | 430 | 432 | 439 | 1320 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Кутаисского сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,10 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,97 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 88,5 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,35 | 0,46 | 0,56 | 0,99 | 1,41 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1,87 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,83 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,23 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 4,92 | 4,64 | 4,36 | 3,24 | 2,37 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,83 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,36 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,70 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 624 | 628 | 632 | 648 | 1961 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,47 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,31 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 59 | 59 | 59 | 59 | 227 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Саратовского сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 8,25 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 6,79 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 82,3 |
| Общая протяженность сетей | км | 3,75 | 3,82 | 3,88 | 4,15 | 4,42 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 3,48 | 3,12 | 2,79 | 0,52 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 12,16 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 11,93 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 1,17 | 1,63 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,27 | 0,2 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 4,13 | 3,81 | 3,49 | 2,20 | 1,2 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 11,93 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 8,80 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 4,56 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 2702 | 2739 | 2775 | 2923 | 9025 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 3,12 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,97 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 1045 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Суздальского сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,09 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,95 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 87,5 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,73 | 1,02 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,66 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,63 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,25 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 4,69 | 4,34 | 3,99 | 2,60 | 1,53 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,63 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,28 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,67 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 858 | 862 | 866 | 882 | 2644 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения Черноморского сельского округа |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 3,95 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,62 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 91,6 |
| Общая протяженность сетей | км | 4,93 | 4,98 | 5,03 | 5,23 | 5,43 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 1,34 | 1,12 | 0,79 | 0,18 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 6,80 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,16 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 6,67 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,57 | 0,65 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,44 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 12 | 11,43 | 10,86 | 8,57 | 6,8 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 6,67 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 5,78 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 3,05 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 1042 | 1046 | 1050 | 1067 | 3188 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,89 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,57 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 399 | 399 | 399 | 399 | 369 |
| Единые показатели теплоснабжения для всех округов МО г. Горячий Ключ |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Таблица № 4.2.2.1. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
| Централизованное теплоснабжение | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 75,8 | 77,5 | 77,5 | 82,3 | 103,7 | 125,1 | 146,4 | 167,8 | 189,2 |
| Жилой фонд | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 41,0 | 41,8 | 41,8 | 44,5 | 56,0 | 67,5 | 80,0 | 91,7 | 103,4 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 25,5 | 32,1 | 38,7 | 44,0 | 50,5 | 56,9 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 12,4 | 15,6 | 18,9 | 22,1 | 25,3 | 28,6 |
| Таблица № 4.2.2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |
| Год | Установленная тепловая мощность | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2011 | 34,35 | 2,23 | 0,766 | 33,58 | 14,01 | 4,706 | 28,88 | 4,71 |
| 2012 | 34,35 | 2,23 | 0,766 | 33,58 | 13,12 | 4,405 | 29,18 | 4,40 |
| 2013 | 34,35 | 2,23 | 0,766 | 33,58 | 12,22 | 4,103 | 29,48 | 4,10 |
| 2014 | 40,68 | 2,23 | 0,907 | 39,78 | 11,32 | 4,503 | 35,27 | 4,50 |
| 2015 | 47,02 | 2,23 | 1,048 | 45,97 | 11,60 | 5,334 | 40,63 | 5,33 |
| 2016 | 53,35 | 2,23 | 1,190 | 52,16 | 10,93 | 5,700 | 46,46 | 5,70 |
| 2017 | 59,68 | 2,23 | 1,331 | 58,35 | 10,25 | 5,982 | 52,37 | 5,98 |
| 2018 | 66,01 | 2,23 | 1,472 | 64,54 | 9,58 | 6,181 | 58,36 | 6,18 |
| 2019 | 72,35 | 2,23 | 1,613 | 70,73 | 8,90 | 6,295 | 64,44 | 6,30 |
| 2020 | 82,59 | 2,23 | 1,842 | 80,75 | 7,97 | 6,433 | 74,32 | 6,43 |
| 2021 | 92,84 | 2,23 | 2,070 | 90,77 | 7,03 | 6,383 | 84,39 | 6,38 |
| 2022 | 103,40 | 2,23 | 2,306 | 101,09 | 6,10 | 6,164 | 94,93 | 6,16 |

Таблица № 4.2.2.3. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование | Длина участка, м | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | не выявлены бесхозяйные тепловые сети |
| Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения МО г. Горячий Ключ |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения МО г. Горячий Ключ |
| Общая протяжённость сетей | км | 341,85 | 350,86 | 360,05 | 405,98 | 428,47 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 200,95 | 185,94 | 170,92 | 111,38 | 64,46 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 2648,29 | 3021,53 | 3382,97 | 5022,26 | 6231,84 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,07 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 2637,73 | 2993,80 | 3349,87 | 4965,76 | 6169,52 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 921,17 | 898,47 | 875,77 | 808,42 | 750,88 |
| Уровень потерь | % | 34,92 | 30,01 | 26,14 | 16,28 | 12,17 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 1716,56 | 2095,33 | 795,55 | 4157,37 | 5418,67 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1190,08 | 1452,32 | 1714,56 | 2880,70 | 3754,36 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 526,48 | 643,01 | 759,55 | 1276,67 | 1664,31 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 35245 | 37439 | 39633 | 51033 | 58277 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения городского округа Горячий Ключ |
| Общая протяжённость сетей | км | 151,0 | 153,6 | 156,1 | 166,4 | 174,3 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 102,69 | 95,35 | 88,01 | 58,64 | 35,94 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 1987,0 | 2206,3 | 2425,6 | 3302,8 | 3980,6 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 1979,0 | 2194,8 | 2410,6 | 3273,8 | 3940,8 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 691 | 666,5 | 642,1 | 544,2 | 468,5 |
| Уровень потерь | % | 34,92 | 30,37 | 26,63 | 16,62 | 11,89 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 1288,0 | 1528,3 | 90,0 | 2729,6 | 3472,3 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 893,0 | 1052,4 | 1211,9 | 1849,7 | 2342,5 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 395,0 | 475,8 | 556,6 | 879,9 | 1129,7 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 20920 | 22414 | 23908 | 29883 | 34500 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Бакинского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 39,4 | 39,7 | 40,1 | 41,4 | 42,5 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 20,48 | 19,02 | 17,55 | 11,70 | 7,17 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 67,0 | 95,0 | 111,2 | 176,2 | 214,5 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 66,7 | 82,7 | 98,8 | 162,9 | 212,4 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 23,31 | 23,7 | 24,0 | 25,4 | 26,5 |
| Уровень потерь | % | 34,94 | 28,59 | 24,30 | 15,59 | 12,46 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 43,4 | 59,1 | 74,8 | 137,5 | 185,9 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 30,1 | 41,3 | 52,6 | 97,6 | 132,3 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 13,3 | 17,8 | 22,2 | 39,9 | 53,6 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 2060 | 2083 | 2105 | 2196 | 2266 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Безымянного сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Уровень потерь | % | 29,14% | 27,78% | 26,56% | 21,91% | 18,87% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 73 | 75 | 77 | 87 | 96 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Имеретинского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 15,7 | 16,8 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 1,29 | 1,15 | 1,01 | 0,44 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 38,0 | 48,1 | 58,2 | 98,6 | 129,8 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 37,8 | 47,8 | 57,8 | 97,7 | 128,5 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 13,21 | 13,5 | 13,8 | 15,1 | 16,0 |
| Уровень потерь | % | 34,94 | 28,29 | 23,94 | 15,42 | 12,46 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 24,6 | 34,3 | 43,9 | 82,6 | 112,5 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 17,1 | 24,0 | 30,9 | 58,6 | 80,1 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 7,6 | 10,3 | 13,0 | 24,0 | 32,4 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 920 | 970 | 1019 | 1218 | 1371 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Кутаисского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 21,0 | 22,7 | 24,6 | 32,2 | 38,3 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 16,34 | 15,08 | 13,82 | 8,79 | 4,9 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 44,7 | 58,8 | 72,9 | 129,5 | 173,2 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 44,5 | 58,4 | 72,4 | 128,3 | 171,5 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 15,54 | 16,3 | 17,1 | 20,2 | 22,6 |
| Уровень потерь | % | 34,94 | 27,92 | 23,62 | 15,77 | 13,20 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 28,9 | 42,1 | 55,3 | 108,1 | 148,8 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 20,1 | 30,3 | 40,5 | 81,5 | 113,2 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 8,9 | 11,8 | 14,8 | 26,5 | 35,7 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1500 | 1548 | 1596 | 1789 | 1938 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Саратовского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 45,9 | 48,9 | 51,9 | 64,0 | 73,3 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 24,8 | 22,89 | 20,98 | 13,34 | 7,44 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 337,1 | 393,5 | 449,8 | 675,1 | 849,3 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 335,8 | 391,4 | 446,9 | 669,1 | 840,8 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 117,34 | 116,4 | 115,4 | 111,4 | 108,4 |
| Уровень потерь | % | 34,94 | 29,73 | 25,82 | 16,65 | 12,89 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 218,5 | 275,0 | 331,5 | 557,7 | 732,4 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 151,5 | 194,4 | 237,4 | 409,2 | 541,9 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 67,0 | 80,6 | 94,2 | 148,5 | 190,5 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 5690 | 6061 | 6433 | 7918 | 9065 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Суздальского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 42,0 | 42,8 | 43,5 | 46,5 | 48,9 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 30,04 | 27,73 | 25,41 | 16,16 | 9,01 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 44,2 | 65,5 | 86,9 | 172,2 | 238,2 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,1 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 44,0 | 65,1 | 86,2 | 170,6 | 235,8 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 15,38 | 17,2 | 19,0 | 26,2 | 31,7 |
| Уровень потерь | % | 34,93 | 26,38 | 22,01 | 15,34 | 13,46 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 28,7 | 47,9 | 67,2 | 144,4 | 204,1 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 19,9 | 35,1 | 50,4 | 111,5 | 158,7 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 8,8 | 12,8 | 16,8 | 32,9 | 45,4 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1385 | 1532 | 1678 | 2264 | 2717 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы водоснабжения Черноморского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 29,1 | 29,4 | 29,6 | 30,5 | 31,2 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 5,31 | 4,73 | 4,14 | 2,32 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 130,4 | 154,4 | 178,4 | 274,4 | 348,5 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 129,9 | 153,5 | 177,2 | 271,9 | 345,1 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 45,39 | 44,9 | 44,4 | 42,5 | 41,1 |
| Уровень потерь | % | 34,95 | 29,25 | 25,08 | 15,65 | 11,91 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 84,5 | 108,6 | 132,8 | 229,4 | 304,0 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 58,6 | 74,7 | 90,9 | 155,5 | 205,4 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 25,9 | 33,9 | 41,9 | 73,9 | 98,6 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 2770 | 2832 | 2894 | 3142 | 3333 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 87,69% | 89,04% | 90,40% | 95,81% | 100,00% |
| Единые показатели водоснабжения для всех округов МО г. Горячий Ключ |
| Охват населения приборами учета воды (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да | да |
| Индикаторы надёжности системы водоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% |

| Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения МО г. Горячий Ключ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения МО г. Горячий Ключ |
| Общая протяжённость сетей | км | 42,56 | 57,98 | 73,40 | 187,54 | 273,55 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 29,16 | 23,78 | 21,65 | 13,34 | 6,60 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 1154,97 | 1374,58 | 1590,12 | 2477,89 | 3549,17 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 385,35 | 603,41 | 818,12 | 1695,98 | 2676,60 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 1155,04 | 1369,23 | 1583,43 | 2502,48 | 3448,60 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 1155,04 | 1369,23 | 1583,43 | 2502,48 | 3448,60 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,56 | 368,23 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 20055 | 21775 | 23495 | 30261 | 41100 |
| Основные показатели развития системы водоотведения городского округа Горячий Ключ |
| Общая протяжённость сетей | км | 35,40 | 45,77 | 56,15 | 97,64 | 129,70 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 22,00 | 20,31 | 18,61 | 11,84 | 6,60 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 1125,3 | 1280,2 | 1435,1 | 2054,8 | 2533,7 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 366,0 | 531,9 | 697,8 | 1361,3 | 1874,0 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 1125,3 | 1300,8 | 1476,4 | 2178,5 | 2721,1 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 1125,3 | 1300,8 | 1476,4 | 2178,5 | 2721,1 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 18930 | 19884 | 20837 | 24652 | 27600 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Бакинского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 17,06 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 82,71 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 66,17 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,16 | 89,33 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 408 | 1133 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Безымянного сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 23,31 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | 96,95 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | 75,72 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 104,52 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 104,52 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 617 | 1297 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Имеретинского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 10,28 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50,0 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40,03 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54,04 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54,04 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 247 | 686 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Кутаисского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 18,33 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,09 | 75,25 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 54,40 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 80,69 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 80,69 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 335 | 932 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Саратовского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 3,90 | 5,87 | 7,85 | 13,44 | 21,84 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 3,90 | 3,47 | 3,04 | 1,50 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 16,07 | 60,38 | 104,68 | 150,79 | 418,85 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 10,48 | 45,95 | 81,41 | 119,84 | 332,89 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 16,11 | 33,39 | 50,68 | 62,37 | 173,24 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 16,11 | 33,39 | 50,68 | 62,37 | 173,24 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 100,4 | 278,9 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 775 | 1305 | 1835 | 2013 | 5593 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Суздальского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 21,84 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99,2 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79,34 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 107,10 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 107,10 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 489 | 1359 |
| Основные показатели развития системы водоотведения Черноморского сельского округа |
| Общая протяжённость сетей | км | 3,26 | 6,33 | 9,40 | 23,85 | 31,19 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 13,60 | 33,99 | 50,29 | 115,53 | 192,54 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 8,87 | 25,58 | 38,95 | 92,42 | 154,03 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 13,63 | 35,01 | 56,38 | 124,77 | 207,95 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 13,63 | 35,01 | 56,38 | 124,77 | 207,95 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 350 | 587 | 823 | 1500 | 2500 |

| Таблица № 4.2.5. Развитие системы газоснабжения МО г. Горячий Ключ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения МО г. Горячий Ключ |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 85493 | 88678 | 91862 | 104599 | 119660 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 85493 | 88678 | 91862 | 104599 | 119660 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 28752 | 31263 | 33774 | 43819 | 50259 |
| населению | тыс. м3 | 56742 | 57415 | 58088 | 60780 | 69401 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 18505 | 19194 | 19884 | 22640 | 25900 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения городского округа Горячий Ключ |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 57445 | 59705 | 61965 | 71005 | 77784 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 57445 | 59705 | 61965 | 71005 | 77784 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 26543 | 28707 | 30870 | 39524 | 44260 |
| населению | тыс. м3 | 30902 | 30998 | 31095 | 31480 | 33524 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 12434 | 12923 | 13412 | 15369 | 16836 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Бакинского сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 3837 | 3894 | 3951 | 4180 | 4352 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 3837 | 3894 | 3951 | 4180 | 4352 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 148 | 168 | 188 | 267 | 295 |
| населению | тыс. м3 | 3689 | 3726 | 3763 | 3913 | 4057 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 830 | 843 | 855 | 905 | 942 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Безымянного сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 |
| населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Имеретинского сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1359 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1359 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 86 | 86 | 86 | 86 | 143 |
| населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 19 | 19 | 19 | 19 | 294 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Кутаисского сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 3219 | 3394 | 3568 | 4268 | 4793 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 3219 | 3394 | 3568 | 4268 | 4793 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 165 | 194 | 223 | 339 | 396 |
| населению | тыс. м3 | 3054 | 3200 | 3346 | 3930 | 4397 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 697 | 735 | 772 | 924 | 1037 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Саратовского сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 12523 | 12984 | 13445 | 15289 | 16672 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 12523 | 12984 | 13445 | 15289 | 16672 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 884 | 1117 | 1350 | 2282 | 2663 |
| населению | тыс. м3 | 11638 | 11866 | 12094 | 13007 | 14009 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 2711 | 2810 | 2910 | 3309 | 3609 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Суздальского сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 3709 | 3786 | 3863 | 4173 | 4405 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 3709 | 3786 | 3863 | 4173 | 4405 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 168 | 195 | 222 | 330 | 370 |
| населению | тыс. м3 | 3540 | 3590 | 3641 | 3842 | 4034 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 803 | 819 | 836 | 903 | 953 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Основные показатели развития системы газоснабжения Черноморского сельского округа |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 4676 | 4830 | 4983 | 5598 | 6060 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 4676 | 4830 | 4983 | 5598 | 6060 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 757 | 796 | 835 | 990 | 1084 |
| населению | тыс. м3 | 3919 | 4034 | 4148 | 4608 | 4976 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 1012 | 1045 | 1079 | 1212 | 1312 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением МО г. Горячий Ключ каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: МО г. Горячий Ключ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 270,9 | 269,6 | 268,4 | 267,3 | 266,1 | 265,0 | 263,9 | 262,9 | 261,8 | 260,8 | 259,9 | 259,1 | 258,3 | 257,5 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,04412 | 0,04315 | 0,04223 | 0,04134 | 0,04049 | 0,04485 | 0,04471 | 0,04384 | 0,04522 | 0,05273 | 0,05997 | 0,06702 | 0,07384 | 0,08940 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00018 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00021 | 0,00029 | 0,00037 | 0,00045 | 0,00053 | 0,00069 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0281 | 0,0291 | 0,0300 | 0,0309 | 0,0317 | 0,0382 | 0,0445 | 0,0507 | 0,0567 | 0,0626 | 0,0711 | 0,0772 | 0,0832 | 0,0896 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0202 | 0,0205 | 0,0208 | 0,0211 | 0,0213 | 0,0243 | 0,0275 | 0,0307 | 0,0338 | 0,0368 | 0,0424 | 0,0476 | 0,0527 | 0,0587 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,118 | 0,122 | 0,125 | 0,128 | 0,132 | 0,135 | 0,138 | 0,141 | 0,144 | 0,146 | 0,149 | 0,152 | 0,155 | 0,165 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |

Таблица № 4.3.2. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: городской округ

Горячий Ключ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 258,1 | 258,3 | 258,6 | 258,8 | 259,0 | 259,2 | 259,4 | 259,6 | 259,7 | 259,9 | 260,1 | 260,5 | 261,0 | 261,4 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,05964 | 0,05812 | 0,05667 | 0,05529 | 0,05397 | 0,06099 | 0,06080 | 0,05945 | 0,06166 | 0,07355 | 0,08494 | 0,09596 | 0,10657 | 0,11678 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00027 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00028 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00032 | 0,00046 | 0,00059 | 0,00072 | 0,00085 | 0,00098 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0382 | 0,0389 | 0,0397 | 0,0404 | 0,0411 | 0,0480 | 0,0546 | 0,0611 | 0,0673 | 0,0733 | 0,0791 | 0,0849 | 0,0905 | 0,0965 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0347 | 0,0350 | 0,0354 | 0,0357 | 0,0359 | 0,0402 | 0,0443 | 0,0483 | 0,0522 | 0,0559 | 0,0596 | 0,0631 | 0,0666 | 0,0704 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,138 | 0,142 | 0,146 | 0,149 | 0,153 | 0,156 | 0,160 | 0,163 | 0,166 | 0,169 | 0,172 | 0,174 | 0,177 | 0,180 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Таблица № 4.3.3. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Бакинский сельский

округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 254,4 | 255,0 | 255,6 | 256,1 | 256,7 | 257,2 | 257,8 | 258,4 | 258,9 | 259,5 | 260,1 | 259,7 | 259,4 | 259,1 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,01236 | 0,01227 | 0,01218 | 0,01209 | 0,01201 | 0,01192 | 0,01184 | 0,01176 | 0,01168 | 0,01160 | 0,01152 | 0,01145 | 0,01138 | 0,02632 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00021 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0147 | 0,0160 | 0,0173 | 0,0185 | 0,0198 | 0,0269 | 0,0339 | 0,0409 | 0,0479 | 0,0548 | 0,0618 | 0,0684 | 0,0750 | 0,0821 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0134 | 0,0211 | 0,0287 | 0,0365 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,138 | 0,140 | 0,142 | 0,144 | 0,146 | 0,148 | 0,149 | 0,151 | 0,153 | 0,155 | 0,156 | 0,158 | 0,159 | 0,160 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |

Таблица № 4.3.4. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Безымянный сельский

округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 255,2 | 255,0 | 254,8 | 254,6 | 254,4 | 254,2 | 254,0 | 253,8 | 253,7 | 253,5 | 253,3 | 253,8 | 254,3 | 254,8 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,01414 | 0,01392 | 0,01371 | 0,01351 | 0,01331 | 0,01312 | 0,01293 | 0,01275 | 0,01257 | 0,01240 | 0,01223 | 0,01212 | 0,01202 | 0,04492 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00034 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0543 | 0,0636 | 0,0728 | 0,0822 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0149 | 0,0202 | 0,0254 | 0,0308 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |

Таблица № 4.3.5. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Имеретинский

сельский округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 254,4 | 254,6 | 254,8 | 255,0 | 255,2 | 255,4 | 255,6 | 255,8 | 256,0 | 256,2 | 256,3 | 256,4 | 256,4 | 256,4 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,02369 | 0,02349 | 0,02329 | 0,02309 | 0,02289 | 0,02270 | 0,02252 | 0,02233 | 0,02215 | 0,02197 | 0,02179 | 0,02159 | 0,02140 | 0,03147 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00020 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0133 | 0,0146 | 0,0159 | 0,0171 | 0,0184 | 0,0255 | 0,0326 | 0,0396 | 0,0465 | 0,0534 | 0,0603 | 0,0670 | 0,0737 | 0,0809 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0131 | 0,0208 | 0,0283 | 0,0360 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,081 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |

Таблица № 4.3.6. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Кутаисский

сельский округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 255,0 | 255,3 | 255,6 | 255,8 | 256,1 | 256,3 | 256,6 | 256,9 | 257,1 | 257,3 | 257,6 | 257,6 | 257,7 | 257,8 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,00697 | 0,00683 | 0,00669 | 0,00657 | 0,00644 | 0,00632 | 0,00621 | 0,00610 | 0,00599 | 0,00589 | 0,00579 | 0,00574 | 0,00569 | 0,02334 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00023 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0102 | 0,0114 | 0,0125 | 0,0137 | 0,0148 | 0,0215 | 0,0280 | 0,0345 | 0,0408 | 0,0472 | 0,0534 | 0,0595 | 0,0656 | 0,0721 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0134 | 0,0211 | 0,0287 | 0,0365 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,110 | 0,117 | 0,124 | 0,131 | 0,137 | 0,144 | 0,151 | 0,157 | 0,163 | 0,170 | 0,176 | 0,182 | 0,188 | 0,193 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |

Таблица № 4.3.7. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Саратовский

сельский округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 257,4 | 257,8 | 258,3 | 258,7 | 259,2 | 259,6 | 260,0 | 260,4 | 260,8 | 261,2 | 261,6 | 261,7 | 261,9 | 262,0 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,01640 | 0,01603 | 0,01568 | 0,01535 | 0,01502 | 0,01471 | 0,01442 | 0,01413 | 0,01386 | 0,01359 | 0,01334 | 0,01307 | 0,01282 | 0,03949 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00033 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0222 | 0,0232 | 0,0241 | 0,0250 | 0,0259 | 0,0321 | 0,0382 | 0,0442 | 0,0499 | 0,0556 | 0,0611 | 0,0664 | 0,0715 | 0,0771 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0051 | 0,0080 | 0,0109 | 0,0138 | 0,0165 | 0,0258 | 0,0349 | 0,0441 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,111 | 0,115 | 0,118 | 0,121 | 0,124 | 0,126 | 0,129 | 0,132 | 0,134 | 0,137 | 0,140 | 0,142 | 0,144 | 0,146 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Таблица № 4.3.8. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Суздальский

сельский округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 254,3 | 254,3 | 254,2 | 254,2 | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 253,9 | 254,1 | 254,4 | 254,6 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,01179 | 0,01167 | 0,01155 | 0,01143 | 0,01132 | 0,01121 | 0,01110 | 0,01099 | 0,01089 | 0,01079 | 0,01069 | 0,01059 | 0,01049 | 0,02584 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00013 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0056 | 0,0069 | 0,0081 | 0,0094 | 0,0107 | 0,0178 | 0,0249 | 0,0318 | 0,0388 | 0,0456 | 0,0524 | 0,0592 | 0,0660 | 0,0733 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,0205 | 0,0280 | 0,0356 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,108 | 0,110 | 0,112 | 0,113 | 0,115 | 0,117 | 0,119 | 0,121 | 0,123 | 0,124 | 0,126 | 0,128 | 0,130 | 0,132 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,3 |

Таблица № 4.3.9. Динамика изменения удельных расходов ресурсов в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел: Черноморский

сельский округ

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 254,1 | 253,9 | 253,8 | 253,7 | 253,5 | 253,4 | 253,3 | 253,2 | 253,1 | 253,0 | 252,9 | 253,1 | 253,4 | 253,6 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,05048 | 0,04994 | 0,04942 | 0,04891 | 0,04841 | 0,04792 | 0,04744 | 0,04697 | 0,04651 | 0,04605 | 0,04561 | 0,04542 | 0,04522 | 0,08215 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00026 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0209 | 0,0222 | 0,0234 | 0,0247 | 0,0259 | 0,0332 | 0,0405 | 0,0476 | 0,0547 | 0,0618 | 0,0688 | 0,0759 | 0,0829 | 0,0906 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0020 | 0,0026 | 0,0031 | 0,0036 | 0,0042 | 0,0104 | 0,0153 | 0,0202 | 0,0251 | 0,0299 | 0,0347 | 0,0373 | 0,0421 | 0,0574 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,106 | 0,109 | 0,113 | 0,116 | 0,120 | 0,123 | 0,127 | 0,130 | 0,133 | 0,137 | 0,140 | 0,143 | 0,147 | 0,150 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие МО г. Горячий Ключ возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов МО г. Горячий Ключ представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

| № п/п | Территория/категория/наименование проекта (группы проектов) | Стоимость тыс.руб., без учёта НДС |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию город Горячий Ключ, в т.ч.: Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» Эффективные проекты: реконструкция котельных, автоматизация котельных Условно-эффективные проекты: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 7 101 954,01 4 471 073,92 156 572,04 2 474 308,05 |
| 1 | Городской округ Горячий Ключ | 6 784 380,10 |
| 1.1 | Обязательные проекты: | 4 254 665,17 |
| 1.1.1 | Режимн.наладка: Котельная 3 (№ 3) г. Горячий ключ ул Спортивная 2 а | 403,23 |
| 1.1.2 | Режимн.наладка: Котельная 6 (№ 12) г. Горячий ключ ул Ярославского 104 | 967,14 |
| 1.1.3 | Режимн.наладка: Котельная 7 (СОШ № 1) г. Горячий ключ ул Ленина 26 | 85,29 |
| 1.1.4 | Режимн.наладка: Котельная 12 ( "Предгорья Кавказа") Горячий ключ | 272,84 |
| 1.1.5 | Режимн.наладка: Котельная 13 (сан "Горячий ключ") Горячий ключ ул Псекупская 2 | 846,15 |
| 1.1.6 | Строительство (новое): Котельная 14 (1п) г. Горячий ключ | 28 972,87 |
| 1.1.7 | Строительство (новое): Котельная 15 (2п) г. Горячий ключ | 12 221,26 |
| 1.1.8 | Строительство (новое): Котельная 16 (3п) г. Горячий ключ | 28 956,66 |
| 1.1.9 | Строительство (новое): Котельная 17 (4п) г. Горячий ключ | 12 083,14 |
| 1.1.10 | Строительство (новое): Котельная 18 (5п) г. Горячий ключ | 41 086,51 |
| 1.1.11 | Строительство (новое): Котельная 19 (6п) г. Горячий ключ | 34 857,85 |
| 1.1.12 | Строительство (новое): Котельная 20 (7п) г. Горячий ключ | 8 676,73 |
| 1.1.13 | Строительство (новое): Котельная 21 (8п) г. Горячий ключ | 14 860,11 |
| 1.1.14 | Строительство (новое): Котельная 22 (9п) г. Горячий ключ | 3 808,27 |
| 1.1.15 | Строительство (новое): Котельная 23 (10п) г. Горячий ключ | 6 040,49 |
| 1.1.16 | Строительство (новое): Котельная 24 (11п) г. Горячий ключ | 12 211,85 |
| 1.1.17 | Строительство (новое): Котельная 25 (12п) г. Горячий ключ | 41 144,14 |
| 1.1.18 | Строительство (новое): Котельная 26 (13п) г. Горячий ключ | 5 678,63 |
| 1.1.19 | Строительство (новое): Котельная 27 (14п) г. Горячий ключ | 26 224,65 |
| 1.1.20 | Строительство (новое): Котельная 28 (25п) г. Горячий ключ | 4 422,87 |
| 1.1.21 | Строительство (новое): Котельная 29 (16п) г. Горячий ключ | 36 895,98 |
| 1.1.22 | Строительство (новое): Котельная 30 (17п) г. Горячий ключ | 9 569,76 |
| 1.1.23 | Строительство (новое): Котельная 31 (18п) г. Горячий ключ | 17 877,25 |
| 1.1.24 | Строительство (новое): Котельная 32 (19п) г. Горячий ключ | 5 272,48 |
| 1.1.25 | Строительство (новое): Котельная 33 (20п) г. Горячий ключ | 54 348,44 |
| 1.1.26 | Строительство (новое): Котельная 34 (21п) г. Горячий ключ | 8 053,10 |
| 1.1.27 | Строительство (новое): Котельная 35 (22п) г. Горячий ключ | 20 191,67 |
| 1.1.28 | Строительство (новое): Котельная 36 (23п) г. Горячий ключ | 3 173,44 |
| 1.1.29 | Строительство (новое): Котельная 37 (24п) г. Горячий ключ | 10 972,30 |
| 1.1.30 | Строительство Т/С (новое): Котельная 2 (№ 2) г. Горячий ключ ул Ленина 193б | 27 767,80 |
| 1.1.31 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (№ 3) г. Горячий ключ ул Спортивная 2 а | 4 707,21 |
| 1.1.32 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (№ 7) г. Горячий ключ ул Ленина 128 б | 7 714,47 |
| 1.1.33 | Строительство Т/С (новое): Котельная 5 (№ 10) г. Горячий ключ ул Герцена 72 | 22 673,91 |
| 1.1.34 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (№ 12) г. Горячий ключ ул Ярославского 104 | 2 373,75 |
| 1.1.35 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (СОШ № 1) г. Горячий ключ ул Ленина 26 | 4 368,24 |
| 1.1.36 | Строительство Т/С (новое): Котельная 8 (СОШ № 3) г. Горячий ключ ул Советская 98 | 1 855,40 |
| 1.1.37 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (ДОУ № 5) г. Горячий ключ ул Гоголя 36 | 2 105,29 |
| 1.1.38 | Строительство Т/С (новое): Котельная 10 (№ 6) г. Горячий ключ ул Ленина 73 | 7 270,07 |
| 1.1.39 | Строительство Т/С (новое): Котельная 11 (№ 9) г. Горячий ключ ул Жемчужная 35 | 5 076,42 |
| 1.1.40 | Строительство Т/С (новое): Котельная 14 (1п) г. Горячий ключ | 12 467,33 |
| 1.1.41 | Строительство Т/С (новое): Котельная 15 (2п) г. Горячий ключ | 3 661,49 |
| 1.1.42 | Строительство Т/С (новое): Котельная 16 (3п) г. Горячий ключ | 11 765,95 |
| 1.1.43 | Строительство Т/С (новое): Котельная 17 (4п) г. Горячий ключ | 7 086,98 |
| 1.1.44 | Строительство Т/С (новое): Котельная 18 (5п) г. Горячий ключ | 21 178,88 |
| 1.1.45 | Строительство Т/С (новое): Котельная 19 (6п) г. Горячий ключ | 13 784,96 |
| 1.1.46 | Строительство Т/С (новое): Котельная 20 (7п) г. Горячий ключ | 2 832,20 |
| 1.1.47 | Строительство Т/С (новое): Котельная 21 (8п) г. Горячий ключ | 3 960,11 |
| 1.1.48 | Строительство Т/С (новое): Котельная 22 (9п) г. Горячий ключ | 1 708,40 |
| 1.1.49 | Строительство Т/С (новое): Котельная 23 (10п) г. Горячий ключ | 7 688,38 |
| 1.1.50 | Строительство Т/С (новое): Котельная 24 (11п) г. Горячий ключ | 3 960,56 |
| 1.1.51 | Строительство Т/С (новое): Котельная 25 (12п) г. Горячий ключ | 17 913,66 |
| 1.1.52 | Строительство Т/С (новое): Котельная 26 (13п) г. Горячий ключ | 2 074,61 |
| 1.1.53 | Строительство Т/С (новое): Котельная 27 (14п) г. Горячий ключ | 12 839,28 |
| 1.1.54 | Строительство Т/С (новое): Котельная 28 (15п) г. Горячий ключ | 3 915,82 |
| 1.1.55 | Строительство Т/С (новое): Котельная 29 (16п) г. Горячий ключ | 18 170,35 |
| 1.1.56 | Строительство Т/С (новое): Котельная 30 (17п) г. Горячий ключ | 2 326,45 |
| 1.1.57 | Строительство Т/С (новое): Котельная 31 (18п) г. Горячий ключ | 2 289,86 |
| 1.1.58 | Строительство Т/С (новое): Котельная 32 (19п) г. Горячий ключ | 96,36 |
| 1.1.59 | Строительство Т/С (новое): Котельная 33 (20п) г. Горячий ключ | 8 150,62 |
| 1.1.60 | Строительство Т/С (новое): Котельная 34 (21п) г. Горячий ключ | 2 392,88 |
| 1.1.61 | Строительство Т/С (новое): Котельная 35 (22п) г. Горячий ключ | 7 556,00 |
| 1.1.62 | Строительство Т/С (новое): Котельная 36 (23п) г. Горячий ключ | 254,60 |
| 1.1.63 | Строительство Т/С (новое): Котельная 37 (24п) г. Горячий ключ | 2 678,09 |
| 1.1.64 | Строительство водозаборов | 78 630,00 |
| 1.1.65 | Строительство РЧВ | 8 180,00 |
| 1.1.66 | Строительство сетей водоснабжения | 489 640,00 |
| 1.1.67 | Строительство очистных сооружений канализации | 306 850,00 |
| 1.1.68 | Строительство КНС | 184 940,00 |
| 1.1.69 | Строительство сетей водоотведения | 1 597 900,00 |
| 1.1.70 | Энергоснабжение: строительство и реконструкция ТП и ВЛ | 757 741,53 |
| 1.1.71 | Газоснабжение: строительство газопровода | 40 145,78 |
| 1.1.72 | Газоснабжение: строительство ПРГ | 2 787,45 |
| 1.1.73 | Сбор и вывоз ТБО: строительство и обустройство объектов, приобретение машин и оборудования | 81 008,93 |
| 1.2 | Эффективные проекты: | 96 213,11 |
| 1.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (№ 1) г. Горячий ключ ул Ленина 175 б | 48 626,99 |
| 1.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (№ 2) г. Горячий ключ ул Ленина 193б | 20 114,19 |
| 1.2.3 | Реконструкция: Котельная 4 (№ 7) г. Горячий ключ ул Ленина 128 б | 7 383,74 |
| 1.2.4 | Реконструкция: Котельная 5 (№ 10) г. Горячий ключ ул Герцена 72 | 9 303,61 |
| 1.2.5 | Реконструкция: Котельная 8 (СОШ № 3) г. Горячий ключ ул Советская 98 | 2 965,05 |
| 1.2.6 | Реконструкция: Котельная 9 (ДОУ № 5) г. Горячий ключ ул Гоголя 36 | 2 533,43 |
| 1.2.7 | Реконструкция: Котельная 10 (№ 6) г. Горячий ключ ул Ленина 73 | 2 599,61 |
| 1.2.8 | Реконструкция: Котельная 11 (№ 9) г. Горячий ключ ул Жемчужная 35 | 2 686,49 |
| 1.3 | Условно-эффективные проекты: | 2 433 501,82 |
| 1.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (№ 1) г. Горячий ключ ул Ленина 175 б | 8 381,82 |
| 1.3.2 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения | 753 420,00 |
| 1.3.3 | Реконструкция и модернизация водозаборов | 9 530,00 |
| 1.3.4 | Реконструкция и модернизация РЧВ | 376 720,00 |
| 1.3.5 | Реконструкция и модернизация сетей водоотведения | 214 970,00 |
| 1.3.6 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации | 584 530,00 |
| 1.3.7 | Реконструкция и модернизация КНС | 485 950,00 |
| 2 | Бакинский сельский округ | 22 625,81 |
| 2.1 | Обязательные проекты: | 14 225,66 |
| 2.1.1 | Строительство (новое): Котельная 4 (1п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 3 232,93 |
| 2.1.2 | Строительство (новое): Котельная 5 (2п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 3 422,76 |
| 2.1.3 | Строительство (новое): Котельная 6 (3п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 3 041,49 |
| 2.1.4 | Строительство (новое): Котельная 7 (4п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 2 687,54 |
| 2.1.5 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (1п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 308,57 |
| 2.1.6 | Строительство Т/С (новое): Котельная 5 (2п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 1 140,07 |
| 2.1.7 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (3п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 315,50 |
| 2.1.8 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (4п) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 76,80 |
| 2.2 | Эффективные проекты: | 7 802,89 |
| 2.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (СОШ № 8) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 3 041,50 |
| 2.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (ДОУ № 10) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 1 719,90 |
| 2.2.3 | Реконструкция: Котельная 3 (СДК) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 3 041,49 |
| 2.3 | Условно-эффективные проекты: | 597,26 |
| 2.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (СОШ № 8) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 319,99 |
| 2.3.2 | Реконстр.Т/С: Котельная 2 (ДОУ № 10) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 149,27 |
| 2.3.3 | Реконстр.Т/С: Котельная 3 (СДК) г Горячий ключ (Бакинский СО) ст Бакинская | 128,00 |
| 3 | Безымянный сельский округ | 66 735,68 |
| 3.1 | Обязательные проекты: | 50 945,04 |
| 3.1.1 | Строительство (новое): Котельная 8 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 4 640,20 |
| 3.1.2 | Строительство (новое): Котельная 9 (4п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 3 041,50 |
| 3.1.3 | Строительство (новое): Котельная 10 (5п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 3 268,01 |
| 3.1.4 | Строительство (новое): Котельная 11 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 5 524,31 |
| 3.1.5 | Строительство (новое): Котельная 12 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 1 719,89 |
| 3.1.6 | Строительство (новое): Котельная 13 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 2 510,56 |
| 3.1.7 | Строительство (новое): Котельная 14 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 1 719,90 |
| 3.1.8 | Строительство (новое): Котельная 15 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 3 041,50 |
| 3.1.9 | Строительство (новое): Котельная 16 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 3 473,92 |
| 3.1.10 | Строительство (новое): Котельная 17 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 1 719,89 |
| 3.1.11 | Строительство (новое): Котельная 18 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 2 510,57 |
| 3.1.12 | Строительство (новое): Котельная 19 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) ст Пятигорская | 3 338,18 |
| 3.1.13 | Строительство (новое): Котельная 20 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) ст Пятигорская | 1 719,90 |
| 3.1.14 | Строительство (новое): Котельная 21 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) ст Пятигорская | 3 041,49 |
| 3.1.15 | Строительство Т/С (новое): Котельная 8 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 140,87 |
| 3.1.16 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (4п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 115,20 |
| 3.1.17 | Строительство Т/С (новое): Котельная 10 (5п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 147,62 |
| 3.1.18 | Строительство Т/С (новое): Котельная 11 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 6 373,33 |
| 3.1.19 | Строительство Т/С (новое): Котельная 12 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное | 400,04 |
| 3.1.20 | Строительство Т/С (новое): отельная 13 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 140,80 |
| 3.1.21 | Строительство Т/С (новое): отельная 14 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 77,62 |
| 3.1.22 | Строительство Т/С (новое): отельная 15 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 393,75 |
| 3.1.23 | Строительство Т/С (новое): Котельная 16 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 1 103,41 |
| 3.1.24 | Строительство Т/С (новое): Котельная 17 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 101,50 |
| 3.1.25 | Строительство Т/С (новое): Котельная 18 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 108,80 |
| 3.1.26 | Строительство Т/С (новое): Котельная 19 (1п) г Горячий ключ (Безымянный СО) ст Пятигорская | 206,66 |
| 3.1.27 | Строительство Т/С (новое): Котельная 20 (2п) г Горячий ключ (Безымянный СО) ст Пятигорская | 77,62 |
| 3.1.28 | Строительство Т/С (новое): Котельная 21 (3п) г Горячий ключ (Безымянный СО) ст Пятигорская | 288,00 |
| 3.2 | Эффективные проекты: | 13 283,15 |
| 3.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (СОШ № 15) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное ул Таманская | 3 041,49 |
| 3.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (СДК) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безы-мянное пер Псекупский | 1 434,60 |
| 3.2.3 | Реконструкция: Котельная 3 (ФАП) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное ул Октябрьская | 2 122,72 |
| 3.2.4 | Реконструкция: Котельная 4 (СОШ № 11) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 2 510,56 |
| 3.2.5 | Реконструкция: Котельная 5 (СДК) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 1 719,89 |
| 3.2.6 | Реконструкция: Котельная 6 (СОШ № 16) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 1 434,60 |
| 3.2.7 | Реконструкция: Котельная 7 (СДК) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 1 019,29 |
| 3.3 | Условно-эффективные проекты: | 2 507,49 |
| 3.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (СОШ № 15) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное ул Таманская | 1 404,81 |
| 3.3.2 | Реконстр.Т/С: Котельная 2 (СДК) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное пер Псекупский | 129,64 |
| 3.3.3 | Реконстр.Т/С: Котельная 3 (ФАП) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Безымянное ул Октябрьская | 574,11 |
| 3.3.4 | Реконстр.Т/С: Котельная 4 (СОШ № 11) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 155,83 |
| 3.3.5 | Реконстр.Т/С: Котельная 5 (СДК) г Горячий ключ (Безымянный СО) п Мирный | 153,53 |
| 3.3.6 | Реконстр.Т/С: Котельная 6 (СОШ № 16) г Горячий ключ (Безымянный СО) с Фанагорийское | 89,57 |
| 4 | Имеретинский сельский округ | 4 097,31 |
| 4.1 | Обязательные проекты: | 4 097,31 |
| 4.1.1 | Режимн.наладка: Котельная 1 (№ 1) Имеретинский СО ст Имеретинская | 71,50 |
| 4.1.2 | Строительство (новое): Котельная 2 (1п) Имеретинский СО ст Имеретинская | 1 669,62 |
| 4.1.3 | Строительство (новое): Котельная 3 (2п) Имеретинский СО ст Имеретинская | 2 152,19 |
| 4.1.4 | Строительство Т/С (новое): Котельная 2 (1п) Имеретинский СО ст Имеретинская | 105,09 |
| 4.1.5 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (2п) Имеретинский СО ст Имеретинская | 98,91 |
| 4.2 | Эффективные проекты: | 0,00 |
| 4.3 | Условно-эффективные проекты: | 0,00 |
| 5 | Кутаисский сельский округ | 29 697,32 |
| 5.1 | Обязательные проекты: | 22 750,33 |
| 5.1.1 | Строительство (новое): Котельная 4 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис | 2 687,54 |
| 5.1.2 | Строительство (новое): Котельная 5 (2п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис | 2 510,57 |
| 5.1.3 | Строительство (новое): Котельная 6 (2п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Широкая балка | 2 687,54 |
| 5.1.4 | Строительство (новое): Котельная 7 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Широкая балка | 3 303,09 |
| 5.1.5 | Строительство (новое): Котельная 8 (2п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Октябрьский | 3 268,02 |
| 5.1.6 | Строительство (новое): Котельная 9 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Октябрьский | 1 719,89 |
| 5.1.7 | Строительство (новое): Котельная 10 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) х Кура Цеце | 3 232,93 |
| 5.1.8 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис | 77,40 |
| 5.1.9 | Строительство Т/С (новое): Котельная 5 (2п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис | 166,40 |
| 5.1.10 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (2п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Широкая балка | 1 137,88 |
| 5.1.11 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Широкая балка | 561,60 |
| 5.1.12 | Строительство Т/С (новое): Котельная 8 (2п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Октябрьский | 910,23 |
| 5.1.13 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Октябрьский | 137,33 |
| 5.1.14 | Строительство Т/С (новое): Котельная 10 (1п) г Горячий ключ (Кутаисский СО) х Кура Цеце | 349,91 |
| 5.2 | Эффективные проекты: | 5 780,68 |
| 5.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (СОШ № 5) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис ул Ленина | 3 041,49 |
| 5.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (ДОУ № 6) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис | 1 719,90 |
| 5.2.3 | Реконструкция: Котельная 3 (№ 1) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Широкая Балка | 1 019,29 |
| 5.3 | Условно-эффективные проекты: | 1 166,31 |
| 5.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (СОШ № 5) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис ул Ленина | 967,51 |
| 5.3.2 | Реконстр.Т/С: Котельная 2 (ДОУ № 6) г Горячий ключ (Кутаисский СО) п Кутаис | 198,80 |
| 6 | Саратовский сельский округ | 104 646,65 |
| 6.1 | Обязательные проекты: | 76 801,01 |
| 6.1.1 | Строительство (новое): Котельная 6 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) п Приреченский | 5 116,01 |
| 6.1.2 | Строительство (новое): Котельная 7 (2п) г Горячий ключ (Саратовский СО) п Приреченский | 2 599,05 |
| 6.1.3 | Строительство (новое): Котельная 8 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 6 340,90 |
| 6.1.4 | Строительство (новое): Котельная 9 (5п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 7 756,26 |
| 6.1.5 | Строительство (новое): Котельная 10 (6п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 9 911,20 |
| 6.1.6 | Строительство (новое): Котельная 11 (2п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 3 129,99 |
| 6.1.7 | Строительство (новое): Котельная 12 (3п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 6 938,85 |
| 6.1.8 | Строительство (новое): Котельная 13 (4п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 3 129,99 |
| 6.1.9 | Строительство (новое): Котельная 14 (7п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 6 340,91 |
| 6.1.10 | Строительство (новое): Котельная 15 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Молькин | 5 116,01 |
| 6.1.11 | Строительство (новое): Котельная 16 (2п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Молькин | 6 340,91 |
| 6.1.12 | Строительство (новое): Котельная 17 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Солёный | 3 285,56 |
| 6.1.13 | Строительство (новое): Котельная 18 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Сорокин | 3 129,99 |
| 6.1.14 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) п Приреченский | 711,10 |
| 6.1.15 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (2п) г Горячий ключ (Саратовский СО) п Приреченский | 128,00 |
| 6.1.16 | Строительство Т/С (новое): Котельная 8 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 544,36 |
| 6.1.17 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (5п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 1 711,20 |
| 6.1.18 | Строительство Т/С (новое): Котельная 10 (6п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 1 897,29 |
| 6.1.19 | Строительство Т/С (новое): Котельная 11 (2п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 288,00 |
| 6.1.20 | Строительство Т/С (новое): Котельная 12 (3п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 147,00 |
| 6.1.21 | Строительство Т/С (новое): Котельная 13 (4п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 63,99 |
| 6.1.22 | Строительство Т/С (новое): Котельная 14 (7п) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 525,92 |
| 6.1.23 | Строительство Т/С (новое): Котельная 15 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Молькин | 1 234,60 |
| 6.1.24 | Строительство Т/С (новое): Котельная 16 (2п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Молькин | 177,14 |
| 6.1.25 | Строительство Т/С (новое): Котельная 17 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Солёный | 172,79 |
| 6.1.26 | Строительство Т/С (новое): Котельная 18 (1п) г Горячий ключ (Саратовский СО) х Сорокин | 63,99 |
| 6.2 | Эффективные проекты: | 18 169,46 |
| 6.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (ДОУ № 7) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 3 576,25 |
| 6.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (СОШ № 6) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 3 678,58 |
| 6.2.3 | Реконструкция: Котельная 3 (ДОУ № 9) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 3 041,50 |
| 6.2.4 | Реконструкция: Котельная 4 (Амбулатория ССП) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 3 232,93 |
| 6.2.5 | Реконструкция: Котельная 5 (№ 14) г Горячий ключ (Саратовский СО) п Приреченский ул Псекупская | 4 640,20 |
| 6.3 | Условно-эффективные проекты: | 9 676,18 |
| 6.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (ДОУ № 7) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 442,84 |
| 6.3.2 | Реконстр.Т/С: Котельная 2 (СОШ № 6) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 922,59 |
| 6.3.3 | Реконстр.Т/С: Котельная 3 (ДОУ № 9) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 319,99 |
| 6.3.4 | Реконстр.Т/С: Котельная 4 (Амбулатория ССП) г Горячий ключ (Саратовский СО) ст Саратовская | 527,58 |
| 6.3.5 | Реконстр.Т/С: Котельная 5 (№ 14) г Горячий ключ (Саратовский СО) п Приреченский ул Псекупская | 7 463,18 |
| 7 | Суздальский сельский округ | 27 949,10 |
| 7.1 | Обязательные проекты: | 20 805,35 |
| 7.1.2 | Строительство (новое): Котельная 3 (2п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 2 122,72 |
| 7.1.3 | Строительство (новое): Котельная 4 (3п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 3 232,93 |
| 7.1.4 | Строительство (новое): Котельная 5 (1п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 3 041,49 |
| 7.1.5 | Строительство (новое): Котельная 6 (4п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 2 687,54 |
| 7.1.6 | Строительство (новое): Котельная 7 (1п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 2 687,54 |
| 7.1.7 | Строительство (новое): Котельная 8 (2п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 2 687,55 |
| 7.1.8 | Строительство (новое): Котельная 9 (3п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 3 303,09 |
| 7.1.9 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (2п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 96,00 |
| 7.1.10 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (3п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 329,99 |
| 7.1.11 | Строительство Т/С (новое): Котельная 5 (1п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 89,60 |
| 7.1.12 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (4п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 89,60 |
| 7.1.13 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (1п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 83,20 |
| 7.1.14 | Строительство Т/С (новое): Котельная 8 (2п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 96,00 |
| 7.1.15 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (3п) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 258,10 |
| 7.2 | Эффективные проекты: | 4 938,56 |
| 7.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (СОШ № 9) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 1 897,07 |
| 7.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (СОШ № 12) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 3 041,49 |
| 7.3 | Условно-эффективные проекты: | 2 205,19 |
| 7.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (СОШ № 9) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Суздальская | 1 906,65 |
| 7.3.2 | Реконстр.Т/С: Котельная 2 (СОШ № 12) г Горячий ключ (Суздальский СО) ст Мартанская | 298,54 |
| 8 | Черноморский сельский округ | 61 822,04 |
| 8.1 | Обязательные проекты: | 26 784,05 |
| 8.1.1 | Строительство (новое): Котельная 3 (1п) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский | 3 268,02 |
| 8.1.2 | Строительство (новое): Котельная 4 (2п) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский | 1 470,66 |
| 8.1.3 | Строительство (новое): Котельная 5 (3п) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский | 2 687,55 |
| 8.1.4 | Строительство (новое): Котельная 6 (1п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 2 864,51 |
| 8.1.5 | Строительство (новое): Котельная 7 (2п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 3 232,93 |
| 8.1.6 | Строительство (новое): Котельная 8 (3п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 2 122,71 |
| 8.1.7 | Строительство (новое): Котельная 9 (4п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 4 110,93 |
| 8.1.8 | Строительство (новое): Котельная 10 (1п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Кутаисская | 2 510,57 |
| 8.1.9 | Строительство (новое): Котельная 11 (2п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Кутаисская | 2 864,52 |
| 8.1.10 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (1п) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский | 176,83 |
| 8.1.11 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (2п) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский | 176,83 |
| 8.1.12 | Строительство Т/С (новое): Котельная 5 (3п) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский | 213,26 |
| 8.1.13 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (1п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 89,57 |
| 8.1.14 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (2п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 118,09 |
| 8.1.15 | Строительство Т/С (новое): Котельная 8 (3п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 102,40 |
| 8.1.16 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (4п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 559,73 |
| 8.1.17 | Строительство Т/С (новое): Котельная 10 (1п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Кутаисская | 101,50 |
| 8.1.18 | Строительство Т/С (новое): Котельная 11 (2п) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Кутаисская | 113,44 |
| 8.2 | Эффективные проекты: | 10 384,19 |
| 8.2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (ДОУ 17) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 1 434,60 |
| 8.2.2 | Реконструкция: Котельная 2 (№ 15) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский ул Терешковой | 8 949,59 |
| 8.3 | Условно-эффективные проекты: | 24 653,80 |
| 8.3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (ДОУ 17) г Горячий ключ (Черноморский СО) ст Черноморская | 119,42 |
| 8.3.2 | Реконстр.Т/С: Котельная 2 (№ 15) г Горячий ключ (Черноморский СО) п Первомайский ул Терешковой | 24 534,38 |

Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов

в ценах 2012 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 4471074 | 625950 | 581240 | 536529 | 491818 | 456050 | 438165 | 402397 | 357686 | 312975 | 268264 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 156572 | 21920 | 20354 | 18789 | 17223 | 15970 | 15344 | 14091 | 12526 | 10960 | 9394 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 2474308 | 346403 | 321660 | 296917 | 272174 | 252379 | 242482 | 222688 | 197945 | 173202 | 148458 |
| ИТОГО: | 7101954 | 994274 | 923254 | 852234 | 781215 | 724399 | 695991 | 639176 | 568156 | 497137 | 426117 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 3835055 | 715877 | 627813 | 536908 | 460917 | 391176 | 320156 | 262062 | 193173 | 159084 | 115052 |
| Привлеченные средства | 3266899 | 278397 | 295441 | 315327 | 320298 | 333224 | 375835 | 377114 | 374983 | 338053 | 311066 |

Таблица № 5.2. Свод инвестиционных проектов

с учетом инфляционных процессов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 5668174 | 666011 | 654303 | 634180 | 608073 | 587537 | 585941 | 556933 | 509917 | 459555 | 405725 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 198493 | 23323 | 22913 | 22208 | 21294 | 20575 | 20519 | 19503 | 17857 | 16093 | 14208 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 3136788 | 368573 | 362094 | 350957 | 336510 | 325145 | 324262 | 308209 | 282190 | 254320 | 224530 |
| ИТОГО: | 9003455 | 1057907 | 1039309 | 1007346 | 965876 | 933257 | 930721 | 884645 | 809963 | 729968 | 644462 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 4650695 | 761693 | 706730 | 634628 | 569867 | 503959 | 428132 | 362704 | 275387 | 233590 | 174005 |
| Привлеченные средства | 4352760 | 296214 | 332579 | 372718 | 396009 | 429298 | 502589 | 521941 | 534576 | 496378 | 470458 |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программой повышения энергетической эффективности на 2011-2020 годы» предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

| Таблица № 5.3. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потери тепловой энергии | % | 12,22 | 11,32 | 11,60 | 10,93 | 10,25 | 9,58 | 8,90 | 7,97 | 7,03 | 6,10 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 1876,2 | 2331,9 | 2648,0 | 2951,4 | 3500,9 | 4772,2 | 6249,7 | 7919,8 | 9791,0 | 12535,9 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 694,8 | 958,4 | 1176,0 | 1399,2 | 1752,7 | 2513,6 | 3439,1 | 4516,1 | 5735,2 | 7409,9 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 1216,6 | 1621,5 | 1924,4 | 2216,8 | 2691,5 | 3745,7 | 4977,0 | 6352,1 | 7842,4 | 9834,5 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | руб./Гкал | 432,1 | 491,4 | 561,9 | 640,5 | 726,8 | 817,3 | 912,0 | 1005,2 | 1099,4 | 1181,0 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 3787,6 | 4911,8 | 5748,5 | 6567,4 | 7945,1 | 11031,5 | 14665,8 | 18788,0 | 23368,5 | 29780,3 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Уровень потерь | % | 34,92 | 30,01 | 26,14 | 23,68 | 21,21 | 18,75 | 16,28 | 14,92 | 13,57 | 12,17 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 3574,8 | 4476,9 | 5598,6 | 7053,9 | 8830,1 | 10672,4 | 12510,1 | 14942,8 | 17773,6 | 21943,3 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 1999,9 | 2492,3 | 3107,7 | 3908,7 | 4890,8 | 5914,6 | 6942,2 | 8299,5 | 9885,3 | 12106,0 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 5574,6 | 6969,2 | 8706,2 | 10962,6 | 13721,0 | 16587,0 | 19452,2 | 23242,3 | 27658,9 | 34049,3 |
| Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 9362,21 | 11880,98 | 14454,74 | 17529,95 | 21666,09 | 27618,54 | 34117,98 | 42030,35 | 51027,36 | 63829,56 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2012 г.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и надбавка к тарифам на коммунальные услуги и прибыли предприятий коммунального комплекса) в МО г. Горячий Ключ в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации МО г. Горячий Ключ.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией МО г. Горячий Ключ, Собранием депутатов МО г. Горячий Ключ.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.